关于实施《房屋建筑与装饰工程工程量

计算规范》(GB50854-2013)等的若干

意见（征求意见稿）

各市建设工程造价管理站，顺德区建设市场管理站，各有关单位：

国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50584--2013)等计算规范（以下简称2013计算规范）从2013年7月1日起实施。现就实施2013计算规范，结合我省实际提出如下意见，请一并贯彻执行。

一、工程量计算除应遵守2013计算规范的规定外，尚应符合以下规定：

1.除另有规定外，2013计算规范附录中有两个或两个以上计量单位的，应选择适用于我省现行计价依据的其中一个计量单位，并严格执行相对应的工程量计算规则。

2. 挖沟槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量应并入各土方工程量中。

3. 土壤、岩石类别按照2013计算规范的规定确定。如不能准确划分时，招标工程量清单对土壤、岩石类别的描述可以注明为综合，但应说明各种类别岩土的大约比例构成，并载明“具体详见地勘报告”字样。

4. 挖土石方工程工作内容“运输”只考虑场内运输。场外运输按照 “表A.3余方弃置(编码：010103002)” 列项计算。

5. 废料及余方弃置清单项目如需发生弃置、堆放费用的，弃置、堆放费用应在“表A.3余方弃置(编码：010103002)”的综合单价中考虑。

6. 挖土方项目的挡土板支撑仅指木竹挡土板、支撑。如设计要求混凝土墙、钢挡土墙或圆木桩、混凝土桩、钢挡土桩等的，应另行列项计算。

7. 打（压）预制混凝土桩的送桩工程量另行列项计算。

8. 预制混凝土管桩的桩长不包括桩尖长度，其桩尖另行列项计算。桩尖按粤表C.1.1的规定执行。

粤表C.1.1 预制混凝土管桩桩尖（编码：粤010301005）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤010301005 | 桩尖 | 1.桩尖类型2.设计材质3.桩尖质量 4.规格尺寸 | 个 | 以个计量，按设计图示数量计算。 | 制作、运输、安装 |

9.灌注桩、地下连续墙的入岩增加费按粤表C.2.1另行列项计算。如设计要求有空桩的，空桩单独列项计算，项目名称明确为“xxx的空桩”。

粤表C.2.1入岩增加费（编码：粤010302008）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤010302008 | 入岩增加费 | 1.地层情况 2.入岩厚度 3.成孔方法 | m3 | 按入岩厚度乘以设计截面面积以体积计算。 | 入岩成孔增加的人工、材料、机械等 |

10. 人工挖孔灌注桩采用混凝土护壁的，按照粤表C.2.2的规定执行。

粤表C.2.2 人工挖孔灌注桩（编码：粤010302009）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤010302009 | 人工挖孔 灌注桩 | 1.桩芯长度 2.桩芯直径、 扩底直径、 扩底高度 3.护壁厚度、高度 4.护壁混凝土种类、强度等级 5.桩芯混凝土种类、强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸（含护壁）截面积乘以成孔长度以立方米计算。 | 1.模板制作、安装 2.混凝土制作、运输 3.护壁浇捣、养护 4.桩芯灌注、振捣、养护 |

11. 现浇混凝土项目的模板按照S.2混凝土模板及支架（支撑）相应规则单独列项，计入措施费；预制混凝土的模板应包含在相应预制混凝土的项目中。

12. 金属结构工程的金属构件按成品考虑，应包括制作价，但不包括除锈、场外运输、油漆、专用措施项目等工作内容。油漆按照“表P.5金属面油漆（编码：011405001）”项目执行，除锈、场外运输按照粤表F.9执行，专用措施项目按照粤表S.8执行。

粤表F.9 金属结构除锈及场外运输（编码：粤010609001、粤010609002）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤010609001 | 金属面除锈 | 1.构件名称 2.除锈级别 | ㎡ | 以平方米计量，按设计展开面积计算。 | 1.除锈 2.清理 |
| 粤010609002 | 金属结构件场外运输 | 1.构件类别 2.运距 | t | 以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算。 | 1.装卸 2.运输。 |
| 注：钢结构制作厂由投标人自行确定，项目特征可以不描述运距。钢结构制作厂由招标人确定，如招标时已选定，应按照制作厂至施工地的运输距离描述运距；招标时尚未选定的，招标工程量清单可以暂定运距，结算时按双方确认的实际运距调整综合单价。 |

粤表S.8 专用措施项目（编码：粤011708001、粤011708002、粤011708003）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤011708001 | 支承胎架 | 1.支承高度 2.规格尺寸 3.防锈要求 | 座 | 以座计量 | 1制作 2安装 3除锈油漆 4拆除、场内、场外运输 |
| 粤011708002 | 拼装平台 | 1.支承高度 2.规格尺寸 3.防锈要求 | t | 按拼装构件 质量计算。 | 1.制作 2.安装 3.除锈、油漆 4.拆除、场内、场外运输 |
| 粤011708003 | 耳板 | 1.材质 2.其他要求 | t | 按设计图示尺寸 以质量计算 | 1.制作 2.安装 3.除锈、油漆 4.拆除、场内、场外运输 |
| 注：1、支承胎架、拼装平台，招标工程量清单编制，应根据2011钢结构定额确定暂定数量；工程结算按照审批的方案确认实际工程量。 2、耳板，招标工程量清单编制，应根据2011钢结构定额确定暂定数量；工程结算按照设计图纸计算工程量。 |

13. 表P.5金属面油漆（编码：011405001）以平方米计算，结构件按照构件展开面积计算，其余构件根据构件质量和综合定额的面积系数折算为面积计算。

14. 金属结构工程中的结构性锚栓、栓钉，高强螺栓应单独列项计算，执行“E.16螺栓、铁件”相应项目。

15. 砖砌体拆除包括砌体表面附着的抹灰层、镶贴（粘贴）块料层，不包括干挂或挂贴的龙骨和面层。拆除干挂或挂贴龙骨和面层适用于“表R.墙柱面龙骨及饰面拆除（编码：011606002）”项目。

二、投标人应严格按照招标工程量清单投标计价，除措施项目外，单价项目都必须填报单价和合价、总价项目都必须填报合价。未填报单价和（或）合价的视为未实质性响应招标文件要求。

招标工程量清单的措施项目应按常规施工方案编制，投标人可以根据投标施工方案进行增补。未填报单价和合价的项目，视为此项费用不发生或已经包含在其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

三、编制工程量清单时，若设计图纸中有措施项目的专项设计方案，应按专项设计方案和计算规范规定描述项目、明确计量单位、计算工程量；若无相关设计方案：

1. 招标工程量清单：根据常规施工方案和2013计算规范编制，大型机械进退场及安拆、排水降水(昼夜)等宜以“项” 为计量单位编制工程量清单。

2. 投标报价：根据投标施工方案和2013计算规范对招标工程量清单进行增补；以“项”为计量单位的措施项目，应根据投标施工方案和2013计算规范在投标文件中列出具体项目名称、项目特征、计量单位、工程数量等。

3. 工程结算：招标工程量清单以“项”为计量单位的措施项目，合同范围内的不做调整；非承包人原因导致措施项目发生变化的，应根据变化情况调整措施项目及费用。

四、脚手架工程。脚手架工程计算暂不执行表S.1的有关规定，按照粤表S.1.1的规定执行。

粤表S.1.1 脚手架工程（编码：粤011701008～粤011701018）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤011701008 | 综合钢 脚手架 | 搭设 高度 | ㎡ | 按2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》“脚手架工程”工程量计算规则相关规定计算。 | 1.场内外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 粤011701009 | 单排钢 脚手架 | 搭设 高度 | ㎡ | 按2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》“脚手架工程”工程量计算规则相关规定计算。 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭设 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| 粤011701010 | 满堂脚手架 |  |  |  |  |
| 粤011701011 | 里脚手架 |  |  |  |  |
| 粤011701012 | 活动脚手架 | 搭设部位 |  |  |  |
| 粤011701013 | 靠脚手架 安全板 | 搭设高度 |  |  |  |
| 粤011701014 | 独立安全 挡板 | 搭设方式 搭设高度 |  |  |  |
| 粤011701015 | 电梯井 脚手架 | 搭设高度 | 座 |  |  |
| 粤011701016 | 烟囱脚手架 | 直径大小 搭设高度 |  |  |  |
| 粤011701017 | 架空运输道 | 搭设高度 | ㎡ |  |  |
| 粤011701018 | 围尼龙 编织布 | 搭设高度 |  |  | 1.场内、场外材料搬运 2.围尼龙编织布 3.拆除后材料堆放 |
| 粤011701019 | 单独挂尼龙安全网 | 搭设高度 | ㎡ |  | 1.场内、场外材料搬运 2.安全网的铺设 3.拆除后材料的堆放 |

五、垂直运输。建筑工程垂直运输执行“S.3垂直运输”，单独装饰装修工程按照粤表S.3 的规定执行。

粤表S.3单独装饰装修工程垂直运输工程（编号：粤011703002）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤011703002 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度、层数 2.装饰内容 3.运输条件或方式 | 项 |  | 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装、拆除或原有垂直运输机械的保护 2.材料、设备的垂直运输 |

六、招标人应依据《广东省建设工程施工标准工期定额》（2011）等合理确定工期，压缩的工期天数不得超过标准工期的20%。招标工期短于标准工期的，应在招标工程量清单中单独开列赶工措施项目和在招标控制价中单独计算赶工措施费，赶工措施费按照现行广东省建设工程计价依据的有关规定计算。

七、总承包服务费。总承包服务费在其他项目中开列，根据总承包服务的内容的要求，参照下列标准计算：

1.仅要求对招标人发包的专业工程进行总承包管理和协调时，按专业工程造价的1.5%计算。

2.要求对招标人发包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合和服务，按专业工程造价的3～5%计算，具体应根据配合服务的内容和的要求确定。

3.配合招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算（不含建设单位供应材料的保管费）。

4.承包人保管发包人供应材料所需或发生的费用，按照材料、工程设备价格的1.5%计算材料保管费。

八、建设工程应根据专业的性质执行相对应的计算规范，发生缺项的套用其他专业工程的计算规范。

九、规费、税金应依据我省现行计价依据的规定执行。

十、本意见自发布之日起实施。

二〇一三年八月十三日