附件

第一次督查发现存在安全隐患和安全管理问题的工程项目情况一览表

| 序号 | 工程名称 | 工程所在地 | 施工单位及 项目负责人 | 监理单位 及总监理工程师 | 存在的主要安全隐患和安全管理问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高州市金鸿豪景大院 | 高州市 | 广东电白二建工程有限公司 邓伟昭（粤建安B（2006）0002375） | 茂名市建筑工程监理有限公司 杨新(4405153) | 1.未见企业印发”安全生产大检查”工作方案; 2.未见企业负责人近期带队自查自纠记录; 3.未见近期安全监督抽查问题的整改回复. |
| 2 | 茂名市区第八期(宾西小区)公租房 | 茂名市 | 茂名建筑集团第一有限公司 陈泰基（粤建安B（2004）0019124） | 广东和诚工程管理有限公司 钟辉昌(44008302) | 1.项目采用的人工挖孔桩工程方案没有组织专家论证; 2.施工现场未配置毒气检测仪器，没有专门针对人工挖孔桩的施工应急救援演练； 3.部分施工专项方案由非本专业技术人员编制。 |
| 3 | 碧桂园四期 | 茂名市 | 广东腾越建筑工程有限公司 梁兆江（粤建安B（2004）0006983） | 广东国家建设监理有限公司 张和平(44009111) | 1.未能提供企业“安全生产大检查”工作方案； 2.未能提供企业负责人带队检查记录及自查自纠记录； 3.未能提供近期安全监督抽查问题的整改回复； 4.监理企业未能提供危险性较大的分部分项工程旁站记录。 |
| 4 | 南雄市锦鸿华庭商住楼 | 南雄市 | 南雄市市政工程建设公司 谭志鹏（粤建安B（2008）0012424） | 韶关市信成建设监理有限公司 梁汉荣(44004624) | 1.外脚手架已搭至四层，无外脚手架专项施工方案及方案论证记录； 2.施工现场物料提升机及安装，无专项施工方案及安装过程资料； 3.未提供架子工、电工、井架物料提升机装拆工上岗证及安全教育技术交底资料； 4.施工楼面临边、楼梯边无防护措施； 5.无企业项目部自查自纠记录。 |
| 5 | 南雄大福国际名城（一期）Z1、Z2栋 | 南雄市 | 南雄市市政工程建设公司 罗五成（粤建安B（2010）0002237） | 惠州远顺工程监理有限公司 胡彩花(44001284) | 1.未编制悬挑卸料平台专项方案； 2．现场抽查3栋东面卸料平台，钢丝绳连接只有一个卡环，两根钢丝绳共用一卸荷吊环，未办理验收手续； 3.电缆挂设在外脚手架上； 4.外脚手架连墙杆与方案不相符； 5.塔吊指挥员、司索员使用假面具证件。 |
| 6 | 乐昌市富庭雅苑富雅楼 | 乐昌市 | 广东五华一建工程有限公司 陈志雄（粤建安B（2006）0004327） | 广东建浩工程项目管理有限公司 林章鹏(44004129) | 1.无塔吊顶升、附着验收记录，塔吊司机、信号司索工配置不足； 2.施工现场两台井架物料提升机已安装并投入使用，无产权备案、安装告知、检测、验收、使用登记资料； 3.现场井架首层双向开口设置，不符安全要求；井架吊篮门设置不全，各楼层未设层门及联锁装置；一台井架搭设高度超过30米，配置不符现行规范技术要求； 4.脚手架安全立网未检测，脚手板铺设不严密； 5.企业对项目检查发现的问题（井架）整改情况未跟进落实。 |
| 7 | 佳兆业中心 | 惠州市 | 中国建筑第四工程局有限公司 张晓建（粤建安B（2010）0006160） | 惠州市建设集团工程建设监理公司 蓝艺(44000093) | 1.项目经理张晓建请假一个月（8月1日至8月31日），专项方案的申报和批准手续不符合规定； 2.项目经理代表杨顺康未取得注册建造师执业资格，不能履责； 3.三名安全员均不在岗； 4.外脚手架、高支模专项施工方案有论证，但审批手续不完善； 5.办公室设在建项目三楼，办公区域和施工区域未分开。 |
| 8 | 博罗县博罗新城金域华府C2区16-21栋 | 惠州市 | 广东金中海建设工程有限公司 林广芝（粤建安B（2004）0013902） | 博罗县工程建设监理有限公司 石艳(44001643) | 1.转换层截面足寸为700mm×1800mm高大梁专项施工方案未组织专家论证，已施工完毕； 2.总监理工程师石艳不到岗，安全隐患整改通知单（编号41）上签名盖章非本人行为。 |
| 9 | 御水豪庭 | 惠州市 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 许敏华（黔建安B（2008）0001139） | 广东达安工程项目管理有限公司 陈小兵(62000037) | 1.安全员王亮、徐婷安全生产考核合格证过期； 2.施工企业组织多次安全检查，项目经理徐敏华均未参加，其签名由张勇代签。 |
| 10 | 帝豪国际花园二期 | 河源市 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | 惠州市正富建设监理有限公司 | 1.二期工程未办理施工许可证手续现场已施工；当地住建行政主管部门于2013年6月24日发出停工通知书后，仍有继续施工嫌疑； 2.10、11号楼架东南面外架内外立杆悬空，部分外架已倾斜； 3.10、11号楼塔吊未办理相关的安装告知手续已安装。 |
| 11 | 源城区新兴花苑A、B栋 | 河源市 | 深圳市宝豪市政工程有限公司 郑毓杰（粤建安B（2004）0012241） | 惠州市正富建设监理有限公司 鄢宝芳(44001639) | 1.三台物料提升机未办理相关的安装告知、检测及使用登记手续已投入使用； 2.物料提升机（1#机）二楼停层们使用过程中未关闭，无操作机房，未配备闭路监控对讲系统。 |
| 12 | 豪景苑一期（3#、4#、10#、11#） | 阳春市 | 吴川市建筑安装工程公司 梁亚运（粤建安B（2004）0009350） | 阳江市建设监理有限公司 杨永向(44011183) | 1.公司未按施工安全大检查要求成立安全检查领导小组； 2.公司未对承建项目开展自查自纠隐患排查工作。 |
| 13 | 阳江高新区平冈文化站改造（文化馆工程建设项目） | 阳江市 高新区 | 阳江市金奴建筑企业有限公司 黄奕德（粤建安B（2005）000325） | 阳江市建设监理有限公司 赵崇辉(44003851) | 1.施工单位对该项目未开展大检查； 2.施工单位没有根据要求编制工作方案、自查自纠。 |
| 14 | 金景园三期（金湖翡翠）5-10幢及地下室 | 阳江市 | 广东一新长城建筑集团有限公司 师永征（粤建安B（2004）0000401） | 阳江市建设监理有限公司 黎亮(44003647) | 印发的安全大检查工作方案没有把该项目纳入检查计划内，没有企业负责人带队检查。 |
| 15 | 35层设计商业、办公楼工程1幢 | 广州市 | 中建三局建设工程股份有限公司 洪炎(鄂建安B(2011)0007785) | 广州万安建设监理有限公司 毕运球(44011106) | 1.高大模板专项施工方案未经企业技术负责人审批、部分专项方案技术负责人签名有代签现象； 2.模板支架采用非标轮扣式钢管支架，与方案编制依据不符； 3.企业按文件要求开展自查自纠工作均由中建三局二公司组织实施，不符合要求； 4.1#塔机附着后的悬臂高度（约33m），超过说明书规定最大值24.3m； 5.3#塔机附着距离超过使用说明书要求，未制定专项方案；附着杆系布置与使用说明不符，存在严重安全隐患。 |
| 16 | 7层设计文化艺术中心 | 广州市 | 广州协安建设工程有限公司 万明检(粤建安B(2012)0002041) | 广东省建筑工程监理公司 何建军(44005265) | 1.外脚手架连墙未按方案要求采用预埋钢管双扣件、二步、三跨布置，而是采用单扣件预埋钢管连接、二步、四跨布置； 2.洞口临边防护较多隐患（上、下标杆设置高度均不符合规范要求）； 3.塔机附着距离超过使用说明书的要求，但未按规范要求制定附着专项方案，未对附着杆进行内力分析计算和张度、稳定性验算； 4.塔机附着杆对接焊接制作不规范，不可靠。 |
| 17 | 21层（部分4层） | 广州市 | 福建省惠东建筑工程有限公司 吴宣红(闽建安B(2004)5003002) | 广东珠江建设工程监理有限公司 周泓(44002174) | 1.项目管理架构不健全，现场三名专职安全员持证均不符合要求；项目经理长期未参加监理例会； 2.项目负责人未参与危险性较大的分部分项工程验收； 3.监理资料管理混乱，该总监签名的资料大部分由总监代表代签； 4.悬挑式卸料钢平台型钢锚固端长度、预埋钢筋拉环数量均不符合规范要求。 |
| 18 | 从化市太平城市广场安置楼工程1幢 | 从化市 | 广州市从化第一建筑工程有限公司 谢灼明(粤244070800798 ) | 广东海外建设监理有限公司 唐根生(44011240) | 1.监理公司未制订安全生产大检查工作方案，部分专项方案审查流于形式，专业监理人员不到位； 2.抽查的深基坑、外脚手架专项方案没有计算书，专项方案由非专业技术人员编制，部分专项方案未经企业技术负责人审批； 3.首层结构面模板支撑体系已开始施工，但无专项方案（高度超过4米）； 4.部分临时围墙搭设简易，围墙边堆荷严重（钢筋加工区），围墙外侧是小学出入口及居民区小巷，存在安全隐患； 5.深基坑方案专家论证不符合规范要求，部分专家未签名确认，施工单位未结合专家论证意见。 |
| 19 | 从化市宏城海峰花园 | 广州市 | 湖南省第三工程有限公司 刘非平(湘建安B(2004)150003206) | 广东省从化市工程建设监理有限公司 李桂深(44005464) | 1.施工、监理企业未按规定制订安全生产大检查工作方案，企业负责人未带队检查； 2.企业近期开展自查自纠流于形式； 3.施工单位专职安全生产管理人员未按工程规模（超过6万平方米）且分专业设置）； 4.施工专项方案未经企业技术负责人审批，部分方案由非专业技术人员编制； 5.施工单位开展消防演练缺乏针对性。 |