京建发〔2012〕110号附件：

施工现场悬挑式钢平台安全操作技术导则

一、严格执行有关管理规定

（一）悬挑式钢平台的设置，施工单位须依据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）中的有关规定，编制专项施工方案，并由本单位施工技术、安全等部门的专业技术人员审核，由施工单位技术负责人审批，并报监理审核签字后方可实施。

（二）悬挑式钢平台每次进场组装前，应由项目技术负责人对组装作业人员进行书面安全技术交底。组装完成后，应组织对悬挑式钢平台的整体结构进行验收。

（三）悬挑式钢平台每次安装之前，应由项目技术负责人组织对安装作业人员进行书面安全技术交底。

安装后，项目技术负责人应依据专项施工方案组织安装验收，合格后方可使用。

（四）遇有六级（含）以上强风、浓雾等恶劣天气，必须停止悬挑式钢平台安装作业。

（五）悬挑式钢平台上的操作人员不应超过2人。

（六）对于多次周转使用的悬挑式钢平台及构配件，施工单位应及时检查结构（形态）的安全状况，必要时应对其进行相关检测。发现有杆件变形、开焊、松动、严重锈蚀等情况，应及时进行维修完善并组织验收，否则不得继续使用。

二、剪力墙结构体系中悬挑式钢平台设置应符合以下要求：

（一）悬挑式钢平台搁支点和上部拉接点必须位于建筑结构上。

（二）墙体（结构）上的吊点螺栓预留孔位置的选择应使钢丝绳与平台两侧垂直面的夹角不大于5°。悬挑式钢平台两侧的下吊点应设置在护栏外边，并确保建筑结构、脚手架及支撑体系无干涉。每个吊点的受力钢丝绳均须独立设置，不得采用钢丝绳从平台下兜底的方式。钢丝绳两端与上下吊点连接处宜采用心型环加以保护，钢丝绳不得处于受剪状态。

（三）墙体（结构）上的吊点（环）设置及要求见附件1和附件2。

（四）悬挑式钢平台三面临边应以硬质材料作围挡，高度不小于1.5米，且严禁开孔。

（五）悬挑式钢平台主梁搁支点必须与楼板或洞口结构固定，防止移动。

（六）悬挑式钢平台内侧必须设置荷载（吨位）标示牌，且应注明各种物料放置数量和码放要求。

（七）悬挑式钢平台结构的悬挑主梁应使用整根的槽钢（或工字钢）。

（八）悬挑式钢平台应满铺50mm厚的木板，并固定牢固，使用钢板时应焊接。

（九）悬挑式钢平台的临边护栏上严禁挤靠放置物料或探出护栏放置物料，物料放置高度应低于护栏高度。

（十）悬挑式钢平台安装时，必须在下方地面设立警戒区域并设有看护人员。

（十一）悬挑式钢平台钢丝绳的松紧不宜使用花篮螺栓调节，钢丝绳不宜接长使用。

（十二）悬挑式钢平台安装应保持外侧略高于内侧。

附件：1.悬挑式钢平台墙体吊环节点做法示意图（一）

2.悬挑式钢平台墙体吊环节点做法示意图（二）

附件1：

悬挑式钢平台墙体吊环节点做法示意图（一）

要求：

- 吊环应使用直径25mm以上Q235-A圆钢制作，环体的内径以100mm为宜。

- 吊环焊接部分应采用双面焊，焊缝长度不小于120mm。

- 吊环在弯制及焊接过程中应保证原材的各项性能指标，避免因加工工艺导致吊环承载力（性能指标）降低。

- 预留孔须单独设置，成孔套管采用内径25mm以上 PVC管，预留在墙体内。

- 吊环安装时应使环体垂直向下，吊环内侧贴紧墙面。

- 墙内应采用100(100(10铁垫片紧贴墙面，应用双螺母拧紧，螺栓伸出螺母长度不得小于3扣。

附件2：

悬挑式钢平台墙体吊环节点做法示意图（二）

（图1）

（图2）

要求：

1、墙体绑扎钢筋的同时下放直径80mm以上PVC套管，应与墙体钢筋夹角成45°左右，用14#铅丝绑扎牢固，确保浇筑混凝土时套管不发生位移。

2、套管内应用锯末填实，浇筑完混凝土拆除模板后将套管内的锯末掏空。

3、将钢丝绳头用钢丝绳卡进行连接后，穿过PVC套管伸入室内，将长500mm、直径48mm的钢管穿入从PVC套管伸进来的钢丝绳头内（如图1所示）。

4、将另一根长500mm、直径48mm的钢管与穿过钢丝绳环的钢管垂直焊接，防止穿过钢丝绳环的钢管脱落（如图2所示），焊接位置应在竖直钢管的中间偏上位置。

5、安装或提升卸料平台时，先用塔吊将卸料平台稍稍吊起，使钢丝绳处于不受力状态，再将焊好的“十字”型钢管穿入从PVC套管伸进来的钢丝绳内。