辽 宁 省

《装配式建筑钢筋混凝土预制构件》

补充计价依据

辽宁省建设工程造价管理总站

辽建价发[2014] 5 号

关于发布《装配式建筑钢筋混凝土预制构件》与《超高层建筑垂直运输、加压水泵台班、人工及机械降效、综合脚手架》补充计价依据的通知

各市造价管理站（处），绥中、昌图直管县建委，有关单位：

为进一步完善我省2008年建设工程造价计价体系，适应建筑市场发展需要，由沈阳市建设工程造价管理站编制的《装配式建筑钢筋混凝土预制构件》与《超高层建筑垂直运输、加压水泵台班、人工及机械降效、综合脚手架》补充计价依据，现予发布，从2014年10月1日起全省执行。

凡在执行日之后发出招标文件的工程项目，执行本补充计价依据；在建工程项目由承发包双方协商后可参照执行。

本补充计价依据在执行中遇到的问题及时反馈给我们。本补充计价依据由辽宁省建设工程造价管理总站负责解释。

辽宁省建设工程造价管理总站

二〇一四年九月十五日

目    录

编制说明补充计价依据

一、预制混凝土柱

二、预制混凝土梁

三、预制混凝土板

四、预制混凝土楼梯

五、预埋套筒

六、套筒注浆

七、钢筋

八、模板

九、预制混凝土构件安装

装配式建筑钢筋混凝土预制构件

补充计价依据编制说明

一、补充计价依据部分

1、本补充计价依据是适应建筑装配化而采用的新技术、新工艺、新材料的要求，并依据国家、省有关产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等而编制的。

2、本补充计价依据适用于本省行政区域内的新建工程，是编制工程量清单、工程量清单计价、招标控制价的依据；是编审工程投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算的依据。

3、本补充计价依据包括：预制钢筋混凝土柱、预制钢筋混凝土梁、叠合梁（底梁）、预制钢筋混凝土墙板、叠合楼板（底板）、阳台板、预制钢筋混凝土楼梯、套筒、注浆、工厂钢筋加工制作安装、预制钢筋混凝土钢模板、施工现场预制钢筋混凝土构件安装等工程子目项。本补充计价依据不包括的部分应按2008年《辽宁省建设工程计价依据》有关项目执行。

4、装配式预制构件的工程量计算规则按2008年《辽宁省建设工程计价依据》相关册执行。

5、本补充计价依据部分的子目项只限于采用装配式建筑使用。

二、其他

1、现场预制钢筋混凝土构件吊装用的专用吊具不包括，如果是施工单位购买的，则按摊销另行计算。

2、现场支撑墙板用的钢支撑按措施费计算，施工单位或投标单位根据实际情况另行考虑。

| 一、预制混凝土柱 |
| --- |
| 1.矩形柱 |
| 工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、养护。2.成品堆放。 |  |  | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B1-1 | B1-2 |
| 项 目 | 矩形柱 | 保温矩形柱 |
| 基 价（元） | 4788.64 | 5287.55 |
| 其 中 | 人工费（元） | 210.15 | 226.00 |
|  | 材料费（元） | 4428.99 | 4911.40 |
|  | 机械费（元） | 149.50 | 150.15 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 1.720 | 68.80 | 1.800 | 72.00 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 2.570 | 141.35 | 2.800 | 154.00 |
| 材料 | 商品混凝土 | m3 | 330.00 | 10.050 | 3316.50 | 9.450 | 3118.50 |
|  | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | 30.080 | 12.03 | 28.280 | 11.31 |
|  | 二等中方 | m3 | 1400.00 | 0.010 | 14.00 | 0.010 | 14.00 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 12.00 | 44.440 | 533.28 | 44.440 | 533.28 |
|  | 调平预埋件 | 个 | 22.00 | 15.100 | 332.20 | 15.100 | 332.20 |
|  | 斜支撑预埋件 | kg | 13.00 | 5.700 | 74.10 | 5.700 | 74.10 |
|  | 注浆管 Φ20 | m | 3.80 | 32.580 | 123.80 | 30.620 | 116.36 |
|  | 挤塑板（30kg/m³）70mm厚 | m2 | 80.50 |  |  | 0.610 | 49.11 |
|  | 连接件 U形 | 个 | 25.00 |  |  | 25.500 | 637.50 |
|  | 铁件 | kg | 5.50 |  |  | 0.110 | 0.61 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 23.08 |  | 24.43 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 149.50 |  | 150.15 |

| 2.异型柱 |
| --- |
| 工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、养护。2.成品堆放。 |  |  | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B1-3 | B1-4 |
| 项 目 | 异型柱 | 保温异型柱 |
| 基 价（元） | 4880.00 | 5432.42 |
| 其 中 | 人工费（元） | 270.50 | 287.50 |
|  | 材料费（元） | 4448.50 | 4976.92 |
|  | 机械费（元） | 161.00 | 168.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 2.500 | 100.00 | 2.650 | 106.00 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 3.100 | 170.50 | 3.300 | 181.50 |
| 材 料 | 商品混凝土 | m3 | 330.00 | 10.050 | 3316.50 | 8.980 | 2963.40 |
|  | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | 23.360 | 9.34 | 26.870 | 10.75 |
|  | 二等中方 | m3 | 1400.00 | 0.010 | 14.00 | 0.010 | 14.00 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 12.00 | 44.440 | 533.28 | 44.440 | 533.28 |
|  | 调平预埋件 | 个 | 22.00 | 15.100 | 332.20 | 15.100 | 332.20 |
|  | 斜支撑预埋件 | kg | 13.00 | 5.700 | 74.10 | 5.700 | 74.10 |
|  | 注浆管 Φ20 | m | 3.80 | 38.670 | 146.95 | 29.100 | 110.58 |
|  | 挤塑板（30kg/m³）70mm厚 | m2 | 80.50 |  |  | 1.090 | 87.75 |
|  | 连接件 U形 | 个 | 25.00 |  |  | 33.000 | 825.00 |
|  | 铁件 | kg | 5.50 |  |  | 0.200 | 1.10 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 22.13 |  | 24.76 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 161.00 |  | 168.00 |

| 二、预制混凝土梁 |
| --- |
| 1.矩形梁、叠合梁(底梁) |
| 工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、养护。2.成品堆放。 |  |  |  | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B2-1 | B2-2 |
| 项 目 | 矩形梁、 叠合梁(底梁) | 保温矩形梁、 叠合梁(底梁) |
| 基 价（元） | 5077.94 | 5619.41 |
| 其 中 | 人工费（元） | 222.95 | 225.55 |
|  | 材料费（元） | 4693.99 | 5227.11 |
|  | 机械费（元） | 161.00 | 166.75 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 1.820 | 72.80 | 2.050 | 82.00 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 2.730 | 150.15 | 2.610 | 143.55 |
| 材 料 | 商品混凝土 | m3 | 330.00 | 10.050 | 3316.50 | 9.450 | 3118.50 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.010 | 14.00 | 0.010 | 14.00 |
|  | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | 22.400 | 8.96 | 21.060 | 8.42 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 12.00 | 89.530 | 1074.36 | 84.160 | 1009.92 |
|  | 注浆管 Φ20 | m | 3.80 | 24.820 | 94.32 | 23.330 | 88.65 |
|  | 硅胶套管 | m | 25.00 | 6.500 | 162.50 | 6.500 | 162.50 |
|  | 挤塑板（30kg/m³）70mm厚 | m2 | 80.50 |  |  | 0.610 | 49.11 |
|  | 连接件 U形 | 个 | 25.00 |  |  | 30.000 | 750.00 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 23.35 |  | 26.01 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 161.00 |  | 166.75 |

| 2.异型梁 |
| --- |
| 工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、养护。2.成品堆放。 |  |  | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B2-3 | B2-4 |
| 项 目 | 异型梁 | 保温异型梁 |
| 基 价（元） | 5842.62 | 6356.31 |
| 其 中 | 人工费（元） | 245.00 | 304.50 |
|  | 材料费（元） | 5435.92 | 5884.33 |
|  | 机械费（元） | 161.70 | 167.48 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 2.000 | 80.00 | 2.800 | 112.00 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 3.000 | 165.00 | 3.500 | 192.50 |
| 材 料 | 商品混凝土 | m3 | 330.00 | 10.050 | 3316.50 | 9.050 | 2986.50 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.010 | 14.00 | 0.010 | 14.00 |
|  | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | 32.480 | 12.99 | 29.230 | 11.69 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 12.00 | 149.730 | 1796.76 | 134.760 | 1617.12 |
|  | 注浆管 Φ20 | m | 3.80 | 27.930 | 106.13 | 27.930 | 106.13 |
|  | 硅胶套管 | m | 25.00 | 6.500 | 162.50 | 6.500 | 162.50 |
|  | 挤塑板（30kg/m³）70mm厚 | m2 | 80.50 |  |  | 1.020 | 82.11 |
|  | 连接件 U形 | 个 | 25.00 |  |  | 35.000 | 875.00 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 27.04 |  | 29.28 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 161.70 |  | 167.48 |

| 三、预制混凝土板 |
| --- |
| 1.保温外墙板 |
| 工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、养护。2.成品堆放。 |  |  |  |  | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B3-1 | B3-2 | B3-3 |
| 项 目 | 保温外墙板 350mm | 保温外墙板 270mm | 保温外墙板 350mm 空心管工艺 |
| 基 价（元） | 7703.50 | 8212.65 | 7085.67 |
| 其 中 | 人工费（元） | 668.45 | 678.20 | 1078.55 |
|  | 材料费（元） | 6943.05 | 7442.45 | 5915.12 |
|  | 机械费（元） | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 6.000 | 240.00 | 6.120 | 244.80 | 10.076 | 403.04 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 7.790 | 428.45 | 7.880 | 433.40 | 12.282 | 675.51 |
| 材 料 | 商品混凝土 | m3 | 330.00 | 7.920 | 2613.60 | 7.410 | 2445.30 | 7.850 | 2590.50 |
|  | 挤塑板（30kg/m³）70mm厚 | m2 | 80.50 | 31.820 | 2561.51 | 37.040 | 2981.72 | 31.560 | 2540.58 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 12.00 | 30.000 | 360.00 | 30.000 | 360.00 | 40.000 | 480.00 |
|  | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | 11.000 | 4.40 | 11.000 | 4.40 |  |  |
|  | 保温板连接件U形 | 个 | 25.00 | 36.000 | 900.00 | 43.000 | 1075.00 |  |  |
|  | 保温板连接件片状 | 个 | 35.00 | 13.000 | 455.00 | 15.000 | 525.00 |  |  |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.010 | 14.00 | 0.010 | 14.00 | 0.010 | 14.00 |
|  | 预埋铁件 | 个 | 7.00 |  |  |  |  | 24.000 | 168.00 |
|  | 空心管 | m | 3.50 |  |  |  |  | 26.460 | 92.61 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 34.54 |  | 37.03 |  | 29.43 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 92.00 |  | 92.00 |  | 92.00 |

| 2.内墙板 |
| --- |
| 工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、养护。2.成品堆放。 |  |  |  |  | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B3-4 | B3-5 | B3-6 |
| 项 目 | 100mm厚 | 200mm厚 承重 | 200mm厚 空心管工艺 |
| 基 价（元） | 5934.60 | 5115.81 | 4636.57 |
| 其 中 | 人工费（元） | 763.69 | 735.00 | 659.82 |
|  | 材料费（元） | 5021.41 | 4277.31 | 3873.25 |
|  | 机械费（元） | 149.50 | 103.50 | 103.50 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价（元） |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 6.236 | 249.44 | 6.000 | 240.00 | 5.406 | 216.24 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 9.350 | 514.25 | 9.000 | 495.00 | 8.065 | 443.58 |
| 材 料 | 商品混凝土 | m3 | 330.00 | 10.050 | 3316.50 | 10.050 | 3316.50 | 7.350 | 2425.50 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 12.00 | 120.000 | 1440.00 | 60.000 | 720.00 | 80.000 | 960.00 |
|  | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | 32.000 | 12.80 | 16.000 | 6.40 |  |  |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.020 | 28.00 | 0.010 | 14.00 | 0.010 | 14.00 |
|  | 阻燃管 Φ25 | m | 1.40 | 91.400 | 127.96 | 91.400 | 127.96 | 91.400 | 127.96 |
|  | 阻燃管 Φ20 | m | 1.10 | 1.100 | 1.21 | 1.100 | 1.21 | 1.100 | 1.21 |
|  | 镀锌钢管 DN20 | m | 8.17 | 1.400 | 11.44 | 1.400 | 11.44 | 1.400 | 11.44 |
|  | PVC方盒 | 个 | 1.00 | 33.400 | 33.40 | 33.400 | 33.40 | 33.400 | 33.40 |
|  | 铁方盒 | 个 | 1.20 | 1.600 | 1.92 | 1.600 | 1.92 | 1.600 | 1.92 |
|  | 接地测线盒 | 个 | 28.00 | 0.500 | 14.00 | 0.500 | 14.00 | 0.500 | 14.00 |
|  | 直缝焊管 DN40 | m | 13.67 | 0.300 | 4.10 | 0.300 | 4.10 | 0.300 | 4.10 |
|  | 直缝焊管 DN50 | m | 17.00 | 0.300 | 5.10 | 0.300 | 5.10 | 0.300 | 5.10 |
|  | 空心管 | m | 3.60 |  |  |  |  | 53.430 | 192.35 |
|  | 预埋铁件 | 个 | 7.00 |  |  |  |  | 9.000 | 63.00 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 24.98 |  | 21.28 |  | 19.27 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 149.50 |  | 103.50 |  | 103.50 |

| 工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、养护。2.成品堆放。 | 单位：10M3 |
| --- | --- |
| 项 目 编 码 | B3-7 |
| 项 目 | 叠合楼板80mm厚 |
| 基 价（元） | 6361.07 |
| 其 中 | 人工费（元） | 1086.10 |
|  | 材料费（元） | 5079.97 |
|  | 机械费（元） | 195.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 8.700 | 348.00 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 13.420 | 738.10 |
| 材 料 | 商品混凝土 | m3 | 330.00 | 10.050 | 3316.50 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 12.00 | 120.000 | 1440.00 |
|  | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | 16.000 | 6.40 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.010 | 14.00 |
|  | 阻燃管 Φ20 | m | 1.36 | 105.000 | 142.80 |
|  | PVC方盒 | 个 | 1.00 | 32.500 | 32.50 |
|  | PVC八角盒 | 个 | 1.00 | 12.500 | 12.50 |
|  | 等电位盒 | 个 | 15.00 | 6.000 | 90.00 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 25.27 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 195.00 |

| 4.阳台板 |
| --- |
| 工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、养护。2.成品堆放。 | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B3-8 |
| 项 目 | 阳台板 |
| 基 价（元） | 5376.42 |
| 其 中 | 人工费（元） | 955.33 |
|  | 材料费（元） | 4260.09 |
|  | 机械费（元） | 161.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 6.950 | 278.00 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 12.315 | 677.33 |
| 材 料 | 商品混凝土 | m3 | 330.00 | 10.050 | 3316.50 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 12.00 | 75.000 | 900.00 |
|  | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | 21.000 | 8.40 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.010 | 14.00 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 21.19 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 161.00 |

| 四、预制混凝土楼梯 |
| --- |
| 工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、养护。2.成品堆放。 |  |  | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B4-1 | B4-2 |
| 项 目 | 楼梯 无休息平台 | 楼梯 含休息平台 |
| 基 价（元） | 5707.31 | 5305.05 |
| 其 中 | 人工费（元） | 999.35 | 986.15 |
|  | 材料费（元） | 4535.46 | 4180.90 |
|  | 机械费（元） | 172.50 | 138.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 7.854 | 314.16 | 7.583 | 303.32 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 12.458 | 685.19 | 12.415 | 682.83 |
| 材 料 | 商品混凝土 | m3 | 330.00 | 10.050 | 3316.50 | 10.050 | 3316.50 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 12.00 | 98.000 | 1176.00 | 68.600 | 823.20 |
|  | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | 16.000 | 6.40 | 16.000 | 6.40 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.010 | 14.00 | 0.010 | 14.00 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 22.56 |  | 20.80 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 172.50 |  | 138.00 |

| 五、预埋套筒 |
| --- |
| 工作内容：安装埋设、固定等全部操作过程。 | 单位：10个 |
| 项 目 编 码 | B5-1 |
| 项 目 | 预埋套筒 |
| 基 价（元） | 495.67 |
| 其 中 | 人工费（元） | 18.44 |
|  | 材料费（元） | 477.23 |
|  | 机械费（元） |  |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 0.1200 | 4.80 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 0.2480 | 13.64 |
| 材 料 | 预埋套筒 | 个 | 45.00 | 10.1000 | 454.50 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 22.73 |
| 机 械 |  |  |  |  |  |
| 备注：预埋套筒根据规格可进行材料换算。 |

| 六、套筒注浆 |
| --- |
| 1.墙板套筒注浆 |
| 工作内容：注浆准备工作、注浆料搅拌、浇注、养护及工具清洗等全部操作过程。 |  | 单位：100个 |
| 项 目 编 码 | B6-1 | B6-2 |
| 项 目 | 墙板套筒注浆 Φ16 | 墙板套筒注浆 Φ25 |
| 基 价（元） | 761.08 | 955.03 |
| 其 中 | 人工费（元） | 57.50 | 63.45 |
|  | 材料费（元） | 703.58 | 891.58 |
|  | 机械费（元） |  |  |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 0.750 | 30.00 | 0.830 | 33.20 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 0.500 | 27.50 | 0.550 | 30.25 |
| 材 料 | 注浆料 | kg | 9.60 | 69.770 | 669.79 | 88.420 | 848.83 |
|  | 水 | m3 | 2.60 | 0.110 | 0.29 | 0.110 | 0.29 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 33.50 |  | 42.46 |
| 备注：注浆料根据实际可进行调整。 |  |  |

| 2.水平结构梁套筒注浆 |
| --- |
| 工作内容：注浆准备工作、注浆料搅拌、浇注、养护及工具清洗等全部操作过程。 |  | 单位：100个 |
| 项 目 编 码 | B6-3 |
| 项 目 | 水平结构梁 套筒注浆Φ25 |
| 基 价（元） | 1391.68 |
| 其 中 | 人工费（元） | 105.25 |
|  | 材料费（元） | 1286.43 |
|  | 机械费（元） |  |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 1.380 | 55.20 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 0.910 | 50.05 |
| 材 料 | 注浆料 | kg | 9.60 | 127.590 | 1224.86 |
|  | 水 | m3 | 2.60 | 0.120 | 0.31 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 61.26 |
| 备注：注浆料根据实际可进行调整。 |

| 3.垂直结构柱套筒注浆 |
| --- |
| 工作内容：注浆准备工作、注浆料搅拌、浇注、养护及工具清洗等全部操作过程。 |  | 单位：100个 |
| 项 目 编 码 | B6-4 |
| 项 目 | 垂直结构柱 套筒注浆Φ25 |
| 基 价（元） | 1247.28 |
| 其 中 | 人工费（元） | 89.49 |
|  | 材料费（元） | 1157.79 |
|  | 机械费（元） |  |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 1.173 | 46.92 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 0.774 | 42.57 |
| 材 料 | 注浆料 | kg | 9.60 | 114.831 | 1102.38 |
|  | 水 | m3 | 2.60 | 0.108 | 0.28 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 55.13 |
| 备注：注浆料根据实际可进行调整。 |

| 七、钢筋 |
| --- |
| 1.螺纹钢筋 |
| 工作内容：工厂内水平运输、钢筋制作、绑扎、焊接、安装。 单位：t |
| 项 目 编 码 | B7-1 | B7-2 | B7-3 | B7-4 | B7-5 | B7-6 | B7-7 |
| 项 目 | 螺 纹 钢 筋 |
|  | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 |
| 基 价（元） | 4113.33 | 4069.67 | 4004.02 | 3924.12 | 3902.31 | 3884.02 | 3863.95 |
| 其 中 | 人工费（元） | 352.08 | 311.19 | 252.86 | 237.23 | 199.23 | 183.96 | 164.34 |
|  | 材料费（元） | 3751.20 | 3706.09 | 3699.94 | 3634.79 | 3653.76 | 3651.86 | 3653.01 |
|  | 机械费（元） | 10.05 | 52.39 | 51.22 | 52.10 | 49.32 | 48.20 | 46.60 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 5.539 | 4.895 | 3.977 | 3.732 | 3.134 | 2.894 | 2.585 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 2.373 | 2.098 | 1.705 | 1.599 | 1.343 | 1.240 | 1.108 |
| 材 料 | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ10 | t | 3650.00 | 1.020 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ12 | t | 3590.00 |  | 1.020 |  |  |  |  |  |
|  | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ14 | t | 3590.00 |  |  | 1.020 |  |  |  |  |
|  | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ16 | t | 3530.00 |  |  |  | 1.020 |  |  |  |
|  | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ18 | t | 3530.00 |  |  |  |  | 1.020 |  |  |
|  | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ20 | t | 3530.00 |  |  |  |  |  | 1.020 |  |
|  | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ22 | t | 3530.00 |  |  |  |  |  |  | 1.020 |
|  | 镀锌铁丝 22# | kg | 5.00 | 5.640 | 4.620 | 3.390 | 2.600 | 2.050 | 1.670 | 1.370 |
|  | 电焊条 | kg | 5.00 |  | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 8.520 | 8.520 | 9.070 |
|  | 水 | m3 | 2.60 |  | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.120 | 0.120 | 0.080 |
| 机 械 | 钢筋切断机Φ40 | 台班 | 41.13 | 0.090 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.080 | 0.070 | 0.070 |
|  | 钢筋弯曲机Φ40 | 台班 | 23.50 | 0.270 | 0.230 | 0.180 | 0.200 | 0.180 | 0.150 | 0.180 |
|  | 直流弧焊机 功率32KW | 台班 | 94.79 |  | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.380 | 0.380 | 0.380 |
|  | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 115.60 |  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.030 |

| 工作内容：工厂内水平运输、钢筋制作、绑扎、焊接、安装。 | 单位：t |
| --- | --- |
| 项 目 编 码 | B7-8 | B7-9 | B7-10 | B7-11 |
| 项 目 | 螺纹钢筋 |
|  | Φ25 | Φ28 | Φ30 | Φ32 |
| 基 价（元） | 3844.20 | 3898.93 | 3894.84 | 3893.60 |
| 其 中 | 人工费（元） | 146.23 | 135.77 | 128.47 | 127.23 |
|  | 材料费（元） | 3653.74 | 3713.76 | 3721.71 | 3721.71 |
|  | 机械费（元） | 44.23 | 49.40 | 44.66 | 44.66 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 2.300 | 2.136 | 2.021 | 2.001 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 0.986 | 0.915 | 0.866 | 0.858 |
| 材 料 | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ25 | t | 3530.00 | 1.020 |  |  |  |
|  | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ28 | t | 3590.00 |  | 1.020 |  |  |
|  | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ30 | t | 3590.00 |  |  | 1.020 |  |
|  | 热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ32 | t | 3590.00 |  |  |  | 1.020 |
|  | 镀锌铁丝 22# | kg | 5.00 | 1.070 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | 电焊条 | kg | 5.00 | 9.070 | 10.240 | 11.830 | 11.830 |
|  | 水 | m3 | 2.60 | 0.940 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
| 机 械 | 钢筋切断机Φ40 | 台班 | 41.13 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
|  | 钢筋弯曲机Φ40 | 台班 | 23.50 | 0.160 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
|  | 直流弧焊机 功率32KW | 台班 | 94.79 | 0.360 | 0.400 | 0.350 | 0.350 |
|  | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 115.60 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |

| 2.箍筋 |
| --- |
| 工作内容:工厂内水平运输、钢筋制作、绑扎、安装。 | 单位：t |
| 项 目 编 码 | B7-12 | B7-13 | B7-14 |
| 项 目 | 箍 筋 |
|  | Φ6.5 | Φ10 | Φ12 |
| 基 价（元） | 4666.08 | 4330.55 | 4129.77 |
| 其 中 | 人工费（元） | 916.08 | 592.20 | 420.93 |
|  | 材料费（元） | 3699.35 | 3665.00 | 3649.20 |
|  | 机械费（元） | 50.65 | 73.35 | 59.64 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 14.410 | 9.316 | 6.621 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 6.176 | 3.992 | 2.838 |
| 材 料 | 钢筋Φ10以内 | t | 3550.00 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
|  | 镀锌铁丝 22# | kg | 5.00 | 15.670 | 8.800 | 5.640 |
| 机 械 | 电动卷扬机 单筒慢速50KN | 台班 | 115.76 | 0.370 | 0.320 | 0.300 |
|  | 钢筋调直机 40mm | 台班 | 35.75 |  |  |  |
|  | 钢筋切断机Φ40 | 台班 | 41.13 | 0.190 | 0.180 | 0.120 |
|  | 钢筋弯曲机Φ40 | 台班 | 23.50 |  | 1.230 | 0.850 |

| 3.钢筋网片 |
| --- |
| 工作内容:制作、绑扎、焊接、安装。 | 单位：t |
| 项 目 编 码 | B7-15 | B7-16 |
| 项 目 | 网片制作 | 网片安装 |
|  | 8t以内 |
| 基 价（元） | 4111.39 | 239.62 |
| 其 中 | 人工费（元） | 341.18 | 185.55 |
|  | 材料费（元） | 3638.65 | 24.60 |
|  | 机械费（元） | 131.56 | 29.47 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 消耗量 |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 5.367 | 2.920 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 2.300 | 1.250 |
| 材 料 | 圆钢（综合） | t | 3500.00 | 1.020 |  |
|  | 电焊条 | kg | 5.00 | 8.450 | 2.500 |
|  | 铁件 | kg | 5.50 |  | 2.200 |
|  | 镀锌铁丝 22# | kg | 5.00 | 5.280 |  |
| 机 械 | 钢筋切断机Φ40 | 台班 | 41.13 | 0.110 |  |
|  | 钢筋弯曲机Φ40 | 台班 | 23.50 | 0.390 |  |

| 八、模板 |
| --- |
| 1.柱模板 |
| 工作内容：1.模板拼装；2.清理模板，刷隔离剂；3.拆除模板，整理堆放。 | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B8-1 | B8-2 |
| 项 目 | 矩形柱 | 异型柱 |
|  | 钢模板 | 钢模板 |
| 基 价（元） | 820.25 | 1097.70 |
| 其 中 | 人工费（元） | 279.31 | 495.11 |
|  | 材料费（元） | 510.94 | 572.59 |
|  | 机械费（元） | 30.00 | 30.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 1.634 | 65.36 | 2.941 | 117.64 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 3.890 | 213.95 | 6.863 | 377.47 |
| 材 料 | 钢模板（非标准） | kg | 9.80 | 35.000 | 343.00 | 40.000 | 392.00 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.030 | 42.00 | 0.030 | 42.00 |
|  | 隔离剂 | kg | 3.30 | 10.000 | 33.00 | 11.000 | 36.30 |
|  | 卡具 | kg | 7.70 | 11.740 | 90.40 | 12.914 | 99.44 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 2.54 |  | 2.85 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 30.00 |  | 30.00 |

| 2.梁模板 |
| --- |
| 工作内容：1.模板拼装；2.清理模板，刷隔离剂；3.拆除模板，整理堆放。 |  |  | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B8-3 | B8-4 |
| 项 目 | 矩形梁、叠合梁(底梁) | 异型梁 |
|  | 钢模板 | 钢模板 |
| 基 价（元） | 870.98 | 965.63 |
| 其 中 | 人工费（元） | 356.98 | 392.69 |
|  | 材料费（元） | 484.00 | 542.94 |
|  | 机械费（元） | 30.00 | 30.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 2.121 | 84.84 | 2.333 | 93.32 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 4.948 | 272.14 | 5.443 | 299.37 |
| 材 料 | 钢模板（非标准） | kg | 9.80 | 35.000 | 343.00 | 40.000 | 392.00 |
|  | 卡具 | kg | 7.70 | 6.420 | 49.43 | 7.060 | 54.36 |
|  | 隔离剂 | kg | 3.30 | 14.290 | 47.16 | 15.720 | 51.88 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.030 | 42.00 | 0.030 | 42.00 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 2.41 |  | 2.70 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 30.00 |  | 30.00 |

| 3. 板模板 |
| --- |
| 工作内容：1.模板拼装；2.清理模板，刷隔离剂；3.拆除模板，整理堆放。 | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B8-5 |
| 项 目 | 板 |
|  | 钢模板 |
| 基 价（元） | 640.85 |
| 其 中 | 人工费（元） | 276.89 |
|  | 材料费（元） | 333.96 |
|  | 机械费（元） | 30.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 1.645 | 65.80 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 3.838 | 211.09 |
| 材 料 | 钢模板（非标准） | kg | 9.80 | 21.130 | 207.07 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.020 | 28.00 |
|  | 铁钉 | kg | 4.50 | 1.300 | 5.85 |
|  | 隔离剂 | kg | 3.30 | 17.190 | 56.73 |
|  | 卡具 | kg | 7.70 | 4.500 | 34.65 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 1.66 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 30.00 |

| 4. 阳台板模板 |
| --- |
| 工作内容：1.模板拼装；2.清理模板，刷隔离剂；3.拆除模板，整理堆放。 | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B8-6 |
| 项 目 | 阳台板 |
|  | 钢模板 |
| 基 价（元） | 726.52 |
| 其 中 | 人工费（元） | 300.61 |
|  | 材料费（元） | 395.91 |
|  | 机械费（元） | 30.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 1.714 | 68.56 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 4.219 | 232.05 |
| 材 料 | 钢模板（非标准） | kg | 9.80 | 23.500 | 230.30 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.020 | 28.00 |
|  | 铁钉 | kg | 4.50 | 1.300 | 5.85 |
|  | 隔离剂 | kg | 3.30 | 18.330 | 60.49 |
|  | 卡具 | kg | 7.70 | 9.000 | 69.30 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 1.97 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 30.00 |

| 5. 楼梯模板 |
| --- |
| 工作内容：1.模板拼装；2.清理模板，刷隔离剂；3.拆除模板，整理堆放。 |  |  | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B8-7 | B8-8 |
| 项 目 | 楼梯 （不含休息平台） | 楼梯 （带休息平台） |
|  | 钢模板 | 钢模板 |
| 基 价（元） | 847.21 | 820.29 |
| 其 中 | 人工费（元） | 338.85 | 327.32 |
|  | 材料费（元） | 478.36 | 462.97 |
|  | 机械费（元） | 30.00 | 30.00 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 1.889 | 75.56 | 1.836 | 73.44 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 4.787 | 263.29 | 4.616 | 253.88 |
| 材 料 | 钢模板（非标准） | kg | 9.80 | 30.000 | 294.00 | 29.000 | 284.20 |
|  | 二等板方材 | m3 | 1400.00 | 0.020 | 28.00 | 0.020 | 28.00 |
|  | 铁钉 | kg | 4.50 | 1.300 | 5.85 | 1.300 | 5.85 |
|  | 隔离剂 | kg | 3.30 | 19.220 | 63.43 | 18.950 | 62.54 |
|  | 卡具 | kg | 7.70 | 11.000 | 84.70 | 10.400 | 80.08 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 2.38 |  | 2.30 |
| 机 械 | 综合机械费 | 元 |  |  | 30.00 |  | 30.00 |

| 九、预制混凝土构件安装 |
| --- |
| 1.柱安装 |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、紧固螺栓。 | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B9-1 |
| 项 目 | 柱(矩形、异型)安装 |
| 基 价（元） | 616.42 |
| 其 中 | 人工费（元） | 325.43 |
|  | 材料费（元） | 290.99 |
|  | 机械费（元） |  |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 6.054 | 242.16 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 1.514 | 83.27 |
| 材 料 | 二等中方 | m3 | 1400.00 | 0.080 | 112.00 |
|  | 垫铁 | kg | 4.40 | 8.860 | 38.98 |
|  | 螺栓Φ16 | 套 | 2.50 | 50.460 | 126.15 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 13.86 |

| 2.梁安装 |
| --- |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓。 | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B9-2 | B9-3 |
| 项 目 | 梁(矩形、异型)安装 | 叠合梁安装 |
| 基 价（元） | 650.64 | 643.34 |
| 其 中 | 人工费（元） | 307.02 | 296.78 |
|  | 材料费（元） | 196.31 | 199.25 |
|  | 机械费（元） | 147.31 | 147.31 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 5.712 | 228.48 | 5.522 | 220.88 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 1.428 | 78.54 | 1.380 | 75.90 |
| 材 料 | 二等中方 | m3 | 1400.00 | 0.011 | 15.40 | 0.013 | 18.20 |
|  | 电焊条 | kg | 5.00 | 22.600 | 113.00 | 22.600 | 113.00 |
|  | 垫铁 | kg | 4.40 | 13.310 | 58.56 | 13.310 | 58.56 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 9.35 |  | 9.49 |
| 机 械 | 交流弧焊机 32kV.A | 台班 | 85.15 | 1.73 | 147.31 | 1.73 | 147.31 |
| 注：支撑安装物用钢支撑不包括 |

| 3.墙板安装 |
| --- |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、紧固螺栓，接头钢筋调直，墙体连接处打磨，螺栓拆除。 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B9-4 | B9-5 |
| 项 目 | 外墙板安装 | 内墙板安装 |
| 基 价（元） | 2333.46 | 1197.32 |
| 其 中 | 人工费（元） | 326.04 | 313.04 |
|  | 材料费（元） | 2007.42 | 884.28 |
|  | 机械费（元） |  |  |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 6.066 | 242.65 | 5.824 | 232.96 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 1.516 | 83.39 | 1.456 | 80.08 |
| 材 料 | 二等中方 | m3 | 1400.00 | 0.013 | 18.20 | 0.013 | 18.20 |
|  | PE海绵填充棒 | m | 1.80 | 47.570 | 85.63 |  |  |
|  | 螺栓Φ16 | 套 | 2.50 | 233.000 | 582.50 | 233.000 | 582.50 |
|  | 密封胶 500ml | 支 | 46.00 | 21.392 | 984.03 |  |  |
|  | 单面胶贴止水带 30×23×1000 | m | 3.50 | 68.990 | 241.47 | 68.990 | 241.47 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 95.59 |  | 42.11 |
| 注：支撑安装物用钢支撑不包括 |

| 4.叠合楼板安装 |
| --- |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓。 | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B9-6 |
| 项 目 | 叠合楼板安装 |
| 基 价（元） | 896.05 |
| 其 中 | 人工费（元） | 495.79 |
|  | 材料费（元） | 187.38 |
|  | 机械费（元） | 212.88 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 9.224 | 368.96 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 2.306 | 126.83 |
| 材 料 | 二等中方 | m3 | 1400.00 | 0.013 | 18.20 |
|  | 垫片 | kg | 4.40 | 13.310 | 58.56 |
|  | 电焊条 | kg | 5.00 | 20.340 | 101.70 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 8.92 |
| 机 械 | 交流弧焊机 32kV.A | 台班 | 85.15 | 2.50 | 212.88 |

| 5.阳台板安装 |
| --- |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓。 | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B9-7 |
| 项 目 | 阳台板安装 |
| 基 价（元） | 1096.12 |
| 其 中 | 人工费（元） | 550.87 |
|  | 材料费（元） | 383.12 |
|  | 机械费（元） | 162.13 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 10.249 | 409.96 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 2.562 | 140.91 |
| 材 料 | 二等中方 | m3 | 1400.00 | 0.057 | 79.80 |
|  | 杉原木 | m3 | 1200.00 | 0.049 | 58.80 |
|  | 电焊条 | kg | 5.00 | 15.820 | 79.10 |
|  | 垫铁 | kg | 4.40 | 20.240 | 89.06 |
|  | 螺栓Φ16 | 套 | 2.50 | 23.248 | 58.12 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 18.24 |
| 机 械 | 交流弧焊机 32kV.A | 台班 | 85.15 | 1.904 | 162.13 |
| 注：支撑安装物用钢支撑不包括。 |

| 6.楼梯安装 |
| --- |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓。 | 单位：10M3 |
| 项 目 编 码 | B9-8 |
| 项 目 | 楼梯安装 |
| 基 价（元） | 976.04 |
| 其 中 | 人工费（元） | 582.34 |
|  | 材料费（元） | 248.09 |
|  | 机械费（元） | 145.61 |
| 名 称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合价(元) |
| 人 工 | 普工 | 工日 | 40.00 | 10.835 | 433.40 |
|  | 技工 | 工日 | 55.00 | 2.708 | 148.94 |
| 材 料 | 二等中方 | m3 | 1400.00 | 0.019 | 26.60 |
|  | 电焊条 | kg | 5.00 | 13.560 | 67.80 |
|  | 垫铁 | kg | 4.40 | 18.830 | 82.85 |
|  | 螺栓Φ16 | 套 | 2.50 | 23.610 | 59.03 |
|  | 其他材料费 | 元 |  |  | 11.81 |
| 机 械 | 交流弧焊机 32kV.A | 台班 | 85.15 | 1.71 | 145.61 |