2008年建设工程计价定额营口地区补充单位估价表

断桥混凝土保温砌块自保温体补充单位估价表—1

| 工作内容：调运、铺砂浆、运砖、砌筑 | 单位 10m3 |
| --- | --- |
| 项目编码 | AB008 |
| 项目名称 | 外墙砌块体 |
| 基价 | 700.47 |
| 其中 | 人工费（元） | 563.33 |
|  | 材料费（元） | 137.14 |
|  | 机械费（元） |  |
| 名称 | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 53 | 3.6344 |
|  | 技工 | 工日 | 68 | 5.4516 |
| 材料 | 混合砂浆 M5 | m3 | 167.47 | 0.808 |
|  | 保温块 390×240×90 | 块 | 0 | （458.40） |
|  | 保温块 190×190×190 | 块 | 0 | （162.20） |
|  | 保温块 240×115×53 | 块 | 0 | （88.50） |
|  | 水 | m3 | 2.6 | 0.7 |

注：估计表中凡带有（）者均为未计价材料，该材料可按实际采购价进入单价。

断桥混凝土保温砌块自保温体补充单位估价表—2

| 工作内容：调运、铺砂浆、运砖、砌筑 | 单位10m3 |
| --- | --- |
| 项目编码 | AB009 |
| 项目名称 | 外墙砌块体 |
| 基价 | 669.28 |
| 其中 | 人工费（元） | 563.33 |
|  | 材料费（元） | 102.08 |
|  | 机械费（元） | 3.87 |
| 名称 | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 53 | 3.6344 |
|  | 技工 | 工日 | 68 | 5.4516 |
| 材料 | 专用砂浆 | m3 | 400 | 0.25 |
|  | 保温块 390×240×190 | 块 | 0 | （476.00） |
|  | 保温块 190×190×190 | 块 | 0 | （199.10） |
|  | 保温块 240×115×53 | 块 | 0 | （81.40） |
|  | 水 | m3 | 2.6 | 0.8 |
| 机械 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 96.77 | 0.04 |

注：估计表中凡带有（）者均为未计价材料，该材料可按实际采购价进入单价。

断桥混凝土保温砌块自保温体补充单位估价表—3

| 工作内容：复合保温板制作、安装、整理场内运输 | 单位100㎡ |
| --- | --- |
| 项目编码 | AB010 |
| 项目名称 | 外保温复合板 |
| 基价 | 1150.77 |
| 其中 | 人工费（元） | 759.50 |
|  | 材料费（元） | 376.45 |
|  | 机械费（元） | 14.82 |
| 名称 | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 53 | 3.6344 |
|  | 技工 | 工日 | 68 | 5.4516 |
| 材料 | 复合保温板 45mm 35kg/㎡ | ㎡ | 0 | (102.00) |
|  | 固定钉 L= 100mm | 个 | 0.70 | 510.00 |
|  | 镀锌铁丝 22# | Kg | 5.00 | 3.73 |
|  | 合金砖头 10mm×100mm | 个 | 8.00 | 0.10 |
| 机械 | 手提电钻 J1z-10A 220V 50HZ | 台班 | 33.30 | 0.43 |
|  | 木工圆锯 直径 500mm | 台班 | 24.81 | 0.02 |

注：估计表中凡带有（）者均为未计价材料，该材料可按实际采购价进入单价。