公开采购文件

采购项目编号：GDHL-2016CG0007

采购项目名称：2016年电教设备及广播器材采购项目

广东华联建设投资管理股份有限公司编制

发布日期：二○一六年七月

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

# 第一部分 投标邀请函

投标邀请函

各（潜在）投标人:

广东华联建设投资管理股份有限公司受北京师范大学（珠海）肇庆附属学校的委托，对2016年电教设备及广播器材采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购项目编号：GDHL-2016CG0007

二、采购项目名称：2016年电教设备及广播器材采购项目

三、采购预算：最高限价为1204000.00元人民币。

四、项目内容及需求：本项目为一个整体，投标人须对本项目进行整体报价，不得分拆报价，且要提供完整的技术资料，具体内容详见采购文件第二部分。

五、投标人资格：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.投标人必须是中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力法人，且具有本次采购项目经营、供货及服务能力；

3.投标人参加本项目采购活动时，没有在经营活动中处于被禁止参加政府采购活动；

4.本项目不接受联合体投标。

5.所投货物必须满足条件：

1）投标人若非货物制造商时，必须在投标文件中提供所投主要货物（交互式液晶一体机）制造商出具的授权书、售后服务承诺书原件；

2）投标人必须在投标文件中单独作出书面承诺：投标人所提供的所有货物必须按采购人使用要求安装，并符合相关的行业标准。

六、购买采购文件报名备案时需携带的材料：

1、法定代表人资格证明书，法定代表人授权委托书（如需委托）；法定代表人身份证或委托人身份证（如需委托）；

2、企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照）；

3、投标人参加本项目采购活动时，没有在经营活动中处于被禁止参加政府采购活动承诺函。

4、投标人若非货物制造商时，主要货物（交互式液晶一体机）制造商出具的授权书、售后服务承诺书原件。

5、投标人书面承诺所有货物必须按采购人使用要求安装，并符合相关的行业标准。

凭上述文件复印件用A4纸装订成册加盖法人公章报名及购买采购文件。

七、符合资格的投标人应当在2016年7月7日起至 2016年7月26日期间（9：30-11：30时或14：30-16：30时，法定节假日除外）到广东华联建设投资管理股份有限公司肇庆分公司（详细地址：肇庆市建设二路6号之一濠江名庭A1-A4幢C39号商铺（九鼎花园酒店背后））报名备案，现场购买采购文件。本项目采购文件不接受邮购。采购文件每套售价150元（人民币），售后不退。

八、采购代理机构只接受通过以上方式正式获取采购文件的投标人报名及投标。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向招标人或者招标代理机构提出质疑，投标人对采购文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

九、投标截止时间：2016年7月27日15时00分(注14时30分开始受理投标文件)

十、投标文件送达地点：肇庆市端州三路24号肇庆市公共资源交易中心 4楼402开标室。

十一、开标评标时间：2016年7月27日15时00分

十二、开标评标地点：肇庆市端州三路24号肇庆市公共资源交易中心4楼402开标室。

十三、本项目采购文件在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、肇庆市公共资源交易中心门户网（ggzy.zhaoqing.gov.cn）和广东华联建设投资管理股份有限公司（http://www.gdhlzj.com）进行公示，由投标人自行下载，公示期为自采购文件公示之日起五个工作日，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出质疑。

十四、联系方式：

招标人联系人：杨先生  电话：0758-6628222

采购代理机构联系人：张先生

电话：18319004931

邮箱：gdhl_zqzfcg@163.com

联系地址：肇庆市建设二路6号之一濠江名庭A1-A4幢C39号商铺

邮编：526060

广东华联建设投资管理股份有限公司

2016年7月7日

# 第二部分  采购项目内容

采购项目内容

## 一、投标人资格要求：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.投标人必须是中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力法人，且具有本次采购项目经营、供货及服务能力；

3.投标人参加本项目采购活动时，没有在经营活动中处于被禁止参加政府采购活动；

4.本项目不接受联合体投标。

5.所投货物必须满足条件：

1）投标人若非货物制造商时，必须在投标文件中提供所投主要货物（交互式液晶一体机）制造商出具的授权书、售后服务承诺书原件；

2）投标人必须在投标文件中单独作出书面承诺：投标人所提供的所有货物必须按采购人使用要求安装，并符合相关的行业标准。

## 二、采购项目技术规格、参数及要求：

| 电教设备 |
| --- |
| 序号 | 物品 | 数量 | 备注 |
| 1 | 交互式液晶一体机 | 40 | 教室 |
| 2 | 实物（视频）展台 | 40 |  |
| 3 | 无线扩音系统 | 40 |  |
| 4 | 推拉黑板 | 40 |  |
| 5 | 普通黑板 | 24 |  |
| 6 | 阶梯教室投影仪、音响 | 2套 | 高中阶梯教室 |
| 7 | 大田径场音响广播 | 1套 | 高中部大田径场 |

备注：1、本项目为交钥匙项目，包括供货、安装、调试、验收等工作，直至验收合格交付用户使用。

2、本项目为一个整体，投标人必须对本项目整体进行投标，不能只对其中部分货物进行投标，且要提供详细的技术资料。

3、“采购项目技术规格、参数及要求”所描述的技术参数为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于“采购项目技术规格、参数及要求”的货物进行投标，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。

## 详细技术参数及配置要求

## 1.交互式液晶一体机

| 名称 | 产品技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 交互式液晶一体机（含插拔式电脑） | 一、硬件部分 屏幕类型：LED背光； ★屏幕具备防划伤、防眩光功能（要求提供权威检测机构检测报告复印件并加盖制造商公章）。 显示尺寸：65”（对角线），显示比例：16：9（全屏）。 物理分辨率：1920*1080。 易维护模块化的外观设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起。 前维护：前拆式设计，可实现正面，无需工具进行快速拆装维护。 ▲屏幕左右两侧各丝印不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键。 内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。 提供前置输入接口：HDMI*1，USB多媒体*1，电脑USB3.0*1电脑USB2.0*1； ▲提供前置按键：提供前置按键：前面板具备不少于8个按键设计。 采用红外十点触控技术。 无需借助遥控器,可实现一键节能，在不影响观看效果的前提下，可实现80%及以上的功耗节能。 可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容。 ▲具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。（需提供检测报告） 可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，在有效保护教师和学生视力的同事，强化节能。 具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单；可实现无PC状态批注。 ▲信号源窗口可实现3个及以上通道同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源 可对任意信号源画面进行批注。 无PC状态下，不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注； 无PC状态下，可实现十点书写、多点擦除。 不借助任何实体按键，实现信号源与触控同步切换。 ▲一体机产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现书写时屏显自动变暗、以及智能光控。 智能工具栏内容会根据当前应用智能调整。 无PC状态下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历。 支持文件分类浏览，并且可对分类浏览的文件进行批量操作，可复制、粘贴、剪切到其他文件夹。 ▲为了保证交互式液晶一体机产品后续可扩展性，交互式液晶一体机需具有OPS接口（80针可插拔式电脑接口），拒绝厂商专有接口。 一体机产品正面具有二维码，方便识别厂家官网、产品型号、序列号、售后服务电话，产品说明书以及质保卡内容。 一体机配有多功能教鞭，可伸缩长度，可作为书写笔，便于教师远距离操作。 ▲安卓配置：Android4.2以上版本，动态内存不低于1GB。 ▲智能中控：按键配有中文标识，信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，安卓下启动安卓白板软件，PC下状态启动备授课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16：9，4：3，点对点画面，屏幕截屏功能。 ▲为方便维护，一体机跟实物展台为同一品牌。 插拔式电脑配置：采用OPS插拔结构电脑，没有任何外露接线。处理器规格：Intel I5 、主频大于等于3.0GHz、内存4G、硬盘500G；有线网卡：千兆以太网卡（RJ45）、无线网卡：IEEE 802.11 b/g/n 协议网卡。 二、软件部分: （一）软件基本功能 ▲备授课模式：一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。 语音报读：可在白板软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 软件启动页： 备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 与教育云平台深度整合： 备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 ▲书写功能：书写：软件提供不少于10支书写笔，(包括：手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等)；手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等，满足不同教师的书写需要。智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作。 智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。 外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 支持动态视频批注，可对视频文件进行批注。 手写识别： 1.支持边写边识别、文本框手写输入识别模式； 2.支持中英文字、词识别； 3.提供识别候选字功能。 ▲提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作。 多文件打开：软件支持在同一窗口下，同时打开多个文件并可新建多个不同的文件，用户可以在多个文件间进行切换，并可在多文件中进行复制、粘贴以及剪切等操作。 ▲页面设置：可一键设置页面背景，切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。 与教育云平台深度整合： 备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 网络课堂：可在任意网络环境下进行远距离教学，实现实时音频以及视频的互动教学，同时共享教学页面，用户可以根据教学需要对对页面中所有对象进行任意操作。实现一个教室讲课，多个教室可以参与课堂教学，并可同时播放6路参与人的视频 页面无限漫游：可以操作白板页面无限扩展，演示内容可以随意移动。 图片颜色透明：可以对图片中相同颜色进行透明设置，可对图片进行整体透明度修改。 外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 自动更新：提供一体机软件自动更新功能，提供下载链接地址。 资源检索：提供一体机内置资源和本地资源的检索功能，资源可直接拖拽到一体机软件中进行编辑、提供对象对齐功能、对象模板功能。 支持多指手势（旋转、缩放、漫游）。 锁屏功能：软件界面可被半透明页面锁定，防止误操作。 用户配置：用户可以根据自己的需要进行用户、工具栏以及参数等的配置。 （二）学科专用工具 ▲ 学科工具：每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等≥12个分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画： 数学学科：算盘、时钟、七巧板、万能计数器； 语文学科：汉字笔画、拼音、词语学习工具； 英语提供单词、音标学习工具； 物理：力学、电学、电磁学、光学及电学图例，动画等学习工具； 化学：化学器械、化学容器、化学符号及动画学习工具； 生物：显微镜、氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜信息传递等flash学习素材； 地理:地球仪、常用天气符号、地图等常用教学工具； 历史:朝代更替、战国经济、西汉疆域、丝绸之路等历史场景动画，辅助教学； 音乐教学工具：提供包括钢琴、吉他、架子鼓、竖笛、小鼓、大提琴等，并可用手直接在白板上进行弹奏发出优美的乐声。 （三）素质教育 小学至初中中华古诗词 涵盖小学、初中、高中的健康教育动画教学资源， 中国传统节日动画教学资源 涵盖小学、初中、高中的公共安全教育动画教学资源 支持搜索功能，用户可直接输入需要的内容或古诗名搜索到相匹配的内容。 （四）软件资源： 1. 素材资源：软件内嵌丰富的图片、动画、视频教学素材，包括小学语文、数学、科学、音乐、美术、思想品德；初中语文、数学、物理、化学、地理、生物、历史、音乐、美术、思想品德；高中语文、数学、物理、化学、地理、生物、历史、政治、音乐、美术等学科，按照教材章节分类，每个素材都具备关键字描述及知识点描述，方便教师快速找到所需教学素材，可一键插入当前白板页面，不需复杂操作，便于教师课堂即时展示。 2. 仿真实验： 提供初高中物理、化学、生物学科仿真实验，所有实验无需安装，均内嵌于备授课软件中，可作为媒体直接插入并保存到软件中，操作简单、灵活。 提供幼教实验、小学科学、初高中物理、化学、生物实验，实验数量不少于400个。 每个实验须设置以下版块：实验演示、实验器材、实验原理、实验目的、开始实验、注意事项、实验检测、实验应用。 重点实验须配套使用讲解视频，每个实验都提供跟该实验相关的练习。 3. 配套教育资源网站：教育资源网站的教学素材库包括以下学科：小学语文、数学、科学、音乐、美术、思想品德；初中语文、数学、物理、化学、地理、生物、历史、音乐、美术、思想品德；高中语文、数学、物理、化学、地理、生物、历史、政治、音乐、美术等学科、各学科按教材版本、章节分类提供图片、音视频、课件等丰富资源便于用户查找下载。 （五）课堂评测： 软件内嵌3百万道海量题库资源，教师可按学科、章节、题型、难易度等快速查找到所需题目，一键插入当前页面，可同时插入多个题目，支持互动答题；支持教师自定义题目，可定义单选、多选、判断、解答等形式题目，自定义答案，一键插入当前页面，操作简便方便用户快速掌握使用方法。 (六)远程课堂 远程课堂：教师可以通过网络课堂把教室里面的画面通过互联网直播到家长的手机或者电脑中，支持手机或Pad（支持Android和iOS系统）来接收画面，不管是参与公开课的老师，还是不在家的学生都可以用手机或Pad参与到课堂当中。 (七)微课工具 1、具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2、在任何显示比例选项下都可以进行录制； 3、在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4、录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效； 5、▲提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 6、可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； 7、可将录制的视频实时上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容 (八)展台功能： 1、展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。 2、展台USB控制：在白板软件中对展台进行USB控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。 (九)基于云技术的教学云平台 1、云平台提供教学资源的全文检索与智能推荐功能 2、可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 3、提供诸多专题性质的教学应用，包括： a)DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程； B)提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料； 在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 教师个人云存储功能 提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 (十)专业的软件在线学习平台 可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 三、资质部分: ▲为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，本次投标商所投交互式液晶一体机产品必须为原厂产品，要求交互式液晶一体机CCC证书的申请人、制造商、生产企业名称一致。 为保证产品的质量稳定性及售后的及时性，交互式液晶一体机与插拔式电脑需为同一制造商，提供内置电脑CCC证书。 ▲投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系出具的QC080000危害物质过程管理体系。 投标产品整机制造商必须通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，提供认证复印件并加盖厂商公章。要求ISO认证企业名称与产品CCC证书的制造商名称完全一致 ▲交互式液晶一体机应具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（不低于8.5万小时）。 ▲插拔式电脑需具备CNAS级别的国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（不低于5万小时）。 ▲交互式液晶一体机需具备HDMI会员认证证书。 2016年数字校园高清智慧教室解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书、2016年数字校园综合解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书。 ▲本次投标拒绝使用第三方软件。所投交互式液晶一体机产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备制造商拥有配套投标应用教育云平台软件、交互式备授课系统、仿真实验软件、组卷阅卷系统软件、新课标教学软件著作权证书，投标商所投产品的软件功能，须在同一套软件环境下实现。 ▲投标产品整机制造商需具备省、部级科学技术奖证书。 | 40 |

## 2.实物（视频）展台

| 名称 | 产品技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 实物 （视频）展台 | 1.镜头：物理≥320万像素；≥850线；变焦≥220倍；镜头图像存储：≥12幅； 2.无线遥控：内置式无线遥控器； 3.图像特技：双画面同屏对比、正负片、冻结、旋转、镜像、标题、文本图像、黑白彩色切换； 4.辟杆要求：展台支架辟杆无按钮设计； 5.电脑输入：≥2组；电脑输出≥2组； 6.视频输入： ≥1组；视频输出：≥2组； 7.麦克风输入：6.3mm标准麦克风插座输入； 8.信号分配：内置电脑分配器，展台断电后电脑画面可继续显示； 9.对焦功能：自动白平衡，自动/手动对焦。 10. ▲为方便维护，一体机跟实物展台为同一品牌。 | 40 |

## 3.无线扩音系统

| 名称 | 产品技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无线扩音系统 | 一、多媒体功放: 1.额定功率：100W*2；额定阻抗：8Ω,3路线路输入，1路线路输出,3路话筒接口； 2.频率响应：20Hz-20KHz；失真度：≤0.5%；信噪比：≥90db(A计权）； 3.左右分离度：-50dB, 通道间串音：-75dB； 4.材质：铝合金喷沙处理； 5.尺寸：≥480×200×50（单位：mm)； 6.标配21健遥控器；实现音乐选曲，音乐开停，即时录音，均衡调节，上下首切换等功能 7.功放本机具有数码显示功能、录音功能，即录即放（需存储工具）；具有SD\USB设备读播接口； 8.面板调节暗藏旋钮设计，方便工程交付后的后期管理，避免误操作； 9.具有2.4G数字无线话筒功能接口和RS232电脑控制接口； 10.具有开机防冲击喇叭保护、过载、短路保护、降噪功能； 11.5段均衡音乐调节功能；四组音源设备任意切换信号输入选择切换功能； 12.系统自动切换广播信号(系统具有一路广播信号强插功能,即同时有两路或以上信号时，该路信号优先，该路信号停止后，系统在5秒中内自动恢复到之前信号)。 二、多媒体音箱: 1.额定功率≥80W；最大功率：160W；额定阻抗：4Ω 2.频率响应：40Hz-18kHz 3.单元构成：≥ 6.5寸纸盆低音喇叭一只、3寸纸盆高音一只. 4.灵敏度：≥90dB±1dB；最大声压级：≥最大声压级：105dB 5.箱体材质：≥12MM高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 6.自带安装壁挂，T型安装架，无须额外挂架，安装方便； 7.弧面式全频音箱设计；采用高密度中纤板木板箱体,板材厚度不得低于12MM,以避免产生谐波共振； 8.采用钢制面网,有效保护单元不受损坏； 9.分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确. 三、无线话筒: 1.主机使用开关电源供电，功耗低； 2.话筒电池采用9V电池，避免因一般使用3V电池而需要增加升压电路，使系统更加稳定可靠，并且话筒通话时间更长，接触点更牢靠，避免话筒的拿放导致话筒接触不良； 3.无线话筒高达40组不同频点,100套在同一场合使用不串频；话筒可选手持,领夹,头戴等多种形式； 4.频率范围：VHF210-270MHz；频率稳定性：±0.005%,调制方式：FM，最大偏差度：±15KHz； 5.音频输出：非平衡式，音频响应：40Hz-15KHz； 6.信号/噪声比：大于>100db； 7.传输距离：10-100M； 8.材质：铝合金喷沙处理。 | 40 |

## 4.推拉黑板

| 名称 | 产品技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 推拉黑板 | 结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 基本尺寸：≥4000mm×1280mm，可根据所配液晶一体机适当调整，确保与液晶一体机的有效配套。 书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H。 内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业。 边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，G型滑道，模具挤压一次成型。 滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高精度包塑轴承装配减震橡胶圈，保证滑动流畅、经久耐用。 除尘装置：外下框两侧各配置抽拉式粉尘盒，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计。 11.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 | 40 |

## 5.普通黑板

| 名称 | 产品技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 普通黑板 | 1.基本尺寸：≥4000mm×1215mm。 2.板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，光泽度≤6光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜。 3.衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 4.背板：采用镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化制作，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专利技术凹槽加强筋，增加板体强度。 5.板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水，使用自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 6.边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色。 7.包角材料：采用抗老化、高强度ABS工程塑料注塑成型。≥R10m的圆角，无尖角毛刺。 8.安装：配装自制L形钢制安装件，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 | 24 |

## 6.阶梯教室投影仪、音响

| 名称 | 产品技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电源时序器 | 每路使用30A的继电器，使工作长期稳定可靠；在系统连接中按顺序开或关各种音响设备，使系统免受冲击，保护设备。 LCD液晶显示屏 通道数量：10； 每通道负载：220V／10A，2200W／channel 间隔时间：1秒 联机：允许灯泡电压：AC／12V； 控制：开／关，锁定开关，照明开关旁路按键；连接电缆：3芯麦克风线； 指示灯：电源，通道指示；输出连接口：美式3脚电源插；控制信号的连接：TS；电源：AC 220V／50Hz-60Hz。 | 2台 |
| 8路调音台 | 模拟调音台，优质超低噪音线路设计，动态余量大； 高品质极低噪音前置放大器，8路带平衡MIC线路输入； 采用进口专业混响IC、增益控制、峰值显示； 可以控制输入信号及防止过载而引起的失真，立体声耳机监听功能 ▲高品质的元件和极其牢固的结构，使产品经久耐用；MP3播放带USB输入。 主要技术参数：低噪声，防电磁干扰设计；最大输出电平：19dB 信噪比：71DB 等效耳机输出功率：40MW 均衡：低频 80HZ±15DB 中频：2.5KHZ±15DB 高频：12KHZ±15DB 增益控制 单声道/立体声：50DB/+4DB~10DB 频率响应：20HZ-20KHZ 总谐波失真+噪声：<0.05% | 2台 |
| 音箱 | 采用极为严格的声学系统设计和严谨的制作工艺，充分的保证了产品的坚固，且灵敏度极高；承受的功率更大，声音质感更好； 让产品达到在性能、质量、工业上的高度统一； 清晰亮丽中频，深沉有力低频，令整个声场产生清晰真实的现场效果。采用烤漆铁网罩，进口全频扬声器、声音穿透力强、层次感好、音色清晰自然、传输距离远、外观豪华、安装方便。 应用领域：厅堂扩声系统的主扩声；剧院、礼堂；俱乐部和DISCO主扩声及辅助音箱；大型流动演出主扩、舞台返送、侧返送、前区补声。 额定功率(AES)：300W-500W； 频率响应：20HZ-20KHZ； 系统类型:12寸二路二单元全频音箱； 灵敏度（1W/1m）：98dB /W(lm)；阻抗：8Ω； 高音单元：44芯高音3寸×2； 低音单元：12寸低音×1；接线形式：正负瑞士连接器；表面处理：黑大点漆； 颜色：黑色； | 4对 |
| 功放 | 主要功能 1.输入有平衡、不平衡两种方式，有立体声、单声道、桥接三种不同工作模式 2.采用继电器延时电路实现开机软启动，从而保护了扬声器免受开机的冲击 3.所有机型具有可靠的开机延迟、过载、过温、零飘等多重保护 4.采用高精密长寿命40点步进电位器，精确控制输出功率 5.采用大容量滤波电容、优质环形低漏磁变压器和高品质音频大功率输出管 6.采用低噪音风扇近距离散热，温度升至105℃时自动断开输出以保护机器不受损坏，待温度降至85℃时自动恢复工作 7.采用最新接地技术使噪音降至最少 8.采用最新CAD技术设计电路板，使电路板的性能更稳定 9.输出功率：250W*2 8欧 300W*2 4欧 10.信噪比：>105dB 11.输入阻抗：平衡20KΩ / 非平衡10KΩ 12.输入灵敏度：0db/1V 13.电压增益：可调，最大32dB（40倍） 14.频率响应：20Hz~20KHz ±0.15dB 15.转换速率：50V/us 16.通道隔离：105dB (1KHz) ;80dB (20KHz) 17.阻尼系数：8Ω/1KHz﹥250 18.连接器：输入:XLR母,TRS(1/4英寸)输出:接线柱和Speakon座 19.指示灯：信号指示、保护指示、过热保护、过载保护 20.总谐波失真：﹤0.01% | 4台 |
| 投影机 | 1.显示技术：DLP技术 2 .0.7英寸 DMD芯片 3.分辨率：1024*768 4. 亮度：≥6000 ISO流明（根据所提供的ISO21118亮度检测报告） 5. ▲对比度：≥33000：1（根据所提供的ISO21118亮度检测报告） 6.镜头F值：F2.5-2.7 7 .变焦：手动，×1.15 8. ▲色域智能映像技术，提供八种色域智能输出方式，根据不同使用环境和投影素材进行智能色域管理 9.投影灯寿命：≥7000小时（节能模式）/4000小时（标准模式）；高效散热；键盘锁定功能 10. 无电容式断电保护； 11.梯形校正：A、一般梯形校正模式；B、H&V梯形校正模式；C、几何调节模式；【水平±30° 垂直±40°】 12. ▲USB（音、视频、图片、文档直读功能） 13. 3D映像技术 14 .动态光圈技术 15 .影像位移微调功能 16. 灯泡安全防爆快门系统，可保护灯泡使用安全 17.金属全密封光光机箱, 18.遥控器具有说课助手多图形激光教鞭功能、GU聚光条，可突出显示投影局部内容。 19. 单晶硅长寿命灯泡330W 20. ▲DMD芯片自带独立变频涡轮散热风扇 21. 机身面板及遥控器全面采用中文标示,方便用户使用 22. ▲供应商在投标时必须提供厂家针对本项目的授权书原件 23. ▲要求提供3C认证复印件（要求制造商与生产企业一致）投影机环保节能产品认证证书复印件并加盖制造商公章； 24. 要求供货时随机保修卡注明用户名称、整机二年、灯泡半年，并加盖厂家公章。 | 2台 |
| 投影幕 | 1.规格尺寸：200英寸 2.突破性防静电除尘技术处理; 3.采用国际最新流线型工艺设计，造型美观、实用; 4.投影幕所使用电机，宁静流畅，备有热保护系统，延长使用寿命； 5.幕面平整洁白，高增益，不褪色，不变形，无异味、可防潮、防霉、阻燃; 6为您提供清晰、逼真的视觉享受； 6. ▲投影幕可选配红外/无线遥控器，改变传统的控制方式，一按即可控制升降；投影幕符合甲醇检测标准 | 1条 |
| V段一拖二无线话筒 | 主要技术参数：频率范围：VHF210MHz-270MHz 频率稳定性：±0.005% 调制方式：FM 最大偏差度：±50KHz 音频响应：40Hz-15KHz 信噪比：>100dB 失真度：<0.5%@1KHz 音频输出：不平衡式 操作范围：50m（理想条件下） 温度范围：-10℃-50℃ | 2对 |
| 线材与辅件及安装调试 | 含电源线、漏电开关及线槽、二三插、水晶头等安装辅材根据现场设计线路而特定。 | 1项 |

## 8.大田径场音响广播

| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主控机房设备 |  |  |  |
| 1 | 智能节目定时播放器 | 1.日方案最多可编辑100个定时点，具有定时点信息掉电记忆功能。 2.可在电脑上编辑定时点，通过SD卡复制到本机执行。也可将本机上的定时点信息通过SD卡复制到电脑上进行备份储存。 3.有一路AC220V2000W电源输出插座，具有接受定时点定时控制其开关的功能。 4.具有定时点到来前1-60秒(时间可以设置)内自动提前打开定时电源的功能。 5.有一路短路信号输出接口与定时电源输出联动，一路音频信号输出接口(4个插座并联输出)。 6.可连接耳机监听播放状态。 7.输出LED电平指示。 | 1 | 台 |
| 2 | 广播话筒 | 1.按电声学原理精心设计、采用小膜片背极式电容极头，具有良好的频响特性，音质保真、清晰、宏亮； 2.先进的表面处理工艺，软管加工方法独特，弯曲时手感良好，并作防锈处理； 3.适合各种演讲、会议、公共广播、录音及扩声工程使用。 4.频率响应50~12000Hz 5.灵敏度级-55dB 6.指向性心形指向 7.输出阻抗≤200Ω | 2 | 个 |
| 3 | CD/DVD和MP3播放器 | 1.CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能 2.设有USB接口,支持普通U盘,移动硬盘等 3.轻触式操作，直选节目，VFD显示 4.能接受遥控和定时控制 | 1 | 台 |
| 4 | UHF段液晶显示可调频真分集无线话筒(双手持) | 1. 100组UHF频率通道可选用，一拖二真分集接收机，空旷接收距离可达150米，包含2支发射机。； 2. 带两通道音量监听接口，方便远程监听； 3. 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5. LCD液晶显示屏能同时显示工作组，信道号与工作频率。轻触式按钮控制； 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7.自动搜索功能，接收机能快速搜索到未被用户使用，并且不受干扰的信道； 8. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 9. 中频丰富。 10.频率范围: 520-920MHz（可使用的频率取决于当地的规定） 11.调制方式: 宽带FM 12.信息数目: 100 13.信道间隔: 250KHz 14.频率稳定度: ±0.005%以内 15.动态范围: 100dB 16.最大频偏: ±45KHz 17.频率响应: 80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 18.综合信噪比: >105dB 19.综合失真: ≤0.5% 20.工作距离: 约150m（工作距离取决于很多音量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等） 21.工作温度: -10℃～+50℃ 22.接收机方式: 二次变频超外差 23.中频频率: 110MHz，10.7MHz 24.无线接口: BNC/50Ω 25.灵敏度: 12dB μV（80dBS/N) 26.灵敏度调节范围: 12-32dB μV 27.离散抑制: ≥75dB 28.最大输出电平: +10dBV 29.供电方式: 直流12V 300mA输入 30.音头: 动圈式麦克风，电容式（领夹话筒，头戴话筒） 31.天线: 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 32.输出功率: 高功率30mW；低功率3mW 33.离散抑制: -60dB 34.供电: 2节5号1.5V碱性电池 35.电池寿命: 30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 | 1 | 台 |
| 5 | 前置放大器 | 1.10路输入(5路话筒，3路线路，2路紧急) 2.分路音量控制，统一音调控制 3.每路输入／输出信号LED指示，工作状态一目了然 4.内置钟声发生器，具有默音强插功能 | 1 | 台 |
| 5 | 纯后级定压功放（1500W） | 1.100V,70V定压输出和4Ω定阻输出(平衡，不接地)。额定输出1500W 2.5单位LED显示器，作状态显示 3.6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接 4.输出短路保护并示警 5.输入灵敏度1v 6.信噪比>95.4dB 7.频响50HZ-15KHZ±3dB 8.输出方式70V,100Vor4-16Ω 9.谐波失真<0.3% | 1 | 台 |
| 6 | 16位电源时序器 | 1.公共广播系统电源管理设备之首选 2.按顺序开启／关闭多达16路受控设备电源 3.通过定时器作自动／人工控制 4.插座总容量达4.5KVA | 1 | 台 |
| 7 | 广播机柜(28U) | 1.标准化模式，以满足各种需求； 2.采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤； 3.机柜内设计4条可调节铝型材槽轨； 4.底座可着地或安装活动脚轮； 5.装配简单，方便搬运。 6.底座、支架、顶盖和两个侧板； 7.四条可调节铝合金槽轨； 8.四个活动脚轮； 9.GA29U内配置22条可调横托、一块前板、一块后板； | 1 | 台 |
| 二 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 防水音柱 | 1.选用防水单元，灵敏度高(92±2dB)，声音清晰、明亮； 2.工作电压70/100V，额定功率90W，多个配接端子，适应不同场合； 3.最大声压级达113±2dB，有效频率范围宽达80Hz~16kHz。 | 8 | 只 |
| 2 | 防水音柱 | 1.全天候设计，选用防水单元，灵敏度高(94±2dB)，声音清晰、明亮； 2.工作电压70/100V，额定功率120W，多个配接端子，适应不同场合； 3.最大声压级达116±2dB，有效频率范围宽达80Hz~16kHz。 | 2 | 只 |
| 三 | 线材及辅料 |  |  |  |
| 1 | 广播线 | RVV2*2.5 | 1000 | 米 |
| 2 | 音柱立杆 |  | 4 | 根 |
| 3 | 转换头 | 6.3-莲花 | 8 | 根 |
| 4 | PVC管材 |  | 1 | 批 |
| 5 | 安装施工 |  | 1 | 项 |

## 三、采购项目商务要求：

(一)报价要求：

1.本项目为交钥匙工程，投标人按采购文件给定的货物服务的数量、技术参数要求进行报价，负责本采购货物的制造(或采购)、运输、交货、储存、安装调试、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包保险、包安装、技术使用培训、试运行及包验收通过等工作；投标人报价包含完成以上工作的一切费用。

2.采购预算：最高限价为1204000.00元人民币。

(二)供货及配套服务要求

1.工期（交货期）：25日历天。

2.交货地点：具体由采购人指定。

3.供应商应依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

4.产品要求：中标供应商须保证提供的货物是全新的，所有货物外包装完好无缺、手续完备、合法，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购文件的要求。并同时享受原厂商的技术支持和保修服务。

5.工程安装实施工作必须由中标供应商负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。必须是投标人的专业安装队伍承担工程安装，并由投标人直接进行工程全过程监管，中标供应商为相关的施工作业人员购买意外伤害保险，在项目实施期间的任何伤害事故责任由中标供应商承担，招标人不负任何赔偿责任。

6.投标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收作出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

7.施工现场的管理

投标人在工程实施全过程中应服从采购人现场代表或监理代表的统一管理和监督检查。

（三）验收要求

1、验收时须提供检测合格证。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件须齐全。

3.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.供货时中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。

6.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（四）质保期与质保金

1、质量保证期（简称“质保期”）为3年，每学期定期来检修。质保期内供应商对所供货物须负责免费维护及更换零配件，期满后可同时提供终身维修保养服务。

2、质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、项目结算价的5%作为质保金，在验收合格后第2年无息支付质保金的40%，验收合格后第3年至质保期结束时无息支付质保金的60%。

（五）售后服务要求

1.技术培训：针对所采购的产品向采购人提供产品的安装、配置、操作及维护培训，直至使用者掌握。培训时间不得少于5个工作日。

2.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

（六）结算与付款方式

1.支付形式：按合同约定，供方凭需方验收合格单按合同价格提供有效发票。

2.本合同货款按如下规定支付:

2.1合同签订后15日内支付合同总金额的30%作为定金，货物全部安装、调试完毕并验收合格后，采购人在15日之内支付至合同总金额的95%。

2.2项目结算价的5%作为质保金，在验收合格后第2年无息支付质保金的40%，验收合格后第3年至质保期结束时无息支付质保金的60%。

（七）违约处罚

1.中标供应商需在签订合同时向采购方以现金转账方式支付合同价10%的履约保证金，中标供应商未按要求履行合同义务时，中标供应商的履约保证金不予退还；货物全部安装、调试完毕并验收合格后，采购人在10日之内退回全部履约保证金。

2.中标供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，收回预付款并没收履约保证金，由此造成采购人另外经济损失的由中标供应商承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

(八)、其他重要事项说明或要求

1.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.除采购人事先书面同意外，中标供应商不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

# 第三部分 投标人须知

## 一、说  明

1. 适用范围

1.1本采购文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1“招标人”是指：北京师范大学（珠海）肇庆附属学校。

2.2“监管部门”是指：肇庆新区投资发展有限公司。

2.3“采购代理机构”是指：广东华联建设投资管理股份有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：北京师范大学（珠海）肇庆附属学校。

2.5 合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2) 符合采购文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其它服务。

4. 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

5. 采购文件中所规定的“书面形式”，包括纸质文件和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真等通讯形成文件。

6. 禁止事项

6.1招标人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

6.2投标人不得向招标人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6.3除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、招标人以及采购代理机构接触。

6.4《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

7. 保密事项

7.1由招标人向投标人提供的用户需求书(即采购项目内容)、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非招标人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应招标人要求，投标人须归还招标人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

8. 投标人知悉

8.1投标人将被视为已合理地尽可能地对与其直接或间接相关的所有影响本采购项目的事项，包括任何与本采购文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

9. 保证

9.1投标人应保证所提交给招标人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

10. 投标费用

10.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

10.2本次招标向中标供应商收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

## 二、采购文件

11. 采购文件的构成

11.1采购文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

11.2投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

12. 采购文件的澄清

12.1任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源）。本次招标不召开答疑会。

12.2投标人在规定的时间内未对采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对采购文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

13. 采购文件的修改

13.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改。

13.2修改后的内容是采购文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买采购文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

13.3投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认，否则认为投标人已确认澄清和修改文件。为使投标人准备投标时有充足时间对采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买采购文件的潜在投标人。

## 三、投标文件的编制和数量

14．投标的语言和计量单位

14.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

14.2除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂改或改写。修改处需由投标人加盖公章予以证实，否则为无效投标。

14.2除非采购文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

16. 投标文件编制

16.1投标文件内容包括但不限如下：

1）自查表。

2）资格性文件：投标函、法定代表人资格证明书、法人授权委托书（如需）、投标保证金交纳证明、关于资格的声明函、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

3）商务部分：投标人情况介绍表、同类项目业绩介绍表、实质性响应商务条款（“★”项）响应表、一般商务条款响应表、中标服务费承诺书、《评标权值及评分细则表》中商务部分资料（如有）等。

4）技术部分：实质性响应技术需求（“★”项）响应表、一般技术需求响应表、拟任执行管理及技术人员情况表及其证明材料、履约进度计划表（网络图）、组织实施方案、售后服务及培训方案、《评标权值及评分细则表》中技术部分资料（如有）及其证明文件等。

5）价格部分：开标报价一览表、投标明细报价表等。

6）其他

注：为避免投标文件主要内容出现差异，各投标人应根据上述分类目录按顺序编制投标文件目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。本目录只作为参考，投标人可根据采购文件要求和自身实际情况扩展、增加。

16.2投标文件若涉及商业秘密内容，应明确列出。未列出的内容视为可公开内容。

16.3投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标文件用A4纸装订成册。

16.4投标人应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。

16.5投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

16.6如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

17. 备选方案

17.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

18. 投标人资格性文件的编制要求（但不限于以下）：

18.1投标人应按采购文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1）法定代表人资格证明书，法定代表人授权委托书（如需委托）；法定代表人身份证或委托人身份证（如需委托）。

2）企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（或三证合一营业执照）。

3）投标函（按采购文件第五部份格式2.1款提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于招标人和采购代理机构的投标人，并声明其在2013年至今经营活动及政府采购活动中没有重大违法活动和涉嫌违规行为。）

18.2投标商务文件的编制要求（但不限于以下）：

1）投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括生产和服务等）能力；

2）投标人具有《投标邀请函》要求提供类似服务的经验与业绩；

3）投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力；

4）投标人的投标内容与采购文件的商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于招标人，投标人都应按采购文件中第五部分投标文件格式如实填写《实质性响应商务条款（“★”项）响应表》和《一般商务条款响应表》。

5）涉及商务部分的重要及实质性条款应以特殊符号标注并列示。

6）投标文件若涉及商业秘密内容，应要求投标人明确列出。未列出的内容视为可公开内容。

7）投标人应按要求，提供有关证明其信誉、资格、管理水平、生产许可等相关证明文件；

19. 投标服务需求响应文件的编制要求（但不限于以下）：

19.1投标人应提交证明其拟提供的货物和服务符合采购文件规定的合格性证明文件，包括在投标报价表中对货物和服务原产地作说明，作为其投标文件的一部份；

19.2对采购文件第二部份作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

19.3证明货物及相关服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物。

20. 对照采购文件要求的服务，投标人逐条说明所提供的服务已对采购文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与采购文件规定条文的偏差和例外。

20.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

20.2投标人应按照“第二部分 采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

20.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

20.4投标报价

1）所有投标均以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

2）每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3）最低报价不能作为中标的保证。

20.5对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

21. 投标保证金

21.1投标人应按采购文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

21.2投标人应向采购代理机构提交投标保证金。

投标保证金金额：人民币12000元；投标截止时间前转入采购代理银行账号中。

递交形式：投标保证金可以采用银行转账或银行投标保函形式提交。

（1）采用银行转账方式的，应在投标截止时间之前到达采购代理机构保证金账户；

收款单位：广东华联建设投资管理股份有限公司

开户行：建设银行广东省广州盘福路支行

帐  号：44001420302053003078

注：转账是请注明：采购编号：GDHL-2016CG0007投标保证金

（2）采用银行保函提交的，应符合下列规定：

①	由中华人民共和国境内的商业银行出具；

②	有效期超过投标有效期30天；

（3）递交投标文件现场除银行保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

联系人：张先生     联系电话：18319004931、13717233924

投标人在投标截止前凭银行进账单复印件（复印件加盖单位公章）或银行保函原件递交投标文件。

21.3投标人未按采购文件要求交纳投标保证金的，招标采购单位应当拒绝接收投标人的投标文件。

21.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

21.5中标供应商的投标保证金,在中标供应商与招标人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了成交合同；

中标供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

21.6有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与招标人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反采购文件规定，将中标项目分包给他人的。

3）投标人在投标文件中提供虚假技术指标及参数的。

22. 投标的截止期和投标有效期

22.1投标的截止时点为2016年7月27日15时00分，超过截止时点后的投标为无效投标。

22.2从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

★23. 投标文件的数量和签署

23.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

23.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

23.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

24. 知识产权

24.1投标人应保证，招标采购单位在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向招标采购单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

24.2报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

## 四、投标文件的递交

★25. 投标文件的密封和标记

25.1投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装（即分两袋密封，正本一个密封袋，所有副本一个密封袋），并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

25.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。（格式见采购文件第五部分投标文件格式中“投标文件封装外包装封面格式”）

25.3外封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

25.4投标文件的封面格式详见采购文件第五部分投标文件格式中“投标文件封面格式”。

25.5如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

25.6采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

★26. 投标文件的修改和撤回

26.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

26.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

26.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标定标

27. 开标

27.1采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有招标人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

27.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和采购文件允许提供的备选投标方案。

27.3开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（采购文件允许提供的话）以及采购代理机构认为必要的其他内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

27.4开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和采购文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

27.5采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。各投标人如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

28. 评标委员会的组成和评标方法

28.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。

评标委员会成员由招标人代表和（技术、经济等）方面的评审专家共5人组成；其中招标人代表1人，评标委员会其他成员依法从采购代理专家库中随机抽取。

28.2 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

28.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“十一、评标方法、步骤及标准”。

29. 投标文件的初审

29.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按采购文件的规定密封和标记等。

29.2投标报价的校核及对其错误的处理与修正原则

1）投标报价的算术错误修正

①大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②开标一览表(报价表)中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

③单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2）投标报价的缺项、单列项的处理：对投标货物的采购清单，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

3）开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

29.3投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，从而可能影响其货物质量和诚信履约的，将要求该投标人作书面解释说明并提供相关证明材料。投标人在规定期限内不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

29.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

29.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

29.5.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合采购文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算的；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购文件要求的；

4）不具备采购文件中规定资格要求的；

5）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

9）符合采购文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）投标文件附有招标人不能接受的条件。

11）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

29.5.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

30. 投标文件的澄清

30.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

30.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

30.3投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有的评标资料存政府采购招标代理机构备查。

31. 投标的评价

31.1 评标委员会只对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

32. 授标

32.1 评标委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，按评审后综合评分得分由高到低顺序排列。综合评分得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。综合评分得分且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会提出书面评标报告，按上述排列向招标人推荐三名中标候选人。

32.2 招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

32.3 中标供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标供应商和招标人具有同等法律效力。

32.4招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。

## 六、中标结果公告

33.采购代理机构将在下述媒体上公告中标结果：①中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）③肇庆市公共资源交易中心门户网（ggzy.zhaoqing.gov.cn）④广东华联建设投资管理股份有限公司（http://www.gdhlzj.com）

## 七、质疑和投诉

34.投标人对招标过程或评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并符合以下两点要求：加盖投标人公章由法定代表人或其授权代表签章。

35.投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向招标人或采购代理机构提出质疑。招标人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东华联建设投资管理股份有限公司肇庆分公司

地    址: 肇庆市建设二路6号之一濠江名庭A1-A4幢C39号商铺

邮    编：526060

电    话：18319004931、13717233924

邮    箱：gdhl_zqzfcg@163.com

联 系 人：张先生

36.对招标人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，向监督管理机构投诉。

监督管理机构名称：肇庆新区投资发展有限公司

地址：肇庆市鼎湖区新城北八区肇庆新区投资发展有限公司（B幢）409室

邮编：526040

电话：0758-2588625

## 八、中标及中标结果通知

37.中标结果公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商书面发出经招标人及采购代理机构双方确认的《中标通知书》；中标供应商收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

38.《中标通知书》是合同的一个组成部分，对招标人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，均应承担相应的法律责任。

九、合同的订立和履行

39. 合同的订立

39.1招标人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

39.2合同的组成基于，但不限于以下部分：

1）合同书；

2）中标通知书；

3）采购文件及其澄清、修改及补充文件；

4）中标供应商的投标文件及其澄清、修改及补充文件。

39.3 签订政府采购合同后7个工作日内，招标人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

40. 合同的履行

40.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

40.2政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照39.3条的规定备案。

## 十、适用法律

41. 招标人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 十一、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

42.评标方法

本次评标采用综合评分法，即总分100分，商务20分、技术占40分、价格占40分。评标委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，按评审后综合评分得分由高到低顺序排列。综合评分得分且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。

43.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

1.资格性检查表：

| 投标人名称 | 投标人资格符合采购文件要求 | 非联合体投标 | 投标保证金已足额缴纳 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人1 |  |  |  |  |
| 投标人2 |  |  |  |  |
| 投标人3 |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |

2.符合性检查表：

| 投标人名称 | 报价唯一、符合最高限价要求及没有低于成本报价 | 带★号的商务要求符合要求 | 带★号的技术要求符合要求 | 带★号的投标文件格式，签署及盖章符合要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人1 |  |  |  |  |  |
| 投标人2 |  |  |  |  |  |
| 投标人3 |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价；

评标委员会将依据采购文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

评分因素及分值的具体分配：

| 评审 内容 | 权重值100% | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分 | 20% | 企业综合实力 | 根据投标人的企业现状（企业规模、人员配备、资信状况、行业荣誉等方面的履行能力）进行横向比较评审。 优：7-10分；良4-6分；一般0-3分。 | 10分 |
|  |  | 项目业绩 | 2014年以来（以合同生效时间为准）合同金额在50万元及以上的同类业绩，每项业绩得2分,最高得10分。 注：每项业绩必须提供合同复印件，否则不得分。 | 10分 |
| 技术评分 | 40% | 技术响应程度 | 根据投标人所提供设备的性能、参数对用户需求书所作要求的整体响应程度及满足情况进行综合评审： 优：5-4；良：4-2；一般：2-1；差：1-0。 | 5分 |
|  |  |  | 根据投标人所投设备技术参数对带“▲”条款的响应情况进行评价，全部满足得15分，未响应带“▲”条款的一个扣1.5分，最低0分。 | 15分 |
|  |  | 项目实施方案 | 根据各投标人的项目组织管理安排、供货安装、验收安排的合理性、组织的科学性等实施进度计划进行综合评审。 优：5-4分；良：3-2分；一般：1-0分 | 5分 |
|  |  | 售后服务响应时间承诺函 | 提供针对本项目作出售后服务响应时间的承诺函得5分，否则不得分。 注：《售后服务响应时间承诺函》必须按照采购文件第68页第4.3项格式进行承诺。 | 5分 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据投标人为本项目制定的售后服务方案的完善及合理性程度进行综合评审： 优：5-4分；良：4-2分；一般：2-1分；差：1-0分 | 5分 |
|  |  | 售后服务的便利性 | 充分考虑到项目实施及后续服务等因素，对投标人的履约便利程度进行比较：投标人在肇庆市内设有直属服务机构的得5分；投标人在广东省内设有直属服务机构的得2分；否则不得分。 注：投标人应在投标文件中提供该服务机构营业执照的有效复印件且登记日期必须在本次项目公示前。 | 5分 |
| 价格部分 | 40% | 投标报价得分=(评标基准价÷评标价格)×价格分值 注：1、“评标基准价”是指有效评标价格当中的最低价格。 2、若投标人为小型或微型企业(须附国家主管部门出具的证明材料)，评审时给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、最低价格不作为中标的优先选择。 | 40分 |

（1）每个投标人的综合得分按以下公式计算（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按综合得分由高到低排出各有效投标人的名次（出现综合总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，按技术得分高的投标人名次靠前；若综合得分、投标总价和技术得分都相同，按商务得分高的投标人名次靠前；若综合得分、投标总价、技术得分和商务得分都相同，由全体评委投票确定名次）。

（2）“商务和技术”得分由各评委独立评分，评委按以上评分细则对各分项内容进行分别评分并合计。投标单位商务和技术得分取各评委评各投标单位总得分的算术平均值按四舍五入原则精确到小数点后两位。“价格”得分应是唯一得分。

（三）推荐中标候选投标人名单

评标委员会将按综合得分由高到低的排名顺序推荐前三名为中标候选人。

十二、服务费

44.中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标（成交）服务费。

（1）中标（成交）服务费以人民币支付。

（2）中标（成交）服务费支付方式：一次性以现金或银行转帐等形式支付。

（3）中标（成交）服务费不在投标报价中单列。

（4）中标供应商不按规定交纳中标服务费的，采购代理机构将以中标供应商的投标保证金抵扣中标服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索的权利。

（5）中标服务费计算办法：

中标服务费的收费标准参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定计取执行，收费金额按差额定率累进法计算，之后再加评标专家费人民币1600元。

# 第四部分 合同书格式

合同书格式

2016年电教设备及广播器材采购项目

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

（注：甲乙双方可根据实际情况进行补充。）

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、货物要求

1、产品要求：乙方须保证提供的货物是全新的，所有货物外包装完好无缺、手续完备、合法，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购文件的要求。并同时享受原厂商的技术支持和保修服务。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：25日历天

2.交货方式：交钥匙项目

3.交货地点：具体由甲方指定

五、付款方式

1.合同签订后15日内支付合同总金额的30%作为定金，货物全部安装、调试完毕并验收合格后，采购人在15日之内支付至合同总金额的95%。

2.项目结算价的5%作为质保金，在验收合格后第2年无息支付质保金的40%，验收合格后第3年至质保期结束时无息支付质保金的60%。。

六、质保期及售后服务要求

1、质量保证期（简称“质保期”）为3年，每学期定期来检修。质保期内供应商对所供货物须负责免费维护及更换零配件，期满后可同时提供终身维修保养服务。

2、质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、技术培训：针对所采购的产品向采购人提供产品的安装、配置、操作及维护培训，直至使用者掌握。培训时间不得少于5个工作日。

4、对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

七、安装与调试:

1、供应商应依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

2、工程安装实施工作必须由中标供应商负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。必须是投标人的专业安装队伍承担工程安装，并由投标人直接进行工程全过程监管，中标供应商为相关的施工作业人员购买意外伤害保险，在项目实施期间的任何伤害事故责任由中标供应商承担，招标人不负任何赔偿责任。

3、投标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收作出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

八、验收

1、验收时须提供检测合格证。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件须齐全。

3、乙方须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4、供货时乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

6、乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的10%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代表：                             代表：

签定日期：    年  月  日           	   签定日期：    年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

采购项目廉政合同

采购项目名称：

采购项目编号：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强采购领域廉政建设，规范采购项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关采购的法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉政合同。

# 第一条  甲乙双方的责任

甲乙双方应共同遵守国家和广东省、肇庆市以及行业主管部门关于加强采购项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

甲乙双方应严格执行采购项目的承发包合同文件，自觉按合同办事。除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反采购项目管理规章制度的不正当交易。

甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

# 第二条 甲方的责任

甲方的领导干部和从事该采购项目的工作人员，在采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或者接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方采购项目的采购合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方及相关单位推荐分包单位或要求乙方购买采购项目采购合同规定以外的材料等。

# 第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守和执行采购的有关政策规定，不准有以下行为：

（一）不准向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

# 第四条  违约责任

甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照干部管理权限，由纪检监察部门依据有关规定给予党纪政纪处分；

乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，由相关行政主管部门依据有关法律法规给予相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时将乙方列入不良行为记录“黑名单”，并视情节在3年内不准在肇庆市行政区域范围内依法进行采购项目的采购活动。

第五条 本合同书作为采购项目采购合同的附件，与采购项目采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同份数从属于主合同，并送行监督单位部门备案。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或代理人：                           或代理人：

地  址：                                地址：

电话：                                  电话：

# 第五部分 投标文件格式

投标目录

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

六、  其他

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件封装外包装封面格式

（正本/副本）

投 标 文 件

项目名称：2016年电教设备及广播器材采购项目

项目编号:       GDHL-2016CG0007

收件人名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

投标人名称：

投标人地址：

邮政编码：

联系人电话：

法 定 代 表 人或被授权人（签章）：

年  月  日   时  分开标，此时间以前不得开封

投标文件封面格式

2016年电教设备及广播器材采购项目

（正本/副本）

投标文件

采购项目编号（包、组号）: GDHL-2016CG0007

投标人名称（盖章）:

日期：      年    月    日

## 一、自查表

### 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标保证金 | 人民币壹万贰仟元整（￥12000.00元） | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 邀请函所述的投标人资格 | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
| 符 合 性 审 查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受到处罚。 | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定并没有超出本项目最高限价 | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应采购文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

### 1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

## 二、资格性文件

### ★2.1 投标函

北京师范大学（珠海）肇庆附属学校：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分；

6. 其他。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标供应商有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按采购文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

8. 我方在2013年至今经营活动及政府采购活动中没有重大违法活动和涉嫌违规行为。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表（签章）：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

### ★2.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：北京师范大学（珠海）肇庆附属学校：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书（如需）

致：北京师范大学（珠海）肇庆附属学校：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：

### ★2.3投标保证金交纳凭证

北京师范大学（珠海）肇庆附属学校：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

说明：1.银行保函以现场递交为依据。

2.采购代理机构依据开户许可证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

注：1.投标人投标时，应当按采购文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行保函等形式交纳。

- 招标代理在中标通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交人的投标保证金。

- 须同时附上开户许可证

### 2.4关于资格的声明函

致：北京师范大学（珠海）肇庆附属学校

关于贵方采购项目名称: 2016年电教设备及广播器材采购项目（采购项目编号：        包(组)号：GDHL-2016CG0007）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、法定代表人资格证明书，法定代表人授权委托书（如需委托）；法定代表人身份证或委托人身份证（如需委托）；

2、企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照）；

3、投标人参加本项目采购活动时，没有在经营活动中处于被禁止参加政府采购活动承诺函。

4、投标人若非货物制造商时，主要货物（交互式液晶一体机）制造商出具的授权书、售后服务承诺书原件。

5、投标人书面承诺所有货物必须按采购人使用要求安装，并符合相关的行业标准。

（相关证明文件复印件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

## 三、商务部分

### 3.1投标人综合概况

（1）投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3）企业信誉等。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（2）同类项目业绩介绍

| 年份 | 年 | 年 | ……年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同数量 （宗数） |  |  | …… |
| 合同总价 （人民币） |  |  |  |
| 主要用户名称及其联系电话 | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： |
|  | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： |
|  | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： |

注： 投标人合同复印件（评分细则有其他资料要求的按评分细则要求）。以上业绩必须可靠真实。若中标，采购人有权对以上合同原件进行核对。

### 3.2商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人资格 |  |  |
|  | 报价唯一性 |  |  |
|  | 投标函 |  |  |
|  | 法定代表人资格证明书 |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书（如需） |  |  |
|  | 投标保证金交纳证明 |  |  |
|  | 开标报价一览表 |  |  |
|  | 投标明细报价表 |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 在近 3 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 0 项，其单项合同金额不少于本次投标报价总额的 0 %，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于 90 天，中标单位有效期至服务维护周期截止之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 工期（交货期）：25日历天。 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表格式不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

### 3.3服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司

如果我方在贵公司组织的          （项目名称）（招标编号：     ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起五天内，向贵公司交纳中标服务费（按采购文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求买方（应广东华联建设投资管理股份有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（法人公章）：

投标人法定地址：

投标人被授权代表（签章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：    年  月  日

附件：中标服务费收取账户信息

中标供应商的中标服务费请交至以下账户： 开户银行：中国农业银行肇庆分行 帐号：44641001040032370 收款人：广东华联建设投资管理股份有限公司肇庆分公司 注：以上农业银行的账户仅用于接受中标供应商缴纳的中标服务费。

### 3.4中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

(须附国家主管部门出具的证明材料)

致：采购人/采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加2016年电教设备及广播器材采购项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：      年  月  日

## 四、技术部分

### 4.1技术需求响应表

（1）实质性响应技术需求（“★” 项）响应表

| 项目 | 招标技术要求 | 投标/响应技术实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应采购文件第二部分“三、项目详细要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表格式不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

（2）一般技术需求响应表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标／响应技术实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应采购文件采购文件第二部分“三、项目详细要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求，打“▲” 项为技术标准的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

### 4.2拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

### 4.3售后服务响应时间承诺函

售后服务响应时间承诺函

致：北京师范大学（珠海）肇庆附属学校

如果我方在贵公司组织的          （项目名称）（招标编号：     ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在接报贵校服务通知后1小时内响应，4小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，我方免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

我方如违反上款承诺，愿凭贵校开出的相关通知，赔偿贵校的损失。赔偿金在贵校根据中标合同约定支付给我方的质保金中扣付。

特此承诺！

投标人名称（法人公章）：

投标人法定地址：

投标人被授权代表（签章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：    年  月  日

注：1.此函为本项目的评分项的证明材料，投标人自愿作出此承诺，不得随意更改本表格式。

2.此函是投标文件的组成部分。

### 4.4履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

### 4.5组织实施方案

投标人／响应投标人应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确支持，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

### 4.6售后服务及培训方案

备注：投标人须根据本项目的情况提供售后服务方案和培训方案。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

### 4.7其它重要事项承诺

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

## ★五、价格部分

### 5.1开标报价一览表

| 内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 工期（交货期） | 日历天 |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

### 5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________              采购项目编号：        包(组)号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标报价一览表》一致。

2.投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月  日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

银行汇款单复印件/银行保函复印件