翠亨新区中瑞（欧）工业园观光电梯工程

（项目编号：GDHLCG20160612）

招标文件

广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

2016年7月

# 目   录

第一部分     投标邀请书

第二部分     用户需求书

第三部分     投标须知

第四部分     评标方法

第五部分     合同书

第六部分     投标文件格式

# 第一部分  投标邀请书

投 标 邀 请 书

广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司受中山火炬开发区临海工业园开发有限公司的委托，对翠亨新区中瑞（欧）工业园观光电梯工程进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标，有关事项如下：

- 采购项目编号: GDHLCG20160612

- 采购项目名称:翠亨新区中瑞（欧）工业园观光电梯工程

- 采购预算：￥699595.69元

- 项目内容及需求：(采购项目内容及要求)

- 项目内容：电梯设备采购及安装（1项）；

- 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

- 本项目不允许提交备选方案。

- ★投标人资格要求：

- 投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件；

- 投标人在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，并独立于招标人和招标代理机构；

- 投标人须具有C级或以上《特种设备安装改造维修许可证（电梯类）》

- 投标人须具有房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑工程施工总承包三级以上（含三 级）资质，并具有有效期内的安全生产许可证。

- 投标人近三年内（即从2013年6月至本招标公告发出之日，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（复印件无效），原件需附在投标文件正本中；联合体投标的由牵头单位出具即可。

- 投标人须在广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司登记报名；

注：本项目接受联合体投标，且联合体成员数量不得多于两个独立的法人，联合体竞标的投标人必须出具联合体投标协议。

- 符合资格的投标人应当在2016年7月20日至2016年7月26日止（办公时间内，法定节假日除外）到广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司（详细地址：中山市五桂山镇领东上筑花园商铺1卡）报名。

- 报名方式：现场报名。需携带营业执照（或三证合一证明）、C级或以上《特种设备安装改造维修许可证（电梯类）》、建筑资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有）购买人身份证（上述材料需提供原件及复印件加盖红色公章）。

- 获取招标文件地点：中山市五桂山镇领东上筑花园商铺1卡，广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司。

- 招标文件售价：每套人民币300元/套（售后不退）。

- 购买招标文件时请自带U盘拷贝本项目招标文件、图纸和工程量清单电子版。

- 递交投标文件时间：2016年8月16 日14:30至15:00（北京时间）

- 投标截止时间：2016年8 月16 日15:00（北京时间）

- 投标文件递交地点：中山市五桂山镇领东上筑花园商铺1卡广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

- 开标评标时间：2016年8月16日15:00（北京时间）

- 开标评标地点：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司，中山市五桂山镇领东上筑花园商铺1卡

采购单位：中山火炬开发区临海工业园开发有限公司

采购人联系人：罗工

电话：0760-28165820

代理机构联系人：黄先生

电话：13425544797

传真：（0760）88330182

联系地址：中山市五桂山镇领东上筑花园商铺1卡

邮编：528400

广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

2016年7月20日

# 第二部分  用户需求书

## 一、总 则

1、项目名称：翠亨新区中瑞（欧）工业园观光电梯工程，具体内容以采购人提供的施工图纸、工程清单为准，投标人应自行复算。

2、本项目为合同总包价项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括投标人报价应包括货物的采购、运输、保管、吊装、安装、调试、培训、报装报检费、相关部门验收（取得电梯安全检验合格证）、技术服务及保修期内等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务及投标人自行增加的正常、合法、安全使用所必需的，但招标文件没有包含的所有材料、版权、专利等一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，在供货、保管、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。

3、交付使用时间：合同签订后90个日历天内完成设备安装调试、验收合格并交付采购人使用。

4、★若投标人不是所投品牌电梯制造商的，投标时须提供设备制造商出具的授权书原件和技术参数证明文件原件。

5、采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对项目内容作适量增加或减少。

6、本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

## 二、项目基本要求

1. 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。

2. 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3. 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

4. 投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

5. 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物的进口件未办理进口产品完税证明或未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

6. 投标人所投设备要明确列出电梯主要部件、零件的生产商、产地国及详细配置参数，同时如实填写提供与用户需求书响应表，并确保所投设备性能不低于本需求书描述的基本性能。如不列出所投设备型号、详细技术参数，则视为非实质性响应招标文件要求。

7. 投标人中标后应提供下列中文本随机文件：

A．使用说明书；

B．安装、调试及维护手册；

C．部件安装图；

D．电器原理图和电器接线图等。

8. 中标人对设计图纸进行确认，并对工地井道尺寸进行精确复核，出具电梯安装图。安装电梯所需预留管线及预埋件需向设计单位明确并由中标人负责安装。

9. 中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供应、运输、保管、安装、调试、报建、验收、技术培训及相关服务等，并承担所有费用。

10. 中标人负责电梯到达工地现场的运输费，工人的保险费，及电梯到达工地现场后的保管工作及吊装工作等。

11. 中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。

12. 中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

13. 施工要求：

（1）工程质量：按国家现行的质量评定标准和施工技术验收规范验收达到合格工程；工程竣工验收后向采购人出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由中标人全部负责无偿保修；并且承诺对本工程提供终身维护服务。

（2）中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求的有关规定，经评定工程质量不合格时，采购人可以要求返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用。

（3）施工安全：切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按《建筑施工安全检查标准 JGJ59－99》执行。

（4）文明施工：达到文明工地标准，按建设部的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）中有关文明施工的规定和省建委的《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字[1999]060 号文件）及市建委的《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法（暂行）的通知（中建委[2001]15 号的相关要求执行。

（5）工程质量保修按《建设工程质量管理条例》第六章及有关规定执行。

14. 投标人被确定为中标人后，土建工程部分如需分包的，须先经招标人书面同意后由具有相应资质的分包单位实施。如施工单位出现有自行转包行为、有严重的质量问题并经警告也未能返工合格的、有破坏生产行为的，建设单位有权终止合同并由中标人承担违约责任。

## 三、项目总体要求

1、质量要求：投标人提供的产品必须达到相应的国家标准、本采购文件的所有技术要求及规定，均要求是完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格正品并应列出所供货物的标准配置清单。若投标人中标后所供应货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标人负全责。

2、中标人须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、质量合格证及其它相关文件资料等）。

3、设计方案：投标人根据采购人的实际采购需求，设计出合理可行的安装及施工方案，作为投标文件使之相应的一个重要组成部分，应当包含施工进度计划、项目实施小组及相关人员技术资质、整体施工计划和其他相关内容等。

4、投标人必须承诺根据采购人的要求对采购人的相关人员进行培训，并在投标文件里提供详细的培训方案。

5、安装调试要求

（1）标准：符合但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003），《电梯安装验收规范》（GB10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门的有关规定等。

（2）中标人如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停工。

（3）中标人必须严格按照有关规范安装调试，安装调试期间出现的各种事故造成的损 失及人员伤亡均由中标人负责。

（4）中标人必须严格按采购人指定的位置安装施工，未经采购人同意不得更改安装施工位置。

6、投标人均须负责设计、制造、供货、运输、安装（含土建）、调试及运行、技术培训、售后服务、维修等工作。

7、 验收：由有关部门验收，达到但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003），《电梯安装验收规范》（GB10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门等有关规定及符合招标文件要求，最终并出具采购货物验收单。

## 四、电梯技术要求

1、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备；投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

2、凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应招标文件要求而导致无效投标。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 1台 | 一、规格 具体规格见附表 |
|  |  |  | 二、技术要求 1、控制方式：单控 2、控制系统：32位微电脑控制变频变压调速(VVVF)技术，控制柜采用国际知名原厂原品牌商标 4、驱动系统：永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用国际知名原厂原品牌商标 5、门机系统：32位变频门机系统， 6、机房噪音：≤75 dB(A) 7、电梯开关门噪音：≤60 dB(A) 8、电梯轿内运行噪音：≤55 dB(A) 9、电梯起制动加、减速度：≤0.9 m／s2 10、电梯平均加减速度：≤0．6 m／s2 11、电梯垂直振动：≤15cm／s2 12、电梯水平振动：≤15cm／s2 13、平层准确度：≤±5 mm |
|  |  |  | 三、装饰 1、轿门、前臂及侧壁发纹不锈钢，B侧壁及后壁后壁观光玻璃。 2、轿顶：标配型豪华轿顶，材质：发纹不锈钢 3、厅门门套：所有层层发纹不锈钢，小门套； 4、地坎：硬质铝合金 5、轿厢地板：PVC拼花 6、轿厢通风：横流式风扇 |
|  |  |  | 7、轿厢照明：直接照明 ★8、轿厢内操纵箱：不锈钢面板、微触式按钮、液晶显示。 ★9、厅门召唤箱；不锈钢面板、微触式按钮、液晶显示。 |
|  |  |  | ★四、基本功能(根据制造商产品样本功能列表予以逐项认定，如样本中无功能列表或列表中无相应功能的，需提供加盖制造商公章的功能说明文件) 1、马达过热保护 2、超载保护功能 3、超载报警保护功能 4、超速保护功能 5、驱动运行时间监控 6、轿顶闭锁装置开关 7、门区指示灯 8、救助运行功能 9、上行超速保护 10、轿厢安全出口触点 11、警铃 – 轿顶/轿底 12、五方通话 13、应急通话 14、维修用开门按钮 15、机房内呼 16、轿门限位开关 17、禁止开门开关 18、禁止外呼开关 19、轿顶急停开关 20、轿厢限速器张紧块安全触点 21、轿厢限速器安全触点–井道 22、限速器测试装置 23、光幕式安全门边 24、强制关门 25、精确再平层 26、取消轿厢虚假召唤 27、轿厢照明 – 自动 28、轿内风扇操作 – 自动 29、轿厢称重装置 30、故障电流开关（控制柜） 31、主保险丝（控制柜） 32、主电源开关（控制柜） 33、轿厢照明主开关和主保险（控制柜) 34、层站退出服务开关 35、上下行高峰服务 36、外呼登记显示 37、超载功能 38、轿厢位置指示 39、运行方向指示 40、内呼登记显示 41、控制柜内轿厢位置指示 42、启动计数器 |
|  |  |  | ★五、产品部件要求 主机为原厂原品牌产品 控制柜为原厂原品牌产品 |

附表

电梯规格对应一览表

| 梯 号 | 类型 | 台数 | 载重量 （kg） | 速度 （m/s） | 井道净空 尺寸 (mm) | 顶层 高度 (m) | 底、坑深度 (m) | 开门尺寸 | 轿厢 尺寸 | 提升 高度 (m) | 层站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （宽×深） |  |  | （宽×高） |  |  |  |
| L1 | 无机房乘客 观光电梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 2200×2000 | 4200 | 1500 | 900×2100 | 1600×1400 | 18.1 | 5/5/5 |
| 侧壁及后壁两面透明观光： 备注：层高：1F：5500，2F：4200，3F：4200,4F：4200, 5F：4200 |

## 五、土建要求

1、本项目由招标人委托的监理人实施监理。

2、保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达到中山市规定文明工地“合格”标准。切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及建设行政主管部门现行有关安全检查标准执行，保证施工期间杜绝死亡事件发生。文明施工按建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中有关文明施工的规定、《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法（暂行）的通知（中建委）【2001】12号》、“中山市建设局转发省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法及其补充规定的通知（中建通【2008】6号）”以及建设行政主管部门现行的有关规定执行。

3、在政府行政主管部门的检查中,中标人的施工场地被评为不合格工地的或者被通报批评的,或者被新闻媒体曝光的,中标人必须承担违约责任,并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取有效措施整改的或整改效果不明显的,招标人有权全部解除合同,并要求中标人赔偿由此造成的损失。

4、招标人、监理按照有关规定对中标人文明施工措施进行对照检查。经检查发现中标人因自身原因未能落实的,承包人必须承担违约责任并扣罚违约金1000元/次（总罚款不超合同总价10%）。

5、开工前签订《施工安全责任书》。

6、中标供应商在施工中如果工程质量不符合施工设计图要求的有关规定，经监理或质监部门评定工程质量不合格者，建设单位可以要求停工和返工，中标供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用。

7、工程质量：通过主管部门组织验收且达到施工质量合格以上。

8、质量不合格，必须无条件整改至合格，所需费用由中标人负责。

9、投标人被确定为中标人后，未经招标人同意，中标人不得再以任何方式转包或分包本项目。如施工单位出现有转包行为、有严重的质量问题并经警告也未能返工合格的、有破坏生产行为的，建设单位有权终止合同并由中标人承担违约责任。

## 六、安装调试要求

1、标准：符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003），《电梯安装验收规范》（GB10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门的有关规定等。

2、中标人如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停工。

3、中标人必须严格按照有关规范安装调试，安装调试期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。

4、中标人必须严格按采购人指定的位置安装施工，未经采购人同意不得更改安装施
工位置。

5、施工安全：不发生安全事故，做好各项安全防护措施，如经相关主管部门评价达不到合格标准，愿意接受承包价 1% 的罚款。

6、文明施工：达到中山市规定的文明工地标准，如经相关主管部门评价达不到合格标准，中标人须接受总承包价 1% 的罚款。

7、中标人负责到用户指定的地点进行安装调试。

8、进场安装时间：采购人另行通知。

9、中标人应提交详细安装进度表。

10、安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

11、中标人的安装工程必须与现场的其他安装、装修工程配合施工。

12、调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

13、货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

## 七、项目管理要求

1、中标人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

2、投标文件中承诺并选定的项目经理(建造师)及相应资质的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，中标人不得擅自撤离。

3、中标人在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理
不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

4、中标人在项目施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准，提交监理单位备案。

5、中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

6、验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由中标人负责。

## 八、验收

1．本项目严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。

2. 必须满足相关规范的要求，项目竣工验收须达合格工程质量标准。

3.国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有 3C 认证。

4.国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明。

5.验收由甲方、乙方、质监局等相关部门依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

6.验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

## 九、付款方式

- 本项目不设工程预付款。

- 工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，经本工程的监理单位核实且相关资料完备，每次支付至经发包方审核确认的当期已完成工程量的80%。工程至竣工验收合格，且竣工资料完整时支付至工程承包结算总价的95%，余款5%作为质量保修金，如承包方无违约行为，质量保修金在质保期满后一个月内一次性不计息付清。

- 施工单位在收取工程款时须向建设单位出具相关税务机构的等额税务发票。

- 工程结算：本工程的工程款结算实行合同总价包干（成交方最终报价为包干价）。建设单位不再增加本项目费用。工程变更的调整办法规定如下：

- 合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格进行调整；

- 合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格进行调整；

- 合同中没有适用或类似于变更工程的单位或总价，依据变更工程资料、计量规则和计价办法，工程造价管理机构发布的参考价格和成交方报价浮动率提出变更工程单价或总价。其中，成交方报价浮动率=（中标价格/最高报价值）×100%。

## 十、培训

1、中标人应免费对采购人方的专业维护运行管理人员进行设备的组装、试运行、运行、维护和修理专业培训。

2、投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

## 十一、质量保证及售后服务

1、投标人必须提供目前市场上技术先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2、投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供质量保证书。

3、投标人必须保证所有设备和配件均为正货；所有设备的质保期为项目验收合格后，并自取得中山市特种设备安全捡测所颁发的《电梯安全检验合格证》之日起两年，，并对所有货物提供终身维护服务。土建部分按工程质量保修，按《建设工程质量管理条例》第六章及有关规定执行。

4、设备在质保期内如有质量问题时，中标人必须提供 24 小时紧急维修服务，保证在接到报障后 30 分钟内维修人员必须到达现场，如 2 小时内不能解决问题，中标人需在 2 小时内提供相同规格的产品或部件作代用品以保证电梯的正常运作。

## 十二、技术资料

1、中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

2、技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

## 十三、踏勘现场

            - 投标人可根据实际情况自行对现场及其周围环境进行踏勘。

            - 在现场踏勘过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他意外损失，不论何种原因均由投标人自行负责。

            - 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

## 十四、附件：工程量清单、图纸

# 第三部分  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、 说明 |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明：企业资金 |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：中山火炬开发区临海工业园开发有限公司 |
| 3 | 2.4 | 资格审查方式：资格后审 |
| 4 | 3.1 | 本次采购服务必须是在中华人民共和国境内的服务。 |
| 5 | 4.2 | 项目的招标代理服务费由中标人一次性向广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司交付。 招标代理服务费递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）： 开户银行：中国农业银行中山市大东裕支行 账户名称：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司 银行账号：44310601040007718 注：以上账户仅用于接收中标人缴纳的中标服务费。 |
|  |  | 二、 招标文件 |
| 6 | 6.1 | 1、★投标人必须在采购代理机构处购买了招标文件 2、采购代理机构地址：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司 邮编：528400 3、电话：13425544797 传真：（0760）88330182 联系人：黄先生 |
| 7 |  | 投标答疑会时间：北京时间 / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（不召开答疑会）。 投标答疑会地点：/ |
|  |  | 三、 投标文件的编制 |
| 8 | 12.1 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
| 9 | 13.1 | 本次招标是否允许联合体参加投标：否。 |
| 10 | 14.1 | （2）根据本采购项目的特殊要求，投标人还须提供： 如果国家行政或行业主管部门有要求的则需提供； |
| 11 |  | （5）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件： 其它《用户需求书》需要的相关证明文件。 |
| 12 |  | （7）本次招标是否允许投标人将项目分包：是 |
| 13 | 15.2 | 投标人应提供近 3 年（2013年至今）无违法违规活动的申明； |
| 14 | 16.3 | 投标保证金金额：人民币5000 元 |
| 15 | 16.4 | 保证金须在2016年8月9日17:00前从投标人账号汇出并到达以下任何一个账号，否则为无效保证金。 户 名： 广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司 开户银行：中国农业银行中山市大东裕支行 账户名称：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司 银行账号：44310601040007718 |
| 16 | 17.2 | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。（投标有效期应留有足够时间完成评标、报批和授标。为避免延期，有效期应规定得现实些。） |
| 17 | 18.1 | 投标文件正本一份，副本 四 份，及一份电子文件（电子文件的内容可以只包括投标一览表和技术响应文件） |
|  |  | 四、 投标文件的递交 |
| 18 | 17.1 20.1 | 投标文件递交时间：详见《投标邀请书》； 投标截止时间：详见《投标邀请书》； 投标文件送达地点为：详见《投标邀请书》。 |
|  |  | 五、开标、评标和定标 |
| 19 | 19.2 | 开标评标时间：详见《投标邀请书》； 开标地点：详见《投标邀请书》。 |
| 20 | 22.3 | 采用 综合评分 法，详见第四部分《评标方法》 |
| 21 | 26.6 | 招标结果公告媒体：中国采购与招标网及广东华联建设投资管理股份有限公司网站 |
|  |  | 六、合同的订立和履行 |
| 23 | 30.3 | 本次招标项目不需要提交履约保证金。 |
|  |  | 1、行贿犯罪档案查询告知函 《行贿犯罪档案查询告知函》由投标人向营业执照住所地或业务发生地人民检察院申请出具。《行贿犯罪档案查询告知函》自出具之日起2个月内有效，开具的时间及有效期必须满足资格条件中的相关规定，否则被视为无效投标。 政府采购代理机构应加强对行贿犯罪档案查询结果的审查，如有发现投标人提供虚假的《行贿犯罪档案查询告知函》，应及时报告政府采购监管部门，政府采购监管部门及相关司法部门将依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国刑法》等相关法规追究投标人法律责任。 投标人到中山市检察机关查询行贿犯罪记录所需手续资料请登录中山市预防职务犯罪工作网（网址：http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy）“行贿犯罪档案查询指引”栏目进行查询。 《行贿犯罪档案查询告知函》原件可装订在投标文件正本内密封递交。 《行贿犯罪档案查询告知函》原件必须在投标截止时间前与投标文件一并递交。 |

## 一、说  明

### 1、适用范围项目综合说明

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

### 2、定义

2.1“采购人”是指：  中山火炬开发区临海工业园开发有限公司  。

2.3“采购代理机构”是指：  广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司  。

2.4投标人资格、资质条件：

1) 参见第一部分投标邀请书。

2) 关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

3) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的服务商。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 3、合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

### 4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中标价的币种相同。

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标人在收到中标通知书当天向采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标人一次性向广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司交付，递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）：

开户银行：中国农业银行中山市大东裕支行

账户名称：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

银行账号：44310601040007718

(5)按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》交纳招标代理服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为服务类，中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |

如某货物招标项目，中标金额为300万元，总共交纳的招标代理服务费为：

总共交纳的招标代理服务费＝（100万以下部分的招标代理服务费）+（100万～300万部分的招标代理服务费），即如下：

＝100万元×1.5%+（300-100）万元×1.1%

＝1.5万元+2.2万元

＝3.7万元

## 二、招标文件

### 5、招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1） 投标邀请书

（2） 用户需求书

（3） 投标人须知

（4） 评标办法

（5） 合同书

（6） 投标文件格式

（7） 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 6、招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。但投标人应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 7、招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件的编制和数量

### 8、投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

### 9、投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标一览表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

### 10、投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

### 11、投标报价

11.1投标人所提供的服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人

提交的投标价格中；

（3）应包含服务全过程和伴随服务的其他所有费用。

11.4每项分类服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

### 12、备选方案

12.1备选方案应符合《投标须知前附表》要求。如只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

### 13、联合体投标

13.1如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

### 14、投标人相关证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标人营业执照复印件（或三证合一证明文件复印件）；

（2）投标人的资格声明；

（3）按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或协会授予的相关许可文件和其他资格证明文件；

（4）投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力；

（5）投标人按《投标须知前附表》规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

（6）投标人应按《投标须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书等）；

（7）如果《投标须知前附表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担边带责任。

14.2资格、资质证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

### 15、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）服务的详细说明；

（2）详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）采购人在《投标须知前附表》规定的周期内正常、连续地服务所必需的备品备件、专用工具的清单。

（4）对照招标文件要求的服务，投标人逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定条文的偏差和例外。

15.2在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明；

15.3 在核定的经营范围内报价；

### 16、投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。

16.2投标保证金交纳形式：转账、银行保函等形式。交纳时间：见《投标须知前附表》。

16.3投标人应向广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。

16.4投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种，在投标时与开标一览表复印件装入同一单独信封密封提交：

从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

开户名称：见《投标须知前附表》

开户银行及账号：见《投标须知前附表》。

投标人汇缴保证金时应按包或标段汇缴，并按招标文件规定的保证金金额汇缴。

汇缴时务必在汇款单备注上标注招标编号。

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额无息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额无息退还。

16.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额无息退还。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

（3）中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

### 17、投标的截止期、投标有效期

17.1 投标的截止时间为《投标须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

### 18、投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

18.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

## 四、投标文件的递交

### 19、投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》密封在唱标信封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标定标

### 21、开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

### 22、评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

22.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

### 23、投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

### 24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 25、投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

### 26、授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除《投标须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

26.3 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.4中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26.5评标委员会或采购人保留在复核评审过程中审查预中标人是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预中标人投标文件的真实性进行复核，对预中标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会或采购人将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查(如审查通过,则自动成为预中标人)或按规定重新组织招标。

### 27、替补候选人的设定与使用

27.1 评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。排名第一的推荐为中标候选人，其余按总得分由高到低依次为中标备选人，由采购人依法选定中标人。若中标候选人不能履行合同，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

## 六、询问、质疑和投诉

### 28、询问

28.1	投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向（采购代理机构）提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 29、质疑

29.1	投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购代理机构书面提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。

1）招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日；投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间内提出质疑，逾期质疑无效；

2）投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑，逾期质疑无效；

3）质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购管理部门依法处理。

4）被质疑的投标人须配合采购代理机构进行调查，被质疑人不提交相关证据、依据和其它有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

5）采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式传真通知质疑投标人和其他有关投标人（答复原件，提出质疑的投标人可到采购代理机构现场领取），但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

29.2	《质疑书》应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话、传真等；

2）所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

3）提起质疑的日期。

### 30、投诉

30.1	投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向采购人投诉。

## 七、合同的订立和履行

### 31、合同的订立

31.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 32、合同的履行

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与服务商签订补充协议，但所补充协议的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

32.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标人应在收到《中标通知书》之日起5日内提交，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

## 八、适用法律

33、采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四部分  评标办法

评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

## 一、总  则

1、评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位或以上评委单数组成。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 三年内曾在参加该采购项目服务商中任职或担任顾问的；

2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的服务商中任职或担任顾问的；

3) 与参加该采购项目服务商发生过法律纠纷的；

4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5) 任职单位为采购人单位或与参与该采购项目服务商存在行政隶属关系的；

6) 参与招标文件论证的；

7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2、评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3、评标步骤

3.1评标委员会先进行初步评审，再进行技术(服务方案)、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

4、评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术或商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

## 二、初步评审

5、评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

7、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和功能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

8、评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。通过初步评审不足三家的，本项目作废标处理。本项目废标时，如果采购人提出更改采购方式的申请，经政府采购监督部门的批准，且在取得所有递交投标文件的投标人书面同意的情况下，本项目可依法由公开采购人式转为竞争性谈判或单一来源采购等其他采购方式。

9、无效投标的认定

9.1按《初步审查表》（见附表1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

## 三、详细评审

10、详细评审是对通过初步评审的投标进行技术(服务方案)、商务和价格的评审。

10.1技术评分标准：见附表2中的《技术评审表》。

10.2商务评分标准：见附表3中的《商务评审表》。

10.3价格评分：将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×100

11、评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（总和为100%） | 40％ | 30％ | 30％ |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标总价低者优先）。

评标总得分= F1×A1＋F2×A2＋F3×A3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务及价格评分的汇总得分；A1、A2、A3分别为技术、商务及价格评分所占权重值（A1＋A2＋A3=1）。

## 四、中标候选人

12、评标委员会将出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

12.1推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

12.2中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

12.3根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

附表1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

初步审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
|  | 符合投标人资格条件 |  |  |  |  |
|  | 投标文件主要资料齐全 |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |
|  | 主要内容和标准满足要求 |  |  |  |  |
|  | 商务无重大保留或偏差 |  |  |  |  |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评委签名：

2016年   月   日

附表2

技术评分表

项目名称：翠亨新区中瑞（欧）工业园观光电梯工程                                                            招标编号：GDHLCG20160612

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 评分 | 投标人A | 投标人B | 投标人C | 投标人D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |  |
| 1 | 技术响应程度 | 20 | 技术指标的响应情况 | 20-16 | 16-11 | 11-6 | 6-0 |  |  |  |  |
| 2 | 技术方案 | 10 | 技术先进性技术配置的优劣 | 10-9 | 9-6 | 6-3 | 3-0 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 产品的市场知名度和信誉、产品的稳定性、安全性及其技术成熟性 | 10-9 | 9-6 | 6-3 | 3-0 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 设备维护的便利性、配件充足进行评审 | 15-13 | 13-9 | 9-5 | 5-0 |  |  |  |  |
| 3 | 施工及安装 | 10 | 施工组织计划完整，满足用户方 要求 | 10-9 | 9-6 | 6-3 | 3-0 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 施工安全保障措施，施工安全防护设备 | 10-9 | 9-6 | 6-3 | 3-0 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 施工质量控制 | 10-9 | 9-6 | 6-3 | 3-0 |  |  |  |  |
| 4 | 培训服务 | 15 | 有详细培训方案 | 15-13 | 13-9 | 9-5 | 5-0 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 得分总计 |  |  |  |  |

注：评委对各投标文件进行比较后，按规定的范围内进行量化打分。

评委签名：                                                                                                            2016年   月   日

附表3：

商务评审表

项目名称：翠亨新区中瑞（欧）工业园观光电梯工程                                                                 招标编号：GDHLCG20160612

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 评分 | 投标人 （一） | 投标人 （二） | 投标人 （三） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |
| 1 | 商务 响应程度 | 15 | 对招标文件商务部分各条款的响应程度 | 15-12 | 12-9 | 9-6 | 6-0 |  |  |  |
| 2 | 公司 财务状况 | 15 | 2013年-2015年财务状况，须提供会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖公章（开标当天且在投标截止时间前提供原件查验，未提供不得分） | 15-12 | 12-9 | 9-6 | 6-0 |  |  |  |
| 3 | 综合实力和社会评价 | 20 | 根据投标人的综合实力及社会评价等给分（综合资质及社会信誉度评价（相关权威的机构颁发的关于企业信誉的证书），提供信誉和资质证书复印件 备注：开标当天且在投标截止时间前提供原件核查，不提供原件不得分 | 20-16 | 16-11 | 11-6 | 5-0 |  |  |  |
| 4 | 技术、售后 服务能力及承诺 | 10 | 售后服务机构人员配备（须有电梯特种作业证和社保证明） 备注：提供相关工作人员的电梯特种作业证和2016年3月-2016年5月参加社保证明文件的复印件 备注：开标当天且在投标截止时间前提供原件核查，不提供原件不得分 | 10-9 | 9-5 | 5-3 | 3-0 |  |  |  |
| 5 |  | 15 | 技术支持、服务网点情况、保修承诺、响应时间、维护服务方式及费用的情况等 | 15-12 | 12-9 | 9-6 | 6-0 |  |  |  |
| 6 | 业绩 | 25 | 2013年以来投标人完成同类电梯安装项目的经验及业绩，提供合同复印件。每个得2.5分，满分25分 备注：开标当天且在投标截止时间前提供合同原件核查，不提供原件不得分） |  |  |  |
| 合计 | 100 | 得分总计 |  |  |  |

注：评委对各投标文件进行比较后，按规定的范围内进行量化打分。

评委签名：                                                                                                     2016年   月   日

# 第五部分  合同书

合 同 书

[参考此格式或广东省建设工程施工合同标准施工合同版本]

注：此合同为参考合同，以本招标文件的《用户需求》的要求为基础，以采购人与中标人签订成交合同为准

合同编号：

项目名称：

招标编号：

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

根据广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司招标编号为：              的采购结果，

（以下简称买方）与                 （以下简称卖方）就卖方为

项目提供货物及服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1．本合同标的为                               项目，合同内容包括标的货物、其它相关附件、配套设施、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、安装调试、验收、培训费、质保期等的全部费用。

2．货物名称、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |
| 项目配置要求、供货范围、技术规格详见合同附件 |

二、价格

1.合同总价：人民币（大写）                  （￥         ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（3）现场就位与设备调试费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（4）其它配套设施服务费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）。

（5）其他费用(总承包配合费用等)：

人民币（大写）                        （￥                         ）。

2．总价包括了标的货物、其它相关附件、配套设施、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、安装调试、验收、培训费、质保期等的全部费用。

3．如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。

4．如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准并修正单价。

三、货物产地及标准

  - 货物为（制造厂商名称）全新的（原装）产品。卖方保证其所提供的货物为全新的原厂产品(含附件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞。

2．本合同所指的货物及服务应符合招标文件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3．进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。进口产品在投标时必须提供仪器制造商原版印刷材料。

4．国内产品或中外合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5．卖方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料、随机工具等交付给买方。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示仪器的型号、规格、制造商。

四、包装、装卸、运输、保管

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5、包装费、运费已包含在投标总价内。

6、货物在现场的保管由卖方负责，直至项目安装、验收完毕。

五、项目地点、交付使用时间

- 到货及安装地点：                           。

- 按总包单位进度计划时间要求供货、安装、调试、验收并交付使用（合同签订后暂定6个月，并以总包单位的进度计划为准）。

- 合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按规定将到货时间提前通报买方。

六、付款方式

详见本项目招标文件“用户需求书”。

七、质量保证及售后服务

详见本项目招标文件“用户需求书”。

八、技术规格和标准

本合同项下所供产品的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致，与其技术资料（样本、技术手册）等相一致。若技术规格中无相应规定，产品则应符合相应的中国国家标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。卖方必须了解中国国家的一切与其销售的产品有关的法律和规定，并根据上述法律和规定，自行负担费用办理任何必要的手续和取得有关的文件、许可。

九、专利权

卖方须保障买方在中国使用其产品、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十、保险

1、卖方以买方为收益人，由卖方办理以合同货币按发票金额的110%从发货时直到现场投保“一切险”。

2、货物在安装调试验收合格前的保险由卖方负责，卖方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

十一、技术资料

1、卖方应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

2、技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

十二、伴随服务

1、卖方可能被要求免费提供下列服务中的任一或所有服务，包括技术规格规定的附加服务：

1）负责所供产品的现场组装和/或试运行并承担相应的责任；

2）提供产品组装和/或维修所需的工具；

3）为所供产品的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在卖方厂家和/或在项目现场就所供产品的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

2、卖方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

十三、备件

1、正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1）买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

3）在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

2、卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。

十四、设备的检验和测试

1、买方或其代表应有权检验和测试产品，以确认产品能符合合同规格的要求和产品样本所列功能的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和测试的买方代表的身份情况通知卖方。

2、检验和测试可以在卖方的驻地、交货地点和/或产品的最终目的地进行。如果在卖方的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

3、如果任何被检验或测试的产品不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该产品，卖方应更换被拒绝的产品，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求，由此产生的损失，买方有权在合同款中扣除。

4、买方在产品到达项目现场后对产品进行检验、测试及必要时拒绝接受产品的权力将不会因为产品在启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

5、在交货前，制造厂家应对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明产品符合合同规定的检验证书，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂家检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6、进口产品抵达目的港和/或现场后，买方应向中华人民共和国国家出入境检验检疫局（以下称为“检验检疫局”）申请对产品的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具交货后检验证书。如果检验检疫局发现规格或数量或两者有与合同规定不一致的地方，买方有权在产品到达现场后九十（90）天内向卖方提出索赔。

十五、伴随服务

应买方要求，卖方应提供下列服务，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务(如果有的话)。除非另有约定，所有服务费用己包含在合同总价中。

1．安装、调试与试运行

1．1卖方负责到用户指定的地点进行安装调试。

1．2卖方应提交详细安装进度表。

1．3卖方应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

1．4安装所需工具设施物料由卖方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

1．5调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

1．6货物的拆箱、安装、调试等项工作由卖方负责，但必须在买方指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

2．验收

2．1投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

2．2国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

2．3国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

2．4验收由买方、卖方及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

2．5全部货物（包括质量问题更换的货物）正常安装调试后进行验收，验收完毕由买方及卖方在验收报告上签名。

3．培训

3．1卖方应免费对买方的专业维护运行管理人员进行设备的组装、试运行、运行、维护和修理专业培训。

3．2投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

十六、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价20%的违约金；乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向甲方支付违约金；逾期30日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2、甲方不按招标文件、投标文件或本合同规定接收货物，且拒绝付款的，甲方须向乙方支付本合同总价20%的违约金，由此造成的乙方的一切经济损失由甲方承担。

3、甲方若单方面终止合同，甲方应支付合同总额的20%作为违约金给乙方，并支付乙方已履行完成的部分款项，赔偿相应的损失。乙方若单方面终止合同，乙方应支付合同总额的20%作为违约金给甲方，并退还已收取甲方而尚未履行完成的部分款项，赔偿甲方因此造成的全部损失。

十七、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现设备不合规定、质量达不到要求，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起3日内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管、保养不善等造成货物质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在2个工作日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十九、税和关税

中国政府根据现行税法向乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

二十、争议的解决

1、因设备的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。经协商不能达成协议时，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

二十一、监督和管理

1、合同订立后，应将合同中的一式四份交有关部门备案；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的。

2、甲乙双方均应自觉配合有关部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

二十二、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关规定，被宣告合同无效时，责任由过错方承担。

二十三、附则

1、（招标编号：         ）招标文件、澄清和答疑文件、投标文件及有关承诺和合同附件是本合同不可分割的一部分。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式    份，甲乙双方各执     份，广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司、西区采购办、广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司执一份。

附注：

1、本合同所有附件均在签订合同时编制，编制依据为招标文件和中标人的投标文件及确认文件；

2、合同附件的具体内容由甲乙双方在签订合同时确定。

甲方(盖章)：                                 乙方(盖章)：

甲方法定代表人(签字)：                       乙方法定代表人(签字)：

甲方委托代理人(签字)：                       乙方委托代理人(签字)：

签字日期：                                   签字日期：

地    址：                                   地    址：

邮政编码：                                   邮政编码：

电    话：                                   电    话：

传    真：                                   传    真：

开户银行：                                   开户银行：

开户帐号：                                   开户账号：

签约时间：    年  月  日

签约地址：    中山市

# 第六部分  投标文件格式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  价格部分

三、  资格性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  其他部分

七、  唱标信封

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 投标一览表（从投标文件正本中复印）；

2.2 折扣声明（如果有）。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采   购  项  目  名  称：

投标人名称：

日      期：          年     月     日

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《初步审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性 符合性 审查 | 投标函及投标有效期 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 符合投标人资格条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件主要资料齐全 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 主要内容和标准满足要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 商务无重大保留或偏差 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、价格部分

### 2.1 投标一览表

| 分项 | 金额（元） | 交付使用时间 |
| --- | --- | --- |
| 货物费用（货物名称） |  |  |
| 运输费 |  |  |
| 伴随服务费用 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| …… |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 2.2 投标明细报价表

| 序号 | 货物（设备）名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务 | 1项 |  |
| 8 | 人员培训（含培训教材费） | 1项 |  |
| 9 | 税费 | 1项 |  |
| ……. | 其它 |  |  |
| 总报价 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 三、资格性文件

### 3.1 投标函

中山火炬开发区临海工业园开发有限公司 /广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件；

4. 商务部分；

5. 技术部分；

6. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.全部货物的投标总价为            （详见投标一览表）

3.投标有效期为投标截止日起     天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收

9.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

10.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务

11.我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

### 3.2法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：中山火炬开发区临海工业园开发有限公司 /广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书

致：中山火炬开发区临海工业园开发有限公司 /广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

### 3.3 联合投标协议书

（联合体各方名称）在                          项目（项目编号：         ）中组成联合体，共同参加投标。就本项目有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由                 为本次投标联合体主体方，             为协办方，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、               为本项目工作的主体方，联合体以主体方的名义参加投标，中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

三、主体方                负责                         工作，协办方               负责                 工作。具体工作范围、工作内容以合同为准。

四、各方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经各方协商后报采购人同意另行签署协议或者合同。

五、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

六、联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标，联合体项目责任人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。如因发生上述问题而导致联合体投标无效的，联合体其他成员可追究违约责任。

七、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

主体方全称：（公章）									协办方全称：（公章）

法定代表人姓名：（签字）								法定代表人姓名：（签字）

地址：												地址：

邮政编码：											邮政编码：

联系电话：											联系电话：

签署日期：											签署日期：

备注：联合体各方成员须在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

投标联合体授权主体方协议书

（联合体各方名称）在                          采购项目（项目编号：     ）中组成联合体，共同参加投标。现授权（联合体投标主体方名称）为本次投标联合体主体方（投标主单位），联合体主体方负责本项目的一切组织、协调工作，并授权联合体主体方以联合体的名义参加项目的投标。联合体主体方在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

本授权有效期至本次采购项目有关事务结束时止。

被授权方（主体方）（公章）：				    授权方（公章）：

法定代表人（签字）：					        法定代表人（签字）：

职务：											职务：

地址：											地址：

联系方式：										联系方式：

日期：											日期：

备注：投标人以联合体投标时，必须签署本协议，协议书须完全注明联合体各方成员。

### 3.4 投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

中山火炬开发区临海工业园开发有限公司 /广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐的银行凭证复印件

注：投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行保函等形式交纳。

### 3.5 关于资格的声明函

资格声明函

致：中山火炬开发区临海工业园开发有限公司 /广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：           投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

附相关文件如下：

1. 《企业法人营业执照》复印件（或三证合一证明文件复印件）；

2. 行政主管部门或行业协会对所招标服务的经营许可证（若有）复印件；

3. 投标人有关资质证书（若《投标须知》需有的话）复印件。

4. 近3个月税纳证明、近3个月社保证明。

5. 2013-2015年财务报表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 3.6 投标承诺书

投 标 承 诺 书

中山火炬开发区临海工业园开发有限公司 ：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、      市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 四、商务部分

### 4.1 投标人概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |
|  | 2013年 |  |  |  |  |  |
|  | 2014年 |  |  |  |  |  |
|  | 2015年 |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、服务产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键服务产品介绍、服务流程等。

3) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

4）投标人应根据评审表要求提交2013-2015年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）

2、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 代理或生产厂家 | 单位名称： 地址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 来源验证查询专线： 介绍和报价权威网址： 售后服务验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、投标人所获得的资质和认证

| 序号 | 资质或认证项目名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须后附相关资格和认证证明文件复印件。

4、投标人同类项目的业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人须提供合同复印件。

5、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：须提供上述人员在投标单位购买社保证明文件。同时必须在投标文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的的复印件

6、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期 |  |

7、投标人认为有必要提供的其它资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.2 商务条款响应表

商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价按招标文件要求计算且未超过政府采购预算 |  |  |
| 7 | 服务期限符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 服务承诺及要求符合招标文件要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.4 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、技术部分

### 5.1 技术条款响应表

（1）技术条款响应表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 5.2 技术的总体方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案等

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 六、其它部分

### 6.1招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

承诺书号：

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

如果我方在贵单位组织的（项目名称）（招标编号：     ）的服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起十天内，向贵单位（开户银行及账号见《投标须知前附表》）交纳招标代理服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 6.3其它格式（如有）

中标通知书回执

广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司：

你单位送达到的（项目名称：翠亨新区中瑞（欧）工业园观光电梯工程，招标编号：GDHLCG20160612的《中标（成交）通知书》）已收悉。

中标供应商：（盖 章）

经收人:（签名）

年    月    日

注：此回执投标时不需提供，中标人在领取中标（成交）通知书时递交至采购代理机构。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

被授权代表身份证复印件