# 第二部分  采购项目内容

采购项目内容

## 一、投标人资格要求：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.投标人必须是中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力法人，取得合法企业工商营业执照，并具有本次采购项目相关经营范围；

3.投标人参加本项目采购活动时，没有在经营活动中处于被禁止参加政府采购活动；

4.本项目不接受联合体投标。

## 二、项目概况：

1.采购项目名称：体育馆灯光、音响、消音设施安装采购项目

2.采购项目地点：肇庆新区-北京师范大学（珠海）肇庆附属学校校区

3.承包方式：本项目为交钥匙项目

## 三、项目需求描述

（一）采购内容一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 金额 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育馆灯光、音响、消音设施安装采购项目 | 一批 | 100万元 | 签订采购合同之日起30天内完成货物交货。（交钥匙项目） |

注：本项目设有最高限价，投标人报价超过最高限价的将被视为无效报价。

- 本用户需求书中标注“★”的条款不得作不响应或作出负偏离响应，否则视为无效谈判处理。标注“▲”的为重要技术参数条款，不响应或作出负偏离响应的，视为重大偏将离直接影响结果。

- 交货地点：具体地点由采购人指定。

（二）采购项目技术规格、参数及要求：

| 一、专业音响扩声设备清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 外置3分频双8英寸全频线性阵列扬声器系统 | 音箱类型：高声压三分频无源线阵音箱 系统组成： ①高频 2×1.75"压缩驱动单元； ②中频 1×10"压缩驱动单元； ③低频 2×8"低频驱动单元； 3、电声指标:频率响应 ±3dB 50Hz-17kHz -10dB 40Hz-19kHz 4、音箱功率: ①额定功率RMS LF:160W，MF:200W，HF:140W； ②连续功率 LF:320W，MF:400W，HF:280W； ③最大功率 LF:640W，MF:800W，HF:560W； 5、指向性(H×V) 水平覆盖角 100°垂直覆盖角可变，取决于阵列的长度和配置 6、灵敏度(1W/1m)：110dB 7、最大声压级 139dB；额定阻抗：8Ω 8、音箱尺寸(W×H×D)：665×283×471mm ▲①投标人须逐项响应以上1、2、3、4、5、6、7项参数，②如投标人不是生产厂家必须提供制造商出具并加盖公章产品经销授权资料的有效证明材料、逐项响应参数确认表及售后服务承诺函原件。 | 8 | 只 |
| 2 | 线阵吊架 | 全频线性阵列扬声器吊装架。 | 2 | 套 |
| 3 | 四通道专业音频功率放大器 | ▲额定功率RMS： ①(8Ω/20ms )：500W×2+1100W×2； ②(4Ω/20ms)：900W×2+1800Wx2； ③(8Ω/60ms)：400W×2+900W×2； 2、最大输出电压（Vp/20ms)：95V /144V； 3、输入灵敏度（32dB/X40)：1.73V /2.62V； 4、输入灵敏度（40dB/X100)：0.69V /1.05V； 5、正常功耗VA（8 Ω/D=2.83)： 230V×5A； 6、最大功耗VA（4 Ω/D=2.83)：230V×10A； 7、总谐波失真(@1kHz) <0.025%； 8、互调失真(@60Hz/7kHz4:1) <0.075%； 9、频率响应(@20Hz-20kHz) <±0.5dB； 10、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权) >110dB； 11、阻尼系数(@63Hz) >500； 12、转换速率(@10kHz方波/32dB增益) >30V/us； 13、输入阻抗（@1kHz,平衡） >20kΩ； 14、最低负载阻抗（单通道） >3.2Ω 15、分离度（@1kHz）：80dB； 16、共模抑制（@1kHz）：80dB； ▲①投标人须逐项响应以上1、2、3、13项参数，②如投标人不是生产厂家必须提供制造商出具并加盖公章产品经销授权资料的有效证明材料、逐项响应参数确认表及售后服务承诺函原件。 | 2 | 台 |
| 4 | 双18英寸低频扬声器系统 | 1、音箱类型：无源低频音箱； 2、驱动器：低频 LF:2×18"低频单元； 3、电声指标 频率响应 ±3dB 35Hz～300Hz -10dB 30Hz-600Hz； 4、音箱功率：额定功率RMS(1) 1200W； 5、连续功率：2400W。 6、最大功率：4800W。 7、灵敏度(1W/1m)：105dB。 8、最大声压级：142dB。 9、额定阻抗：4Ω。 10、箱尺寸(W×H×D)：1075×567×806mm。 ▲①投标人须逐项响应以上2、4、5、6、7、8、10项参数，②如投标人不是生产厂家必须提供制造商出具并加盖公章产品经销授权资料的有效证明材料、逐项响应参数确认表及售后服务承诺函原件。 | 2 | 只 |
| 5 | 两通道专业音频功率放大器 | 1、额定功率RMS1350W×2（8Ω）。 2、(4Ω/20ms)2300W（4Ω）。 3、(8Ω/60s) 4200W（8Ω）。 4、最大输出电压（Vp/20ms) 95V /144V。 5、输入灵敏度（32dB/X40) 1.73V /2.62V。 6、输入灵敏度（40dB/X100) 0.69V /1.05V。 7、正常功耗VA（8 Ω/D=2.83) 230V×5A。 8、最大功耗VA（4 Ω/D=2.83) 230V×10A。 9、总谐波失真(@1kHz) <0.025%。 10、互调失真(@60Hz/7kHz4:1) <0.075%。 11、频率响应(@20Hz-20kHz) <±0.5dB。 12、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权) >110dB。 13、阻尼系数(@63Hz) >500。 14、转换速率(@10kHz方波/32dB增益) >30V/us。 15、输入阻抗（@1kHz,平衡） >20kΩ。 16、最低负载阻抗（单通道） >3.2Ω。 17、分离度（@1kHz） 80dB。 18、共模抑制（@1kHz） 80dB。 ▲①投标人须逐项响应以上1、2、3、13项参数，②如投标人不是生产厂家必须提供制造商出具并加盖公章产品经销授权资料的有效证明材料、逐项响应参数确认表及售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 |
| 6 | 舞台流动返听 | 1、基本特性 音箱类型：二分频无源返听音箱。 2、驱动器：高频 1×3"钕铁硼高音压缩驱动器。 3、低频 1×12"钕铁硼内磁中低音单元。 4、电声指标 频率响应 ±3dB 60Hz-16kHz -10dB 50Hz-20kHz。 5、音箱功率：额定功率RMS(1) 400W。 6、连续功率：800W。 7、最大功率：1600W。 8、指向性(H×V) 水平覆盖角 45°。 9、垂直覆盖角 45°。 10、灵敏度(1W/1m)：98dB。 11、最大声压级：130dB。 12、额定阻抗 8Ω。 ▲①投标人须逐项响应以上1、2、3、5、6、7、10、11项参数，②如投标人不是生产厂家必须提供制造商出具并加盖公章产品经销授权资料的有效证明材料、逐项响应参数确认表及售后服务承诺函原件。 | 4 | 只 |
| 7 | 两通道专业音频功率放大器 | 1、额定功率630W×2（8Ω）。 2、950W×2（4Ω）。 3、(8Ω/60s) 1900W（8Ω）。 4、最大输出电压（Vp/20ms) 95V /144V。 5、输入灵敏度（32dB/X40) 1.73V /2.62V。 6、输入灵敏度（40dB/X100) 0.69V /1.05V。 7、正常功耗VA（8 Ω/D=2.83) 230V×5A。 8、最大功耗VA（4 Ω/D=2.83) 230V×10A。 9、总谐波失真(@1kHz) <0.025%。 10、互调失真(@60Hz/7kHz4:1) <0.075%。 11、频率响应(@20Hz-20kHz) <±0.5dB。 12、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权) >110dB。 13、阻尼系数(@63Hz) >500。 14、转换速率(@10kHz方波/32dB增益) >30V/us。 15、输入阻抗（@1kHz,平衡） >20kΩ。 16、最低负载阻抗（单通道） >3.2Ω。 17、分离度（@1kHz） 80dB。 18、共模抑制（@1kHz） 80dB。 ▲①投标人须逐项响应以上1、2、3、13项参数，②如投标人不是生产厂家必须提供制造商出具并加盖公章产品经销授权资料的有效证明材料、逐项响应参数确认表及售后服务承诺函原件。 | 2 | 台 |
| 8 | 24路数字调音台 | 1、▲16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF。 2、▲24个线路输入 (24个单声道和 4个立体声)。 3、6个AUX发送 + 2个FX发送。 4、4 GROUP母线 + ST母线。 5、2 Matrix 输出。 6、1 个单声道输出。 7、录音棚级分布式A类 “D-PRE”话放， 内部配置复合晶体管倒相电路。 8、▲ X-pressive EQ功能。 9、专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯。 10、双重数字效果处理器:REV-X和Classic SPX 11、Stereo Hybrid Channels (立体声混合型通道)。 12、iPod/iPhone的数字式连接， 用于音频播放与DSP控制。 13、MGP Editor可以通过iPod/iPhone详细控制和操作DSP设置耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳。 14、从已连接的 USB 设备中回放或录音到该 USB 设备。 15、31段 GEQ，具备可选的9个 flex 频段或 14 个固定频段模式三段式主压缩器可以分配到立体声母线。 ▲①投标人须逐项响应以上1、2、7、8、10、11、12、13、15项参数，②如投标人不是生产厂家必须提供制造商出具并加盖公章产品经销授权资料的有效证明材料、逐项响应参数确认表及售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 |
| 9 | 监听耳机 | 机房监听 佩戴方式：头戴式 功能用途：监听耳机。 灵敏度：115dB 耳机线：2.5m。 外壳材质：头梁采用软熟的海绵胶，皮革耳罩 频响范围：18-20000Hz。 产品阻抗：32欧姆。 | 1 | 副 |
| 10 | 2个输入，6个输出数字处理器 | 1、2个输入，6个输出，输入输出可任意分配；特别简单的用户界面；前面板可编程；出众的音质；一个机架的空间（1U)；输出可分配到任意输入。 分频、均衡器、延时和限幅功能；林克威兹－瑞利滤波器，贝塞尔滤波器和巴特沃斯滤波器。 斜率为12 dB/Oct，18 dB/Oct，24 dB/Oct和48dB/Oct；参数均衡滤波器：范围为1/64Oct ~ 4Oct；输入和输出延时。 每个输出都有限幅器；单独的输入和输出测量；平衡的输入和输出；XLR音频接口；工厂负载/可编辑预置；4级保护。 ▲①投标人须逐项响应以上1、2、4项参数，②如投标人不是生产厂家必须提供制造商出具并加盖公章产品经销授权资料的有效证明材料、逐项响应参数确认表及售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 |
| 11 | 鹅径会议话筒 | 18"双鹅颈会议话筒(连编程开关底座)。 | 2 | 支 |
| 12 | 远程无线手持话筒 | U段双手持双接收真分集无线手持话筒,液晶显示,自动选频\对频,可调频，可接天线放大器。 | 3 | 套 |
| 13 | 远程无线头戴话筒 | U段双头戴双接收真分集无线头戴话筒,液晶显示,自动选频\对频,可调频，可接天线放大器。 | 2 | 套 |
| 14 | 话筒立式支架 | 加厚料不锈钢制造 立式落地咪架。 | 4 | 支 |
| 15 | 高清蓝光播放机 | 读取光盘格式 Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE,8cm BD-R/RE)，DVD (DVD Video/DVD-R/DVD +R/DVD -RW/DVD +RW)，Video CD。 USB支持视频格式 RMVB、DivX Plus HD（向下相容.avi、.divx、.mkv）、JPEG、MP4、WMV、AVI、3GP、FLV。 USB支持音频格式 mp3/.wav/.aac/.wma/.flac USB支持图片格式 JPEG。 | 1 | 台 |
| 16 | 手提电脑 | CPU型号：Intel 酷睿i5 5200U。 CPU主频：2.2GHz 最高睿频：2700MHz 三级缓存：4MB。 核心架构：Broadwell。 核心/线程数：双核心/四线程。 内存容量：8GB（8GB×1）。 内存类型：DDR3L（低电压版）1600MHz。 硬盘容量：1000GB 硬盘描述：5400转。 光驱类型：ＤＶＤ光驱。 屏幕尺寸：14英寸。 | 1 | 台 |
| 17 | 八路路专业电源时序分配器 | 1、一路主电源输入，8路受控16A万能插头时序器，前面板提供直通输出插座。 2、待机、运行、全功能控制，控制：1×时序拨动开关；8×通道状态LED指示灯。 3、内部微处理器控制，可顺序开机，逆序关机。 4、并可多台级联使用，操作方便。 5、带数字电压表显示。 6、指示灯更醒目可见，在阳光直接照射下工作也清晰可见设备工作状态。 7、电压：交流180V~240V。 8、设BYPASS开关及各通道都设独立控制开关。 9、使用灵活，外形小巧坚固。 10、整机最大输入功率 16KW。 11、各电源通道最大输出功率 2KW。 | 1 | 台 |
| 18 | 设备机柜 | 37U金属型/带散热设备机柜 | 2 | 只 |
| 19 | 2芯音箱线缆 | 国标2×2.0纯铜双绞护套音响线缆。 | 1 | 批 |
| 20 | 4芯音箱线缆 | 国标4×2.0纯铜双绞护套音响线缆。 | 1 | 批 |
| 21 | 机房信号线缆 | 168网屏蔽音频信号线。 | 1 | 批 |
| 22 | 超6类网线 | 国标网络传输纯铜6类网线。 | 1 | 批 |
| 23 | 卡侬公头 | 音响设备接插件。 | 1 | 批 |
| 24 | 卡侬母头 | 音响设备接插件。 | 1 | 批 |
| 25 | 四芯音箱插头 | 专业音响设备接插件。 | 1 | 批 |
| 26 | RCA插头 | 莲花插件。 | 1 | 批 |
| 27 | 6.5MM非平衡插头 | 6.5插件。 | 1 | 批 |
| 28 | 卡侬母座 |  | 14 | 只 |
| 29 | 卡侬公座 |  | 14 | 只 |
| 30 | 莲花插座 |  | 8 | 只 |
| 31 | 安装辅件 | 五金类辅材及其它相关辅件。 | 1 | 批 |
| 32 | 管线槽 | 铁槽及安装线槽管。 | 1 | 批 |
| 二、舞台灯光设备清单 |
| 1 | 聚光灯 （面光） | 电源电压: AC230V50/60Hz。 功率:2000W光源:CP92/LJS2000W卤钨聚光石英灯泡。 色温:3200K可选灯座型号:G22/G15。 调焦范围:19-36°。 功能：采用合金铝压铸灯壳，高素质光斑、照度高、均匀度好，优良的散热性能、调整方便。 | 12 | 支 |
| 2 | 聚光灯 （一顶光） | 电源电压: AC230V50/60Hz。 功率:2000W光源:CP92/LJS2000W卤钨聚光石英灯泡。 色温:3200K可选灯座型号:G22/G15。 调焦范围:19-36°。 功能：采用合金铝压铸灯壳，高素质光斑、照度高、均匀度好，优良的散热性能、调整方便。 | 12 | 支 |
| 3 | 聚光灯 （二顶光） | 电源电压: AC230V50/60Hz。 功率:2000W光源:CP92/LJS2000W卤钨聚光石英灯泡。 色温:3200K可选灯座型号:G22/G15。 调焦范围:19-36°。 功能：采用合金铝压铸灯壳，高素质光斑、照度高、均匀度好，优良的散热性能、调整方便。 | 12 | 支 |
| 4 | 天幕云灯 | 电源电压: AC230V50/60Hz功率:2000W光源:LJS2000W。 卤钨石英灯管色温:3200K重量:8KG包装寸:53x43x28。 功能：采用进口高反射率铝材压花制成非对称反光罩，从而提高天幕的亮度、均匀度和显色性，解决天幕灰暗的缺陷；带低噪音强迫风冷双风机。 | 8 | 支 |
| 5 | 地幕云灯 | 电源电压: AC230V 50/60Hz。 功率:2000W。 光源:LJS2000W卤钨石英灯管。 色温:3200K。 功能：采用进口高反射率铝材压花制成非对称反光罩，从而提高天幕的亮度、均匀度和显色性，解决天幕灰暗的缺陷；带低噪音强迫风冷双风机和防护网罩。 | 8 | 支 |
| 6 | 云灯管 | 功率:2000W。 | 16 | 只 |
| 7 | 天幕灯换色架 | 1、全铝合金结构,精工制造，国际标准DMX512信号接口，数码开关选择，LED工作状态监示。 2、双直流电机驱动，顶置旋扭，方便更换色纸。8种有效色，0.3秒换色速度。结构紧凑，外观新颖，弹簧挂钩，方便安装。保险挂钩，加强安全性能防护，防止设备脱落。 | 12 | 台 |
| 8 | 换色架分配器 | 电脑换色控制台 电源：220V/50Hz。 1、功能：电脑控制四路八色。 2、可直接或预选、单控、集控、自动程序。 3、四输出每路驱动八个换色器，可直接控制32个换色器。 | 4 | 台 |
| 9 | 聚光灯 （一侧光） | 电源电压: AC230V50/60Hz。 功率:2000W光源:CP92/LJS2000W卤钨聚光石英灯泡。 色温:3200K可选灯座型号:G22/G15。 调焦范围:19-36°。 功能：采用合金铝压铸灯壳，高素质光斑、照度高、均匀度好，优良的散热性能、调整方便。 | 8 | 支 |
| 10 | 聚光灯 （二侧光） | 电源电压: AC230V50/60Hz。 功率:2000W光源:CP92/LJS2000W卤钨聚光石英灯泡。 色温:3200K可选灯座型号:G22/G15。 调焦范围:19-36°。 功能：采用合金铝压铸灯壳，高素质光斑、照度高、均匀度好，优良的散热性能、调整方便。 | 8 | 支 |
| 11 | 聚光灯灯泡 | 2000W卤钨聚光石英灯泡。 | 52 | 只 |
| 12 | 灯钩、保险绳 | 中型灯勾。 | 72 | 套 |
| 13 | 330追光灯 | ▲（配：灯架、色架、电源、航空箱；赠送：国产灯泡）。 电源电压: AC230V 50/60Hz 功率:450W。 光源:HMI-330W 球型短弧金属卤化物灯泡 色温:7200K。 显色指数：Ra>95调焦范围: 5-18°。 功能：具有极高的可靠性和稳定性；光斑均匀，操控自如平稳柔顺、带柔光、机械调光、灯泡固定托架，带灯泡观察窗，开盖保护及功率因数补偿。 | 2 | 支 |
| 14 | LED帕灯 (1-5道光各安装6支) | 输入电压：AD90-240V 50-60HZ。 额定功率：开关电源400W。 光源：10W*36颗灯珠 (四合一RGBW)。 颜 色：RGBW混色系统，1670万种颜色变化光束。 角度：25度，聚光，角度可选择角度（15 ，45）。 调 光：红 绿 蓝 黄 独立调光 手动调光。 宏功能调光频闪：数字频闪1-255次/秒。 控制方式：国际标准DMX512信号。 16通道512信号。 | 30 | 支 |
| 15 | 3000W雾机 | 功率：3000W。 预热时间：12分钟。 雾油容量：3公斤。 喷烟距离：30米。 烟雾覆盖：40000cu.ff/min。 控制方式：定时定量，DMX512控制。 本产品支持标DMX512信号，遥控制，定时定量线控。 | 1 | 台 |
| 16 | 48路数字调光台 | 1、48个DMX调光通道，光隔离输出。 2、LCD显示。 3、 24个通道推杆×2页，12个集控推杆×3页，1个走灯速度控制推杆，走灯Cross渐变推杆，走灯亮度推杆，通道分控推杆及总控推杆。 4、36个场景分3页储存。 5、24个可编辑储存的走灯程序，每程序80步。 6、 走灯程序音乐触发，可同时运行手动调光场景、集控场景、走灯程序。 7、集控点动。 8 关机数据保存。 9、 电源：AC100-240V，50-60Hz 尺寸：482mm×310mm×95mm 净重：约7kG。 | 1 | 台 |
| 17 | 6×6KW数字调光硅箱 | 全数字触发系统，绝对避免供电电压带来的不稳定，适应不同场合的演出。 具备人工智能的功能，硅箱能自动指示工作正常，信号正常，信号有误，模拟数字等工作状态，同时硅箱带错误状态及第一路硅号显示。 设备具有性能自动测试和应急开灯功能，使用、检测及维护极其方便。 具备掉信号保持现场不暗场和紧急直通功能，可绝对保持现场不黑场。 符合国家标准GB/T13582、GB/T14218、GB/T15734要求。 采用光电隔离高稳定触发电路。 高效抗干扰电感，抗干扰能力极佳，对音、视频几乎无任何干扰。 调光线性及一致性优良，5-100%均能均匀调光。 最新数字显示直选地址码开关设计，数字显示是几，硅箱即选为几号，改变过去采用8421数字编码的繁琐。 电源输入可单相、三相供电。 电源输入标配为压线板式，另有多种方式可选，见上图；单机流动使用时建议选160A犀牛插式总电。 输出标配为单路单40A式。 供 电：三相四线制，单相220±5V，50Hz。 TN-S保护接地系统，可定制110V/50Hz型。 额定功率：6路，6KW/路。 控制信号：数字DMX-512。 | 7 | 台 |
| 18 | 铁槽管 | 金属线槽。 | 1 | 批 |
| 19 | 五金配件 | 线码,钉,拉爆等。 | 1 | 批 |
| 20 | 信号线 | 168网屏蔽灯光信号线。 | 1 | 批 |
| 21 | 电源线 | 国标5X2.5护套线缆。 | 1 | 批 |
| 22 | 电源线 | 国标3X2.5护套线缆。 | 1 | 批 |
| 三、消音建筑声学材料清单 |
| 1 | K-100 喷涂 | 1、规格25(mm) K -100植物纤维素 2、▲健康安全：K -100植物纤维素吸音材料，对人体绝无任何伤害，无有毒气体和有毒物质产生，无毒无味，1、绝对的环保产品。（必须提供产品环保检测报告书复印件）。 附产品图片: | 1500 | m² |
| 2 | 生态木吸声板 | 产品规格：▲3000×150×10(mm）防潮。 （必须提供产品检测报告书复印件）。 | 1069.5 | m² |
| 3 | 龙骨 | 轻钢龙骨，H=50mm 木龙骨辅材。 | 1069.5 | m² |
| 4 | 辅材 (吸音绵) | 产品规格 ▲32K 1200*600*50MM。 附产品图片: | 1069.5 | m² |
| 5 | 本次工程安装工具设备租赁 | 搭建设备工具及升降操作平台租赁。 | 1 | 套 |
| 6 | 安装费用 | 工作人员高空作业及购买商业意外保险费。 | 1069.5 | m² |
| 7 | 吸音材料 | 包含墙身及天花面吸音材料及安装配件。 | 1 | 项 |

★（二）提供样板要求：

3.1样品数量及制作要求：

- 招标文件第17页~第19页“消音建筑声学材料清单”的①第1项K-100喷涂；②第2项生态木吸声板；③第4项辅材(吸音绵)小样,不小于200*200㎜。

- 所提供样品必须满足招标文件的要求，且与招标文件提供的图片一致。

3.2样品需密封与投标文件一起提交，密封袋封面标识按招标文件第五部分投标文件格式中“投标文件封装外包装封面格式”制作。

3.3样品为不得作不响应或负偏离响应项，否则视为无效投标处理。

## 四、采购项目商务要求：

(一)报价要求：

1.本项目为交钥匙项目，投标人按招标文件给定的货物服务的数量、技术参数要求进行报价，负责本采购货物的设计、制造(或采购)、运输、交货、储存、安装调试、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包保险、包安装、技术使用培训、试运行及包验收通过等工作；投标人的任何报价遗漏招标人不负有赔偿责任，投标人报价包含完成交钥匙项目的一切费用。

2.本项目技术参数为本项目所采购货物的最低配置要求，所列产品品牌或型号（若有），只作为投标供应商报价的参考，并无指定，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。投标人的技术方案必须满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量及要求。清单中没有明确具体数量的，投标人必须充分考虑，完善配置方案，保证系统功能的完整性，采购人将不再为此另行支付任何费用；

★(二)投标人必须承诺如果采购人对中标人的设备参数及性能响应情况存在疑问的，在签订合同前，用户有权要求中标人到用户单位进行产品测试在采购人的业务应用环境中进行，可以邀请独立第三方、专家及公证处进行监督，所需费用由中标人承担。在采购人提出质疑起3个工作日内无法通过测试的，视为虚假应标，取消中标资格并由相关主管部门进行处罚,招标人有权要求中标商签合同前，提供第三方正规检测机构出具的检测报告等材料证明所提供产品符合采购人需求，否则视为产品不符合招标文件要求，视为不合格产品，招标人有权追究其法律责任。

(三)采购及施工安装预算：最高限价为1000000.00元人民币。

(四)设备供货、安装与服务要求

1.供货须知：投标人所提供的品牌设备必须是原装、全新的、未使用过，并符合国家以及该产品的出厂标准和用户提出有关质量标准的设备。所有产品在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。

2.安装与验收：中标人必须对其所提供的全部设备在指定地点进行安装、调试，直至完成验收合格。

2.1要求对所投全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收，投标人应提供其投标货物执行的制造标准和测试验收标准。

2.2投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

2.3凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

2.4投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

2.5采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

3.安全文明施工：

3.1中标人为相关的施工作业人员购买意外伤害保险，在项目实施期间的任何伤害事故责任由中标人承担，招标人不负任何赔偿责任。

▲3.2中标人的作业人员须具有相关作业资格证。

3.3中标人在项目实施期间不得影响学校的正常教学秩序。

4. 工期：签订合同起30日历天内完成所有投标设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。

（五）质保期与质保金

1.所有设备均须由中标人免费送货上门、安装、调试、培训。

2.质量保证期（简称“质保期”）为1年，每学期定期来检修。质保期内供应商对所供货物须负责免费维护及更换零配件，期满后可同时提供终身维修保养服务。

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4.项目合同价的5%作为质保金，在验收合格后1年质保期满时一次性无息支付。

（六）售后服务要求

1.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，8小时内处理完毕。

2.技术培训：针对所采购的产品向采购人提供产品的安装、配置、操作及维护培训，直至使用者掌握。主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。培训时间不得少于5个工作日。

（七）结算与付款方式

1.支付形式：按合同约定，供方凭需方验收合格单按合同价格提供有效发票。

2.本合同货款按如下规定支付:

2.1合同签订后15日内支付合同总金额的30%作为预付款，货物全部安装、调试完毕并验收合格后，采购人在30日之内支付至合同总金额的95%。

2.2保留合同价的5%作为质保金，在验收合格后1年质保期满时支付。

（八）违约处罚

1.中标人需在签订合同时向采购方支付合同价10%的履约保证金，中标人未按要求履行合同义务时，中标人的履约保证金不予退还；货物全部安装、调试完毕并验收合格后，采购人在10日之内退回全部履约保证金。

2.中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，收回预付款并没收履约保证金，由此造成采购人另外经济损失的由中标人承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

(九)、其他重要事项说明或要求

1.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.除采购人事先书面同意外，中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。