JGJ

UDC

中华人民共和国建筑行业标准

P JGJ XXX-20XX

建筑装饰装修工程成品保护技术规程

Specifications for the protection of finished products

in building decoration

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                            20XX-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部发布

中华人民共和国建筑行业标准

建筑装饰装修工程成品保护技术规程

Specifications for the protection of finished products in building decoration

JGJ xxx-20xx

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：201X年XX月XX日

XX出版社

20XX  北京

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2015年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2014]189号文）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本规程共分为6章和2个附录，主要技术内容是：1总则；2术语；3基本规定；4装饰装修工程的保护措施；5主体结构和设备系统的保护措施；6维护与保养。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由中国建筑装饰协会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑装饰协会（地址：北京市海淀区三里河路21号甘家口大厦南侧10层，邮编：100044）。

本规程主编单位：中国建筑装饰协会

深圳市建筑装饰（集团）有限公司

本规程参编单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

青岛建安建设集团有限公司

浙江圣大建设集团有限公司

浙江亚厦装饰股份有限公司

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

南京华夏天成建设有限公司

深圳广田集团股份有限公司

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

中国建筑标准设计研究院有限公司

中国装饰股份有限公司

深圳晶宫设计装饰工程有限公司

哈尔滨工业大学

深圳远鹏装饰集团有限公司

深圳市维业装饰集团股份有限公司

东亚装饰股份有限公司

深圳新艺华建筑装饰工程有限公司

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

深圳市中深装建设集团有限公司

江苏鸿升装饰工程有限公司

中建三局装饰有限公司

河北建设集团装饰工程有限公司

合肥学院

本规程主要起草人员：王  欣  黄  白  任  俊  李兆龙  景士云  何静姿

杨  志  刘清泉  陈国谦  田  力  邓  伟  管作为

王晓辉  周立军  罗  兰  罗祥林  郭同华  王  鹏

于  波  王武烈  郭卫峰  郑  春  高  伟  谢海涛

刘吉贵

本规程主要审查人员：

- 目次

1   总则	1

2   术语	2

3   基本规定	3

4   装饰装修工程的保护措施	5

4.1  一般规定	5

4.2  吊顶工程	5

4.3  建筑地面工程	6

4.4  饰面板（砖）工程	7

4.5  门窗工程	8

4.6  轻质隔墙工程	9

4.7  抹灰与涂饰工程	9

4.8  裱糊与软包工程	10

4.9  细部工程	10

4.10 幕墙工程	11

4.11 防水层	11

5  主体结构和设备系统的保护措施	12

5.1  一般规定	12

5.2  主体结构工程	13

5.3  建筑给排水及供暖工程	13

5.4  通风与空调工程	14

5.5  建筑电气及智能建筑工程	14

5.6  建筑节能工程	14

5.7  电梯工程	15

6  维护与保养	16

本规程用词说明	17

条文说明	18

制定说明	19

- 1   总则

    - 为明确建筑装饰装修工程成品保护技术要求，保障工程质量，提升装饰品质，控制成本，促进文明施工，制定本技术规程。

【条文说明】在建筑装饰装修工程施工中对已完工的产品进行有效的成品保护，避免因损坏而增加修复工作，带来工料浪费、工期拖延及经济损失，成品保护有利于提高工程质量、降低成本，提升工程品质。目前对于建筑装饰装修工程的成品保护措施没有明确的规定，承包商只是按照企业内部管理规定或是业主的要求进行保护，成品保护的时间点、保护的方式、使用的材料等没有统一的标准，在实际操作中缺少标准依据。当前绝大部分项目都存在不同程度的因成品保护不及时或措施不当而造成损坏，以致增加成本、延误工期，降低工程质量,影响装饰效果。

绿色建筑关注建筑的全生命周期，建筑装饰装修工程产品使用期间的维护与保养也相当重要。科学合理的维护与保养可以提高使用舒适度、减少维修费用、提高建筑装饰工程的使用年限。

制订《建筑装饰装修工程成品保护技术规程》对于提高成品保护和运营养护意识、规范管理、指导成品保护和养护的实施、减少浪费节约资源有着重大意义。

    - 本规程适用于建筑装饰装修工程施工阶段的成品保护和保修阶段的维护与保养。

【条文说明】本规程主要针对建筑装饰装修工程施工中对建筑工程各分部分项工程的成品保护以及使用期间对建筑装饰装修工程成品的维护与保养。

    - 建筑装饰装修工程的成品保护，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2   术语

- 成品finished product

建筑工程中已完工规定的施工工艺的子分部分项工程。

- 成品保护  the finished product protection

建筑装饰装修工程在施工和保修期间，为保障相关分部分项工程的成品、构件和未完工工程的质量所采取的防护措施。

- 末端装置  building service devices

与建筑装饰装修工程的装饰面层相接触且外露于装饰面层的设备终端设施、部品或器具等。

- 3   基本规定

- 装饰装修工程施工中和保修期间，应对施工涉及的分部分项工程和建筑装饰装修工程成品、构件和未完工工程进行保护。

【条文说明】装饰装修工程施工中的成品保护既包括对装饰装修工程自身成品的保护，也包括对施工过程中相关的其他各分部工程成品的保护。其他分部工程主要有：主体结构、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯等分部工程。

- 建筑装饰装修工程施工组织设计应包含成品保护方案。

【条文说明】方案中应明确保护的部位、方式、实施时间及注意事项。

- 保护所用材料应符合相关材料规范，宜采用可再循环使用的材料。

【条文说明】自带的包装材料是成品保护首选材料，保护所用材料拆除后应统一收集、集中处理，避免造成二次污染。

- 成品保护可采用覆盖、包裹、遮搭、围护、封堵、封闭、隔离等方式。

- 成品保护重要部位应设置明显的成品保护标识。

【条文说明】需要标识的成品保护重要部位有：玻璃幕墙、玻璃隔断、易发生碰撞的转角处、高档卫生器具、粘结层未固化的地面工程、特殊定制的材料及饰品等。

- 施工期间应对成品保护的完整性进行巡回检查，当成品保护措施受损时，必须在恢复保护措施后方可进行下道工序施工。

【条文说明】施工过程中应做好成品保护的后续检查和维护工作，装饰装修工程处于建筑工程的尾期，工期紧张、交叉作业多，保护措施易被破坏，需要安排专人定时检查，当有破损时应及时补救。

- 成品保护过程中应采取相应的防火措施。

- 装饰装修工程采用的材料、构件在进场后和施工过程中应有保护措施，保护措施应在验收前去除。

【条文说明】材料、构件在运输、搬运和堆放过程中应注意保护，现场存放时应有专门的场地，避免场内多次搬运，避免日晒雨淋。保护膜应在验收交工之前去除，防止日久与饰面粘结而难以清除；去除时，应用手轻撕，切不可用刀铲，防止将其表面划伤影响美观。玻璃门在现场临时存放时应注意选择不易受到碰撞的地点，并覆盖保护，做好标识。

- 建筑装饰装修工程施工前应与其他分部分项工程施工单位协商确定交叉作业面的施工顺序、配合和成品保护要求。

- 在已完工的装饰面层施工时，应采取防污染措施；严禁在已完工的装饰面层上

进行设计内容以外的作业。

- 产生高温的施工作业区宜避开已完工成品区域，否则应对成品表面采用防火隔热材料覆盖，必要时应对高温作业区四周围挡，严禁将产生热源的设备或工具直接放置在装饰面层。

【条文说明】焊机、电烙铁、电熨斗等设备工具使用时会产生高温，施工时应对热源采取隔离措施，避免高温对成品、构件和未完工工程造成破坏。

- 4装饰装修工程的保护措施

- 4.1  一般规定

- 装饰装修隐蔽工程必须经自检合格、清洁后方可保护。

【条文说明】所有隐蔽工序必须经施工单位自检、监理部验收，一般工序必须经施工单位自检合格后方可保护；重点工序或部位相关单位检查合格，并做好产品清洁后方可进行保护。存在交叉作业时，应加强沟通协作减少相互影响，合理安排工序并采取相应的保护措施。

- 装饰装修工程施工前应出具能明确表达机电各系统末端装置位置的综合定位图，当需要在成品面开设预留孔洞时，其形状、大小和位置应在图中明确。

【条文说明】 饰面上开孔留洞应在图纸深化时明确其形状、大小和位置，并事先开设。饰面安装完工后临时增加或开设，容易造成龙骨或饰面层的损坏，影响观感及成品质量。

- 悬挂在装饰面层的物品重量应符合设计要求。

【条文说明】吊顶、轻质隔墙、装饰隔断、屏风、玻璃栏杆、家具柜门等不能悬挂过重物品，悬挂物重量应符合相关规范和设计要求。

- 搭设或拆除施工脚手架时，应采取隔离措施。

- 玻璃安装后应及时固定；门锁安装后应及时安装门碰；家具、门窗的开启部分安装完毕后应及时关闭，减少开启、碰撞次数。

- 独立空间内的装饰装修工程完工后应在清洁后采取隔离或封闭措施并通风换气。

【条文说明】独立空间应上锁封闭，开放式空间可采用活动隔断将通道与其他区域隔离；施工完毕后应定期通风换气，保持室内干燥，防止饰面发霉、起翘、开裂等。

- 4.2  吊顶工程

- 吊顶内需要检修的部位，应预留检查口，方便施工人员操作。

【条文说明】装饰装修工程在深化设计时，应与机电安装等专业及时沟通，注意预留配套检查孔，检查孔应预设在方便操作的部位。

- 吊顶工程应在吊顶内各设备系统安装施工完毕并通过验收后方可进行吊顶封板作业。

【条文说明】吊顶封板前应进行吊顶内各工种的交接验收，各方签字交接后方可封板；封板后不得对各设备再进行拆除、安装等改动。吊顶封板前，给水管道注水后可及时发现其损坏或漏水的情况，以免封板后造成更大的损失。

- 不得踩踏不上人型吊顶；上人型吊顶内部需上人作业时，应将脚手板搭接在主龙骨上，施工人员应在脚手板上作业，移动脚手板时应踩在主龙骨上，严禁踩踏副龙骨和吊顶面板。

- 设备系统末端装置的安装宜在吊顶涂料涂刷完工后进行。

- 吊顶饰面板安装完工后，不宜开孔。

【条文说明】在吊顶的饰面板上安装末端装置和开孔应事先预留，饰面板安装完毕后，不得随意剔凿，以免破坏吊顶和龙骨等受力构件。

- 4.3  建筑地面工程

- 地面铺设时应及时清洁表面污渍；完工后，未经许可不得入内。当需要在已完工地面上施工时，应采用柔性材质覆盖地面，作为施工通道的已完工地面应再覆盖一层硬质材料；施工设施和设备应在底部安装橡皮垫。

【条文说明】 地面铺设、保洁完工后，应上锁并禁止无关人员进入。当需要在地面上施工时，石材、地砖地面应满铺石膏板，地毯、木地板、塑胶地板应先铺一层防潮薄膜软垫再铺纸板或石膏板。

- 在已完工地面上搬运重型物品时，应根据物品特性规划搬运线路并在搬运路线地面上铺设相应强度的保护层。

- 楼梯、踏步的保护措施应符合下列规定：

- 施工时应封闭楼梯通道口，并按照从上往下的顺序施工；

- 每阶踏步完工后，应及时安装踏步护角板；梯段完工后应将每阶踏步护角板连成整体。

- 石材、地砖、玻璃地面的保护措施应符合下列规定：

- 面层铺设后粘接层固化前，该区域应设置明显的禁入标识，并由专人值守；饰面砖地面粘接层固化、表面清理干净后，宜采用柔性材质完全覆盖；

- 石材地面粘结层固化后，宜及时进行结晶处理；结晶面完工、表面清理干净后，应采用柔性材质完全覆盖；

- 石材地面的防护措施应在施工方案中明确。

- 木地板地面的保护措施应符合下列规定：

- 铺设完工后应及时将地板表面打扫干净。清洁时应防止潮湿损伤木地板，禁止使用尖锐的工具清洁，禁止使用易腐蚀面层的化学清洁剂。

- 地板铺设完工后，当室内的窗帘未安装时，应采取遮光措施避免阳光直射木地板。

【条文说明】  木地板清洁时不宜用湿拖把，禁止使用铲刀、美工刀等铲刮尖锐锋利工具；应先用地板专用拖把将灰尘清除，然后用湿布抹擦干净。木地板地面的清洁禁止采用稀释剂、松香水、二甲苯、酒精、脱漆剂等化学清洁剂，因其与地板油漆层易产生化学反应，从而损伤油漆面。木地板铺设安装完工后，如阳光直射则易造成地板色差、开裂等问题，故应采取遮光措施。

- 地毯的保护措施应符合下列规定：

- 地毯铺设完工后应及时对地毯表面进行清洁和吸尘，并根据室内其他作业情况进行覆盖和保护；

- 当地毯铺设完工未满24h，不应在上面通行；

- 推车不得碾压地毯。

- 油漆地面施工完工后需进行养护，养护时间依据材料特性及施工工艺要求确定，漆膜未达到要求前不得踩踏。

- 塑胶地板的保护措施应符合下列规定：

- 严禁60℃以上的热源靠近塑胶地面；

- 塑胶地板铺设完工后，严禁尖锐工具触碰地面，在地面上堆放物体时应覆盖保护层和垫块。

- 4.4  饰面板（砖）工程

- 墙柱饰面材料现场二次加工时，应采取保护措施，避免加工过程中损伤饰面。

- 石材、金属及饰面砖墙面的保护措施应符合下列规定：

- 石材、墙砖在安装施工中应及时清洁表面污渍；

- 安装完工后，粘结层固化前，严禁强烈震动饰面材料；

- 完工安装后，表面易造成污染、损伤的部位或施工通道部位应用柔性材料包裹；

- 贵重饰面安装完工后宜采取围护措施进行保护。

【条文说明】石材、饰面砖墙面的清理应在其达到粘结强度后进行，以免扰动造成空鼓或脱落。贵重饰面墙面安装完毕后宜采取木工板等硬质材料围护，具体方法及措施应在施工方案中明确。

- 木饰墙柱面的保护措施应符合下列规定：

- 未做油漆处理的木饰面安装完工后应涂刷一遍底漆；

- 木饰面安装完工后，应对面层进行保护；

- 后续施工容易对木饰面产生污染的，应采用薄膜包裹木饰面，阳角部位安装护角条。

【条文说明】木饰面素板应在安装完工后用清漆封底，防止施工过程中素板面被污染而难以清理；木饰面墙面的保护在离顶20mm贴美纹纸，是为了便于顶面的涂刷施工，防止交叉污染。

- 玻璃墙柱面的保护措施应符合下列规定：

- 禁止将强酸性和碱性液体溅到玻璃上，禁止碱性灰浆溅到热反射镀膜玻璃的反射膜面上；

- 宜在相关工序完工后并在验收前安装玻璃，玻璃安装后应设置防撞标识，必要时采取隔离措施；玻璃安装完工后应检查并清洁，应在表面附加软性材料进行保护，并做好防碰撞警示标识。

【条文说明】应防止强酸性洗涤剂或碱性灰浆溅到玻璃上，当溅上时，应立即用水冲洗干净。对于面积较大、造价昂贵的玻璃安装，应事先编制安装方案和防护方案。

- 大型物品搬运时，应预先确定搬运路线，搬运路线上的墙面应根据搬运物品特性设置相应防护装置。

- 4.5门窗工程

- 铝合金门窗框在安装过程中和安装后应采用保护膜包裹等相关保护措施，铝合金门窗与墙体的接缝处注密封胶后，应及时清理多余胶液。

- 已安装门窗框的洞口，不应再用作运料通道；当必须用作运料通道时，应采用抗压过桥保护门窗框；车辆通行和超长材料运输时宜有专人指挥。

- 严禁在安装完工的门窗上安放脚手架、悬挂重物；严禁施工人员踩踏、碰撞已安装完工的门窗。

- 应保持门窗玻璃内外保护膜的完整，清理保护膜和污染物时，不得使用利器；不得使用对门窗框、玻璃、配件有腐蚀性的清洁剂。

- 木门及门套的保护措施应符合下列规定：

- 门套安装完工后，应对有可能受到碰撞的部位进行保护；

- 门扇安装后，应有固定措施，并宜采用防潮薄膜包裹保护。

【条文说明】木门套安装完工后，宜采用防潮薄膜包裹保护。门套下段部分可采用细木工板做“U”型护角围护，高度不小于1.5m。门扇安装后，应随即安装五金配件，可锁门固定门扇，如门未装锁，则应用木楔塞紧以防开启。

- 特种门的保护措施应符合下列规定：

- 在旋转门上方作业时，应对旋转门的框体采取保护措施，不得利用旋转门的框架作为作业平台；

- 自动门的感应器安装后，尚未交付使用前，应有保护措施。

- 4.6  轻质隔墙工程

- 隔墙龙骨施工期间应设置警示牌，禁止在龙骨间隙传递材料和通行，不得对龙骨架和面板施加额外荷载。

- 隔墙的顶龙骨不得固定于管道、设备上。

- 多孔介质材料在施工前不应开封，安装完毕后不能即时封板的应用塑料薄膜覆盖密封。

【条文说明】玻璃棉等多孔介质材料开封后应及时安装和封板，避免其受潮后改变物理性能和对饰面造成不良影响。

- 成品墙面板安装完工后，表面易造成污染、损伤的部位或施工通道部位应用柔性材料包裹。

- 4.7  抹灰与涂饰工程

- 抹灰与涂饰工程施工中室温不得低于5℃并保持室内干燥通风。

- 涂料墙面完工后应妥善保护。必要时，应对转角、突出处覆盖保护。

- 4.8  裱糊与软包工程

- 裱糊与软包工程完工后应及时清理表面污渍，禁止随意触摸成品。

【条文说明】 墙纸、软包应采用吸尘器清洁，避免触碰饰面造成污染和损坏。

- 裱糊与软包施工后，发生粉尘作业时，应对不易清理的墙纸、壁布及软硬包饰面采用封闭保护。

【条文说明】 墙纸、壁布、软包类工程的施工应在工程整体基本完工和初保洁后进行，但如完工后在房间内需产生粉尘施工或因外在因素导致空气中粉尘含量超标时，应对不易清理的墙纸、壁布类及软（硬）包工程使用塑料薄膜等进行封闭保护。

- 不应在已完工的裱糊和软硬包饰面上开凿打洞。若完工后由于设计变更等原因确需开凿打洞的，应采取可靠有效的保护措施，施工时要仔细，小心保护，施工后要及时认真修补，以保证成品完整。

- 4.9  细部工程

- 楼梯栏杆、阳台护栏的保护措施应符合下列规定：

- 楼梯栏杆、阳台护栏不得接触腐蚀质溶液；

- 安装扶手时，应包裹楼梯栏杆、覆盖楼梯踏步；

- 楼梯扶手安装完毕后，宜采用柔性材料包裹做防护。

【条文说明】  楼梯栏杆、阳台护栏作业时对楼梯、踏步的保护应符合4.3.4条的规定。

- 花饰安装后应用柔性材料封闭。

- 未刷油漆的木制品进场后应及时刷底漆一道，未刷油漆的铁制品进场后应及时满刷防锈漆。

【条文说明】未刷油漆的木质面板安装前应用清油封底，防止板面受污染后进入毛孔后难以清理，以保证饰面观感质量。

- 安装完毕的柜体层板上不得放置物品，抽屉、柜门不宜长期处于开启状态。柜体有玻璃层板及门框玻璃时应在相关工序完工后并在验收前安装。

- 4.10 幕墙工程

- 幕墙工程安装完毕后，应在幕墙外侧设围挡防护，并设警示标识。

- 施工设备拆除时应有防止碰撞幕墙的措施。

- 在与幕墙交接部位施工时，应对幕墙进行遮挡、包裹等保护措施。

- 4.11 防水层

- 不得在已完工的防水层上剔凿、开洞或钻孔，必要时，应采取补救措施。

- 不得直接在未保护的防水层上进行电气焊等高温作业。

- 严禁重物、带尖物品等直接放置在防水层表面，施工人员不得穿硬底鞋在涂膜防水层上作业。

- 在有防水层的结构上进行埋件施工时，应采用预埋方式；必须后置的，应根据楼板厚度和防水层位置，设置钻孔深度限位，防止破坏防水层。

- 5  主体结构和设备系统的保护措施

- 5.1 一般规定

- 装饰装修工程施工过程中不得损坏主体结构、保温层及设备系统等分部分项工程，应在确定保护措施得当后进行施工。

【条文说明】本章为防止装饰装修工程施工过程中对其他分部工程造成损坏而制定。尤其是主体结构、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、建筑节能、电梯等分部工程，装修施工时必须有必要的防护措施。

- 装饰装修工程施工时，应对施工区域内的设备、管道管线的保护措施进行检查；当设备可能承受荷载或外力撞击时应有硬质材料保护，并设防碰撞标识；施工过程中禁止踩踏设备和管线，应避免产生粉尘，并做好防潮、防水、防腐工作。

【条文说明】需要防水保护的设备和保温材料、所在区域有涂饰工程施工宜采用塑料膜包裹，除外的可采用原包装材料遮盖；设备系统的易损部位如保温层、风管的帆布软连接可采用栏杆隔离并设防撞标识。

- 装饰面层施工前，应检查暗敷的管道管线的走向标示。

【条文说明】有吊顶或木龙骨架空地板的楼板和有饰面的混凝土结构宜在模板上刷漆标注出电气导管的敷设路径，拆模后在混凝土结构表面应能清晰反应出暗敷导管的走向，避免安装埋件时破坏结构内的电气管线。有饰面的砌筑墙体，施工前应检查墙体抹灰面上导管敷设路径标示与图纸是否相符，避免在施工中破坏墙体内的电气管线。

- 末端装置安装完工后应有原包装材料或覆膜保护。

【条文说明】 灯具、烟感器、喷淋头、风口、摄像头等末端装置安装完工后应进行必要的防尘、防护处理。花灯基座边缘贴一层美纹纸固定，花灯罩采用无胶薄膜包裹，筒灯及格栅灯把灯的外罩拿下来，用报纸或者薄膜包裹；烟感器、喷淋头、风口、摄像头等安装完工应采用原包装塑料袋包裹。

- 施工时应避免在设备上方进行施工作业，必须时，应在设备上方覆盖硬质材料进行防护，禁止踩踏设备和管线；当设备可能承受荷载或外力撞击时应用硬质材料围护，并设防碰撞标识。

- 施工用梯不得搭靠在管道或设备上，搬运通道上方设备、管线应有防碰撞标识及措施。

- 5.2  主体结构工程

- 装饰装修工程施工中涉及主体和承重结构改动、开洞、开凿或增加荷载时，须征得原设计单位或相应资质的设计单位确认许可后方可进行。施工临时荷载，不得超过设计荷载。

- 利用钢结构承重构件进行装饰装修吊挂、焊接、固定等工作需征得原设计单位确认。

- 严禁在预应力构件上进行开凿、打孔、焊接等作业。

- 5.3  建筑给排水及供暖工程

- 给排水、供暖及空调水系统管道及其附属构件的保护应符合下列规定：

- 给水、排水系统未安装完工前应禁止使用并做标识；

- 当明装管道安装完毕后，可采用塑料薄膜进行包裹；管道刷漆时应采取措施防止污染装饰层；

- 施工时，应对给排水管道管口、地漏等进行封堵；

- 严禁在安装好的托、吊管道上搭设架子或吊挂物品；严禁碰撞和踩踏各种管道；

- 严禁在地暖铺管区域地面上钻孔、打钉、切割、电气焊等操作。

【条文说明】地漏施工完工后应做临时封堵，在地面竣工后打开，将污物清净，有成品覆膜的地漏宜在使用前打开。位于石材地面上的排水管道清扫口，在石材结晶施工时应用薄膜和胶带封堵。

- 卫生器具的保护应符合下列规定：

- 卫生器具安装应在墙、顶、地面装饰和其他安装工程完工后进行；

- 卫生器具及附件宜利用原有包装材料进行保护；高档器具应在安装完工、清洁干净后，覆盖无粘性薄膜保护，必要时外罩硬质板材保护；

- 花洒、水嘴等五金器具安装完工完工并经验收合格后，应可利用原包装材料包裹；必要时采用柔性材料进行第二道包裹，并用专用胶带进行紧固，胶带不得直接接触龙头表面；

- 卫生器具上不得放置无关物品；

- 冬季采暖区域未通暖气时，必须将卫生器具内的水放净，存水弯应无积水。

- 5.4  通风与空调工程

- 风管上方严禁放置材料及工具。

- 风管的开口处需做封堵保护、风口部位采用塑料膜保护。

- 通风系统的易损部位应有防碰撞措施且设置明显防碰撞标识；需防水保护的保温材料宜采用塑料膜覆盖保护。

- 风阀按钮的壳体安装完工后需做好开口的封堵，面板宜在装饰面层施工完毕后安装。

- 5.5  建筑电气及智能建筑工程

- 在抹灰、垫层、镶贴等工程施工前应检查确定基层结构内预埋的穿线盒、暗装配电箱、地面暗装插座等已做临时封堵处理。

【条文说明】封堵是避免后续施工如墙体抹灰、刮腻子、涂刷乳胶漆时对线盒内部造成污染和堵塞。当有镶贴瓷砖、石材等湿作业施工时，接线盒外部宜采用胶带将线盒及管道与线盒连接处整体缠裹严密，也可采用专用盖板保护。配电箱可就地选取塑料薄膜、纸壳板、泡沫板等便于回收的材料覆盖于暗装箱口表面，周边收口应封闭严实，借助胶带将覆盖物固定于箱体周边。待装饰面施工完毕后、穿线施工前，应注意统一收集临时封堵物，避免对施工现场的二次污染。

- 当末端装置安装完毕后装饰装修工程仍需进行局部调整施工时，需重新检查作业区域内已安装完毕的末端装置的保护措施。

- 在系统调试前，装饰装修作业需把现场清理干净。

- 5.6建筑节能工程

- 不得对完毕的保温墙体随意开凿孔洞，当必须开洞时，应在外保温抗裂砂浆或抹面砂浆达到设计强度后方可进行。

- 施工形成的外墙孔洞应采取避免形成冷桥的保温封堵措施；对损坏的保温墙面应及时修补。

- 5.7 电梯工程

5.7.1施工中使用电梯时，应设专人管理操作电梯，轿厢的保护措施应符合下列规定：

- 电梯轿厢的立面、顶面应采用硬质板材进行覆盖；

- 轿厢地面应先覆盖柔性垫层，然后满铺硬质板材；

- 电梯控制面板表面保护膜应至少保留指工程交付；

- 运料进出电梯时，应采用抗压过桥保护电梯门槛，电梯井周围严禁大范围用水作业，在电梯口做临时挡水台，避免施工用水进入轿厢及井道内损坏设备；

- 轿厢内扶手应于竣工验收前安装。

【条文说明】运料进出电梯轿厢时，因存在的缝隙和高差，推车容易对轿厢地面和电梯厅门洞门槛石造成冲击和挤压，因此必须做好保护。轿厢地面可先覆盖地毯等织物类软性材料，然后满铺细木工板一类的细硬质材料进行保护；电梯轿厢立面可采用细木工板一类的硬质材料保护；电梯上下运料进出电梯时，可采用细木工板或钢板等硬质材料做过桥；电梯门套立面可采用1.2米高细木工板拼接成U形门套保护。

5.7.2自动扶梯、自动人行道成品的保护应符合下列规定：

- 自动扶梯、自动人行道原厂自带保护膜不得有破损、划伤。

【条文说明】为防止砂浆、污水、灰尘等杂物对设备的损害，应在扶梯、人行横道上使用彩条布或雨布将其整体覆盖保护。

- 自动扶梯、自动人行横道周边严禁大范围用水作业，设备处应采取找坡等防水措施，避免施工用水进入损坏设备；

- 扶梯上方施工时应在扶梯及人行横道上铺设板材并固定牢固。若需在扶梯上方搭设脚手架，扶梯及自动人行道不得承重，脚手架不得与扶梯及自动人行道接触。

- 6  维护与保养

    - 建筑装饰装修工程保修期按国家相关规定执行。

    - 建筑装饰装修工程产品交付使用时，宜提供《使用手册》，《使用手册》应包括下列内容：

- 使用方法及注意事项；

- 清洁方法及注意事项；

- 日常维护和保养。

- 本规程用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词；

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国建筑行业标准

建筑装饰装修工程成品保护技术规程

JGJ XXX-201X

- 条文说明

- 制定说明

《建筑装饰装修工程成品保护技术规程》JGJ ***，经住房和城乡建设部201X年X月X日以第XXX号公告批准发布。

本规程编制过程中，编制组进行了建筑装饰装修工程成品保护的调查研究，总结了我国建筑装饰装修工程成品保护的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《建筑装饰装修工程成品保护技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。