附件

第三方视频平台与 “一张图”对接的技术要求

| 序号 | 系统要求 | 参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台性能 | 至少支持10000路视频信号接入和管理；至少支持并发50路视频通过互联网客户端实时观看、同时至少支持50路视频录像远程实时调看。 |  |
| 2 | 平台接入标准 | 支持国标 :GB/T28181-2016；支持GB/T25724-2017；支持ONVIF协议对接；支持SDK定制对接。 |  |
| 3 | 平台部署 | 支持云架构部署，支持分布式网络接入，支持专线、ADSL、wifi、4G等互联网接入。 |  |
| 4 | 应用开发支持 | 支持GIS应用开发、支持视频智能化应用开发、支持物联网应用开发、支持移动应用开发，符合市住房城乡建设委一张图视频接入标准。 |  |
| 5 | 其他要求 | 平台具备一定的安全性能，具备防互联网攻击能力，支持内容安全管理功能，可防止视频、图片被任意拷贝和保存功能。 |  |