广东省标准

DBJ/T XX-XX-2017

备案号 JXXXXX-2017

# 建设工程

# 政府投资项目造价数据标准

Standard for data of government investment construction cost

（征求意见稿重点内容）

2017 – XX - XX 发布                2017–XX–XX 实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

目次

1  总    则	6

2  术    语	7

3  基 本 规 定	9

4  工程计量（BIM）XML文件	10

4.1  一 般 规 定	10

4.2  计 量 模 型	11

4.3  基 础 数 据	17

4.4  工程计量结果	19

5  工程计量（BIM）IFC文件	23

5.1  一 般 规 定	23

5.2  计 量 模 型	24

5.3  几 何 描 述	38

5.4  工程计量结果	56

6  工程计价文件	60

6.1  一 般 规 定	60

6.2  建 设 项 目	63

6.3  单 位 工 程	89

7  技术经济指标分析文件	114

7.1  一 般 规 定	114

7.2  数 据 格 式	115

附录A  文件架构（File schema）	127

附录A.1  工程计量（BIM）XML文件	127

附录A.2  工程计量（BIM）IFC文件	127

附录A.3  工程计价XML文件	127

附录A.4  技术经济指标分析文件	127

附录B  构件分类与构件特征	128

附录B.1  构件类型及其形状表示	128

附录B.2  构 件 信 息	135

附录B.3  钢筋级别对应输入代号表	150

附录B.4  钢 筋 格 式	151

附录B.5  建设项目扩展属性	154

附录B.6  楼层扩展属性	156

附录C  费用名称与费用代号	157

附录D  工程特征信息	159

附录D.1  房 屋 工 程	159

附录D.2  室外总体、公共绿地工程	161

附录D.3  道 路 工 程	165

附录D.4  桥 涵 工 程	167

附录D.5  安 装 工 程	169

附录D.6  隧 道 工 程	170

附录D.7  市政给水工程	171

附录D.8  市政排水管道工程	172

附录D.9  排水顶管工程	173

附录D.10  排水渠箱工程	174

附录D.11  燃 气 工 程	175

附录D.12  城市轨道交通工程	176

附录D.13  其 他 工 程	180

附录E  分部分项归类项目	181

附录E.1  建筑装饰工程归类项目	181

附录E.2  精装修工程归类项目	185

附录E.3  机电安装工程归类项目	187

附录E.4  市政工程归类项目	189

附录E.5  园林绿化工程归类项目	192

附录E.6  城市轨道交通工程归类项目	193

本标准用词说明	230

附：条 文 说 明	231

1  总则

    - 为规范建设工程政府投资项目造价数据，统一数据格式，制定本标准。

    - 本标准适用于建设工程政府投资项目计价活动中所涉及的造价数据的编制、存储、交换、编辑。

    - 本标准仅对建设工程政府投资项目造价数据的格式、内容、顺序进行定义和规范，包括投资估算、设计概算、施工图预算、招标工程量清单、招标控制价、投标报价、签约合同价、竣工结算价、工程计量（BIM）、技术经济指标。

    - 应用于建设工程政府投资项目的工程造价软件、应用系统、管理平台的造价数据应符合本标准，相关应用软件生成的造价数据应符合本标准并保证重算结果一致。

    - 广东省建设工程政府投资项目造价数据标准检测平台应符合本标准，本标准规定的工程计量（BIM）XML文件、工程计量（BIM）IFC文件、工程计价COS文件、技术经济指标分析XML文件应符合广东省建设工程政府投资项目造价数据标准检测平台的检测。

    - 建设工程政府投资项目造价数据，除应遵守本标准外，尚应符合国家、本省现行有关标准的规定。

3  基本规定

    - 本标准中XML应使用XML1.0版本，采用UTF-8编码。

    - 本标准中IFC应使用IFC4版本，采用纯正文编码。

    - 本标准的数据格式由数据元素名称、说明、关系图、属性定义表、注等内容组成，XML文件、IFC文件除应符合本标准中数据格式规定外，尚应符合下列规定：

- XML文件的文件头必须是“<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8"? >”；

- XML文件中的内容，必须符合XML的语法规定。特殊字符如“&”、“<”、“>”等应进行转义后再存储，相关应用软件、系统使用时应对转义符还原；

- XML文件的内容必须符合本标准的数据格式、附录的规定；

- IFC文件的内容尚应符合现行国家标准《工业基础类平台规范（GB/T 25507）》及《工业自动化系统与集成产品数据表达与交换GB/T 16656》中“第21部分：实现方法交换文件结构的纯正文编码”的规定。

    - 本标准元素名称及其属性名称、费用代号的命名规则应按下列规定执行：

1 元素名称及其属性名称应采用英文或英文缩写规则命名；

2   费用代号按本标准附录C的规定取值，不得重名；

3   本标准附录C没有包含的费用名称，费用代号应采用每个汉字拼音的首个字母规则命名，如出现重名，应以“费用代号_顺序号”规则，顺序号为从1开始的整数。

    - 计算基数可由费用代号、数字、四则运算符号、小括号组成。

    - 本标准中的数据类型定义应按下列规定执行：

- String：不限长度的字符串，默认值应为空；

- Double：双精度浮点型，默认值应为0；

- Integer：整型，默认值应为0；

- Boolean：布尔型，True代表真，False代表假，默认值应为假；

- Datetime：日期时间型，格式应为YYYY-MM-DDTHH:MM:SS。

    - 本标准中没有规定的元素，可在补充信息、补充费用、扩展项中定义。

    - 数据存储及小数位精度除应符合国家、本省现行有关标准、规范的规定外，尚应按下列规定执行：

- 定额的人工材料设备机械消耗量、用量类数据宜精确到小数点后4位；

- 工程量、数量类数据宜默认精确到小数点后3位，特殊规定说明除外；

- 金额、费用类数据，应以“元”为单位，宜精确到小数点后2位，特殊规定说明除外；

- 费率、税率、指数、比例类数据，应按百分数存储，宜精确到小数点后3位。

4  工程计量（BIM）XML文件

4.1  一般规定

- 工程计量文件应包括但不限于工程信息、计量模型、清单工程量、定额工程量、构件工程量、钢筋明细工程量。

- 工程计量模型应包括工程量模型数据与工程量分析计算数据，遵循该标准的计量软件之间应实现模型信息的重建，重建模型中应包括完整的计算成果数据。

- 工程计量模型可指定长度单位、面积单位、体积单位、时间单位、平面角单位。如未指定，应分别默认为mm(毫米)、m²(平方米)、m³(立方米)、s(秒)、弧度。

- 坐标系应遵循右手定则，单位应与长度单位一致。

- 工程计量应具体到构件级别，每个构件应列出：计算公式、计算公式说明。

4.2  计 量 模 型

- 建设项目的元素名称ConstructionProject，为建设项目计量数据的根元素（图4.2.1），子元素应为Site（区域）或Building（建筑物）、和BaseData（基础数据），属性定义应符合表4.2.1的规定。

图4.2.1  ConstructionProject元素关系

表4.2.1ConstructionProject属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 项目编号 | String | √ |  |
| 2 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 3 | StartDate | 开工时间 | Date |  |  |
| 4 | BillDataBase | 清单规则库 | String |  | 填写见注1 |
| 5 | NormDataBase | 定额规则库 | String |  | 填写见注2 |
| 6 | MeasurementMode | 计量模式 | Integer | √ | 填写见注3 |
| 7 | PersonVersionNo | 版本编号 | String |  |  |
| 8 | PersonFamilyName | 所属部门 | String |  |  |
| 9 | PersonGivenName | 作者姓名 | String |  |  |
| 10 | PersonMakeDate | 创建时间 | Date |  |  |
| 11 | OrganizationName | 软件公司名称 | String |  |  |
| 12 | AppFullName | 软件名称 | String |  |  |
| 13 | AppVersion | 软件版本号 | String |  |  |
| 14 | AppIdentifier | 识别符 | String |  |  |
| 15 | ID | 项目唯一ID | String |  |  |

注：1    BillDataBase（清单规则库）的格式：包含“代号”、“顺序号”、“发布年号”、“专业类别代号”、“适用行政区域字母码”（《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260）信息，当适用全国行政范围时“适用行政区域字母码”不用填写。信息组合规则：“代号”、“顺序号”连在一起，“发布年号”用半格连接号“-”与“顺序号”连接，“专业类别代号”前后用一个空格隔开再连接前后信息，如“GB50500-2013 1 GD”即表示“国标2013清单规范 房屋建筑与装饰工程 广东省”。

2    NormDataBase（定额规则库）的格式：包含定额的“适用行政区域字母码”（《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260）、“专业类别代号”、“发布年号”信息，当适用全国行政范围时“适用行政区域字母码”不用填写。信息组合规则：“专业类别代号”前后各用一个空格隔开再连接前后信息，如“GD 1 2010”，即表示“广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)”。

3    MeasurementMode（计量模式）：1=清单计量；2=定额计量。

- 区域的元素名称Site，记录建设项目区域模型信息（图4.2.2），子元素应为Building（建筑物），属性定义应符合表4.2.2的规定。

图4.2.2  Site元素关系

表4.2.2  Site属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 区域编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 区域名称 | String | √ |  |
| 3 | Description | 描述 | String |  |  |
| 4 | Address | 地址 | String |  |  |

- 建筑物的元素名称Building，记录建筑物名称、描述等信息（图4.2.3），子元素应为BuildingFloor（建筑物楼层），属性定义应符合表4.2.3的规定。

图4.2.3  Building元素关系

表4.2.3Building属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 2 | Description | 描述 | String |  |  |

- 建筑物楼层的元素名称BuildingFloor，记录建筑物楼层信息（图4.2.4），子元素应为Component（构件），属性定义应符合表4.2.4的规定。

图4.2.4  BuildingFloor元素关系

表4.2.4  BuildingFloor属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 楼层名称 | String | √ |  |
| 2 | Type | 楼层类型 | Integer | √ | 填写见注1 |
| 3 | Num | 层数 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 4 | Height | 楼层高度 | Double | √ |  |
| 5 | Elevation | 楼层底标高 | Double | √ |  |
| 6 | Description | 描述 | String |  |  |

注：1    Type（楼层类型）：1=标准层；2=夹层；9=其它。

2    Num（层数）：Type=1，则Num≥1，表示标准层的层数；否则Num=1。

- 构件的元素名称Component，记录构件几何集信息和构件参数集信息，可以是树形结构（图4.2.5），子元素应为Geometrys（构件几何集）、ComponentParams(构件参数集)、Component（构件），属性定义应符合表4.2.5的规定。

图4.2.5  Component元素关系

表4.2.5Component属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 构件ID | String | √ |  |
| 2 | Name | 构件名称 | String | √ |  |
| 3 | Category | 构件类别 | String | √ | 填写见注1 |
| 4 | Type | 构件类型 | String | √ | 填写见注2 |
| 5 | DescriptionMode | 描述模式 | String | √ | 填写见注3 |
| 6 | Color | 颜色 | Integer |  | R G B值 |
| 7 | ComponentAttr | 构件特征描述 | String |  |  |

注：1    Categorys（构件类别）：可按基础、建筑、结构、装饰等方式分类。

2    Type（构件类型）：可分为柱、梁、墙、板等，参照附录B.1。

3    DescriptionMode（描述模式值域）：0=二维展示；1=三维展示。

- 构件几何集的元素名称Geometrys，记录构件几何集信息（图4.2.6），子元素应为Geometry（构件几何信息）。

图4.2.6Geometrys元素关系

- 构件几何信息的元素名称Geometry，记录构件几何信息（图4.2.7），子元素应为Face（面坐标）、PolyLine（多义线）、Body（几何体）、Sphere（球体），属性定义应符合表4.2.7的规定。

图4.2.7  Geometry元素关系

表4.2.7 Geometry属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Main | 是否为复合 | String | √ | 填写见注1 |
| 2 | MaterialID | 材质ID，与材质库对应 | String |  |  |
| 3 | Source | 插入点 | String |  | 填写见注2 |

注：1    Main（是否为复合）：1=是；0=次。

2    Source（插入点）：作为构件几何信息的起点坐标，其它坐标取插入点相对坐标。

- 面坐标的元素名称Face，记录构件面坐标的方式，描述构件几何信息（图4.2.8），属性定义应符合表4.2.8的规定。

图4.2.8Face元素关系

表4.2.8 Face属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Value | 坐标值列表 | String | √ | 填写规则见注 |

注：Value（坐标值列表）：一个面的每个点都应使用三维坐标点（X坐标,Y坐标,Z坐标）表示，最多保留2位小数，每个点的坐标为插入点相对坐标,用逗号分开，形成一个字符串，如下所示：

<Value="(5000,24880,6000),(5000,24880,6200),(15000,24880,68000),(15000,24880,8400)">

- 多义线的元素名称PolyLine，记录构件多义线的方式，描述构件几何信息（图4.2.9），属性定义应符合表4.2.9的规定。

图4.2.9PolyLine元素关系

表4.2.9  PolyLine属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Value | 坐标值列表 | String | √ | 填写规则见注 |

注：Value（坐标值列表）：每个点都应使用三维坐标(X坐标，Y坐标,Z坐标，D弧度)描述，最多保留2位小数，且坐标为插入点相对坐标，某一线段的弧度在该线段起点的“D”中描述，用逗号分开，形成一个字符串，如下所示：

<Value="(5000,24880,6000,0),(5000,24880,6200,0),(15000,24880,0,0),(15000,24880,8400,0)">

- 几何体的元素名称Body，记录构件几何体的方式（图4.2.10），属性定义应符合表4.2.10的规定。

图4.2.10Body元素关系

表4.2.10  Body属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start | 起点面多义线 | String | √ | 填写规则见注1 |
| 2 | End | 终点面多义线 | String |  | 填写规则见注1 |
| 3 | Path | 起点面到终点面的路径 | String | √ | 填写规则见注2 |

注：1    Start（起点面多义线）/End（终点面多义线）：起/终点形状的多义线描述，若终点形状

与起点一致，可不填写。

2    Path（起点面到终点面的路径）：起点多义线的第一个点到终点多义线的第一个点的线段

多义线描述。

- 球体的元素名称Sphere，描述球体构件的几何信息（图4.2.11），属性定义应符合表4.2.11的规定。

图4.2.11Sphere元素关系

表4.2.11  Sphere属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Center | 圆心点 | String | √ |  |
| 2 | Radius | 半径 | String | √ |  |

注：1    Center：为插入点相对坐标。

- 构件参数集的元素名称ComponentParams，记录构件参数集信息（图4.2.12），子元素应为ComponentParam（构件参数信息）。

图4.2.12ComponentParams元素关系

- 构件参数的元素名称ComponentParam，记录构件参数信息（图4.2.13），属性定义应符合表4.2.13的规定。

图4.2.13ComponentParam元素关系

表4.2.13 ComponentParam属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 构件属性名称 | String | √ | 填写见备注 |
| 2 | Value | 构件属性值 | String | √ |  |

注：Name（构件属性名称）：参照附录B.2填写，可补充。

4.3  基 础 数 据

- 基础数据的元素名称BaseData，记录构件材质信息集、构件类型集信息（图4.3.1），子元素应为Materials（材质信息集）、CompTypes（构件类型集）。

图4.3.1  BaseData元素关系

- 材质信息集的元素名称Materials，记录材质信息集（图4.3.2），子元素为Material（材质信息）。

图4.3.2  Materials元素关系

- 材质信息的元素名称Material，记录材质信息（图4.3.3），属性定义应按表4.3.3的规定。

图4.3.3  Material元素关系

表4.3.3  Material元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 材质库ID | Integer | √ |  |
| 2 | Name | 材质名称 | String | √ |  |
| 3 | FileFull | 材质图片路径及文件名称 | String |  | 文件随工程数据包一同保存 |
| 4 | Description | 描述 | String |  |  |
| 5 | Type | 材质类型 | String |  |  |
| 6 | AuthorName | 制造商 | String |  |  |
| 7 | T | 透明度 | Integer |  | 0~255 |
| 8 | R | Red | Integer |  | 0~255 |
| 9 | G | Green | Integer |  | 0~255 |
| 10 | B | Blue | Integer |  | 0~255 |

- 构件类型集的元素名称CompTypes，记录构件类型集（图4.3.4），子元素应为CompType（构件类型）。

图4.3.4  CompTypes元素关系

- 构件类型的元素名称CompType,记录构件类型（图4.3.5），属性定义应按表4.3.5的规定。

图4.3.5  CompType元素关系

表4.3.5  CompType属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TypeName | 构件类型名称 | String | √ | 填写见注 |
| 2 | MaterialID | 材质库ID | Integer | √ |  |

注：TypeName（构件类型名称）：参照附录B.2填写，可补充。

4.4工程计量结果

- 工程量汇总的元素名称Quantities，记录清单/定额工程量汇总、构件工程量汇总、钢筋工程量汇总数据(图4.4.1)，子元素应为BillTotal（清单/定额工程量汇总）、CompQtyTotal（构件工程量汇总）、SteelTotal（钢筋工程量汇总）、SteelTieinTotal（钢筋接头汇总）。

图4.4.1 Quantities元素关系

Ⅰ  清单/定额工程量汇总

- 清单/定额工程量汇总的元素名称BillTotal，记录清单/定额工程量汇总数据（图4.4.2），子元素应为BillIem（清单/定额工程量明细）元素，属性定义应符合表4.4.2的规定。

图4.4.2  BillTotal元素关系

表4.4.2  BillTotal属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 编号 | Integer | √ |  |
| 2 | PID | 父系编号 | Integer | √ |  |
| 3 | Code | 清单（定额）编号 | String | √ |  |
| 4 | Name | 清单（定额）名称 | String | √ |  |
| 5 | Attr | 项目特征 | String |  |  |
| 6 | Content | 工作内容 | String |  |  |
| 7 | QuantityKind | 工程量类型 | Integer | √ | 填写见注 |
| 8 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 9 | Quantity | 工程量 | Double | √ |  |
| 10 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：QuantityKind（工程量类型）：1=清单工程量；2=定额工程量；9=其它类型。

- 清单/定额工程量明细的元素名称BillItem，记录清单/定额工程量明细数据（图4.4.3），属性定义应符合表4.4.3的规定。

图4.4.3  BillItem元素关系

表4.4.3  BillItem元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 编号 | Integer | √ |  |
| 2 | PID | 父系编号 | Integer | √ |  |
| 3 | FloorName | 楼层名称 | String |  |  |
| 4 | CompID | 构件编号 | String | √ |  |
| 5 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 6 | Express | 工程量表达式 | String |  |  |
| 7 | Quantity | 工程量 | Double | √ |  |
| 8 | QuantityKind | 工程量类型 | Integer | √ | 填写见注 |
| 9 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：QuantityKind（工程量类型）：1=清单工程量；2=定额工程量；9=其它类型。

Ⅱ  构件工程量汇总

- 构件工程量汇总的元素名称CompQtyTotal，记录构件工程量汇总数据（图4.4.4），子元素应为CompQtyItem（构件工程量明细），属性定义应符合表4.4.4的规定。

图4.4.4  CompQtyTotal元素关系

表4.4.4  CompQtyTotal属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CompType | 构件类型 | String | √ |  |
| 2 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 3 | Express | 工程量表达式 | String |  |  |
| 4 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 5 | Quantity | 工程量 | Double | √ |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

- 构件工程量明细的元素名称CompQtyItem，记录构件工程量明细数据（4.4.5），属性定义应符合表4.4.5的规定。

图4.4.5  CompQtyItem元素关系

表4.4.5  CompQtyItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CompID | 构件ID | String | √ |  |
| 2 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 3 | Express | 工程量表达式 | String |  |  |
| 4 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 5 | Quantity | 工程量 | Double | √ |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |
| 7 | FloorName | 楼层 | String |  |  |

Ⅲ  钢筋量汇总

- 钢筋工程量汇总的元素名称SteelTotal，记录构件汇总数据（图4.4.6），子元素应为SteelItem（钢筋汇总项），属性定义应符合表4.4.6的规定。

图4.4.6  SteelTotal元素关系

表4.4.6  SteelTotal属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CompType | 构件类型 | String | √ |  |
| 2 | Level | 钢筋等级 | String | √ |  |
| 3 | Dia | 钢筋直径 | String | √ |  |
| 4 | Weight | 钢筋重量 | Double | √ |  |
| 5 | Unit | 单位 | String | √ |  |

- 钢筋工程量明细的元素名称SteelItem，记录钢筋工程量明细数据（图4.4.7），属性定义应符合表4.4.7的规定。

图4.4.7  SteelItem元素关系

表4.4.7 SteelItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CompId | 构件ID | String | √ |  |
| 2 | FloorName | 楼层 | String |  |  |
| 3 | Name | 钢筋名称 | String | √ |  |
| 4 | Desc | 钢筋描述 | String |  |  |
| 5 | Level | 钢筋等级 | String | √ |  |
| 6 | Dia | 钢筋直径 | String | √ |  |
| 7 | Num | 钢筋数量 | Integer | √ |  |
| 8 | Len | 钢筋长度 | Integer | √ |  |
| 9 | SingleWeight | 钢筋单重（kg） | Double | √ | 填写见注1 |
| 10 | TotalWeight | 钢筋总重（kg） | Double |  | 填写见注2 |
| 11 | TieinNum | 搭接数 | Integer |  |  |
| 12 | TieinType | 搭接形式 | String |  |  |

注：1    StSingleWeight（钢筋单重kg）：单根钢筋的重量，单位为kg。

2    StTotalWeight（钢筋总重kg）：钢筋单重*钢筋数量，单位为kg。

- 钢筋接头汇总的元素名称SteelTieinTotal，记录钢筋接头汇总数据（图4.4.8），属性定义应符合表4.4.8的规定。

图4.4.8  SteelTieinTotal元素关系

表4.4.8 SteelTieinTotal属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 搭接形式 | String | √ |  |
| 2 | FloorName | 楼层名称 | String | √ |  |
| 3 | CompType | 构件类型 | String | √ |  |
| 4 | Dia | 钢筋直径 | String | √ |  |
| 5 | Num | 搭接数量 | Integer | √ |  |

5工程计量（BIM）IFC文件

5.1  一般规定

- 工程计量文件应包含但不限于工程信息、计量模型、清单工程量、定额工程量、构

件工程量、钢筋明细工程量。

- 工程计量模型应包含工程量模型数据与工程量分析计算数据，遵循该标准的计量软

件之间应实现模型信息的重建，重建模型中应包括完整的计算成果数据。

- 工程计量模型可指定长度单位、面积单位、体积单位、时间单位、平面角单位。如

未指定，应分别默认为mm(毫米)、m²(平方米)、m³(立方米)、s(秒)、弧度。

- 坐标系应遵循右手定则，单位应与长度单位一致。

- 工程计量应具体到构件级别，每个构件应列出：计算公式、计算公式说明。

5.2  计量模型

  - 头 段 实 体

    - 交换文件结构的头段应包括FileDescription、FileName、FileSchema实例，且应该按此顺序出现。

    - 文件描述的名称FileDescription，记录交换内容的描述等信息，属性定义应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2  FileDescription属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Description | 交换内容描述 | LIST[1:?] OF String | √ |  |
| 2 | ImplementationLevel | 实现级别 | String | √ | 填写见注 |

注：ImplementationLevel（实现级别）：填写“2;1”。

    - 文件名的名称FileName，记录生成交换文件的计量软件名称、版本、软件开发商名称、文件生成时间等信息，属性定义应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3  FileName属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 文件名 | String | √ |  |
| 2 | TimeStamp | 文件生成日期时间 | String | √ | 填写见注1 |
| 3 | Author | 作者列表 | LIST[1:?] OF String | √ | 填写见注2 |
| 4 | Organization | 与作者相关的机构列表 | LIST[1:?] OF String | √ | 填写见注3 |
| 5 | PreprocessorVersion | 版本号 | String | √ |  |
| 6 | OriginatingSystem | 计量软件名称 | String | √ |  |
| 7 | Authorization | 软件开发商名称 | String | √ |  |

注：1  TimeStamp（文件生成日期时间）：应符合GB 7408中的4.2.1.1中规定的全日历扩展格式，并连接GB 7408的4.3.3或4.3.3.1中规定的一天中时间的扩展形式。日期和时间应用大写字母T隔开。

2  Author（作者列表）：可以为空。

3  Organization（与作者相关的机构列表）：可以为空。

    - 文件模式的名称FileSchema，记录文件的IFC版本信息，属性定义应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4  FileSchema属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SchemaIdentifiers | IFC版本信息 | LIST[1:?] OF String | √ | 填写见注 |

注：SchemaIdentifiers（IFC版本信息）：填写“IFC4”。

  - 数 据 段 实体

    - 建设项目的名称IfcProject，记录项目名称、编号等信息。IfcProject应聚合（IfcRelAggregates）一个IfcBQSumSet_GD（清单定额汇总工程量）、一个IfcSteelSumSet_GD（钢筋汇总量）和多个IfcBuilding（建筑），且应关联（IfcRelDefinesByProperties）一个IfcPropertySet（建设项目属性集）（见图5.2.5），属性定义应符合表5.2.5的规定。

图5.2.5  IfcProject实体关系

表5.2.5  IfcProject属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalId | 全局唯一标识 | String | √ |  |
| 2 | OwnerHistory | 修改历史 | IfcOwnerHistory |  | 填写见注1 |
| 3 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 4 | Description | 工程描述 | String |  |  |
| 5 | ObjectType | 对象类型 | String |  |  |
| 6 | LongName | 长名称 | String |  |  |
| 7 | Phase | 工程阶段 | String |  |  |
| 8 | RepresentationContexts | 工程上下文集合 | SET [1:?] OF IfcRepresentationContext | √ | 填写见注2 |
| 9 | UnitsInContext | 全局单位定义 | IfcUnitAssignment |  | 填写见注3 |

注：1  OwnerHistory（修改历史）：应符合《工业基础类平台规范》GB/T 25507的规定。

2 RepresentationContexts（工程上下文集合）：应包含一个

IfcGeometricRepresentationContext实例。

3UnitsInContext（全局单位定义）：应符合5.2.26的规定。

    - 工程上下文的名称IfcGeometricRepresentationContext，记录世界坐标系、空间维数、精度等信息，属性定义应符合表5.2.6的规定。

表5.2.6IfcGeometricRepresentationContext属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ContextIdentifier | 上下文标识 | String |  |  |
| 2 | ContextType | 上下文类型 | String | √ | 填写见注1 |
| 3 | CoordinateSpaceDimension | 空间维数 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 4 | Precision | 精度 | Double |  |  |
| 5 | WorldCoordinateSystem | 世界坐标系 | IfcAxis2Placement3D | √ |  |
| 6 | TrueNorth | 正北方向 | IfcDirection |  | 填写见注3 |

注：1    ContextType（上下文类型）：填写“Model”。

2 CoordinateSpaceDimension（工程上下文集合）：填写“3”。

3    TrueNorth（正北方向）：应为空。

    - 建设项目属性集的名称IfcPropertySet，包含计量工程编制信息、规则等属性项，属性定义应符合5.2.22的规定，属性项应按附录B.5的规定取值。

    - 单项工程的名称IfcBuilding。IfcBuilding，应聚合关联IfcBuildingStorey（楼层）（见图5.2.8），属性定义应符合表5.2.8的规定。

图 5.2.4  IfcPropertySet实体关系

表5.2.8IfcPropertySet属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalId | 全局唯一标识 | String | √ |  |
| 2 | OwnerHistory | 修改历史 | IfcOwnerHistory |  | 填写见注1 |
| 3 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 4 | Description | 工程描述 | String |  |  |
| 5 | ObjectType | 对象类型 | String |  |  |
| 6 | ObjectPlacement | 对象位置 | IfcObjectPlacement |  | 填写见注2 |
| 7 | Representation | 几何表示 | IfcProductRepresentation |  | 填写见注3 |
| 8 | LongName | 长名称 | String |  |  |
| 9 | CompositionType | 组成类型 | IfcElementCompositionEnum |  | 填写见注4 |
| 10 | ElevationOfRefHeight | 首层底标高 | Double |  | 填写见注5 |
| 11 | ElevationOfTerrain | 室外地坪标高 | Double |  | 填写见注6 |
| 12 | BuildingAddress | 项目地址 | String |  |  |

注：1  OwnerHistory（修改历史）：应符合《工业基础类平台规范》GB/T 25507的规定。

2  ObjectPlacement（对象位置）：应为IfcLocalPlacement实例，记录建筑的局部坐标系，IfcLocalPlacement属性定义应符合5.3.6的规定。

3  Representation（几何表示）：应为空。

4CompositionType（对象位置）：填写“.ELEMENT.”。

5  ElevationOfRefHeight（首层底标高）：应为绝对标高。

6ElevationOfTerrain（室外地坪标高）：应为绝对标高。

    - 楼层的名称IfcBuildingStorey，记录楼层标高等信息。IfcBuildingStorey应关联(IfcRelContainedInSpatialStructure)多个IfcElement_GD子类（构件），且应关联(IfcRelDefinesByProperties)一个IfcPropertySet（楼层扩展属性集）（见图5.2.9），属性定义应符合表5.2.9的规定。

图5.2.9IfcBuildingStorey实体关系

表5.2.9IfcBuildingStorey属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalId | 全局唯一标识 | String | √ |  |
| 2 | OwnerHistory | 修改历史 | IfcOwnerHistory |  | 填写见注1 |
| 3 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 4 | Description | 工程描述 | String |  |  |
| 5 | ObjectType | 对象类型 | String |  |  |
| 6 | ObjectPlacement | 对象位置 | IfcObjectPlacement |  | 填写见注2 |
| 7 | Representation | 几何表示 | IfcProductRepresentation |  | 填写见注3 |
| 8 | LongName | 长名称 | String |  |  |
| 9 | CompositionType | 组成类型 | IfcElementCompositionEnum |  | 填写见注4 |
| 10 | Elevation | 楼层底标高 | Double | √ | 填写见注5 |

注：1  OwnerHistory（修改历史）：应符合《工业基础类平台规范》GB/T 25507的规定。

2  ObjectPlacement（对象位置）：应为IfcLocalPlacement实例，记录建筑的局部坐标系，

IfcLocalPlacement属性定义应符合5.3.6的规定。

3Representation（几何表示）：应为空。

4CompositionType（对象位置）：填写“.ELEMENT.”。

5 Elevation（楼层底标高）：应为结构相对标高，相对于建筑首层底标高。

    - 楼层扩展属性集的名称IfcPropertySet，应包含楼层类型、标准层数等属性项,属性定义应符合5.2.22的规定，属性项应按附录B.6的规定取值。

    - 构件基类的名称IfcElement_GD，记录构件形状（Representation）、位置信息（ObjectPlacement）。IfcElement_GD应聚合（IfcRelAggregates）一个IfcElementQtySet_GD（构件工程量）、一个IfcBQElementQtySet_GD（清单/定额工程量）、一个IfcElementSteelSet_GD（构件钢筋量）（见图5.2.11），属性定义应符合表5.2.11的规定。构件类型及其形状表示应符合附录B.1的规定，构件属性应符合附录B.2的规定。

图5.2.11IfcElement_GD实体关系

表5.2.11IfcElement_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalId | 全局唯一标识 | String | √ |  |
| 2 | OwnerHistory | 修改历史 | IfcOwnerHistory |  | 填写见注1 |
| 3 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 4 | Description | 工程描述 | String |  |  |
| 5 | ObjectType | 对象类型 | String |  |  |
| 6 | ObjectPlacement | 对象位置 | IfcObjectPlacement |  | 填写见注2 |
| 7 | Representation | 几何表示 | IfcProductRepresentation |  | 填写见注3 |

注：1  OwnerHistory（修改历史）：应符合《工业基础类平台规范》GB/T 25507的规定。

2  ObjectPlacement（对象位置）：应为IfcLocalPlacement实例，记录建筑的局部坐标系，

IfcLocalPlacement属性定义应符合5.3.6的规定。

3  Representation（几何表示）：应为IfcProductDefinitionShape实例。

    - 构件形状的名称IfcProductDefinitionShape，记录构件的形状表示等信息，属性定义应符合表5.2.12的规定。

表5.2.12IfcProductDefinitionShape属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 名称 | String |  |  |
| 2 | Description | 描述 | String |  |  |
| 3 | Representations | 形状表示列表 | LIST [1:?] OF IfcRepresentation | √ | 填写见注 |

注：Representations（形状表示列表）：可包含多个形状表示，且应符合5.2.13的规定。

    - 形状表示的名称IfcShapeRepresentation，记录形状表示的上下文、类型和名称等信息，属性定义应符合表5.2.13的规定。

表5.2.13IfcShapeRepresentation属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ContextOfItems | 形状表示上下文 | IfcRepresentationContext | √ | 填写见注1 |
| 2 | RepresentationIdentifier | 形状表示名称 | String | √ | 填写见注2 |
| 3 | RepresentationType | 形状表示类型 | String | √ | 填写见注3、4 |
| 4 | Items | 几何表示项集合 | IfcRepresentationItem | √ | 填写见注5、6 |

注：1ContextOfItems（形状表示上下文）：应为IfcGeometricRepresentationSubContext实例。2 RepresentationIdentifier（形状表示名称）：Axis=轴线/曲线；Box=包围盒；Profile=

轮廓；Body=体。

3 RepresentationType（形状表示类型）：Curve2D=二维曲线；SweptSolid=扫掠体；Brep=多面体；AdvancedBrep=Brep体；BoundingBox=包围盒。

4  当RepresentationIdentifier=Axis时，RepresentationType应为Curve2D；

当RepresentationIdentifier=Box时，RepresentationType应为BoundingBox；

当RepresentationIdentifier=Profile时，RepresentationType应为Curve2D；

当RepresentationIdentifier=Body时，RepresentationType应为SweptSolid或Brep或

AdvancedBrep。

5 Items（形状表示项集合）：应含且仅含一个几何表示项（IfcRepresentationItem）

6  当RepresentationIdentifier=Axis时，几何表示项应为IfcBoundedCurve（二维轴线线段），宜为二维直线段或二维圆弧线段（应符合5.3的规定）；

当RepresentationIdentifier=Box时，几何表示项应为IfcBoundingBox（包围盒）；

当RepresentationIdentifier=Profile时，轮廓不带洞时几何表示项应为

IfcCompositeCurve（二维多边形），且应为二维、首尾封闭且不自交；轮廓带洞时几何表

示项应为IfcFace（平面），且坐标应为二维；

当RepresentationType=SweptSolid时，几何表示项应为拉伸体（IfcExtrudedAreaSolid）

或旋转体（IfcRevolvedAreaSolid）；

当RepresentationType=Brep时，几何表示项应为IfcFacetedBrep（多面体）；

当RepresentationType=AdvancedBrep时，几何表示项应为IfcAdvancedBrep（Brep体）。

    - 形状表示上下文的名称IfcGeometricRepresentationSubContext，记录世界坐标系、空间维数、精度等信息，属性定义应符合表5.2.14的规定。

表5.2.14IfcGeometricRepresentationSubContext属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ContextIdentifier | 上下文标识 | String |  |  |
| 2 | ContextType | 上下文类型 | String | √ | 填写见注1 |
| 3 | CoordinateSpaceDimension | 空间维数 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 4 | Precision | 精度 | Double |  |  |
| 5 | WorldCoordinateSystem | 世界坐标系 | IfcAxis2Placement3D | √ |  |
| 6 | TrueNorth | 正北方向 | IfcDirection |  | 填写见注3 |
| 7 | ParentContext | 父上下文 | IfcGeometricRepresentationContext | √ | 填写见注4 |
| 8 | TargetScale | 缩放比例 | Double | √ | 填写见注5 |
| 9 | TargetView | 视图类型 | IfcGeometricProjectionEnum | √ | 填写见注6 |
| 10 | UserDefinedTargetView | 用户定义视图 | String |  |  |

注：1ContextType（上下文类型）：填写“Model”。

2 CoordinateSpaceDimension（空间维数）：填写“3”。

3  TrueNorth（正北方向）：应为空。

4  ParentContext（父上下文）：应引用工程的上下文，见5.2.6。

5  TargetScale（缩放比例）：填写“1.0”。

6  TargetView（视图类型）：填写“.MODEL_VIEW.”。

  - 柱截面配筋和梁跨配筋

    - 柱截面纵筋的名称IfcColumnSectionVertBar_GD，记录纵筋位置、钢筋信息，属性定义应符合表5.2.15的规定。

表5.2.15IfcColumnSectionVertBar_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 序号 | Integer | √ | 填写见注1 |
| 2 | Pt | 纵筋位置点 | IfcCartesianPoint | √ | 填写见注2 |
| 3 | BarInfo | 钢筋信息 | String | √ | 填写见注3 |

注：1ID（序号）：同一柱纵筋和箍筋无重复。

2Pt（纵筋位置点）：应在柱截面的局部坐标系下，特殊地，矩形和圆形截面局部坐标系应

以中心点为原点。

3    BarInfo（钢筋信息）：输入格式应符合附录B.3的规定。

    - 柱截面箍筋的名称IfcColumnSectionHoopBar_GD，记录钢筋信息和纵筋关系，属性定义应符合表5.2.16的规定。

表5.2.16IfcColumnSectionHoopBar_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 序号 | Integer | √ | 填写见注1 |
| 2 | Radius | 圆形箍筋半径 | Double |  | 填写见注2 |
| 3 | BarInfo | 钢筋信息 | String | √ | 填写见注3 |
| 4 | VertBarPts | 纵筋序列 | LIST [0:?] OF IfcColumnSectionVertBar_GD | √ |  |

注：1  ID（序号）：同一柱纵筋和箍筋无重复。

2    Radius（圆形箍筋半径）：非圆形箍筋应为空。

3    BarInfo（钢筋信息）：输入格式应符合附录B.3的规定。

    - 梁跨的名称IfcBeamSpan_GD，记录梁跨上钢筋信息，属性定义应符合表5.2.17的规定。

表5.2.17IfcBeamSpan_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 序号 | Integer | √ | 填写见注1 |
| 2 | ESptParam | 终点处支座点距梁起点距离 | Double | √ |  |
| 3 | SSptType | 起点处支座类型 | IfcSptType_GD |  | 填写见注2 |
| 4 | SSptLeft | 起点处支座左长 | Double |  | 填写见注3 |
| 5 | SSptRight | 起点处支座右长 | Double |  | 填写见注3 |
| 6 | ESptType | 终点处支座类型 | IfcSptType_GD | √ |  |
| 7 | ESptLeft | 终点处支座左长 | Double |  | 填写见注4 |
| 8 | ESptRight | 终点处支座右长 | Double |  | 填写见注4 |
| 9 | SectionWidth | 跨截面宽度 | Double |  | 填写见注5 |
| 10 | SectionHeight | 跨截面高度 | Double |  | 填写见注6 |
| 11 | StartPtTopElev | 跨起点顶标高 | Double |  | 填写见注7 |
| 12 | EndPtTopElev | 跨终点顶标高 | Double |  | 填写见注8 |
| 13 | LeftPileBar | 左支座筋 | String | √ |  |
| 14 | SpanBar | 跨中筋 | String | √ |  |
| 15 | RightPileBar | 右支座筋 | String | √ |  |
| 16 | BottomBar | 下部钢筋 | String | √ |  |
| 17 | SideBar | 侧面原位标注筋 | String | √ |  |
| 18 | HoopBar | 箍筋 | String | √ |  |

注：1  ID（序号）：第一跨应为0，第二跨应为1，后续跨应依次顺序编号。

2    SSptType（起点处支座类型）：SPT_XTKWDZZ=悬挑跨无端支座；SPT_JLQ=剪力墙；SPT_Beam=

梁；SPT_Column=柱/端柱/暗柱。非第一跨时，应为空。

3    SSptLeft（起点处支座左长）、SSptRight（起点处支座右长）：左悬挑跨或非第一跨时，

应为空；其他情况不应为空。

4  ESptLeft（终点处支座左长）、ESptRight（终点处支座右长）：右悬挑跨时，应为空；

其他情况不应为空。

5  SectionWidth（跨截面宽度）：跨截面宽度和梁截面宽度相同时，应为空；其他情况不应

为空。

6  SectionHeight（跨截面高度）：跨截面高度和梁截面高度相同时，应为空；其他情况不

应为空。

7  StartPtTopElev(跨起点顶标高）：跨起点顶标高和梁起点顶标高相同时，应为空；其他

情况不应为空。单位应为m。

8  EndPtTopElev（跨终点顶标高）：跨终点顶标高和梁终点顶标高相同时，应为空；其他情

况不应为空。单位应为m。

    - 梁跨吊筋的名称IfcBeamHangBar_GD，记录梁跨上吊筋信息，属性定义应符合表5.2.18的规定。

表5.2.18IfcBeamHangBar_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SpanID | 序号 | Integer | √ | 填写见注1 |
| 2 | Param | 吊筋点距梁起点距离 | Double | √ |  |
| 3 | BarInfo | 吊筋 | IfcSptType_GD | √ | 填写见注2 |
| 4 | AddBar | 次梁附加箍筋 | Double | √ | 填写见注2 |

注：1SpanID（序号）：SpanID应与梁跨ID相同。

2BarInfo（吊筋）、AddBar （次梁附加箍筋）：填写格式详见附录B.3。

  - 构件关系

    - 洞口扣减关系的名称IfcRelVoidsElement_GD，记录门窗洞口与墙、板的扣减关系，属性定义应符合表5.2.19-1的规定，属性定义表中RelatingBuildingElement（被扣减的建筑构件）、RelatedOpeningElement（洞口构件）应符合表5.2.19-2的规定。

表5.2.19-1  IfcRelVoidsElement_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalId | 全局唯一标识 | String | √ |  |
| 2 | OwnerHistory | 修改历史 | IfcOwnerHistory |  | 填写见注 |
| 3 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 4 | Description | 工程描述 | String |  |  |
| 5 | RelatingBuildingElement | 被扣减的建筑构件 | IfcElement_GD | √ |  |
| 6 | RelatedOpeningElement | 洞口构件 | IfcElement_GD | √ |  |

注：OwnerHistory（修改历史）：应符合《工业基础类平台规范》GB/T 25507的规定。

表5.2.19-2  洞口扣减关系表

| 序号 | 被扣减的建筑构件 | 洞口构件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪力墙、砌体墙 | 门、窗、门联窗、墙洞 |
| 2 | 现浇板 | 板洞 |
| 3 | 筏板 | 集水坑 |

    - 组合关系的名称IfcRelAggregates，记录构件整体与部分关系，属性定义应符合表5.2.20的规定。

表5.2.20IfcRelAggregates属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalId | 全局唯一标识 | String | √ |  |
| 2 | OwnerHistory | 修改历史 | IfcOwnerHistory |  | 填写见注1 |
| 3 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 4 | Description | 工程描述 | String |  |  |
| 5 | RelatingObject | 整体构件 | IfcElement_GD | √ | 填写见注2 |
| 6 | RelatedObjects | 部分构件集合 | SET [1:?] OF IfcElement_GD | √ | 填写见注3 |

注：1OwnerHistory（修改历史）：应符合《工业基础类平台规范》GB/T 25507的规定。

2RelatingObject（整体构件）：应为楼梯、飘窗、老虎窗。

3  RelatedObjects（部分构件集合）：应为除楼梯、飘窗、老虎窗的其他构件。

    - 依附关系的名称IfcRelConnectsElements_GD，记录依附构件的信息，属性定义应符合表5.2.21-1的规定，属性定义表中RelatingElement(构件)、RelatedElement(依附构件) 应符合表5.2.21-2的规定。

表5.2.21-1  IfcRelConnectsElements_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalId | 全局唯一标识 | String | √ |  |
| 2 | OwnerHistory | 修改历史 | IfcOwnerHistory |  | 填写见注 |
| 3 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 4 | Description | 工程描述 | String |  |  |
| 5 | RelatingElement | 构件 | IfcElement_GD | √ |  |
| 6 | RelatedElement | 依附构件 | IfcElement_GD | √ |  |

注：OwnerHistory（修改历史）：应符合《工业基础类平台规范》GB/T 25507的规定。

表5.2.21-2  依附关系表

| 序号 | 构件 | 依附构件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙 | 墙垛、墙面、墙裙、踢脚 |
| 2 | 板 | 受力筋 |
| 3 | 柱 | 独立柱装修 |
| 4 | 梁 | 单梁装修 |
| 5 | 筏板 | 筏板主筋 |

  - 属性集及属性

    - 属性集的名称IfcPropertySet，应包含多个属性项，属性定义应符合表5.2.22的规定。

表5.2.22IfcPropertySet属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalId | 全局唯一标识 | String | √ |  |
| 2 | OwnerHistory | 修改历史 | IfcOwnerHistory |  | 填写见注1 |
| 3 | Name | 名称 | String |  |  |
| 4 | Description | 描述 | String |  |  |
| 5 | HasProperties | 属性项集合 | SET [1:?] OF IfcProperty | √ | 填写见注2 |

注：1  OwnerHistory（修改历史）：应符合《工业基础类平台规范》GB/T 25507的规定。

2HasProperties（属性项集合）：应包含一个IfcPropertySingleValue实例。

    - 属性项的名称IfcPropertySingleValue，应包含属性名称、描述、值、单位等信息，属性定义应符合表5.2.23的规定。

表5.2.23IfcPropertySingleValue属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 属性名称 | String | √ |  |
| 2 | Description | 描述 | String |  |  |
| 3 | NominalValue | 属性值 | IfcValue | √ | 填写见注1 |
| 4 | Unit | 单位 | IfcUnit |  | 填写见注2 |

注：1 NominalValue（属性值）：应为INTEGER、REAL、BOOLEAN、STRING其中之一。

2  Unit（单位）：应符合5.2.25或5.2.26的规定。

  - 单位

    - 全局单位定义的名称IfcUnitAssignment，应包含一组单位，且相同类型的单位只能定义一个，属性定义应符合表5.2.24的规定。

表5.2.24IfcUnitAssignment属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Units | 单位集合 | SET [1:?] OF IfcUnit | √ | 填写见注 |

注： Units（单位集合）：应包含一个单位，所有单位应为IfcConversionBasedUnit或IfcSIUnit

实例。

    - 标准单位的名称IfcSIUnit，应包含单位名称、类型等信息，属性定义应符合表5.2.25的规定。

表5.2.25IfcSIUnit属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimensions | 基本单位指数 | IfcDimensionalExponents | √ | 填写见注1 |
| 2 | UnitType | 单位类型 | IfcUnitEnum | √ | 填写见注2 |
| 3 | Prefix | 倍数 | IfcSIPrefix |  | 填写见注3 |
| 4 | Name | 单位名称 | IfcSIUnitName | √ | 填写见注4 |

注：1Dimensions（基本单位指数）：填写“*”。

2 UnitType（单位类型）：ABSORBEDDOSEUNIT=吸收剂量单位；AMOUNTOFSUBSTANCEUNIT=物质量单位；AREAUNIT=面积单位；DOSEEQUIVALENTUNIT=剂量等效单位；ELECTRICCAPACITANCEUNIT=电容单位；ELECTRICCHARGEUNIT=电荷单位；ELECTRICCONDUCTANCEUNIT=电导单位；ELECTRICCURRENTUNIT=电流单位；ELECTRICRESISTANCEUNIT=电阻单位；ELECTRICVOLTAGEUNIT=电压单位；ENERGYUNIT=能量单位；FORCEUNIT=力单位；FREQUENCYUNIT=频率单位；ILLUMINANCEUNIT=照度单位；INDUCTANCEUNIT=电感单位；LENGTHUNIT=长度单位；LUMINOUSFLUXUNIT=光通量单位；LUMINOUSINTENSITYUNIT=光强单位；MAGNETICFLUXDENSITYUNIT=磁通密度单位；MAGNETICFLUXUNIT=磁通单位；MASSUNIT=质量单位；PLANEANGLEUNIT=平面角度单位；POWERUNIT=动力单位；PRESSUREUNIT=压强单位；RADIOACTIVITYUNIT=放射性强度单位；SOLIDANGLEUNIT=立体角单位；THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT=热力学温度单位；TIMEUNIT=时间单位；VOLUMEUNIT=体积单位；

3 Prefix（倍数）：应为单位的十进制倍数，EXA=10^18；PETA=10^15；TERA=10^12；GIGA=10^9；MEGA=10^6；KILO=10^3；HECTO=10^2；DECA=10；DECI=10^-1；CENTI=10^-2；MILLI=10^-3；MICRO=10^-6；NANO=10^-9；PICO=10^-12；FEMTO=10^-15；ATTO=10^-18。

4  Name（单位名称）：AMPERE=安培；BECQUEREL=贝克勒尔；CANDELA=烛光；COULOMB=库仑；CUBIC_METRE=立方米；DEGREE_CELSIUS=摄氏度；FARAD=法拉；GRAM=克；GRAY=戈瑞；HENRY=亨利；HERTZ=赫兹；JOULE=焦耳；KELVIN=开；LUMEN=流明；LUX=勒克斯；METRE=米；MOLE=摩尔；NEWTON=牛顿；OHM=欧姆；PASCAL=帕斯卡；RADIAN=弧度；SECOND=秒；SIEMENS=西门子； SIEVERT=西弗特；SQUARE_METRE=平方米；STERADIAN=球面度；TESLA=特斯拉；VOLT=伏特；WATT=瓦特；WEBER=韦伯。

    - 转换单位的名称IfcConversionBasedUnit，和标准单位有倍数的关系，记录了转换系数、量纲指数等信息，属性定义应符合表5.2.26的规定。

表5.2.26IfcConversionBasedUnit属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimensions | 量纲指数组 | IfcDimensionalExponents | √ |  |
| 2 | UnitType | 单位类型 | IfcUnitEnum | √ | 填写见注1 |
| 3 | Name | 单位名称 | String | √ | 填写见注2 |
| 4 | ConversionFactor | 转换系数及单位 | IfcMeasureWithUnit | √ |  |

注：1UnitType（单位类型）：同5.2.25。

2  Name（单位名称）：不能为空字符串。

    - 量纲指数组的名称IfcDimensionalExponents，记录了七个基本量量纲的乘积指数，属性定义应符合表5.2.27的规定。

表5.2.27IfcDimensionalExponents属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LengthExponent | 长度量纲指数 | Integer | √ |  |
| 2 | MassExponent | 质量量纲指数 | Integer | √ |  |
| 3 | TimeExponent | 时间量纲指数 | Integer | √ |  |
| 4 | ElectricCurrentExponent | 电流量纲指数 | Integer | √ |  |
| 5 | ThermodynamicTemperatureExponent | 热力学温度量纲指数 | Integer | √ |  |
| 6 | AmountOfSubstanceExponent | 物质量量纲指数 | Integer | √ |  |
| 7 | LuminousIntensityExponent | 光强量纲指数 | Integer | √ |  |

    - 转换系数及单位的名称IfcMeasureWithUnit，记录了转换系数、标准单位，属性定义应符合表5.2.28的规定。

表5.2.28IfcMeasureWithUnit属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ValueComponent | 转换系数 | IfcValue | √ | 填写见注1 |
| 2 | UnitComponent | 单位 | IfcUnit | √ | 填写见注2 |

注：1ValueComponent（转换系数）：应为Double类型值。

2 UnitComponent（单位）：应为标准单位。

5.3  几何描述

- 基 本 几 何

- 二/三维点的名称IfcCartesianPoint，记录点坐标信息，属性定义应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1  IfcCartesianPoint属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordinates | 点坐标 | LIST [2:3] OF Double | √ | 填写见注 |

注：Coordinates（点坐标）：当为三维点时，Coordinates应含且仅含三个实数，第一个实数应为点的X坐标，第二个实数应为点的Y坐标，第三个实数应为点的Z坐标。当为二维点时，Coordinates应含且仅含二个实数，第一个实数应为点的X坐标，第二个实数应为点的Y坐标。

- 二/三维方向的名称IfcDirection，记录方向坐标信息，属性定义应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2  IfcDirection属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DirectionRatios | 方向坐标 | LIST [2:3] OF Double | √ | 填写见注 |

注：DirectionRatios（方向坐标）：当为三维方向时，DirectionRatios应含且仅含三个实数，第一个实数应为方向的X坐标，第二个实数应为方向的Y坐标，第三个实数应为方向的Z坐标。当为二维方向时，Coordinates应含且仅含二个实数，第一个实数应为方向的X坐标，第二个实数应为方向的Y坐标。DirectionRatios列表中实数不能同时为0。

- 一维坐标系的名称IfcAxis1Placement，记录坐标系的原点、轴方向等信息，属性定义应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3  IfcAxis1Placement属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Location | 原点 | IfcCartesianPoint | √ | 填写见注1 |
| 2 | Axis | 轴方向 | IfcDirection | √ | 填写见注2 |

注：1Location（原点）：应为三维点。

2 Axis（轴方向）：应为三维方向。

- 二维坐标系的名称IfcAxis2Placement2D，记录坐标系的原点、轴方向等信息，Y轴方向计算得出，应垂直于RefDirection且满足右手法则，属性定义应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4  IfcAxis2Placement2D属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Location | 原点 | IfcCartesianPoint | √ | 填写见注1 |
| 2 | RefDirection | X轴 | IfcDirection | √ | 填写见注2 |

注：1 Location（原点）：应为二维点。

2 RefDirection（X轴）：应为二维方向。

- 三维坐标系的名称IfcAxis2Placement3D，记录坐标系的原点、轴方向等信息，X轴方向计算得出，应满足Axis、RefDirection在同一平面上，垂直于Axis，和RefDirection夹角为锐角。Y轴方向计算得出，应垂直于Axis，RefDirection且满足右手定则。属性定义应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5  IfcAxis2Placement3D属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Location | 原点 | IfcCartesianPoint | √ | 填写见注1 |
| 2 | Axis | Z轴 | IfcDirection | √ | 填写见注2 |
| 3 | RefDirection | X轴参考 | IfcDirection | √ | 填写见注3 |

注：1 Location（原点）：应为三维点。

2    Axis（Z轴）：应为三维方向。

3    RefDirection（X轴参考）：应为三维方向，不应和Axis平行。

- 几何位置的名称IfcLocalPlacement，记录产品的绝对位置或相对位置，属性定义应符合表5.3.6的规定。

表5.3.6  IfcLocalPlacement属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PlacementRelTo | 相对位置 | IfcObjectPlacement |  | 填写见注1 |
| 2 | RelativePlacement | 坐标系 | IfcAxis2Placement | √ | 填写见注2 |

注：1    PlacementRelTo（相对位置）：应为IfcLocalPlacement实例，记录相对的几何位置信息。当为绝对位置时，应为空。

2RelativePlacement（坐标系）：应为IfcAxis2Placement2D或IfcAxis2Placement3D实例。

- 包围盒的名称IfcBoundingBox，记录包围盒的长、宽、高和位置信息。IfcBoundingBox应为长方体，且各边应分别平行于对象坐标系的X、Y、Z轴，属性定义应符合表5.3.7的规定。

表5.3.7  IfcBoundingBox属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corner | 左下角点 | IfcCartesianPoint | √ | 填写见注1 |
| 2 | XDim | 长 | Double | √ | 填写见注2 |
| 3 | YDim | 宽 | Double | √ | 填写见注3 |
| 4 | ZDim | 高 | Double | √ | 填写见注4 |

注：1    Corner（左下角点）：应为三维点。

2    XDim（长）：平行于X轴的边长，应为大于0的实数。

3YDim（宽）：平行于Y轴的边长，应为大于0的实数。

4ZDim（高）：平行于Z轴的边长，应为大于0的实数。

- 异型开轮廓的名称IfcArbitraryOpenProfileDef，记录轮廓类型和曲线信息。IfcArbitraryOpenProfileDef不应自交，属性定义应符合表5.3.8的规定。

表5.3.8  IfcArbitraryOpenProfileDef属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ProfileType | 轮廓类型 | IfcProfileTypeEnum | √ | 填写见注1 |
| 2 | ProfileName | 轮廓名称 | String |  |  |
| 3 | Curve | 曲线 | IfcBoundedCurve | √ | 填写见注2 |

注 1 ProfileType（轮廓类型）：填写“.CURVE.”。

2    Curve（曲线）：应为IfcBSplineCurveWithKnots、IfcRationalBSplineCurveWithKnots、IfcCompositeCurve、IfcPolyline、IfcTrimmedCurve其中之一的实例，且为二维曲线。

- 异型闭轮廓的名称IfcArbitraryClosedProfileDef，记录轮廓类型和曲线信息。IfcArbitraryClosedProfileDef应封闭且不自交，属性定义应符合表5.3.9的规定。

表5.3.9  IfcArbitraryClosedProfileDef属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ProfileType | 轮廓类型 | IfcProfileTypeEnum | √ | 填写见注1 |
| 2 | ProfileName | 轮廓名称 | String |  |  |
| 3 | OuterCurve | 曲线 | IfcCurve | √ | 填写见注2 |

注：1    ProfileType（轮廓类型）：填写“.AREA.”。

2    Curve（曲线）：应为IfcBSplineCurveWithKnots、IfcRationalBSplineCurveWithKnots、

IfcCompositeCurve、IfcPolyline、IfcCircle、IfcEllipse其中之一的实例，且为二维封闭曲线。

- 带洞异型闭轮廓的名称IfcArbitraryProfileDefWithVoids，记录轮廓类型和曲线信息，属性定义应符合表5.3.10的规定。

表5.3.10  IfcArbitraryProfileDefWithVoids属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ProfileType | 轮廓类型 | IfcProfileTypeEnum | √ | 填写见注1 |
| 2 | ProfileName | 轮廓名称 | String |  |  |
| 3 | OuterCurve | 曲线 | IfcCurve | √ | 填写见注2 |
| 4 | InnerCurves | 洞口列表 | SET [1:?] OF IfcCurve | √ | 填写见注 3 |

注：1 ProfileType（轮廓类型）：填写“.AREA.”。

2    Curve（曲线）：应为IfcBSplineCurveWithKnots、IfcRationalBSplineCurveWithKnot

、IfcCompositeCurve、IfcPolyline、IfcCircle、IfcEllipse其中之一的实例，且为二维封闭曲线。

3    InnerCurves（洞口列表）：应至少包含一条曲线，所有曲线应为IfcBSplineCurveWithKnots、

、IfcRationalBSplineCurveWithKnots、IfcCompositeCurve、IfcPolyline、

IfcCircle、IfcEllipse其中之一的实例，且为二维、封闭、不自交曲线。

- 曲 线

- 二/三维圆的名称IfcCircle，记录圆的半径、圆心等信息，属性定义应符合表5.3.11的规定。

表5.3.11  IfcCircle属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Position | 圆心位置 | IfcAxis2Placement | √ | 填写见注1 |
| 2 | Radius | 半径 | Double | √ | 填写见注2 |

注：1    Position（圆心位置）：当为二维圆时，应为IfcAxis2Placement2D实例，IfcAxis2Placement2D的Location属性值应为圆心坐标，RefDirection属性值应为（1,0）方向；当为三维圆时，应为IfcAxis2Placement3D实例，圆定义在IfcAxis2Placement3D的XY平面上，IfcAxis2Placement3D的Location属性值应为圆心坐标；

2    Radius（半径）：应为大于0的实数。

- 二/三维椭圆的名称IfcEllipse，记录椭圆的圆心、长短半径等信息，属性定义应符合表5.3.12的规定。

表5.3.12  IfcEllipse属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Position | 圆心位置 | IfcAxis2Placement | √ | 填写见注1 |
| 2 | SemiAxis1 | 半径1 | Double | √ | 填写见注2 |
| 3 | SemiAxis2 | 半径2 | Double | √ | 填写见注3 |

注：1 Position（圆心位置）：当为二维椭圆时，应为IfcAxis2Placement2D实例，IfcAxis2Placement2D的Location属性值应为圆心坐标，RefDirection属性值应为SemiAxis1半径方向。当为三维椭圆时，应为IfcAxis2Placement3D实例，椭圆定义在IfcAxis2Placement3D的XY平面上，IfcAxis2Placement3D的Location属性值应为圆心坐标，IfcAxis2Placement3D的X轴方向应为SemiAxis1半径方向；

2    SemiAxis1（半径1）：应为大于0的实数。

3    SemiAxis2（半径2）：应为大于0的实数。

- 二/三维多义线的名称IfcPolyline，记录多义线上的点坐标，属性定义应符合表5.3.13的规定。

表5.3.13  IfcPolyline属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Points | 点列表 | LIST [2:?] OF IfcCartesianPoint | √ | 填写见注 |

注：Points（点列表）：应只含2个IfcCartesianPoint实例，且所有点的维数应一致。当多以

线封闭时，最后一点应为第一点。

- 二维直线段的名称IfcPolyline，记录直线的起点、终点坐标，属性定义应符合表5.3.14的规定。

表5.3.14  IfcPolyline属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Points | 点列表 | LIST [2:?] OF IfcCartesianPoint | √ | 填写见注 |

注：Points（点列表）：应只含2个IfcCartesianPoint实例，且所有点应为二维。

- 修剪线段的名称IfcTrimmedCurve，记录被修剪的曲线和修剪端点等信息，属性定义应符合表5.3.15的规定。

表5.3.15  IfcTrimmedCurve属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BasisCurve | 被修剪曲线 | IfcCurve | √ | 填写见注1 |
| 2 | Trim1 | 修剪点1 | SET [1:2] OF IfcTrimmingSelect | √ | 填写见注2 |
| 3 | Trim2 | 修剪点2 | SET [1:2] OF IfcTrimmingSelect | √ | 填写见注2 |
| 4 | SenseAgreement | 圆弧方向与BasisCurve方向是否一致 | BOOLEAN | √ |  |
| 5 | MasterRepresentation | 修剪方式 | IfcTrimmingPreference | √ | 填写见注3 |

注：1 BasisCurve（被修剪曲线）：应为IfcBSplineCurveWithKnots，或IfcRationalBSplineCurveWithKnots，或IfcCompositeCurve，或IfcPolyline，或IfcCircle，或IfcEllipse实例。

2    Trim1（修剪点1）、Trim2（修剪点2）：应为含且仅含有一个曲线参数或修剪点的集合。

3    MasterRepresentation （修剪方式）：当Trim1、Trim2中是曲线参数时，填写

“.PARAMETER.”；当Trim1、Trim2中是修剪点时，填写“.CARTESIAN.”。

- 二维圆弧线段的名称IfcTrimmedCurve，记录圆弧的半径、起点、终点等信息，属性定义应符合表5.3.16的规定。

表5.3.16  IfcTrimmedCurve属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BasisCurve | 被修剪曲线 | IfcCurve | √ | 填写见注1 |
| 2 | Trim1 | 修剪点1 | SET [1:2] OF IfcTrimmingSelect | √ | 填写见注2 |
| 3 | Trim2 | 修剪点2 | SET [1:2] OF IfcTrimmingSelect | √ | 填写见注2 |
| 4 | SenseAgreement | 圆弧方向与BasisCurve方向是否一致 | BOOLEAN | √ |  |
| 5 | MasterRepresentation | 修剪方式 | IfcTrimmingPreference | √ | 填写见注3 |

注：1 BasisCurve（被修剪曲线）：应为IfcCircle实例。

2Trim1（修剪点1）、Trim2（修剪点2）：应为含且仅含有一个曲线参数或修剪点的集合，圆弧参数范围应为0～2π。Trim1的参数值应小于Trim2的参数值。

3MasterRepresentation（修剪方式）：填写“.PARAMETER.”。

- 二维椭圆弧线段的名称IfcTrimmedCurve，记录椭圆弧的长短半径、起点、终点等信息，属性定义应符合表5.3.17的规定。

表5.3.17  IfcTrimmedCurve属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BasisCurve | 被修剪曲线 | IfcCurve | √ | 填写见注1 |
| 2 | Trim1 | 修剪点1 | SET [1:2] OF IfcTrimmingSelect | √ | 填写见注2 |
| 3 | Trim2 | 修剪点2 | SET [1:2] OF IfcTrimmingSelect | √ | 填写见注2 |
| 4 | SenseAgreement | 圆弧方向与BasisCurve方向是否一致 | BOOLEAN | √ |  |
| 5 | MasterRepresentation | 修剪方式 | IfcTrimmingPreference | √ | 填写见注3 |

注：1 BasisCurve（被修剪曲线）：应为IfcEllipse实例。

2Trim1（修剪点1）、Trim2（修剪点2）应为含且仅含有一个曲线参数或修剪点的集合，椭圆弧参数范围应为0～2π。Trim1的参数值应小于Trim2的参数值。

3MasterRepresentation（修剪方式）：填写“.PARAMETER.”。

- 组合曲线的名称IfcCompositeCurve，记录组合曲线中每一条线段的信息，属性定义应符合表5.3.18的规定。

表5.3.18  IfcCompositeCurve属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Segments | 边列表 | LIST [1:?] OF IfcCompositeCurveSegment | √ | 填写见注 |
| 2 | SelfIntersect | 自交标志 | Boolean | √ |  |

注：Segments（边列表）：至少包含2条边，所有边维数应一致。

- 组合曲线段的名称IfcCompositeCurveSegment，记录线段、线段过渡等信息，属性定义应符合表5.3.19的规定。

表5.3.19  IfcCompositeCurveSegment属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transition | 过渡类型 | IfcTransitionCode | √ | 填写见注1 |
| 2 | SameSense | 是否和ParentCurve同向 | Boolean | √ | 填写见注2 |
| 3 | ParentCurve | 线段 | IfcCurve | √ | 填写见注2 |

注：1 Transition（过渡类型）：和下一线段连接过渡类型，DISCONTINUOUS=不连接；CONTINUOUS=连接；CONTSAMEGRADIENT=连接，且连接点处切向量平行，方向相同。CONTSAMEGRADIENTSAMECURVATURE=连接，且连接点处切向量平行，方向相同，且曲率相同。

2    SameSense（同向）：和ParentCurve同向时填写“TRUE”，否则填写“FALSE”。

3    ParentCurve（线段）：应为IfcBSplineCurveWithKnots、

IfcRationalBSplineCurveWithKnots、IfcTrimmedCurve、IfcPolyline其中之一的实例。

- 二维多边形的名称IfcCompositeCurve，应符合5.3.18的规定，且应封闭、不自交，其中的组合线段都应为二维线段。

- B样条曲线段的名称IfcBSplineCurveWithKnots，记录样条曲线的控制点、次数等信息，属性定义应符合表5.3.21的规定。

表5.3.21  IfcBSplineCurveWithKnots属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Degree | 阶数 | Integer | √ | 填写见注1 |
| 2 | ControlPointsList | 控制点列表 | LIST [2:?] OF IfcCartesianPoint | √ | 填写见注2 |
| 3 | CurveForm | 曲线形式 | IfcBSplineCurveForm | √ | 填写见注3 |
| 4 | ClosedCurve | 是否封闭 | Boolean | √ |  |
| 5 | SelfIntersect | 是否自交 | Boolean | √ | 填写见注8 |
| 6 | KnotMultiplicities | 节点重复度列表 | LIST [2:?] OF Integer | √ | 填写见注4、6 |
| 7 | Knots | 节点列表 | LIST [2:?] OF Double | √ | 填写见注5、6 |
| 8 | KnotSpec | 节点类型 | IfcKnotType | √ | 填写见注7 |

注：1    Degree（阶数）：应为大于0整数。

2    ControlPointsList（控制点列表）：应至少包含2个控制点，且所有控制点维数应一致。

3    CurveForm（曲线形式）：POLYLINE_FORM=折线；CIRCULAR_ARC=圆弧或整圆；ELLIPTIC_ARC=

椭圆弧或整椭圆；PARABOLIC_ARC=有限长度的抛物线弧；HYPERBOLIC_ARC=有限长度的双曲线弧；UNSPECIFIED=未指定。

4    KnotMultiplicities（节点重复度列表）：该列表定义了在构造节点阵列时，节点列表中的

每个节点将被重复的次数。应至少包含2个重复度。令M为所有重复度的和，K为控制点个

数，D为Degree，则应满足如下公式：M=K+D+1。

5    Knots（节点列表）：至少包含2个节点值，且节点不得重复。

6    KnotMultiplicities和Knots两个列表中元素个数应相同。

7    KnotSpec（节点类型）：UNIFORM_KNOTS=均匀B样条曲线的结点形式；QUASI_UNIFORM_KNOTS=

准均匀B样条曲线的结点形式；PIECEWISE_BEZIER_KNOTS=分段贝塞尔曲线的结点形式；

UNSPECIFIED=未指定。

8  SelfIntersect（是否自交）：填写“FALSE”。

- 有理B样条曲线段的名称IfcRationalBSplineCurveWithKnots，记录样条曲线的控制点、次数等信息，属性定义应符合表5.3.22的规定。

表5.3.22  IfcRationalBSplineCurveWithKnots属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Degree | 阶数 | Integer | √ | 填写见注1 |
| 2 | ControlPointsList | 控制点列表 | LIST [2:?] OF IfcCartesianPoint | √ | 填写见注1 |
| 3 | CurveForm | 曲线形式 | IfcBSplineCurveForm | √ | 填写见注1 |
| 4 | ClosedCurve | 是否封闭 | Boolean | √ |  |
| 5 | SelfIntersect | 是否自交 | Boolean | √ | 填写见注1 |
| 6 | KnotMultiplicities | 节点重复度列表 | LIST [2:?] OF Integer | √ | 填写见注1 |
| 7 | Knots | 节点列表 | LIST [2:?] OF Double | √ | 填写见注1 |
| 8 | KnotSpec | 节点类型 | IfcKnotType | √ | 填写见注1 |
| 9 | WeightsData | 权重列表 | LIST [2:?] OF Double | √ | 填写见注2 |

注：1  Degree（阶数）、ControlPointsList（控制点列表）、CurveForm（曲线形式）、SelfIntersect（是否自交）、KnotMultiplicities（节点重复度列表）、Knots（节点列表）、KnotSpec（节点类型）：同5.3.21。

2WeightsData（权重列表）：权重个数应等于控制点个数。

- 曲 面

- 圆柱面的名称IfcCylindricalSurface，记录圆柱面的半径、中心线等信息，属性定义应符合表5.3.23的规定。

表5.3.23  IfcCylindricalSurface属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Position | 局部坐标系 | IfcAxis2Placement3D | √ | 填写见注1 |
| 2 | Radius | 半径 | Double | √ | 填写见注2 |

注：1 Position（局部坐标系）：Position.Location应为中心线上任意一点；Position.Axis应为中心线方向。

2Radius（半径）：应大于0。

- 拉伸扫掠面的名称IfcSurfaceOfLinearExtrusion，定义了一根曲线沿直线扫掠形成的面，属性定义应符合表5.3.24的规定。

表5.3.24  IfcSurfaceOfLinearExtrusion属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SweptCurve | 扫掠曲线 | IfcProfileDef | √ | 填写见注1 |
| 2 | Position | 局部坐标系 | IfcAxis2Placement3D | √ |  |
| 3 | ExtrudedDirection | 拉伸方向 | IfcDirection | √ |  |
| 4 | Depth | 拉伸长度 | Double | √ | 填写见注2 |

注：1 SweptCurve（扫掠曲线）：应为IfcArbitraryOpenProfileDef、IfcArbitraryClosedProfileDef、IfcArbitraryProfileDefWithVoids其中之一的实例，且应定义在局部坐标系的XY平面上。

2Depth（拉伸长度）：应大于0。

- 旋转扫掠面的名称IfcSurfaceOfRevolution，定义了一根曲线沿轴旋转扫掠形成的面，属性定义应符合表5.3.25的规定。

表5.3.25  IfcSurfaceOfRevolution属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SweptCurve | 扫掠曲线 | IfcProfileDef | √ | 填写见注1 |
| 2 | Position | 局部坐标系 | IfcAxis2Placement3D | √ |  |
| 3 | AxisPosition | 旋转轴 | IfcAxis1Placement | √ | 填写见注 2 |

注：1  SweptCurve（扫掠曲线）：应为IfcArbitraryOpenProfileDef、IfcArbitraryClosedProfileDef、IfcArbitraryProfileDefWithVoids其中之一的实例，且应定义在局部坐标系的XY平面上。

2    AxisPosition（旋转轴）：应定义在局部坐标系的XY平面上，且不能和SweptCurve相交。

- B样条曲面的名称IfcBSplineSurfaceWithKnots，记录了曲面UV两个方向上控制点、节点等信息，属性定义应符合表5.3.26的规定。

表5.3.26  IfcBSplineSurfaceWithKnots属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDegree | U向阶数 | Integer | √ | 填写见注1 |
| 2 | VDegree | V向阶数 | Integer | √ | 填写见注1 |
| 3 | ControlPointsList | 控制点矩阵 | LIST [2:?] OF LIST [2:?] OF IfcCartesianPoint | √ | 填写见注2 |
| 4 | SurfaceForm | 曲面形式 | IfcBSplineSurfaceForm | √ | 填写见注3 |
| 5 | UClosed | U向封闭 | Boolean | √ |  |
| 6 | VClosed | V向封闭 | Boolean | √ |  |
| 7 | SelfIntersect | 是否自相交 | Boolean | √ | 填写见注8 |
| 8 | UMultiplicities | U向节点重复度列表 | LIST [2:?] OF Integer | √ | 填写见注4，6 |
| 9 | VMultiplicities | V向节点重复度列表 | LIST [2:?] OF Integer | √ | 填写见注4，6 |
| 10 | UKnots | U向节点列表 | LIST [2:?] OF Double | √ | 填写见注5，6 |
| 11 | VKnots | V向节点列表 | LIST [2:?] OF Double | √ | 填写见注5，6 |
| 12 | KnotSpec | 节点类型 | IfcKnotType | √ | 填写见注7 |

注：1 UDegree（U向阶数）、VDegree（V向阶数）：应为大于0整数。

2    ControlPointsList（控制点矩阵）：应至少包含2个控制点列表，每个列表控制点个数应

相同，且至少包含2个控制点。

3 SurfaceForm（曲面形式）：PLANE_SURF=平面；CYLINDRICAL_SURF=圆柱面；CONICAL_SURF=

圆锥面；SPHERICAL_SURF=球面；TOROIDAL_SURF=圆环面；SURF_OF_REVOLUTION=旋转面；

RULED_SURF=直纹面；GENERALISED_CONE=直纹锥面；QUADRIC_SURF=二次曲面；

SURF_OF_LINEAR_EXTRUSION=拉伸面；UNSPECIFIED=未定义。

4 UMultiplicities（U向节点重复度列表）、VMultiplicities（V向节点重复度列表）：该列表定义了在构造节点列表时，节点列表中的每个节点将被重复的次数。应至少包含2个重复度。令M为所有重复度的和，K为控制点个数，D为Degree，则应满足如下公式：M=K+D+1。

5 UKnots（U向节点列表）、VKnots（V向节点列表）：至少包含2个节点值，且节点不得重复。

6UMultiplicities和UKnots两个列表中元素个数应相同，VMultiplicities和VKnots两个列表中元素个数应相同。

7 KnotSpec（节点类型）：UNIFORM_KNOTS=均匀B样条曲线的结点形式；QUASI_UNIFORM_KNOTS=准均匀B样条曲线的结点形式；PIECEWISE_BEZIER_KNOTS=分段贝塞尔曲线的结点形式；UNSPECIFIED=未指定。

8SelfIntersect（是否自交）：填写“FALSE”。

- 有理B样条曲面的名称IfcRationalBSplineSurfaceWithKnots，记录了曲面UV两个方向上控制点、节点、权重等信息，属性定义应符合表5.3.27的规定。

表5.3.27  IfcRationalBSplineSurfaceWithKnots属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDegree | U向阶数 | Integer | √ | 填写见注 1 |
| 2 | VDegree | V向阶数 | Integer | √ | 填写见注 1 |
| 3 | ControlPointsList | 控制点矩阵 | LIST [2:?] OF LIST [2:?] OF IfcCartesianPoint | √ | 填写见注 1 |
| 4 | SurfaceForm | 曲面形式 | IfcBSplineSurfaceForm | √ | 填写见注 1 |
| 5 | UClosed | U向封闭 | Boolean | √ |  |
| 6 | VClosed | V向封闭 | Boolean | √ |  |
| 7 | SelfIntersect | 是否自相交 | Boolean | √ | 填写见注 1 |
| 8 | UMultiplicities | U向节点重复度列表 | LIST [2:?] OF Integer | √ | 填写见注 1 |
| 9 | VMultiplicities | V向节点重复度列表 | LIST [2:?] OF Integer | √ | 填写见注 1 |
| 10 | UKnots | U向节点列表 | LIST [2:?] OF Double | √ | 填写见注 1 |
| 11 | VKnots | V向节点列表 | LIST [2:?] OF Double | √ | 填写见注 1 |
| 12 | KnotSpec | 节点类型 | IfcKnotType | √ | 填写见注 1 |
| 13 | WeightsData | 权重矩阵 | LIST [2:?] OF LIST [2:?] OF Double | √ | 填写见注2 |

注：1 UDegree（U向阶数）、VDegree（V向阶数）、ControlPointsList（控制点矩阵）、SurfaceForm（曲面形式）、SelfIntersect（是否自相交）、UMultiplicities（U向节点重复度列表）、VMultiplicities（V向节点重复度列表）、UKnots（U向节点列表）、VKnots（V向节点列表）、KnotSpec（节点类型）：同5.3.26。

2  WeightsData（权重矩阵）：矩阵行列大小应和控制点矩阵一致。

- 几 何 体

- 拉伸体的名称IfcSweptAreaSolid，记录拉伸体截面、拉伸方向等信息，属性定义应符合表5.3.28的规定。

表5.3.28  IfcSweptAreaSolid属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SweptArea | 扫掠面 | IfcProfileDef | √ | 填写见注1 |
| 2 | Position | 局部坐标系 | IfcAxis2Placement3D | √ | 填写见注2 |
| 3 | ExtrudedDirection | 拉伸方向 | IfcDirection | √ | 填写见注3 |
| 4 | Depth | 拉伸深度 | Double | √ | 填写见注4 |

注：1 SweptArea（扫掠面）：应为IfcArbitraryClosedProfileDef或IfcArbitraryProfileDefWithVoids实例。

2    Position（局部坐标系）：扫掠面应定义在局部坐标系的XY平面上。

3    ExtrudedDirection（拉伸方向）：不应平行于Position的XY平面。

4    Depth（拉伸深度）：应为大于0的实数。

- 旋转体的名称IfcRevolvedAreaSolid，记录旋转体的截面、旋转轴、旋转角度等信息，属性定义应符合表5.3.29的规定。

表5.3.29  IfcRevolvedAreaSolid属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SweptArea | 截面 | IfcProfileDef | √ | 填写见注1 |
| 2 | Position | 局部坐标系 | IfcAxis2Placement3D | √ | 填写见注2 |
| 3 | Axis | 旋转轴 | IfcAxis1Placement | √ | 填写见注3 |
| 4 | Angle | 旋转角度 | Double | √ | 填写见注4 |

注：1 SweptArea（截面）：应为IfcArbitraryClosedProfileDef或IfcArbitraryProfileDefWithVoids实例。

2    Position（局部坐标系）：起始截面应定义在局部坐标系的XY平面上。

3    Axis（旋转轴）：应定义在局部坐标系的XY平面上，且不能与SweptArea相交。

4    Angle（旋转角度）：应为0~2π的实数。

- 多面体的名称IfcFacetedBrep，记录围成体的面信息，属性定义应符合表5.3.30的规定。

表5.3.30  IfcFacetedBrep属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Outer | 外壳 | IfcClosedShell | √ | 填写见注 |

注：Outer（外壳）：组成外壳的面应为平面。

- 带洞多面体的名称IfcFacetedBrepWithVoids，记录围成体的面信息，属性定义应符合表5.3.31的规定。

表5.3.31  IfcFacetedBrepWithVoids属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Outer | 外壳 | IfcClosedShell | √ | 填写见注1 |
| 2 | Voids | 洞口 | SET [1:?] OF IfcClosedShell | √ | 填写见注2 |

注：1 Outer（外壳）：组成外壳的面应为平面。

2    Voids（洞口）：应至少包含一个洞口，且所有组成洞口的面应为平面。

- Brep体的名称IfcAdvancedBrep，记录围成体的面信息，属性定义应符合表5.3.32的规定。

表5.3.32 边界表示体属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Outer | 外壳 | IfcClosedShell | √ |  |

- 带洞Brep体的名称IfcAdvancedBrepWithVoids，记录围成体的面信息，属性定义应符合表5.3.33的规定。

表5.3.33  带洞边界表示体属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Outer | 外壳 | IfcClosedShell | √ |  |
| 2 | Voids | 洞口 | SET [1:?] OF IfcClosedShell | √ | 填写见注 |

注：Voids（洞口）：应至少包含一个洞口。

- 拓 扑 结 构

- 封闭壳的名称IfcClosedShell，记录围成壳的面信息，属性定义应符合表5.3.34的规定。

表5.3.34  封闭壳属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CfsFaces | 面集合 | SET [1:?] OF IfcFace | √ | 填写见注 |

注：CfsFaces（面集合）：至少包含一个面，所有面应为IfcFace或IfcAdvancedFace的实例。

- 平面的名称IfcFace，记录面边界信息，属性定义应符合表5.3.35的规定。

表5.3.35  平面属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bounds | 面边界集合 | SET [1:?] OF IfcFaceBound | √ | 填写见注 |

注：Bounds（面边界集合）：至少包含面外边界（IfcFaceOuterBound），且IfcFaceOuterBound只

有一个。

- 曲面的名称IfcAdvancedFace，记录面边界及曲面信息，属性定义应符合表5.3.36的规定。

表5.3.36  曲面属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bounds | 面边界集合 | SET [1:?] OF IfcFaceBound | √ | 填写见注1 |
| 2 | FaceSurface | 曲面 | IfcSurface | √ | 填写见注2 |
| 3 | SameSense | 是否与面法线方向一致 | Boolean | √ |  |

注：1 Bounds（面边界集合）：至少包含面外边界（IfcFaceOuterBound），且IfcFaceOuterBound只能有一个。

2    FaceSurface（曲面）：应为IfcCylindricalSurface、IfcSurfaceOfLinearExtrusion、

IfcSurfaceOfRevolution、IfcBSplineSurfaceWithKnots、

IfcRationalBSplineSurfaceWithKnots其中之一的实例。

- 面边界的名称IfcFaceBound，记录面边界的环和旋转方向信息，属性定义应符合表5.3.37的规定。

表5.3.37  面边界属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bound | 环 | IfcLoop | √ | 填写见注1 |
| 2 | Orientation | 旋转方向 | Boolean | √ | 填写见注2 |

注：1Bound（环）：应为IfcVertexLoop、IfcPolyLoop、IfcEdgeLoop其中之一的实例。

2Orientation（旋转方向）：当环旋转方向满足右手定则时，应为TRUE，否则为FALSE。

- 面外边界的名称IfcFaceOuterBound，记录面外边界的环和旋转方向信息，属性定义应符合表5.3.38的规定。

表5.3.38  面外边界属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bound | 环 | IfcLoop | √ | 填写见注1 |
| 2 | Orientation | 旋转方向 | Boolean | √ | 填写见注2 |

注：1  Bound（环）：应为IfcVertexLoop、IfcPolyLoop、IfcEdgeLoop其中之一的实例。

2Orientation（旋转方向）：填写“TRUE”。

- 顶点环的名称IfcVertexLoop，环退化到一个顶点，属性定义应符合表5.3.39的规定。

表5.3.39  顶点环属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LoopVertex | 顶点 | IfcVertex | √ | 填写见注 |

注：LoopVertex（顶点）：应为IfcVertexPoint实例。

- 直线边环的名称IfcPolyLoop，记录环的顶点，属性定义应符合表5.3.40的规定。

表5.3.40  直线边环属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polygon | 点列表 | LIST [3:?] OF IfcCartesianPoint | √ | 填写见注 |

注：Polygon（点列表）：应包含至少三个点，且所有点应共面、不重复。

- 普通环的名称IfcEdgeLoop，记录环的边，属性定义应符合表5.3.41的规定。

表5.3.41  普通环属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EdgeList | 边列表 | LIST [1:?] OF IfcOrientedEdge | √ | 填写见注 |

注：EdgeList（边列表）：应包含至少一条边。

- 方向边的名称IfcOrientedEdge，记录边和方向，属性定义应符合表5.3.42的规定。

表5.3.42  方向边属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EdgeStart | 起点 | IfcVertex | √ | 填写见注1 |
| 2 | EdgeEnd | 终点 | IfcVertex | √ | 填写见注1 |
| 3 | EdgeElement | 边 | IfcEdge | √ | 填写见注2 |
| 4 | Orientation | 拓扑方向是否与边方向一致 | Boolean | √ |  |

注：1EdgeStart（起点）、EdgeEnd（终点）：填写“*”；

2EdgeElement（边）：应为IfcEdge或IfcEdgeCurve实例。

- 直线边的名称IfcEdge，记录边的起点和终点，属性定义应符合表5.3.43的规定。

表5.3.43  直线边属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EdgeStart | 起点 | IfcVertex | √ | 填写见注 |
| 2 | EdgeEnd | 终点 | IfcVertex | √ | 填写见注 |

注：EdgeStart（起点）、EdgeEnd（终点）：应为IfcVertexPoint实例。

- 曲线边的名称IfcEdgeCurve，记录边的曲线信息，属性定义应符合表5.3.44的规定。

表5.3.44  曲线边属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EdgeStart | 起点 | IfcVertex | √ | 填写见注1 |
| 2 | EdgeEnd | 终点 | IfcVertex | √ | 填写见注1 |
| 3 | EdgeElement | 曲线 | IfcCurve | √ | 填写见注2 |
| 4 | SameSense | 拓扑方向是否与曲线方向一致 | Boolean | √ |  |

注：1 EdgeStart（起点）、EdgeEnd（终点）：应为IfcVertexPoint实例。

2EdgeElement（曲线）：应为IfcCircle、IfcEllipse、IfcBSplineCurveWithKnots、

IfcRationalBSplineCurveWithKnots其中之一的实例。

- 顶点的名称IfcVertexPoint，记录顶点坐标，属性定义应符合表5.3.45的规定。

表5.3.45  顶点属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VertexGeometry | 点 | IfcPoint | √ | 填写见注 |

注：VertexGeometry（点）：应为IfcCartesianPoint实例。

5.4  工程计量结果

    - 清单/定额汇总工程量的名称IfcBQSumSet_GD，包含多个IfcBQSumItem_GD（清单定额汇总工程量项），属性定义应符合表5.4.1的规定。

表5.4.1IfcBQSumSet_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Items | 清单定额汇总工程量项列表 | LIST [0:?] OF IfcBQSumItem_GD | √ |  |

    - 清单/定额汇总工程量项的名称IfcBQSumItem_GD，记录工程量的编码、名称、项目特征、工作内容、单位、工程量、备注等信息。清单定额模式下，清单工程量项IfcBQSumItem_GD可聚合（IfcRelAggregates）多个IfcBQSumItem_GD（定额工程量项）（见图5.4.2），清单项只能聚合定额项，定额项禁止聚合任何IfcBQSumItem_GD，IfcBQSumSet_GD包含的所有IfcBQSumItem_GD项Type属性应一致，属性定义应符合表5.4.2的规定。

图5.4.2  IfcBQSumItem_GD实体关系

表5.4.2  IfcBQSumItem_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code | 清单（定额）编号 | String | √ |  |
| 2 | Name | 清单（定额）名称 | String | √ |  |
| 3 | Attr | 项目特征 | String | √ |  |
| 4 | Content | 工作内容 | String | √ |  |
| 5 | QuantityKind | 工程量类型 | String | √ | 填写见注 |
| 6 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 7 | Quantity | 工程量 | Double | √ |  |
| 8 | Memo | 备注 | String |  |  |

注：QuantityKind（工程量类型）：1=清单工程量；2=定额工程量。

    - 构件工程量的名称IfcElementQtySet_GD，包含多个IfcElementQtyItem_GD（构件工程量项），属性定义应符合表5.4.3的规定。

表5.4.3  构件工程量属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QuantityKind | 工程量类型 | Integer |  | 填写见注 |
| 2 | Items | 构件工程量项列表 | LIST [0:?] OF IfcElementQtyItem_GD | √ |  |

注：QuantityKind（工程量类型）：1=清单工程量；2=定额工程量。

    - 构件工程量项的名称IfcElementQtyItem_GD，记录工程量项的单位、表达式、工程量、备注等信息，属性定义应符合表5.4.4的规定。

表5.4.4  IfcElementQtyItem_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 2 | Expression | 表达式 | String | √ |  |
| 3 | Quantity | 工程量 | String | √ |  |
| 4 | Memo | 备注 | String |  |  |

    - 清单/定额工程量的名称IfcBQElementQtySet_GD，包含多个IfcBQElementQtyItem_GD（清单定额工程量项），属性定义应符合表5.4.5的规定。

表5.4.5IfcBQElementQtySet_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Items | 清单定额工程量项列表 | LIST [0:?] OF IfcBQElementQtyItem_GD | √ |  |

    - 清单/定额工程量项的名称IfcBQElementQtyItem_GD，记录工程量的编码、名称、项目特征、工作内容、单位、工程量、备注等信息。清单定额模式下，清单工程量项IfcBQElementQtyItem_GD可聚合（IfcRelAggregates）多个IfcBQElementQtyItem_GD（定额工程量项）（见图5.4.6），清单项只能聚合定额项，定额项禁止聚合任何IfcBQElementQtyItem_GD，IfcBQElementQtySet_GD包含的所有IfcBQElementQtyItem_GD项Type属性应一致，属性定义应符合表5.4.6的规定。

图5.4.6  IfcBQElementQtyItem_GD实体关系

表5.4.6IfcBQElementQtyItem_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code | 清单（定额）编号 | String | √ |  |
| 2 | Name | 清单（定额）名称 | String | √ |  |
| 3 | Attr | 项目特征 | String | √ |  |
| 4 | Content | 工作内容 | String | √ |  |
| 5 | QuantityKind | 工程量类型 | String | √ | 填写见注 |
| 6 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 7 | Quantity | 工程量 | Double | √ |  |
| 8 | Memo | 备注 | String |  |  |

注：QuantityKind（工程量类型）：1=清单工程量；2=定额工程量；

    - 钢筋汇总量的名称IfcSteelSumSet_GD，包含多个IfcSteelSumItem_GD（钢筋汇总项），属性定义应符合表5.4.7的规定。

表5.4.7IfcSteelSumSet_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Items | 钢筋汇总项列表 | LIST [0:?] OF IfcSteelSumItem_GD | √ |  |

    - 钢筋汇总项的名称IfcSteelSumItem_GD，应记录钢筋汇总项的构件类型、钢筋级别、直径、重量等信息，属性定义应符合表5.4.8的规定。

表 5.4.8IfcSteelSumItem_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ElementType | 构件类型名称 | String | √ | 填写见注1 |
| 2 | Level | 钢筋等级 | String | √ | 填写见注2 |
| 3 | Diameter | 钢筋直径 | String | √ | 填写见注2 |
| 4 | Weight | 钢筋重量 | Double | √ | 填写见注3 |

注：1   ElementType（构件类型名称）：应符合附录B.1的规定；

2 Level（钢筋等级）、Diameter（钢筋直径）：应符合现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010

的规定；

3Weight（钢筋重量）：单位应为kg。

    - 构件钢筋量的名称IfcElementSteelSet_GD，包含多个IfcElementSteelItem_GD（构件钢筋量明细），属性定义应符合表5.4.9的规定。

表 5.4.9IfcElementSteelSet_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Items | 构件钢筋量明细 | LIST [0:?] OF IfcElementSteelItem_GD | √ |  |

    - 构件钢筋量明细的名称IfcElementSteelItem_GD，记录构件钢筋量明细的钢筋名称、钢筋规格、单根长度、根数、单位、总重、搭接数、搭接形式等信息，属性定义应符合表5.4.10的规定。

表5.4.10IfcElementSteelItem_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 钢筋名称 | String | √ |  |
| 2 | Level | 钢筋等级 | String | √ | 填写见注1 |
| 3 | Diameter | 钢筋直径 | String | √ | 填写见注1 |
| 4 | Length | 钢筋长度 | Integer | √ |  |
| 5 | Num | 钢筋根数 | Integer | √ |  |
| 6 | SingleWeight | 钢筋单重 | Double | √ | 填写见注3 |
| 7 | TotalWeight | 钢筋总重 | Double | √ | 填写见注3 |
| 8 | TieinNum | 搭接数量 | Integer | √ |  |
| 9 | TieinType | 搭接形式 | Integer | √ | 填写见注2 |

注：1    Level（钢筋等级）、Diameter（直径）：应符合现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

2TieinType（搭接形式）：0=绑扎；1=单面焊；2=双面焊；3=电渣压力焊；4=锥螺纹连接；5=直螺纹连接；6=闪光对焊；7=套管挤压； 8=气压焊。

3 SingleWeight（钢筋单重）、TotalWeight（钢筋总重）：单位应为kg。

    - 构件钢筋量接头汇总的数据输出IfcSteelTieinSumSet_GD，记录构件钢筋量接头汇总数据的钢筋规格、接头类型、接头数量等信息，属性定义应符合表5.4.11的规定。

表5.4.11  IfcSteelTieinSumSet_GD属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Level | 钢筋等级 | String | √ | 填写见注 |
| 2 | Diameter | 钢筋直径 | String | √ | 填写见注1 |
| 2 | TieinType | 搭接形式 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 3 | TieinNum | 搭接数量 | Integer | √ |  |

注：1    Level（钢筋等级）、Diameter（直径）：应符合现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

2    TieinType（搭接形式）：0=绑扎；1=单面焊；2=双面焊；3=电渣压力焊；4=锥螺纹连接；

5=直螺纹连接；6=闪光对焊；7=套管挤压； 8=气压焊。

6  工程计价文件

6.1  一般规定

    - 工程计价文件应由建设项目文件和若干个单位工程文件组成，存储成XML文件时，建设项目文件与单位工程文件应分开，用ZIP算法技术压缩，文件后缀名应为COS。

- 每个单位工程文件命名规则：@_单位工程编码_单位工程名称.xml，此名称也是建设项目XML文件中对应单位工程“FileName（导出XML文件名）”的属性值。

- 建设项目文件命名规则：Project.xml，此文件名不允许修改。

    - 小数精度除定额的人工材料设备机械消耗量外，其他数据小数精度依据工程情况可单独修改指定。

    - 工程量清单项目基本费用包含且不限于工程量清单项目单位人工费、工程量清单项目单位材料费、工程量清单项目单位机械费、工程量清单项目单位管理费、工程量清单项目单位利润。

    - 工程量清单项目合价应按下式计算：

H ＝ Q × P         （6.1.4）

式中：H——工程量清单项目合价，四舍五入保留2位小数；

Q——工程量清单项目工程量，四舍五入保留3位小数；

P——工程量清单项目综合单价，四舍五入保留2位小数。

    - 工程量清单项目综合单价根据组价定额费用、工程量清单基本费用计算方法的不同，允许下列二种计算方法，一个工程项目只能采用其中一种计算方法。

- 综合单价计算方法A，应按下式计算：

P ＝ ∑ h ÷Q        （6.1.5-1）

式中： P——工程量清单项目综合单价，四舍五入保留2位小数；

h——工程量清单项目组价定额合价，按最高精度计算，不做四舍五入处理；

Q——工程量清单项目工程量，四舍五入保留3位小数。

- 综合单价计算方法B，应按下式计算：

P ＝R + C + J+ G + L…（6.1.5-2）

式中： P——工程量清单项目综合单价，四舍五入保留2位小数；

R ——工程量清单项目单位人工费，四舍五入保留2位小数；

C ——工程量清单项目单位材料费，四舍五入保留2位小数；

J ——工程量清单项目单位机械费，四舍五入保留2位小数；

G ——工程量清单项目单位管理费，四舍五入保留2位小数；

L ——工程量清单项目单位利润,四舍五入保留2位小数。

R ＝∑（r × q） ÷ Q           （6.1.5-3）

C ＝∑（c × q） ÷ Q          （6.1.5-4）

J ＝∑（j × q） ÷ Q        （6.1.5-5）

G ＝∑（g × q） ÷ Q          （6.1.5-6）

L ＝∑（l × q） ÷ Q      （6.1.5-7）

式中：r ——组价定额人工单价，四舍五入保留2位小数；

c ——组价定额材料单价，四舍五入保留2位小数；

j ——组价定额机械单价，四舍五入保留2位小数；

g ——组价定额管理费单价，四舍五入保留2位小数；

l ——组价定额利润单价，四舍五入保留2位小数；

q ——组价定额工程量，按最高精度计算，不做四舍五入处理；

Q ——工程量清单项目工程量，四舍五入保留3位小数。

    - 定额单价中的人工费、材料费、机械费、单价等基本费用为“单价”形式，为定额工料机消耗量与其单价的乘积，且计算后四舍五入保留2位小数，应按下列公式计算：

r ＝ ∑（pr × qr） （6.1.6-1）

式中：r ——定额人工单价，四舍五入保留2位小数；

pr——定额工料机含量中人工单价，四舍五入保留2位小数；

qr——定额工料机含量中人工消耗量，四舍五入保留4位小数。

c ＝ ∑（pc × qc）                    （6.1.6-2）

式中：c ——定额材料单价，四舍五入保留2位小数；

pc——定额工料机含量中材料单价，四舍五入保留2位小数；

qc——定额工料机含量中材料消耗量，四舍五入保留4位小数。

j ＝ ∑（pc × qr)       （6.1.6-3）

式中：j ——定额机械单价，四舍五入保留2位小数；

Pj——定额工料机含量中机械单价，四舍五入保留2位小数；

Qj——定额工料机含量中机械消耗量，四舍五入保留4位小数。

pd ＝ r + c + j + g + l...     （6.1.6-4）

式中：pd——定额单价,四舍五入保留2位小数。

    - 定额的合价，为定额工程量与定额单价的乘积，应按下式计算：

h ＝ q × pd（6.1.7）

式中：h——定额合价，“清单计价”按最高精度计算，不做四舍五入处理，“定额计价”按四舍五入保留2位小数处理；

q ——定额工程量，“清单计价”按最高精度计算，不做四舍五入处理，“定额计价”按四舍五入保留3位小数处理；

pd——定额单价，四舍五入保留2位小数。

    - 定额中配合比材料单价，为其含量合价之和，且计算后四舍五入保留2位小数，应按下式计算：

pdj＝∑（pp ×qp)              （6.1.8）

式中：pdj——配合比属性材料单价；

pp——配合比材料中含量材料单价，四舍五入保留2位小数；

qp——配合比材料中含量材料消耗量，四舍五入保留4位小数。

    - 定额中机械台班单价，为其含量合价之和，且计算后四舍五入保留2位小数，应按下式计算：

jdj＝∑ (pj ×qj)                       （6.1.9）

式中：jdj——机械台班单价；

pj——机械台班中含量单价，四舍五入保留2位小数；

qj——机械台班中含量消耗量，四舍五入保留4位小数。

6.2建设项目

6.2.1建设项目的元素名称ConstructionProject，为整个建设项目XML的根元素，ConstructionProject（建设项目）应支持树形结构（图6.2.1）。ConstructionProject（建设项目）、ConstructionSummary（费用组成）、ProjectInstallationWorkCost（建筑安装工程费）作为子元素在一个建设项目中时，必须三选一，不能同时并列存在，属性定义应符合表6.2.1的规定。

1  编制投资估算文件、设计概算文件，建设项目包含若干子建设项目，ConstructionProject（建设项目）的子元素应为SystemInfo（系统信息）、ConstructionInfo（工程信息）、SummaryOfCost（费用汇总）、ConstructionProject（建设项目）；

2  编制投资估算文件、设计概算文件，建设项目下无建设项目划分，建设项目数据内容包含工程费用、工程建设其他费用、预备费、车辆购置费、建设期贷款利息、铺底流动资金，ConstructionProject（建设项目）的子元素应为SystemInfo（系统信息）、ConstructionInfo（工程信息）、SummaryOfCost（费用汇总）、ConstructionSummary（费用组成）；

3  编制施工图预算文件、招标工程量清单文件、招标控制价文件、投标报价文件、签约合同价文件、竣工结算价文件，建设项目数据内容仅包含建筑安装工程费，ConstructionProject（建设项目）的子元素应为SystemInfo（系统信息）、ConstructionInfo（工程信息）、SummaryOfCost（费用汇总）、ProjectInstallationWorkCost（建筑安装工程费）。

图6.2.1  ConstructionProject元素关系

表6.2.1  ConstructionProject属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 项目编号 | String | √ |  |
| 2 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 3 | ProjectCategory | 工程类别 | String |  | 填写见注1 |
| 4 | ProjectType | 工程类型 | String |  | 填写见注2 |
| 5 | ConstructionType | 建设性质 | Integer |  | 填写见注3 |
| 6 | FileKind | 文件类型 | Integer | √ | 填写见注4 |
| 7 | ValuationModel | 计价模式 | Integer | √ | 填写见注5 |
| 8 | TaxModel | 计税模式 | Integer | √ | 填写见注6 |
| 9 | AreaKind | 地区类别 | Integer | √ | 填写见注7 |
| 10 | ProjectSite | 工程地点 | String |  |  |
| 11 | BulidUnit | 建设单位 | String | √ |  |
| 12 | BulidAuthorizer | 建设单位法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 13 | PriceCalcMethod | 清单单价计算方法 | Integer | √ | 填写见注8 |
| 14 | StandardName | 数据交换标准名称 | String | √ | 填写见注9 |
| 15 | StandardNumber | 数据交换标准编号 | String | √ | 填写见注10 |
| 16 | RangeOfCompilation | 建设（编制）范围 | String |  |  |
| 17 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 18 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 19 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 20 | Explains | 总说明 | String |  |  |

注：1ProjectCategory（工程类别）：可参照《建设工程分类标准》（GB/T 50841 - 2013）规定执行。

2    ProjectType（工程类型）：填写内容应包括但不限于如下列举，存在多个时，不同工程类型之间用“；”号隔开：房屋工程；室外总体、公共绿地工程；道路工程；桥涵工程；安装工程；隧道工程；市政给水工程；市政排水管道工程；排水顶管工程；排水渠箱工程；燃气工程；城市轨道交通工程；综合管廊工程；其他工程。

3  ConstructionType（建设性质）：1=新建；2=扩建；3=改建；4=修缮；5=修复；6=维护保养；9=其他。

4    FileKind（文件类型）：1=投资估算；2=设计概算；3=施工图预算；4=招标工程量清单；5=招标控制价；6=投标报价；7=签约合同价；8=竣工结算价。

5    ValuationModel（计价模式）：1=清单计价；2=定额计价。

6TaxModel（计税模式）：1=一般计税法；2=简易计税法；3=营业税计税法。

7AreaKind（地区类别）：1=一类地区；2=二类地区；3=三类地区；4=四类地区。

8PriceCalcMethod（清单单价计算方法）：1=清单单价计算方法A；2=清单单价计算方法B。

9    StandardName（数据交换标准名称）：默认值为“建设工程政府投资项目造价数据标准”。

10StandardNumber（数据交换标准编号）：默认值为DBJ/T XX-XX-201X。

Ⅰ  项 目 信 息

6.2.2  系统信息的元素名称SystemInfo，记录文件编制的软件、硬件等信息（图6.2.2），属性定义应符合表6.2.2的规定。

图6.2.2  SystemInfo元素关系

表6.2.2  SystemInfo属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID1 | 编制软件信息 | String |  | 填写见注1 |
| 2 | ID2 | 编制机器硬件信息 | String |  | 填写见注2 |
| 3 | MakeDate | 文件生成时间 | Datetime | √ | 填写见注3 |

注：1  ID1（编制软件信息）：包含“计价软件供应商”、“计价软件名称”、“计价软件版本号”、 “计价软件加密锁（授权）信息”，各信息之间用分号“；”隔开，如“SoftWareComName;SoftWareName;SoftWareVersion;SoftWareLockInfo”。

ID1（编制软件信息）必须先进行BASE64转码后再保存。

2   ID2（编制机器硬件信息）：包含“CPU信息”、“硬盘序列号”、“Mac地址”，各信息之间用分号“；”隔开，如果“硬盘序列号”、“Mac地址”有多个，每个之间用分隔符“|”隔开，如“CPUInfo;DiskInfo1|DiskInfo2;MacAddress1|MacAddress2”。

ID2（编制机器硬件信息）必须先进行BASE64转码后再保存。

3    MakeDate（文件生成时间）：生成工程造价文件数据时的计算机系统时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

6.2.3  工程信息的元素名称ConstructionInfo，记录文件中的数据计算精度信息、各阶段造价文件的编制信息、工程特征信息、补充扩展信息等（图6.2.3），子元素应为Option（费用精度）、ProjectInfo（估（概、预、结）算信息）、TendereeInfo（招标信息）、BidderInfo（投标信息）、AttrInfo（工程特征信息）、AddiInfo（补充信息）。

图6.2.3  ConstructionInfo元素关系

6.2.4 费用精度的元素名称Option，记录文件中所有计算数据的有效小数位精度，包括：工程量（数量）类小数位精度，金额、合价（费用）类小数位精度，费率、指数（比例）（%）类小数位精度，工料机消耗量、用量（含量）类小数位精度等信息（图6.2.4），按本标准第6.1.2条的规定采用，属性定义应符合表6.2.4的规定。

图6.2.4  Option元素关系

表6.2.4  Option属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResPrecision | 工料机消耗量、含量、用量类小数精度 | Integer | √ | 小数点后4位 |
| 2 | QuantityPrecision | 工程量、数量类小数精度 | Integer | √ | 小数点后3位 |
| 3 | CostPrecision | 金额、合价、费用类小数精度 | Integer | √ | 小数点后2位 |
| 4 | RatePrecision | 费率、指数、比例（%）类小数精度 | Integer | √ | 小数点后3位 |

6.2.5 估（概、预、结）算信息的元素名称ProjectInfo，记录投资估算、设计概算、施工图预算、签约合同价、竣工结算价文件的编制、审核、审定的单位、人员、证号、时间等信息（图6.2.5），属性定义应符合表6.2.5的规定

图6.2.5  ProjectInfo元素关系

表6.2.5  ProjectInfo属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Designer | 设计单位 | String |  |  |
| 2 | Contractor | 承包单位 | String |  |  |
| 3 | CompileCompany | 编制单位 | String | √ |  |
| 4 | Authorizer | 编制单位法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 5 | Compiler | 编制人 | String |  |  |
| 6 | CompilerCertNo | 编制人资格证书编号 | String |  |  |
| 7 | CompileDate | 编制时间 | String |  |  |
| 8 | Examiner | 审核人 | String |  |  |
| 9 | ExaminerCertNo | 审核人资格证书编号 | String |  |  |
| 10 | ExamineDate | 审核时间 | String |  |  |
| 11 | Approver | 审定人 | String |  |  |
| 12 | ApproverCertNo | 审定人资格证书编号 | String |  |  |
| 13 | ApproverDate | 审定时间 | String |  |  |
| 14 | Total | 工程总价（元） | Double | √ |  |

6.2.6 招标信息的元素名称TendereeInfo，记录招标工程量清单、招标控制价文件的编制、审核、审定的单位、人员、证号、时间等信息（图6.2.6），属性定义应符合表6.2.6的规定。

图6.2.6  TendereeInfo元素关系

表6.2.6  TendereeInfo属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TendereeName | 招标人 | String | √ |  |
| 2 | TenderAuthorizer | 招标单位法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 3 | TenderCompiler | 招标单位编制人 | String |  |  |
| 4 | TenderCompilerCertNo | 招标单位编制人资格证书编号 | String |  |  |
| 5 | TenderCompileDate | 招标单位编制时间 | String |  |  |
| 6 | TenderExaminer | 招标单位审核人 | String |  |  |
| 7 | TenderExaminerCertNo | 招标单位审核人资格证书编号 | String |  |  |
| 8 | TenderExamineDate | 招标单位审核时间 | String |  |  |
| 9 | TenderApprover | 招标单位审定人 | String |  |  |
| 10 | TenderApproverCertNo | 招标单位审定人资格证书编号 | String |  |  |
| 11 | TenderApproveDate | 招标单位审定时间 | String |  |  |
| 12 | Proxy | 招标代理 | String | √ | 填写见注 |
| 13 | ProxyCertNo | 招标代理资质证书编号 | String |  |  |
| 14 | ProxyAuthorizer | 招标代理法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 15 | ProxyCompiler | 招标代理编制人员 | String |  |  |
| 16 | ProxyCompilerCertNo | 招标代理编制人员资格证书编号 | String |  |  |
| 17 | ProxyCompileDate | 招标代理编制时间 | String |  |  |
| 18 | ProxyExaminer | 招标代理审核人 | String |  |  |
| 19 | ProxyExaminerCertNo | 招标代理审核人资格证书编号 | String |  |  |
| 20 | ProxyExamineDate | 招标代理审核时间 | String |  |  |
| 21 | ProxyApprover | 招标代理审定人 | String |  |  |
| 22 | ProxyApproverCertNo | 招标代理审定人资格证书编号 | String |  |  |
| 23 | ProxyApproveDate | 招标代理审定时间 | String |  |  |
| 24 | Consultant | 造价咨询 | String | √ | 填写见注 |
| 25 | ConsultantCertNo | 造价咨询资质证书编号 | String |  |  |
| 26 | ConsultantAuthorizer | 造价咨询法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 27 | ConsultantCompiler | 造价咨询编制人 | String |  |  |
| 28 | ConsultantCompilerCertNo | 造价咨询编制人资格证书编号 | String |  |  |
| 29 | ConsultantCompileDate | 造价咨询编制时间 | String |  |  |
| 30 | ConsultantExaminer | 造价咨询审核人 | String |  |  |
| 31 | ConsultantExaminerCertNo | 造价咨询审核人资格证书编号 | String |  |  |
| 32 | ConsultantExamineDate | 造价咨询审核时间 | String |  |  |
| 33 | ConsultantApprover | 造价咨询审定人 | String |  |  |
| 34 | ConsultantApproverCertNo | 造价咨询审定人资格证书编号 | String |  |  |
| 35 | ConsultantApproveDate | 造价咨询审定时间 | String |  |  |
| 36 | TenderSumLimit | 招标控制价（元） | Double | √ |  |

注：Proxy（招标代理）、Consultant（造价咨询）：必须填写，不得为空，如无招标代理、造价咨询，则应填写“无”。

6.2.7 投标信息的元素名称BidderInfo，记录投标报价文件的编制、审核、审定的单位、人员、证号、时间等信息（图6.2.7），属性定义应符合表6.2.7的规定。

图6.2.7  BidderInfo元素关系

表6.2.7  BidderInfo属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BidName | 投标人 | String | √ |  |
| 2 | BidAuthorizer | 投标单位法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 3 | BidTotal | 投标总价（元） | Double | √ |  |
| 4 | BidCompiler | 投标单位编制人 | String |  |  |
| 5 | BidCompilerCertNo | 投标单位编制人资格证书编号 | String |  |  |
| 6 | BidCompileDate | 投标单位编制时间 | String |  |  |
| 7 | BidExaminer | 投标单位审核人 | String |  |  |
| 8 | BidExaminerCertNo | 投标单位审核人资格证书编号 | String |  |  |
| 9 | BidExamineDate | 投标单位审核时间 | String |  |  |
| 10 | BidApprover | 投标单位审定人 | String |  |  |
| 11 | BidApproverCertNo | 投标单位审定人资格证书编号 | String |  |  |
| 12 | BidApproveDate | 投标单位审定时间 | String |  |  |

6.2.8 工程特征信息的元素名称AttrInfo，记录建设项目、单位工程的工程概况、特征说明等信息（图6.2.8），子元素应为AttrInfoItem（工程特征信息明细）。AttrInfoItem（工程特征信息明细）应支持树形结构，属性定义应符合表6.2.8的规定，属性内容可参照本标准附录D的规定。

图6.2.8  AttrInfo元素关系

表6.2.8  AttrInfoItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 2 | Value | 内容 | String |  |  |
| 3 | Code | 代号 | String |  |  |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

6.2.9 补充信息的元素名称AddiInfo，记录建设项目、单位工程除工程特征信息以外的概况、特征等说明信息，扩展预留（图6.2.9），子元素应为AddiInfoItem（补充信息明细）。AddiInfoItem（补充信息明细）应支持树形结构，属性定义应符合表6.2.9的规定。

图6.2.9  AddiInfo元素关系

表6.2.9  AddiInfoItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 2 | Value | 内容 | String |  |  |
| 3 | Code | 代号 | String |  |  |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

Ⅱ  造 价 数 据

6.2.10 费用汇总的元素名称SummaryOfCost，记录建设项目、单项工程、单位工程的主要费用计算汇总信息（图6.2.10），子元素应为AddiCost（补充费用），属性定义应符合表6.2.10的规定。

图6.2.10  SummaryOfCost元素关系

表6.2.10  SummaryOfCost属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total | 工程总价(元) | Double |  |  |
| 2 | DivisionalAndElementalWorks | 分部分项工程费 | Double |  |  |
| 3 | Preliminaries | 措施项目费 | Double |  |  |
| 4 | CostForHSE | 安全文明施工费 | Double |  |  |
| 5 | OtherPreliminaries | 其他措施费 | Double |  |  |
| 6 | SundryCosts | 其他项目费 | Double |  |  |
| 7 | ProvisionalSums | 暂列金额 | Double |  |  |
| 8 | ProvisionalMaterial | 暂估价材料 | Double |  |  |
| 9 | SpecialtyProvisionalPrice | 专业工程暂估价 | Double |  |  |
| 10 | DayWorkRate | 计日工费用 | Double |  |  |
| 11 | MainContractorAttendance | 总承包服务费 | Double |  |  |
| 12 | ClaimForLossAndExpenses | 索赔费用 | Double |  |  |
| 13 | SiteInstruction | 现场签证费用 | Double |  |  |
| 14 | StatutoryFees | 规费 | Double |  |  |
| 15 | Tax | 税金/增值税销项税额 | Double |  |  |
| 16 | Labor | 人工费 | Double |  |  |
| 17 | Material | 材料费 | Double |  |  |
| 18 | MainMaterial | 主材费 | Double |  |  |
| 19 | Equipment | 设备费 | Double |  |  |
| 20 | MainMaterialEquipment | 主材设备费 | Double |  |  |
| 21 | ForeignCurrency | 其中：引进部分（美元） | Double |  |  |
| 22 | ConvertedIntoRMB | 折合人民币 | Double |  |  |
| 23 | Machine | 机械费 | Double |  |  |
| 24 | Overhead | 管理费 | Double |  |  |
| 25 | Profit | 利润 | Double |  |  |

注：此表内容可根据各地情况增减，增加的费用项在“AddiCost（补充费用）”属性表中定义。

6.2.11 补充费用的元素名称AddiCost，记录同属于SummaryOfCost（费用汇总）或SummaryOfBasicCost（合计费用）或OriginalPriceItem（调整前单价明细）或PriceItem（单价明细），因本标准没有罗列规定，工程实际需要用到，按本标准第3.0.6条的规定采用，补充增加的费用（图6.2.11），属性定义应符合表6.2.11的规定。

图6.2.11  AddiCost元素关系

表6.2.11  AddiCost属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

6.2.12 费用组成的元素名称ConstructionSummary，记录建设项目的全部费用数据，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费、车辆购置费、建设期贷款利息、铺底流动资金（图6.2.12）。ConstructionSummary（费用组成）的子元素应为ConstructionCost（工程费用）、OtherInvestmentOfConstructionProject（工程建设其他费用）、ContingencyFee（预备费）、UrbanRailTransitVehicleProcurementCost（车辆购置费）、InterestDuringConstructionPeriod（建设期贷款利息）、InitialWorkingCapital（铺底流动资金）。

图6.2.12  ConstructionSummary元素关系

6.2.13 工程费用的元素名称ConstructionCost，记录建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资费用（图6.2.13），子元素应为ProjectInstallationWorkCost（建筑安装工程费）、EquipmentProcurementCost（设备及工器具购置费）、OtherCost（扩展项），属性定义应符合表6.2.13的规定。

图6.2.13  ConstructionCost元素关系

表6.2.13  ConstructionCost属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 工程编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | ForeignCurrency | 其中：引进部分（美元） | Double |  |  |
| 5 | ConvertedIntoRMB | 折合人民币（元） | Double |  |  |
| 6 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 7 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 8 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 9 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 10 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 11 | Remark | 备注 | String |  |  |

6.2.14 建筑安装工程费的元素名称ProjectInstallationWorkCost，记录工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用（图6.2.14），子元素应为SectionalWorks（单项工程）、OtherCost（扩展项）、LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary（工料机汇总）、BidEvaluationMainMaterial（评标主要材料），属性定义应符合表6.2.14的规定。

图6.2.14  ProjectInstallationWorkCost元素关系

表6.2.14  ProjectInstallationWorkCost属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 工程编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | ForeignCurrency | 其中：引进部分（美元） | Double |  |  |
| 5 | ConvertedIntoRMB | 折合人民币（元） | Double |  |  |
| 6 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 7 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 8 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 9 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 10 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 11 | Remark | 备注 | String |  |  |

6.2.15 设备及工器具购置费的元素名称EquipmentProcurementCost，记录本项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工器具及生产家具所需的费用汇总（图6.2.15），子元素应为EquipmentProcurementCostItem（设备及工器具购置费明细），属性定义应符合表6.2.15的规定。

图6.2.15  EquipmentProcurementCost元素关系

表6.2.15  EquipmentProcurementCost属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | ForeignCurrency | 其中：引进部分（美元） | Double |  |  |
| 5 | ConvertedIntoRMB | 折合人民币（元） | Double |  |  |
| 6 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 7 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 8 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 9 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 10 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 11 | Remark | 备注 | String |  |  |

6.2.16 设备及工器具购置费明细的元素名称EquipmentProcurementCostItem，记录本项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工器具及生产家具所需的费用明细（图6.2.16），子元素应为UnitPriceCalculationOfItem（子目单价计算），属性定义应符合表6.2.16的规定。

图6.2.16 EquipmentProcurementCostItem元素关系

表6.2.16  EquipmentProcurementCostItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编码 | String |  |  |
| 2 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 3 | Specification | 型号规格及材质 | String |  |  |
| 4 | Unit | 单位 | String |  |  |
| 5 | Quantity | 数量 | Double |  |  |
| 6 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 7 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 8 | ForeignCurrency | 引进部分（美元） | Double |  | 填写见注1 |
| 9 | ConvertedIntoRMB | 折合人民币（元） | Double |  | 填写见注1 |
| 10 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 11 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 12 | Kind | 类型 | Integer |  | 填写见注2 |
| 13 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    ForeignCurrency（引进部分（美元））、ConvertedIntoRMB	（折合人民币）：国外引进（采购）该组设备的到岸外币合价费用、折合人民币合价费用。

2    Kind（类型）：1=国内设备；2=国外设备。

6.2.17 扩展项的元素名称OtherCost，记录同属于ConstructionCost（工程费用）或ProjectInstallationWorkCost（建筑安装工程费）或SectionalWorks（单项工程），因本标准没有罗列规定，按本标准第3.0.6条的规定采用，补充增加的扩展费用项（图6.2.17）。OtherCost（扩展项）应支持树形结构，属性定义应符合表6.2.17的规定。

图6.2.17  OtherCost元素关系

表6.2.17  OtherCost属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编码 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Quantity | 工程量 | String |  |  |
| 4 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注 |
| 5 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 6 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 7 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 8 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 9 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 10 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 11 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 12 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

6.2.18 工程建设其他费用的元素名称OtherInvestmentOfConstructionProject，记录工程建设期发生的与土地使用权取得、整个工程项目建设以及未来生产经营有关的构成建设投资但不包括在工程费用中的费用（图6.2.18-1），子元素应为OtherInvestmentOfConstructionProjectGroup（工程建设其他费用标题）、OtherInvestmentOfConstructionProjectItem（工程建设其他费用明细），属性定义应符合表6.2.18-1的规定。

图6.2.18-1  OtherInvestmentOfConstructionProject元素关系

表6.2.18-1  OtherInvestmentOfConstructionProject属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用项目编码 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用项目名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 5 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 6 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 7 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 8 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 9 | Remark | 备注 | String |  |  |

1  OtherInvestmentOfConstructionProjectGroup（工程建设其他费用标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.2.18-2），子元素应为OtherInvestmentOfConstructionProjectGroup（工程建设其他费用标题）、OtherInvestmentOfConstructionProjectItem（工程建设其他费用明细），属性定义应符合表6.2.18-2的规定。

图6.2.18-2  OtherInvestmentOfConstructionProjectGroup元素关系

表6.2.18-2  OtherInvestmentOfConstructionProjectGroup属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用项目编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用项目名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 5 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

2 OtherInvestmentOfConstructionProjectItem（工程建设其他费用明细）的属性定义应符合表6.2.18-3的规定。

表6.2.18-3  OtherInvestmentOfConstructionProjectItem属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用项目编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用项目名称 | String | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 4 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 5 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注 |
| 6 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 7 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 8 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 9 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 10 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 11 | Rule | 计算方法说明 | String |  |  |
| 12 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

6.2.19 预备费的元素名称ContingencyFee，记录建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用（图6.2.19-1），包括基本预备费和价差预备费，子元素应为ContingencyFeeGroup（预备费标题）、ContingencyFeeItem（预备费明细），属性定义应符合表6.2.19-1的规定。

图6.2.19-1  ContingencyFee元素关系

表6.2.19-1  ContingencyFee属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 5 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 6 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 7 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 8 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 9 | Remark | 备注 | String |  |  |

1  ContingencyFeeGroup（预备费标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.2.19-2），子元素应为ContingencyFeeGroup（预备费标题）、ContingencyFeeItem（预备费明细），属性定义应符合表6.2.19-2的规定。

图6.2.19-2  ContingencyFeeGroup元素关系

表6.2.19-2  ContingencyFeeGroup属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 5 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 6 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 7 | Remark | 备注 | String |  |  |

2ContingencyFeeItem（预备费明细）的属性定义应符合表6.2.19-3规定。

表6.2.19-3  ContingencyFeeItem属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 3 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 4 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 5 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 6 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 7 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 8 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 9 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 10 | Kind | 费用类型 | Integer |  | 填写见注2 |
| 11 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Kind（费用类型）：1=基本预备费；2=价差预备费。

6.2.20 车辆购置费的元素名称UrbanRailTransitVehicleProcurementCost，记录城市轨道交通工程按设计确定的初期运量所需要购置车辆的名称、型号、数量及价格信息（图6.2.20-1），子元素应为UrbanRailTransitVehicleProcurementCostGroup（车辆购置费标题）、UrbanRailTransitVehicleProcurementCostItem（车辆购置费明细），属性定义应符合表6.2.20-1的规定。

图6.2.20-1  UrbanRailTransitVehicleProcurementCost元素关系

表6.2.20-1  UrbanRailTransitVehicleProcurementCost属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 5 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 6 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 7 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 8 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 9 | Remark | 备注 | String |  |  |

1  UrbanRailTransitVehicleProcurementCostGroup（车辆购置费标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.2.20-2），子元素应为UrbanRailTransitVehicleProcurementCostGroup（车辆购置费标题）、UrbanRailTransitVehicleProcurementCostItem（车辆购置费明细），属性定义应符合表6.2.20-2的规定。

图6.2.20-2  UrbanRailTransitVehicleProcurementCostGroup元素关系

表6.2.20-2  UrbanRailTransitVehicleProcurementCostGroup属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 5 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

2 UrbanRailTransitVehicleProcurementCostItem（车辆购置费明细）的属性定义应符合表6.2.20-3的规定。

表6.2.20-3  UrbanRailTransitVehicleProcurementCostItem属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 4 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 5 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注 |
| 6 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 7 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 8 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 9 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 10 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 11 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

6.2.21建设期贷款利息的元素名称InterestDuringConstructionPeriod，记录建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息（图6.2.21-1），子元素应为InterestDuringConstructionPeriodGroup（建设期贷款利息标题）、InterestDuringConstructionPeriodItem（建设期贷款利息明细），属性定义应符合表6.2.21-1的规定。

图6.2.21-1  InterestDuringConstructionPeriod元素关系

表6.2.21-1  InterestDuringConstructionPeriod属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 5 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 6 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 7 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 8 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 9 | Remark | 备注 | String |  |  |

1  InterestDuringConstructionPeriodGroup（建设期贷款利息标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.2.21-2），子元素应为InterestDuringConstructionPeriodGroup（建设期贷款利息标题）、InterestDuringConstructionPeriodItem（建设期贷款利息明细），属性定义应符合表6.2.21-2的规定。

图6.2.21-2  InterestDuringConstructionPeriodGroup元素关系

表6.2.21-2  InterestDuringConstructionPeriodGroup属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 5 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

2 InterestDuringConstructionPeriodItem（建设期贷款利息明细）的属性定义应符合表6.2.21-3的规定。

表6.2.21-3  InterestDuringConstructionPeriodItem属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 4 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 5 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注 |
| 6 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 7 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 8 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 9 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 10 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 11 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

6.2.22铺底流动资金的元素名称InitialWorkingCapital，记录项目建设为保证生产和经营的正常进行主要用于购买原材料、燃料、动力，支付职工工资和其他有关的费用（图6.2.22-1），子元素应为InitialWorkingCapitalGroup（铺底流动资金标题）、InitialWorkingCapitalItem（铺底流动资金明细），属性定义应符合表6.2.22-1的规定。

图6.2.22-1  InitialWorkingCapital元素关系

表6.2.22-1  InitialWorkingCapital属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | Scale | 建设规模 | Double | √ | 填写见注 |
| 5 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 6 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 7 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 8 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 9 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Scale（建设规模）：填写工程建设的规模数量，如2000、15000。

1  InitialWorkingCapitalGroup（铺底流动资金标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.2.22-2），子元素应为InitialWorkingCapitalGroup（铺底流动资金标题）、InitialWorkingCapitalItem（铺底流动资金明细），属性定义应符合表6.2.22-2的规定。

图6.2.22-2  InitialWorkingCapitalGroup元素关系

表6.2.22-2  InitialWorkingCapitalGroup属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 5 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

2 InitialWorkingCapitalItem（铺底流动资金明细）的属性定义应符合表6.2.22-3的规定。

表6.2.22-3  InitialWorkingCapitalItem属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 费用编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 4 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 5 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注 |
| 6 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 7 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 8 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 9 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 10 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 11 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

6.2.23单项工程的元素名称SectionalWorks，记录建筑安装工程的单项工程信息（图6.2.23），子元素应为SummaryOfCost（费用汇总）、SectionalWorks（单项工程）、UnitWorks（单位工程）、OtherCost（扩展项）。SectionalWorks（单项工程）应支持树形结构，属性定义应符合表6.2.23-1的规定。

图6.2.23SectionalWorks元素关系

表6.2.23-1  SectionalWorks属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 工程编号 | String |  |  |
| 2 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 3 | Segment | 标段名称 | String |  |  |
| 4 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 5 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 6 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 7 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 8 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 9 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 10 | Remark | 备注 | String |  |  |

6.2.24 单位工程的元素名称UnitWorks，记录建筑安装工程的单位工程信息（图6.2.24），属性定义应符合表6.2.24的规定。

图6.2.24UnitWorks元素关系

表6.2.24UnitWorks属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 工程编号 | String | √ |  |
| 2 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 3 | Segment | 标段名称 | String |  |  |
| 4 | ProjectCategory | 工程类别 | String |  | 填写见注1 |
| 5 | ProjectType | 工程类型 | String |  | 填写见注2 |
| 6 | ValuationModel | 计价模式 | Integer | √ | 填写见注3 |
| 7 | TaxModel | 计税模式 | Integer | √ | 填写见注4 |
| 8 | AreaKind | 地区类别 | Integer | √ | 填写见注5 |
| 9 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 10 | Specialty | 专业类别 | Integer | √ | 填写见注6 |
| 11 | Purposes | 工程用途 | String |  |  |
| 12 | RangeOfCompilation | 建设（编制）范围 | String |  |  |
| 13 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 14 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 15 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 16 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 17 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 18 | BillDataBase | 清单规则库 | String | √ | 填写见注7 |
| 19 | NormDataBase | 定额规则库 | String | √ | 填写见注7 |
| 20 | ResInfoPricingFile | 人工材料设备价格文件 | String | √ | 填写见注7 |
| 21 | AppliedRateFile | 执行费率文件 | String |  |  |
| 22 | OtherRelatedFile | 其他计价依据文件 | String |  |  |
| 23 | Explains | 总说明 | String |  |  |
| 24 | FileName | 导出XML文件名 | String | √ |  |
| 25 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1ProjectCategory（工程类别）：可参照《建设工程分类标准》（GB/T 50841 - 2013）规定执行。

2    ProjectType（工程类型）：填写内容应包括但不限于如下列举，存在多个时，不同工程类型之间用“；”号隔开：房屋工程；室外总体、公共绿地工程；道路工程；桥涵工程；安装工程；隧道工程；市政给水工程；市政排水管道工程；排水顶管工程；排水渠箱工程；燃气工程；城市轨道交通工程；综合管廊工程；其他工程。

3    ValuationModel（计价模式）：1=清单计价；2=定额计价。

4TaxModel（计税模式）：1=一般计税法；2=简易计税法；3=营业税计税法。

5    AreaKind（地区类别）：1=一类地区；2=二类地区；3=三类地区；4=四类地区。

6Specialty（专业类别）：1=房屋建筑与装饰；2=仿古建筑；3=安装；4=市政； 5=园林绿化；

6=矿山；7=构筑物；8=城市轨道交通；9=爆破；10=装饰装修；11=市政交通设施；

12=市政养护；13=修缮；14=环卫；15=古建筑；16=节能；17=抗震加固；18=绿色建筑；

19=工业建筑；20=地下管廊；21=装配式建筑；22=营造林；23=修复；99=其他。

7    BillDataBase（清单规则库）、NormDataBase（定额规则库）、ResInfoPricingFile（人工材料设备价格文件）：没有则填写“无”。

6.2.25 工料机汇总的元素名称LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary，记录建筑安装工程费、单位工程的人工、材料、设备、机械台班用量汇总信息（图6.2.25），子元素应为LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement（工料机含量明细），属性定义应符合表6.2.25的规定。

图6.2.25LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary元素关系

表6.2.25LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 工料机编码 | String | √ | 填写见注1 |
| 2 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 3 | Specification | 型号规格 | String |  |  |
| 4 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 5 | Quantity | 数量 | Double |  |  |
| 6 | ProviderExp | 运算符 | Integer |  | 填写见注2 |
| 7 | ProviderRate | 风险系数（%） | Double |  |  |
| 8 | ProviderBase | 基准单价（元） | Double |  |  |
| 9 | TaxRate | 除税率（%） | Double |  |  |
| 10 | NoTaxOrgPrice | 除税定额价（元） | Double |  |  |
| 11 | NoTaxPrice | 除税编制价（元） | Double |  |  |
| 12 | TaxOrgPrice | 含税定额价（元） | Double |  |  |
| 13 | TaxPrice | 含税编制价（元） | Double |  |  |
| 14 | ForeignCurrency | 引进部分（美元） | Double |  | 填写见注3 |
| 15 | ConvertedIntoRMB | 折合人民币（元） | Double |  | 填写见注3 |
| 16 | NoTaxOrgTotal | 除税定额价合价（元） | Double |  |  |
| 17 | NoTaxTotal | 除税编制价合价（元） | Double |  |  |
| 18 | TaxOrgTotal | 含税定额价合价（元） | Double |  |  |
| 19 | TaxTotal | 含税编制价合价（元） | Double |  |  |
| 20 | Weight | 变值权重 | Double |  |  |
| 21 | BasicPrice | 基本价格指数 | Double |  |  |
| 22 | CurrentPrice | 现行价格指数 | Double |  |  |
| 23 | Kind | 工料机类型 | Integer | √ | 填写见注4 |
| 24 | Class | 工料机归属 | String |  |  |
| 25 | ExtKind | 扩展属性 | Integer |  | 填写见注5 |
| 26 | Concrete | 商品砼 | Boolean |  |  |
| 27 | AddiKind | 附加属性 | String |  |  |
| 28 | MainMaterial | 主要材料 | Boolean |  |  |
| 29 | ProvisionalMaterial | 暂估价材料 | Boolean |  |  |
| 30 | Provider | 供料方式 | Integer |  | 填写见注6 |
| 31 | PriceSource | 价格来源 | String |  |  |
| 32 | Delivery | 交货方式 | String |  |  |
| 33 | Location | 送达地点 | String |  |  |
| 34 | ProducingArea | 产地 | String |  |  |
| 35 | Supplier | 供应商 | String |  |  |
| 36 | Character | 质量要求 | String |  |  |
| 37 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    ResourceCode（工料机编码）：同一建设项目或单位工程中必须唯一，不得重复。

2    ProviderExp（运算符）：1=＞；2=≥；3=＝；4=＜；5=≤。

3    ForeignCurrency（引进部分（美元））、ConvertedIntoRMB	（折合人民币）：国外引进（采购）该设备的到岸外币费用、折合人民币费用。

4    Kind（工料机类型）：1=人工；2=材料；3=机械；4=主材；5=设备；6=配合比(砂浆、混凝

土)；7=机械台班；8=其他。

5    ExtKind（扩展属性）：1=普通工料；2=人工降效；3=机械降效；4=暂估价材料。

6    Provider（供料方式）：1=乙供；2=甲供；3=甲招乙供。

6.2.26 工料机含量明细的元素名称LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement，记录定额子目的工料机消耗量、砂浆、混凝土、机械台班等材料的用量组成信息（图6.2.26），属性定义应符合表6.2.26的规定。

图6.2.26LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement元素关系

表6.2.26LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 工料机编码 | String | √ | 填写见注1 |
| 2 | Quantity | 消耗量 | Double | √ |  |
| 3 | NOCost | 不计价材料 | Boolean | √ | 填写见注2 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    Number（工料机编码）：同一建设项目或单位工程中必须唯一，不得重复。

2    NOCost（不计价材料）：指不直接计入定额或上一级材料费用的材料，仅用于查看显示。

6.2.27 评标主要材料的元素名称BidEvaluationMainMaterial，记录建筑安装工程费、单位工程招标投标交易时参与评标的主要材料设备等信息（图6.2.27），属性定义应符合表6.2.27的规定。

图6.2.27BidEvaluationMainMaterial元素关系

表6.2.27BidEvaluationMainMaterial属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code | 评标主要材料编码 | String | √ | 填写见注1 |
| 2 | Number | 工料机编码 | String |  | 填写见注2 |
| 3 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 4 | Specification | 型号规格 | String |  |  |
| 5 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 6 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 7 | LimitedPrice | 最高限价（元） | Double |  |  |
| 8 | ResClassValue | 控制价（元） | Double |  |  |
| 9 | Quantity | 数量 | Double |  |  |
| 10 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 11 | ProviderExp | 运算符 | Integer |  | 填写见注3 |
| 12 | ProviderRate | 风险系数（%） | Double |  |  |
| 13 | ProviderBase | 基准单价（元） | Double |  |  |
| 14 | PriceSource | 价格来源 | String |  |  |
| 15 | Delivery | 交货方式 | String |  |  |
| 16 | DeliPlace | 送达地点 | String |  |  |
| 17 | ProducingArea | 产地 | String |  |  |
| 18 | Supplier | 供应商 | String |  |  |
| 19 | Character | 质量要求 | String |  |  |
| 20 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    Code（评标主要材料编码）：由招标人给定，同一建设项目或单位工程中必须唯一，不得重复。

2    Number（工料机编码）：由投标人给定，同一建设项目或单位工程中必须唯一，不得重复。

3    ProviderExp（运算符）：1=＞；2=≥；3=＝；4=＜；5=≤。

6.3  单位工程

6.3.1  单位工程的元素名称UnitWorks，单位工程XML的根元素，记录单项工程下的单位工程信息，包括分部分项工程、措施项目、其他项目、规费、税金、工料机消耗、评标主要材料等（图6.3.1），子元素应为AttrInfo（工程特征信息）、AddiInfo（补充信息）、SummaryOfCost（费用汇总）、UnitWorksSummary（单位工程费用汇总）、DivisionalAndElementalWorks（分部分项工程）、Preliminaries（措施项目）、Sundry（其他项目）、StatutoryFees（规费）、Tax（税金/增值税销项税额）、LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary（工料机汇总）、BidEvaluationMainMaterial（评标主要材料）。

图6.3.1UnitWorks元素关系

6.3.2 单位工程费用汇总的元素名称UnitWorksSummary，记录单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等费用计算汇总信息（图6.3.2-1），子元素应为UnitWorksSummaryGroup（单位工程费用汇总标题）、UnitWorksSummaryItem（单位工程费用汇总明细），应符合下列规定：

图6.3.2-1  UnitWorksSummary元素关系

1UnitWorksSummaryGroup（单位工程费用汇总标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.3.2-2），子元素应为UnitWorksSummaryGroup（单位工程费用汇总标题）、UnitWorksSummaryItem（单位工程费用汇总明细），属性定义应符合表6.3.2-2的规定。

图6.3.2-2  UnitWorksSummaryGroup元素关系

表6.3.2-2  UnitWorksSummaryGroup属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注1 |
| 4 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 5 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

2  Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

2 UnitWorksSummaryItem（单位工程费用汇总明细）的属性定义应符合表6.3.2-3的规定。

表6.3.2-3  UnitWorksSummaryItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 3 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 4 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 5 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注2 |
| 6 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注3 |
| 7 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

3Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

6.3.3 分部分项工程的元素名称DivisionalAndElementalWorks，记录单位工程的分部分项工程信息，应支持清单计价、定额计价的电子数据格式（图6.3.3），子元素应符合下列规定：

1  清单计价的电子数据格式，DivisionalAndElementalWorks（分部分项工程）的子元素应为SummaryOfBasicCost（合计费用）、DivisionalWorks（分部工程）、WorkElement（清单项目）。

2  定额计价的电子数据格式，DivisionalAndElementalWorks（分部分项工程）的子元素应为SummaryOfBasicCost（合计费用）、DivisionalWorks（分部工程）、Norm（定额子目）。

图6.3.3  DivisionalAndElementalWorks元素关系

6.3.4 措施项目的元素名称Preliminaries，记录单位工程的措施项目信息，含单价措施项目清单、总价措施项目清单（图6.3.4），子元素应为SummaryOfBasicCost（合计费用）、DivisionalWorks（分部工程）、WorkElement（清单项目）。

图6.3.4  Preliminaries元素关系

6.3.5 合计费用的元素名称SummaryOfBasicCost，记录分部分项工程、措施项目、分部工程、清单项目的各项费用计算汇总信息（图6.3.5），子元素应为AddiCost（补充费用），属性定义应符合表6.3.5的规定。

图6.3.5  SummaryOfBasicCost元素关系

表6.3.5  SummaryOfBasicCost属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Labor | 人工费 | Double |  |  |
| 2 | Material | 材料费 | Double |  |  |
| 3 | MainMaterial | 主材费 | Double |  |  |
| 4 | Equipment | 设备费 | Double |  |  |
| 5 | MainMaterialEquipment | 主材设备费 | Double |  |  |
| 6 | ForeignCurrency | 其中：引进部分（美元） | Double |  |  |
| 7 | ConvertedIntoRMB | 折合人民币 | Double |  |  |
| 8 | Appraisal | 暂估价 | Double |  |  |
| 9 | Machine | 机械费 | Double |  |  |
| 10 | Overhead | 管理费 | Double |  |  |
| 11 | Profit | 利润 | Double |  |  |
| 12 | StatutoryFees | 规费 | Double |  |  |
| 13 | Tax | 税金/增值税销项税额 | Double |  |  |

注：此表内容可根据各地情况增减，增加的费用项在“AddiCost（补充费用）”属性表中定义。

6.3.6 分部工程的元素名称DivisionalWorks，记录单位工程的分部分项、措施项目的分部工程信息，应支持树形结构，应支持清单计价、定额计价的电子数据格式（图6.3.6），属性定义应符合表6.3.6的规定，子元素应符合下列规定：

1  清单计价的电子数据格式，DivisionalWorks的子元素应为SummaryOfBasicCost（合计费用）、DivisionalWorks（分部工程）、WorkElement（清单项目）。

2  定额计价的电子数据格式，DivisionalWorks的子元素应为SummaryOfBasicCost（合计费用）、DivisionalWorks（分部工程）、Norm（定额子目）。

图6.3.6  DivisionalWorks元素关系

表6.3.6  DivisionalWorks属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编码 | String |  |  |
| 2 | Name | 名称 | String | √ | 填写见注 |
| 3 | Attr | 特征 | String |  |  |
| 4 | Unit | 单位 | String |  |  |
| 5 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 6 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 7 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 8 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Name（名称）：同一单位工程中必须唯一，不得重复。

6.3.7 清单项目的元素名称WorkElement，记录单位工程的分部分项工程量清单、措施项目工程量清单信息的费率、单价、合价等信息（图6.3.7），子元素应为SummaryOfBasicCost（合计费用）、ExpressElement（工程量计算表）、WorkContent（工作内容）、Norm（定额子目）、PriceAnalysis（单价分析），属性定义应符合表6.3.7的规定。

图6.3.7  WorkElement元素关系

表6.3.7  WorkElement属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 项目编码 | String | √ | 填写见注1 |
| 2 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 3 | Attr | 项目特征 | String |  |  |
| 4 | WorkContent | 工作内容 | String |  |  |
| 5 | Unit | 计量单位 | String | √ |  |
| 6 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 7 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注2 |
| 8 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 9 | EquipmentPrice | 设备单价（元） | Double |  | 填写见注3 |
| 10 | PriceLow | 最低限价（元） | Double |  |  |
| 11 | PriceHigh | 最高限价（元） | Double |  |  |
| 12 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 13 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 14 | Major | 主要清单 | Boolean |  |  |
| 15 | CalcType | 计算方式 | Integer | √ | 填写见注4 |
| 16 | Specialty | 专业类别 | Integer |  | 填写见注5 |
| 17 | ListingIdentity | 清单标识 | String |  | 填写见注6 |
| 18 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 19 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    Number（项目编码）：同一标段下所有清单的项目编码必须唯一，不得重复。

2    QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

3    Equipment（设备单价（元））：指清单项目所采用设备的综合单价。

4    CalcType（计算方式）：1=套定额计算；2=计算基数×费率；3=工程量×单价。

5    Specialty（专业类别）：1=房屋建筑与装饰；2=仿古建筑；3=安装；4=市政； 5=园林绿化；

6=矿山；7=构筑物；8=城市轨道交通；9=爆破；10=装饰装修；11=市政交通设施；

12=市政养护；13=修缮；14=环卫；15=古建筑；16=节能；17=抗震加固；18=绿色建筑；

19=工业建筑；20=地下管廊；21=装配式建筑；22=营造林；23=修复；99=其他。

6    ListingIdentity（清单标识）：包含“代号”、“顺序号”、“发布年号”、“专业类别代号”、“适用行政区域字母码”（《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260）信息，当适用全国行政范围时“适用行政区域字母码”不用填写。信息组合规则：“代号”、“顺序号”连在一起，“发布年号”用半格连接号“-”与“顺序号”连接，“专业类别代号”前后用一个空格隔开再连接前后信息，如“GB50500-2013 1 GD”即表示“国标2013清单规范 房屋建筑与装饰工程 广东省”。

6.3.8 工程量计算表的元素名称ExpressElement，记录清单项目、定额子目的工程量计算过程信息（图6.3.8），属性定义应符合表6.3.8的规定。

图6.3.8  ExpressElement元素关系

表6.3.8  ExpressElement属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OrderNumber | 序号 | String | √ |  |
| 2 | Express | 工程量计算式 | String | √ |  |
| 3 | Quantity | 工程量 | Double | √ |  |
| 4 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注 |
| 5 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

6.3.9 工作内容的元素名称WorkContent，记录清单项目包含的计价工作内容信息，应支持树形结构（图6.3.9），子元素应为WorkContent（工作内容）、Norm（定额子目），属性定义应符合表6.3.9的规定。

图6.3.9  WorkContent元素关系

表6.3.9  WorkContent属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Remark | 备注 | String |  |  |

6.3.10 定额子目的元素名称Norm，记录分部分项工程、分部工程、清单项目下的计价定额信息（图6.3.10），子元素应为ExpressElement（工程量计算表）、CombinedNorm（组合定额）、LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement（工料机含量明细）、UnitPriceCalculationOfItem（子目单价计算）、IncFees（子目增加费）、ManageFees（子目管理费），属性定义应符合表6.3.10的规定。

图6.3.10  Norm元素关系

表6.3.10  Norm属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 定额编码 | String | √ |  |
| 2 | Name | 定额名称 | String | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 4 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 5 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 6 | EquipmentPrice | 设备单价（元） | Double |  | 填写见注1 |
| 7 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 8 | EquipmentTotal | 设备合价（元） | Double |  |  |
| 9 | ForeignCurrency | 其中：引进部分（美元） | Double |  |  |
| 10 | ConvertedIntoRMB | 折合人民币（元） | Double |  |  |
| 11 | EfficiencyKind | 降效类型 | Integer |  | 填写见注2 |
| 12 | IncFeeKind | 子目增加费类型 | Integer |  | 填写见注3 |
| 13 | Conversion | 换算说明 | String |  |  |
| 14 | Specialty | 专业类别 | Integer |  | 填写见注4 |
| 15 | NormIdentity | 定额标识 | String |  | 填写见注5 |
| 16 | Volume | 册 | Integer |  | 填写见注6 |
| 17 | Chapter | 章 | Integer |  |  |
| 18 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    Equipment（设备单价（元））：指定额子目所采用设备的综合单价。

2    EfficiencyKind（降效类型）：建筑装饰工程定额的超高降效费用计算标记，1=降效基础定额； 2=非降效定额； 3=按市场价计算降效费用定额；4=按定额价计算降效费用定额。

3    IncFeeKind（子目增加费类型）：安装工程定额的子目子目增加费的费用计算标记，1=子目增加费基础定额；2=非子目增加费定额；3=子目增加费用计算定额。

4    Specialty（专业类别）：1=房屋建筑与装饰；2=仿古建筑；3=安装；4=市政； 5=园林绿化；

6=矿山；7=构筑物；8=城市轨道交通；9=爆破；10=装饰装修；11=市政交通设施；

12=市政养护；13=修缮；14=环卫；15=古建筑；16=节能；17=抗震加固；18=绿色建筑；

19=工业建筑；20=地下管廊；21=装配式建筑；22=营造林；23=修复；99=其他。

5    NormIdentity（定额标识）：包含定额的“适用行政区域字母码”（《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260）、“专业类别代号”、“发布年号”信息，当适用全国行政范围时“适用行政区域字母码”不用填写。信息组合规则：“专业类别代号”前后各用一个空格隔开再连接前后信息，如“GD 1 2010”，即表示“广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)”。

6    Volume（册）：定额书没有分册填写0，有分册的按册号填写。

6.3.11 组合定额的元素名称CombinedNorm，记录定额子目包含的组合定额信息（图6.3.11），属性定义应符合表6.3.11的规定。

图6.3.11  CombinedNorm元素关系

表6.3.11  CombinedNorm属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 定额编码 | String | √ |  |
| 2 | Name | 定额名称 | String | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 4 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 5 | Specialty | 专业类别 | Integer |  | 填写见注1 |
| 6 | NormIdentity | 定额标识 | String |  | 填写见注2 |
| 7 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    Specialty（专业类别）：1=房屋建筑与装饰；2=仿古建筑；3=安装；4=市政； 5=园林绿化；6=矿山；7=构筑物；8=城市轨道交通；9=爆破；10=装饰装修；11=市政交通设施；

12=市政养护；13=修缮；14=环卫；15=古建筑；16=节能；17=抗震加固；18=绿色建筑；

19=工业建筑；20=地下管廊；21=装配式建筑；22=营造林；23=修复；99=其他。

2    NormIdentity（定额标识）：包含定额的“适用行政区域字母码”（《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260）、“专业类别代号”、“发布年号”信息，当适用全国行政范围时“适用行政区域字母码”不用填写。信息组合规则：“专业类别代号”前后各用一个空格隔开再连接前后信息，如“GD 1 2010”，即表示“广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)”。

6.3.12 子目增加费的元素名称IncFees，记录安装工程定额子目增加费的费用计算过程明细，属性定义应符合表6.3.12的规定。

图6.3.12  IncFees元素关系

表6.3.12  IncFees属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编码 | String | √ |  |
| 2 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 3 | CalcKind | 计算基础类型 | Integer | √ | 填写见注 |
| 4 | Rate | 系数（%） | Double |  |  |
| 5 | LaborRate | 人工系数（%） | Double |  |  |
| 6 | MaterailRate | 材料系数（%） | Double |  |  |
| 7 | MachineRate | 机械系数（%） | Double |  |  |
| 8 | Labor | 增加人工费（元） | Double |  |  |
| 9 | Materail | 增加材料费（元） | Double |  |  |
| 10 | Machine | 增加机械费（元） | Double |  |  |

注：CalcKind（计算基础类型）：1=市场人工费；2=定额人工费；3=市场人工费+分部分项增加人工费；4=定额人工费+分部分项增加人工费。

6.3.13子目单价计算的元素名称UnitPriceCalculationOfItem，记录设备及工器具购置费、 清单项目、定额子目的单价组成及计算过程信息（图6.3.13），子元素应为UnitPriceCalculationOfItem（子目单价计算）应支持树形结构，属性定义应符合表6.3.13的规定。

图6.3.13  UnitPriceCalculationOfItem元素关系

表6.3.13  UnitPriceCalculationOfItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 3 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 4 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 5 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注2 |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

6.3.14子目管理费的元素名称ManageFees，记录定额子目原始基础管理费、本定额管理费计算费用信息，属性定义应符合表6.3.14的规定。

图6.3.14ManageFees元素关系

表6.3.14ManageFees属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fee1 | 一类地区管理费 | Double | √ |  |
| 2 | Fee2 | 二类地区管理费 | Double | √ |  |
| 3 | Fee3 | 三类地区管理费 | Double | √ |  |
| 4 | Fee4 | 四类地区管理费 | Double | √ |  |
| 5 | Rate | 管理费扩充系数 | Double |  |  |
| 6 | AddFee1 | 扩充的一类地区管理费 | Double |  |  |
| 7 | AddFee2 | 扩充的二类地区管理费 | Double |  |  |
| 8 | AddFee3 | 扩充的三类地区管理费 | Double |  |  |
| 9 | AddFee4 | 扩充的四类地区管理费 | Double |  |  |

6.3.15 其他项目的元素名称Sundry，记录单位工程中的其他项目费用信息（图6.3.15），子元素应为SundryCosts（其他项目费）、ProvisionalSums（暂列金额）、ProvisionalMaterialEquipment（材料设备暂估价）、SpecialtyProvisionalPrice（专业工程暂估价）、DayWorkRate（计日工）、MainContractorAttendance（总承包服务费）、ClaimsCost（索赔费用）、SiteInstructionCost（现场签证费用）。

图6.3.15Sundry元素关系

6.3.16 其他项目费的元素名称SundryCosts，记录单位工程的其他项目费用汇总信息（图6.3.16-1），属性定义应符合表6.3.16-1规定，子元素应为SundryCostsGroup（其他项目费标题）、SundryCostsItem（其他项目费明细），应符合下列规定：

图6.3.16-1  SundryCosts元素关系

表6.3.16-1  SundryCosts属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

1SundryCostsGroup（其他项目费标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.3.16-2），子元素应为SundryCostsGroup（其他项目费标题）、SundryCostsItem（其他项目费明细），属性定义应符合表6.3.16-2的规定。

图6.3.16-2  SundryCostsGroup元素关系

表6.3.16-2  SundryCostsGroup属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注1 |
| 4 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 5 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

2Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

2 SundryCostsItem（其他项目费明细）属性定义应符合表6.3.16-3的规定。

表 6.3.16-3  其他项目费明细属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Unit | 单位 | String |  |  |
| 3 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 4 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 5 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 6 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 7 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 8 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注2 |
| 9 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注3 |
| 10 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

3Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

6.3.17 暂列金额的元素名称ProvisionalSums，记录单位工程的暂列金额信息（图6.3.17-1），属性定义应符合表6.3.17-1规定，子元素应为ProvisionalSumsGroup（暂列金额标题）、ProvisionalSumsItem（暂列金额明细），应符合下列规定：

图 6.3.17-1  ProvisionalSums元素关系

表 6.3.17-1  ProvisionalSums属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

1ProvisionalSumsGroup（暂列金额标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.3.17-2），子元素应为ProvisionalSumsGroup（暂列金额标题）、ProvisionalSumsItem（暂列金额明细），属性定义应符合表6.3.17-2的规定。

图6.3.17-2  ProvisionalSumsGroup元素关系

表6.3.17-2  ProvisionalSumsGroup属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

2 ProvisionalSumsItem（暂列金额明细）的属性定义应符合表6.3.17-3的规定。

表6.3.17-3  ProvisionalSumsItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Unit | 单位 | String |  |  |
| 3 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 4 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 5 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 6 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 7 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 8 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 9 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

6.3.18 材料设备暂估价的元素名称ProvisionalMaterialEquipment，记录单位工程的暂估价材料、暂估价设备信息（图6.3.18），子元素应为ProvisionalMaterialEquipmentItem（材料设备暂估价明细），属性定义应分别符合表6.3. 18-1、6.3. 18-2的规定。

图6.3.18ProvisionalMaterialEquipment元素关系

表6.3.18-1  ProvisionalMaterialEquipment属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

表6.3.18-2  ProvisionalMaterialEquipmentItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编码 | String |  |  |
| 2 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 3 | Specification | 型号规格 | String |  |  |
| 4 | Unit | 计量单位 | String | √ |  |
| 5 | Quantity | 数量 | Double |  |  |
| 6 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 7 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 8 | Remark | 备注 | String |  |  |

6.3.19 专业工程暂估价的元素名称SpecialtyProvisionalPrice，记录单位工程的专业工程暂估价信息（图6.3.19-1），属性定义应符合表6.3.19-1的规定，子元素应为SpecialtyProvisionalPriceGroup（专业工程暂估价标题）、SpecialtyProvisionalPriceItem（专业工程暂估价明细），应符合下列规定：

图6.3.19-1  SpecialtyProvisionalPrice元素关系

表6.3.19-1  SpecialtyProvisionalPrice属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

1SpecialtyProvisionalPriceGroup（专业工程暂估价标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.3.19-2），子元素应为SpecialtyProvisionalPriceGroup（专业工程暂估价标题）、SpecialtyProvisionalPriceItem（专业工程暂估价明细），属性定义应符合表6.3.19-2的规定。

图6.3.19-2  SpecialtyProvisionalPriceGroup元素关系

表6.3.19-2  SpecialtyProvisionalPriceGroup属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 2 | Content | 工程内容 | String |  |  |
| 3 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 4 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注 |
| 5 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

2 SpecialtyProvisionalPriceItem（专业工程暂估价明细）的属性定义应符合表6.3.19-3的规定。

表6.3.19-3  SpecialtyProvisionalPriceItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 工程名称 | String | √ |  |
| 2 | Content | 工程内容 | String |  |  |
| 3 | Unit | 单位 | String |  |  |
| 4 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 5 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 6 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 7 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 8 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 9 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 10 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

6.3.20 计日工的元素名称DayWorkRate，记录单位工程的计日工信息（图6.3.20-1），属性定义应符合表6.3.20-1的规定，子元素应为DayWorkRateGroup（计日工标题）、DayWorkRateItem（计日工明细），应符合下列规定：

图6.3.20-1  DayWorkRate元素关系

表6.3.20-1  DayWorkRate属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

1DayWorkRateGroup（计日工标题）汇总本项所包含的明细费用（图6.3.20-2），子元素应为DayWorkRateItem（计日工明细），属性定义应符合表6.3.20-2的规定。

图6.3.20-2  DayWorkRateGroup元素关系

表6.3.20-2  DayWorkRateGroup属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

2 DayWorkRateItem（计日工明细）的属性定义应符合表6.3.20-3的规定。

表6.3.20-3  DayWorkRateItem属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 项目编码 | String |  |  |
| 2 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 3 | Specification | 型号规格 | String |  |  |
| 4 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 5 | Quantity | 数量 | Double |  |  |
| 6 | Price | 综合单价（元） | Double |  |  |
| 7 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 8 | Remark | 备注 | String |  |  |

6.3.21 总承包服务费的元素名称MainContractorAttendance，记录单位工程的总承包服务费信息（图6.3.21-1），属性定义应符合表6.3.21-1的规定，子元素应为MainContractorAttendanceGroup（总承包服务费标题）、MainContractorAttendanceItem（总承包服务费明细），应符合下列规定：

图6.3.21-1  MainContractorAttendance元素关系

表6.3.21-1  MainContractorAttendance属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

1MainContractorAttendanceGroup（总承包服务费标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.3.21-2），子元素应为MainContractorAttendanceGroup（总承包服务费标题）、MainContractorAttendanceItem（总承包服务费明细），属性定义应符合表6.3.21-2的规定。

图6.3.21-2  MainContractorAttendanceGroup元素关系

表6.3.21-2  MainContractorAttendanceGroup属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

2 MainContractorAttendanceItem（总承包服务费明细）的属性定义应符合表6.3.21-3的规定。

表6.3.21-3  MainContractorAttendanceItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Quantity | 项目价值（元） | Double |  |  |
| 3 | Content | 服务内容 | String |  |  |
| 4 | QtyFormula | 计算基础 | String |  | 填写见注1 |
| 5 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 6 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 7 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 8 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    QtyFormula（计算基础）：非空时，按本标准第3.0.4条规定采用。

2    Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

6.3.22 索赔费用的元素名称ClaimsCost，记录单位工程的索赔费用信息（图6.3.22-1），属性定义应符合表6.3.22-1的规定，子元素应为ClaimsCostGroup（索赔费用标题）、ClaimsCostItem（索赔费用明细），应符合下列规定：

图6.3.22-1  ClaimsCost元素关系

表6.3.22-1  ClaimsCost属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

1ClaimsCostGroup（索赔费用标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.3.22-2），子元素应为ClaimsCostGroup（索赔费用标题）、ClaimsCostItem（索赔费用明细），属性定义应符合表6.3.22-2的规定。

图6.3.22-2  ClaimsCostGroup元素关系

表6.3.22-2  ClaimsCostGroup属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

2 ClaimsCostItem（索赔费用明细）的属性定义应符合表6.3.22-3的规定。

表6.3.22-3  ClaimsCostItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Unit | 计量单位 | String |  |  |
| 3 | Quantity | 数量 | Double |  |  |
| 4 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 5 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 6 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 7 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 8 | Reason | 依据 | String |  |  |
| 9 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注2 |
| 10 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

6.3.23 现场签证费用的元素名称SiteInstructionCost，记录单位工程的现场签证费用信息（图6.3.23-1），属性定义应符合表6.3.23-1的规定，子元素应为SiteInstructionCostGroup（现场签证标题）、SiteInstructionCostItem（现场签证明细），应符合下列规定：

图6.3.23-1  SiteInstructionCost元素关系

表6.3.23-1  SiteInstructionCost属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

1SiteInstructionCostGroup（现场签证标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.3.23-2），子元素应为SiteInstructionCostGroup（现场签证标题）、SiteInstructionCostItem（现场签证明细），属性定义应符合表6.3.23-2的规定。

图6.3.23-2  SiteInstructionCostGroup元素关系

表6.3.23-2  SiteInstructionCostGroup属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Kind | 汇总类型 | Integer | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

2 SiteInstructionCostItem（现场签证明细）的属性定义应符合表6.3.23-3的规定。

表 6.3.23-3  SiteInstructionCostItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 2 | Unit | 计量单位 | String |  |  |
| 3 | Quantity | 数量 | Double |  |  |
| 4 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 5 | Price | 单价（元） | Double |  |  |
| 6 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 7 | Total | 合价（元） | Double |  |  |
| 8 | Reason | 依据 | String |  |  |
| 9 | Kind | 汇总类型 | Integer |  | 填写见注2 |
| 10 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Kind（汇总类型）：1=汇总条目；2=不汇总条目。

6.3.24 规费的元素名称StatutoryFees，记录单位工程的规费费用信息（图6.3.24-1），属性定义应符合表6.3.24-1的规定，子元素应为StatutoryFeesGroup（规费标题）、StatutoryFeesItem（规费明细），应符合下列规定：

图6.3.24-1  StatutoryFees元素关系

表6.3.24-1  StatutoryFees属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

1StatutoryFeesGroup（规费标题）汇总本项所包含的明细费用，应支持树形结构（图6.3.24-2），子元素应为StatutoryFeesGroup（规费标题）、StatutoryFeesItem（规费明细），属性定义应符合表6.3.24-2的规定。

图6.3.24-2  StatutoryFeesGroup元素关系

表6.3.24-2  StatutoryFeesGroup属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

2 StatutoryFeesItem（规费明细）的属性定义应符合表6.3.24-3的规定。

表6.3.24-3  StatutoryFeesItem属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | CalBasis | 计算基础 | String |  |  |
| 3 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 4 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 5 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 6 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注2 |
| 7 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

6.3.25 税金/增值税销项税额的元素名称Tax，记录单位工程的税金/增值税销项税额费用信息（图6.3.25），子元素应为TaxItem（税金/增值税销项税额明细），属性定义应分别符合表6.3.25-1、6.3.25-2的规定。

图6.3.25Tax元素关系

表6.3.25-1  Tax属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | CalBasis | 计算基础 | String |  |  |
| 3 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 4 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 5 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 6 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注2 |
| 7 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

表6.3.25-2  TaxItem属性定义表

| 序号 | 编码 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | CalBasis | 计算基础 | String |  |  |
| 3 | QtyFormula | 计算基数 | String |  | 填写见注1 |
| 4 | Rate | 费率（%） | Double |  |  |
| 5 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 6 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注2 |
| 7 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：1    QtyFormula（计算基数）：非空时，按本标准第3.0.5条规定采用。

2    Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

7  技术经济指标分析文件

7.1  一般规定

7.1.1技术经济指标数据体系可由建设项目级指标数据、单项工程级指标、单位工程级指标数据组成。

7.1.2建设项目级指标数据可包括建设项目的工程信息、主要费用指标、工程费用指标、工程建设其他费用指标、预备费指标、车辆购置费指标、建设期贷款利息指标、铺底流动资金指标。

7.1.3单项工程级指标数据可包括单项工程的主要费用指标、子单项工程造价指标、单位工程造价指标。

7.1.4单位工程级指标数据应包括单位工程的工程信息、主要费用指标、分部分项工程指标、措施项目指标及单位工程的人工材料设备消耗量指标。

分部分项工程的项目列项宜采用标准项目形式，内容可参照“附录E 分部分项归类项目”的规定。

7.1.5工程费用级指标数据应包括工程费用的主要费用指标、建筑安装工程费指标、设备及工器具购置费指标、扩展项费用指标。

7.1.6建筑安装工程费级指标数据应包括建筑安装工程费的主要费用指标、单项工程造价指标、扩展项费用指标及建筑安装工程费的人工材料设备消耗量指标。

7.1.7建设项目级指标数据、单项工程级指标、工程费用级指标数据、建筑安装工程费级指标，指标范围应指建设项目的建设规模。

单位工程级指标数据的指标范围应指单位工程的建设规模。

7.2数据格式

7.2.1  建设项目元素名称ConstructionProject，整个建设项目指标XML的根元素（图7.2.1），子元素应为SystemInfo（系统信息）、ConstructionInfo（工程信息）、MainCostIndex（主要费用指标）、ConstructionSummaryIndex（费用组成指标），属性定义应符合表7.2.1的规定。

图7.2.1  ConstructionProject元素关系

表7.2.1  ConstructionProject属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 项目编号 | String | √ |  |
| 2 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 3 | ProjectCategory | 工程类别 | String | √ | 填写见注1 |
| 4 | ProjectType | 工程类型 | String |  | 填写见注2 |
| 7 | ConstructionType | 建设性质 | Integer | √ | 填写见注5 |
| 5 | FileKind | 文件类型 | Integer | √ | 填写见注3 |
| 6 | ValuationModel | 计价模式 | Integer | √ | 填写见注4 |
| 8 | TaxModel | 计税模式 | Integer | √ | 填写见注6 |
| 9 | AreaKind | 地区类别 | Integer | √ |  |
| 10 | ProjectSite | 工程地点 | String | √ | 填写见注7 |
| 11 | SourcesOfFunds | 资金来源 | String |  |  |
| 12 | RangeOfCompilation | 建设（编制）范围 | String |  |  |
| 13 | ContractorInvitationType | 发包方式 | Integer |  | 填写见注8 |
| 14 | ContractType | 合同类型 | Integer |  | 填写见注9 |
| 15 | StartTime | 开工时间 | Datetime |  |  |
| 16 | CompletionTime | 竣工时间 | Datetime |  |  |
| 17 | Duration | 施工工期（日历天） | String |  |  |
| 18 | CompilationDate | 编制时间 | Datetime | √ |  |
| 19 | TimeIndex | 时间指数 | String |  |  |
| 20 | RegionalIndex | 地区指数 | String |  |  |
| 21 | DataSources | 数据来源 | String |  |  |
| 22 | Total | 工程总价（元） | Double | √ |  |
| 23 | Scale | 建设规模 | Double | √ |  |
| 24 | Unit | 建设规模单位 | String | √ |  |
| 25 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double | √ |  |
| 26 | ProjectQuality | 工程质量 | Integer |  | 填写见注10 |
| 27 | StandardName | 数据交换标准名称 | String | √ | 填写见注11 |
| 28 | StandardNumber | 数据交换标准编号 | String | √ | 填写见注12 |
| 29 | BillDataBase | 清单规则库 | String | √ | 填写见注13 |
| 30 | NormDataBase | 定额规则库 | String | √ | 填写见注13 |
| 31 | ResInfoPricingFile | 人工材料设备价格文件 | String | √ | 填写见注13 |
| 32 | AppliedRateFile | 执行费率文件 | String |  |  |
| 33 | OtherRelatedFile | 其他计价依据文件 | String |  |  |
| 34 | Explains | 总说明 | String |  |  |

注：1ProjectCategory（工程类别）：可参照《建设工程分类标准》（GB/T 50841 - 2013）规定执行。

2    ProjectType（工程类型）：填写内容应包括但不限于如下列举，存在多个时，不同工程类型之间用“；”号隔开：房屋工程；室外总体、公共绿地工程；道路工程；桥涵工程；安装工程；隧道工程；市政给水工程；市政排水管道工程；排水顶管工程；排水渠箱工程；燃气工程；城市轨道交通工程；综合管廊工程；其他工程。

3    FileKind（文件类型）：1=投资估算；2=设计概算；3=施工图预算；4=招标工程量清单；5=招标控制价；6=投标报价；7=签约合同价；8=竣工结算价。

4    ValuationModel（计价模式）：1=清单计价；2=定额计价。

5    ConstructionType（建设性质）：1=新建；2=扩建；3=改建；4=修缮；5=修复；6=维护保养；9=其他。

6TaxModel（计税模式）：1=一般计税法；2=简易计税法；3=营业税计税法。

7    AreaKind（地区类别）：1=一类地区；2=二类地区；3=三类地区；4=四类地区。

8    ContractorInvitationType（发包方式）：1=总承包；2=分承包；3=联合承包；9=其他。

9    ContractType（合同类型）：1=总价合同；2=单价合同；3=成本加酬金合同。

10    ProjectQuality（工程质量）：1=市优；2=省优；3=国优；4=合格；5=不合格；9=其他。

11    StandardName（数据交换标准名称）：默认值为“建设工程政府投资项目造价数据标准”。

12StandardNumber（数据交换标准编号）：默认值为DBJ/T XX-XX-2017。

13BillDataBase（清单规则库）、NormDataBase（定额规则库）、ResInfoPricingFile（人工材料设备价格文件）：没有则填写“无”。

7.2.2  系统信息的元素名称SystemInfo，记录建设项目指标文件的编制软件、硬件等信息（图7.2.2），属性定义应符合表7.2.2的规定。

图7.2.2  SystemInfo元素关系

表7.2.2  SystemInfo属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID1 | 编制软件信息 | String |  | 填写见注1 |
| 2 | ID2 | 编制机器硬件信息 | String |  | 填写见注2 |

注：1  ID1（编制软件信息）：包含“计价软件供应商”、“计价软件名称”、“计价软件版本号”、 “计价软件加密锁（授权）信息”，各信息之间用分号“；”隔开，如“SoftWareComName;SoftWareName;SoftWareVersion;SoftWareLockInfo”。

ID1（编制软件信息）必须先进行BASE64转码后再保存。

2    ID2（编制机器硬件信息）：包含“CPU信息”、“硬盘序列号”、“Mac地址”，各信息之间用分号“；”隔开，如果“硬盘序列号”、“Mac地址”有多个，每个之间用分隔符“|”隔开，如“CPUInfo;DiskInfo1|DiskInfo2;MacAddress1|MacAddress2”。

ID2（编制机器硬件信息）必须先进行BASE64转码后再保存。

7.2.3工程信息的元素名称ConstructionInfo，记录建设项目、单位工程的指标文件编制信息、工程概况特征等信息（图7.2.3），子元素应为CompileInfo（编制信息）、AttrInfo（工程特征信息）、AddiInfo（补充信息）。

图7.2.3  ConstructionInfo元素关系

7.2.4编制信息的元素名称CompileInfo，记录建设项目、单位工程指标文件的编制单位、编制人、审核人、审定人及其证书编号、编制时间等信息（图7.2.4），属性定义应符合表7.2.4的规定。

图7.2.4  CompileInfo元素关系

表7.2.4  CompileInfo属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Designer | 设计单位 | String |  |  |
| 2 | BuildUnit | 建设单位 | String |  |  |
| 3 | Contractor | 承包单位 | String |  |  |
| 4 | CompileCompany | 编制单位 | String | √ |  |
| 5 | CompileCertNo | 编制单位资质证书编号 | String |  |  |
| 6 | CompileCompanyAuthorizer | 编制单位法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 7 | Compiler | 编制人 | String |  |  |
| 8 | CompilerCertNo | 编制人资格证书编号 | String |  |  |
| 9 | CompileDate | 编制时间 | Datetime | √ |  |
| 10 | Examiner | 审核人 | Integer |  |  |
| 11 | ExaminerCertNo | 审核人资格证书编号 | Datetime |  |  |
| 12 | ExamineDate | 审核时间 | Datetime |  |  |
| 13 | Approver | 审定人 | String |  |  |
| 14 | ApproverCertNo | 审定人资格证书编号 | String |  |  |
| 15 | ApproveDate | 审定时间 | Datetime |  |  |

7.2.5工程特征信息的元素名称AttrInfo，记录建设项目、单位工程的工程概况、特征说明等信息（图7.2.5），子元素应为AttrInfoItem（工程特征信息明细）。AttrInfoItem（工程特征信息明细）应支持树形结构，属性定义应符合表7.2.5的规定，属性内容可参照本标准附录D的规定。

图7.2.5  AttrInfo元素关系

表7.2.5  AttrInfo属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 2 | Value | 内容 | String |  |  |
| 3 | Code | 代号 | String |  |  |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

7.2.6补充信息的元素名称AddiInfo，记录建设项目、单位工程除工程特征信息以外的概况、特征等说明信息，扩展预留（图7.2.6），子元素应为AddiInfoItem（补充信息明细）。AddiInfoItem（补充信息明细）应支持树形结构，属性定义应符合表7.2.6的规定。

图7.2.6  AddiInfo元素关系

表7.2.6  AddiInfoItem属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 2 | Value | 内容 | String |  |  |
| 3 | Code | 代号 | String |  |  |
| 4 | Remark | 备注 | String |  |  |

7.2.7主要费用指标的元素名称MainCostIndex，记录建设项目、工程费用、建筑安装工程费、单项工程费、单位工程费的工程造价、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金/增值税销项税额等主要汇总费用指标及其人工费、材料费、主材费、设备费、主材设备费、机械费、管理费、利润等主要基本合计费用指标（图7.2.7），子元素应为SummaryOfCostIndex（汇总费用指标）、SummaryOfBasicCostIndex（合计费用指标）。

图7.2.7  MainCostIndex元素关系

7.2.8汇总费用指标的元素名称SummaryOfCostIndex，记录建设项目、工程费用、建筑安装工程费、单项工程费、单位工程费的工程造价、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金/增值税销项税额等主要汇总费用指标（图7.2.8），属性定义应符合表7.2.8-1的规定，属性内容应包含且不限于表7.2.8-2所列内容。

图7.2.8  SummaryOfCostIndex元素关系

表7.2.8-1  SummaryOfCostIndex属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 工程及费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 4 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 5 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

表7.2.8-2  SummaryOfCostIndex属性表内容

| 序号 | 费用名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程造价 |
| 2 | 分部分项工程费 |
| 3 | 措施项目费 |
| 4 | 其他项目费 |
| 5 | 规费 |
| 6 | 税金/增值税销项税额 |
| 7 | 其他 |

注：1    此表罗列内容仅限上述费用项时，“其他”的金额（元）=工程造价-分部分项工程费-措施项目费-其他项目费-规费-税金/增值税销项税额，否则此计算关系不存在。

2    此表“其他”费用项，可根据是否用到选择输出，如果没有用到则不输出，即该费用项的“金额（元）”非0时才输出，否则不输出。

7.2.9合计费用指标的元素名称SummaryOfBasicCostIndex，记录建设项目、工程费用、建筑安装工程费、单项工程费、单位工程费的工程造价、人工费、材料费、主材设备费、机械费、管理费、利润等主要基本合计费用指标（图7.2.9），属性定义应符合表7.2.9-1的规定，属性内容应包含且不限于表7.2.9-2所列内容。

图7.2.9  SummaryOfBasicCostIndex元素关系

表7.2.9-1  SummaryOfBasicCostIndex属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 4 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 5 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

表7.2.9-2  SummaryOfBasicCostIndex属性表内容

| 序号 | 费用名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程造价 |
| 2 | 人工费 |
| 3 | 材料费 |
| 4 | 主材费 |
| 5 | 设备费 |
| 6 | 主材设备费 |
| 7 | 机械费 |
| 8 | 管理费 |
| 9 | 利润 |
| 10 | 其他 |

注：1    此表罗列内容仅限上述费用项时，“其他”的金额（元）=工程造价-人工费-材料费-主材设备费-机械费-管理费-利润，否则此计算关系不存在。

2    此表“其他”费用项，可根据是否用到选择输出，如果没有用到则不输出，即该费用项的“金额（元）”非0时才输出，否则不输出。

7.2.10费用组成指标的元素名称ConstructionSummaryIndex，记录建设项目的工程造价、工程费用、工程建设其他费用、预备费、车辆购置费、建设期价差利息、铺底流动资金（图7.2.10），子元素应为ConstructionCostIndex（工程费用指标），属性定义应符合表7.2.10-1的规定，属性内容应按表7.2.10-2的规定。

图7.2.10  ConstructionSummaryIndex元素关系

表7.2.10-1  ConstructionSummaryIndex属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 工程及费用编码 | String |  |  |
| 2 | Name | 工程及费用名称 | String | √ |  |
| 3 | Content | 包含内容 | String |  |  |
| 4 | Unit | 单位 |  | √ |  |
| 5 | Quantity | 工程量 |  |  |  |
| 6 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 7 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 8 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 9 | Code | 费用代号 | String | √ | 填写见注 |
| 10 | Remark | 备注 | String |  |  |

注：Code（费用代号）：按本标准第3.0.4条的规定采用。

表7.2.10-2  ConstructionSummaryIndex属性表内容

| 序号 | 费用名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程造价 |
| 2 | 工程费用 |
| 3 | 工程建设其他费用 |
| 4 | 预备费 |
| 5 | 车辆购置费 |
| 6 | 建设期贷款利息 |
| 7 | 铺底流动资金 |

7.2.11工程费用指标的元素名称ConstructionCostIndex，记录建设项目中工程费用部分的工程造价、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、扩展项及主要费用指标（图7.2.11），子元素应为MainCostIndex（主要费用指标）、ProjectInstallationWorkCostIndex（建筑安装工程费指标），属性定义应符合表7.2.11-1的规定，属性内容应按表7.2.11-2的规定。

图7.2.11  ConstructionCostIndex元素关系

表7.2.11-1  ConstructionCostIndex属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 4 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 5 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

表7.2.11-2  ConstructionCostIndex属性表内容

| 序号 | 费用名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程造价 |
| 2 | 建筑安装工程费 |
| 3 | 设备及工器具购置费 |
| 4 | （扩展项的费用名称） |

注：此表“扩展性的费用名称”费用项，可根据是否用到选择输出，如果没有用到则不输出，即该费用项的“金额（元）”为0时不输出，否则输出，输出时按扩展项的费用名称输出。

7.2.12建筑安装工程费指标的元素名称ProjectInstallationWorkCostIndex，记录工程费用中建筑安装工程费的工程造价、单项工程、扩展项及主要费用指标（图7.2.12），子元素应为MainCostIndex（主要费用指标）、SectionalWorksIndex（单项工程指标）、LabourMaterialsEquipmentsIndex（主要工料消耗量指标），属性定义应符合表7.2.12-1的规定，属性内容应按表7.2.12-2的规定。

图7.2.12  ProjectInstallationWorkCostIndex元素关系

表7.2.12-1  ProjectInstallationWorkCostIndex属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 工程及费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 4 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 5 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

表7.2.12-2  ProjectInstallationWorkCostIndex属性表内容

| 序号 | 工程及费用名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程造价 |
| 2 | （单项工程名称） |
| 3 | （扩展项的费用名称） |

注：1    此表“单项工程的项目名称”输出时按建设项目中单项工程的工程名称输出。

2    此表“扩展性的费用名称”费用项，可根据是否用到选择输出，如果没有用到则不输出，即该费用项的“金额（元）”为0时不输出，否则输出，输出时按扩展项的费用名称输出。

7.2.13单项工程指标的元素名称SectionalWorksIndex，记录建设项目中单项工程的工程造价、子单项工程、单位工程、扩展项及主要费用指标，应支持树形结构（图7.2.13），子元素应为MainCostIndex（主要费用指标）、SectionalWorksIndex（单项工程指标）、UnitWorksIndex（单位工程指标)，属性定义应符合表7.2.13-1的规定，属性内容应按表7.2.13-2的规定。

图7.2.13  SectionalWorksIndex元素关系

表7.2.13-1  SectionalWorksIndex属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name | 工程及费用名称 | String | √ |  |
| 2 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 3 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 4 | Ratios | 占总投资比例（%） | Double |  |  |
| 5 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

表7.2.13-2  SectionalWorksIndex属性表内容

| 序号 | 工程及费用名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程造价 |
| 2 | （单项工程名称） |
| 3 | （单位工程名称 |
| 4 | （扩展项的费用名称） |

注：1    此表“单项工程的项目名称”输出时按建设项目中单项工程的工程名称输出，如果单项工程下没有子单项工程时，则单项工程指标属性表中不输出单项工程。

2    此表“扩展性的费用名称”费用项，可根据是否用到选择输出，如果没有用到则不输出，即该费用项的“金额（元）”为0时不输出，否则输出，输出时按扩展项的费用名称输出。

7.2.14主要工料消耗量指标LabourMaterialsEquipmentsIndex，记录建筑安装工程费、单位工程的人工及主要材料设备消耗量指标（图7.2.14），市政道路、城市轨道交通工程应按建设规模单位用量输出到“UnitQuantities（消耗量）”，房屋建筑、园林绿化等其他所有专业类别工程应按每100建设规模单位用量输出到“UnitQuantities（消耗量）”，，属性定义应符合表7.2.14-1的规定，属性内容可参照表7.2.14-2的规定。

图7.2.14  LabourMaterialsEquipmentsIndex元素关系

表7.2.14-1  LabourMaterialsEquipmentsIndex属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编码 | Double |  |  |
| 2 | Name | 名称 | String | √ |  |
| 3 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 4 | Quantity | 数量 | Double |  |  |
| 5 | UnitQuantities | 消耗量 | Double |  |  |
| 6 | Remark | 备注 | String |  |  |

表7.2.14-2  LabourMaterialsEquipmentsIndex属性表内容

| 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 工日 |
| 2 | 钢筋 | t |
| 3 | 混凝土 | m³ |
| 4 | 商品混凝土 | m³ |
| 5 | 现场搅拌水泥混凝土 | m³ |
| 6 | 现场搅拌沥青混凝土 | m³ |
| 7 | 水泥 | t |
| 8 | 中砂 | t |
| 9 | 石灰 | t |
| 10 | 砂浆 | t |
| 11 | 砖 | 千块 |
| 12 | 墙砖 | ㎡ |
| 13 | 地砖 | ㎡ |
| 14 | 门窗 | ㎡ |
| 15 | 型钢 | t |
| 16 | 管材 | m |
| 17 | 电线 | m |
| 18 | 乔木 | 株 |
| 19 | 灌木 | 株 |
| 20 | 草皮、地被 | ㎡ |

注：此表内容仅供参考，使用时可对上述内容增减。

7.2.15单位工程指标的元素名称UnitWorksIndex，记录建设项目中单位工程的编制单位、人员、证号、编制时间、工程概况特征、主要费用指标、分部分项工程指标、措施项目指标、主要工料消耗指标等信息（图7.2.15），子元素应为ConstructionInfo（工程信息）、MainCostIndex（主要费用指标）、DivisionalAndElementalWorksIndex（分部分项工程指标）、PreliminariesIndex（措施项目指标)、LabourMaterialsEquipmentsIndex（主要工料用量指标）。

图7.2.15  UnitWorksIndex元素关系

7.2.16分部分项工程指标的元素名称DivisionalAndElementalWorksIndex，记录单位工程中分部分项工程的用量及造价指标等信息（图7.2.16），属性定义应符合表7.2.16的规定，属性内容可参照本标准附录E的规定。

图7.2.16  DivisionalAndElementalWorksIndex元素关系

表7.2.16  DivisionalAndElementalWorksIndex属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编码 | String |  |  |
| 2 | Name | 项目名称 | String | √ |  |
| 3 | Attr | 项目特征 | String |  |  |
| 4 | Content | 工作内容 | String |  |  |
| 5 | Unit | 单位 | String | √ |  |
| 6 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 7 | HundredUnitQuantities | 消耗量 | Double |  |  |
| 8 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 9 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 10 | Ratios | 占造价比例（%） | Double |  |  |
| 11 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 12 | Remark | 备注 | String |  |  |

7.2.17措施项目指标的元素名称PreliminariesIndex，记录单位工程中措施项目的用量及造价指标等信息（图7.2.17），属性定义应符合表7.2.17的规定。

图7.2.17  PreliminariesIndex元素关系

表7.2.17  PreliminariesIndex属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必 填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number | 编码 | String |  |  |
| 2 | Name | 项目及费用名称 | String |  |  |
| 3 | Attr | 项目特征 | String |  |  |
| 4 | Content | 工作内容 | String |  |  |
| 5 | Unit | 单位 | String |  |  |
| 6 | Quantity | 工程量 | Double |  |  |
| 7 | HundredUnitQuantities | 消耗量 | Double |  |  |
| 8 | Total | 金额（元） | Double |  |  |
| 9 | TechnicalAndEconomicIndex | 技术经济指标（元） | Double |  |  |
| 10 | Ratios | 占造价比例(%) | Double |  |  |
| 11 | Code | 费用代号 | String |  |  |
| 12 | Remark | 备注 | String |  |  |