施工围挡A1补充子目（试行）

说 明

一、施工围挡A1补充子目是根据《珠海市城市建设施工围挡图集A1》（2017年11月试行版）进行编制，适用于一般工业与民用建筑工程、市政工程等施工所需各种用于保证施工正常进行而布置的与外部环境隔离的临时性围挡，属于安全文明施工措施费中的项目。

二、施工围挡A1补充子目是装配式围挡。砌筑式围挡执行现行广东省综合定额相应子目。

三、施工围挡A1补充子目工作内容包含围挡及斜撑、立柱和斜撑底板的安装和拆除，不包含基础土方、混凝土基础和预埋铁件、基础饰面、基础拆除、电气配线、灯具安装。基础土方、混凝土基础和预埋铁件、基础饰面、基础拆除、电气配线和灯具安装执行广东省综合定额相应子目。

施工围挡装饰喷绘、喷淋和照明费用（电费）已包含在安全文明施工费费率费用中，不另计算。

四、施工围挡A1补充子目中材料均按成品安装编制，为周转材料，损耗率按

3%考虑；材料费已综合考虑材料运输、号料、加工、除锈、油漆以及成品堆放、

装车、卸车等费用。围挡安装的其他材料费已包含在材料单价中。围挡的综合单价已包含利润。

五、围挡A1补充子目材料消耗量可依据实际使用工期按下表系数进行调整：

围挡使用工期材料消耗量调整系数

| 实际使用工期 | 1年内 （含1年） | 1～2年 （含2年） | 2～3年 （含3年） | 3年以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整系数 | 0.30 | 0.60 | 0.85 | 1.00 |

六、考虑施工过程中围挡的破损修复，建筑工程的围挡已综合考虑；市政工程的围挡子目乘1.05的调整系数。

七、施工围挡A1子目按照高度2.5m 编制，实际不同时，高度每增加0.5m内，人工费乘以系数1.1，材料按实调整。

八、施工围挡A1子目的结构构件的除锈（除锈等级Sa2.0）、防腐以及镀～锌等按照以下处理方式考虑：

1. 施工围挡A1子目结构构件按照除锈后涂刷环氧富锌底漆60μm，氯化橡胶面漆60μm，总厚度不低于120μm 考虑；

九、施工围挡A1子目按2厚热镀锌钢板机械冲孔，孔径∅10，喷涂白色面漆布置考虑，如实际不同时，人工费不变，材料按实调整。

十、同一项目的施工围挡子目需要进行周转使用的，每安、拆一次，按围挡A1补充子目的人工费乘以系数1.3，围挡A1补充子目的材料费乘以系数0.05 另行计算增加费。

十一、施工围挡A1补充子目的人工费和材料单价按照2018 年第5 期《珠海工程造价信息》确定。管理费和利润执行现行广东省综合定额费用标准。

十二、施工围挡A1补充子目的人工单价和材料价按每期《珠海工程造价信息》公布的信息价进行调整。

工程量计算规则

一、施工围挡子目工程量按长度以m计算。