# 公 开 招 标 文 件

（货物类）

采购项目编号：HLSJCG-20191001

采购项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

采购方式：公开招标

采购人：中国人民解放军31626部队

采购代理机构：华联世纪工程咨询股份有限公司

温馨提示！！！

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

目   录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标资料表	6

第三章  用户需求书	8

第四章  评分体系与标准	24

第五章  投标文件格式	30

第六章  投标人须知	49

第七章  合同书格式	63

# 第一章  投标邀请

华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受中国人民解放军31626部队（以下简称‘采购人’）的委托，对31626部队模拟训练器采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 采购项目编号：HLSJCG-20191001

- 采购项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

- 采购项目预算金额（元）：4070000；

- 采购数量：1批；

- 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

- 采购项目内容：31626部队模拟训练器采购项目

- 采购项目需求：详见招标文件中的“用户需求书”。

- 需要落实的政府采购政策：

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

- 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

- 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号

- 《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

- 供应商资格：

  - 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

  - 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

  - 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需在投标文件中提供相关证明资料）。

  - 本项目不接受联合体投标。

报名注意事项：

各供应商必须携带以下资料（复印件加盖单位公章）到采购代理机构进行报名并获取招标文件：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 购买招标文件经办人，需提供：

  - 经办人如是法定代表人，提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

  - 如是投标人授权代表，提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

注：1）以上资料均须同时放入投标文件中。

2）采购代理机构只接受办理报名及登记手续购买本招标文件的供应商投标。

3）采购代理机构对投标人提交的报名资料核对，不代表其投标资格的确认，投标人的投标资格最终以资格审查成员小组和评标委员会根据其报价文件中提交的相关资料作出的评审结论为准。

- 符合资格的供应商应当在2019年11月5日至2019年11月11日期间（上午08:30至12:00,下午13:30至17:30，法定节假日除外,不少于5个工作日）到华联世纪工程咨询股份有限公司（详细地址：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6层招标代理部）购买招标文件，招标文件每套售价300.00元（人民币），售后不退。

- 投标截止时间：2019年11月26日9时30分。

- 提交投标文件地点：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6层开标室。

- 开标时间：2019年11月26日9时30分。

- 开标地点：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6层开标室

- 本公告期限（5个工作日）自2019年11月5日至2019年11月11日止。

- 联系事项：

（一） 采购项目联系人（采购代理机构）：黄小姐        联系电话（采购代理机构）：020-3706 3320

采购项目联系人（采购人）：黄先生              联系电话（采购人）：18675877261

（二）采购单位：中国人民解放军31626部队

地址：广州市花都区秀全街拥军路71号

联系人：赵先生

联系电话：18620838370

传真：020-61656121

邮编：510800

（三） 采购代理机构：华联世纪工程咨询股份有限公司

地址：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6-9层

联系人：黄小姐

联系电话：020-3706 3320

传真：020-83643125

邮编：510038

工作服务时间：每天08:30至12:00,13:30至17:30（北京时间）（节假日除外）

华联世纪工程咨询股份有限公司

2019年11月4日

# 第二章  投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与第六章《投标人须知》条款项号对应的条款，是对第六章《投标人须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| / | 本项目相关公告在以下媒体发布: 1、采购代理机构网站（http://www.hlcec.com）。 2、其他媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)。相关公告在采购代理机构网站上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| 二、招标文件 |
| 10.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 19.1 | 投标保证金金额： RMB 80000元（人民币捌万元整） 缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账）。 投标保证金在投标截止时间的前一日到达以下指定账号： 收款单位名称：华联世纪工程咨询股份有限公司 账号：9550880066641000231 开户银行：广发银行股份有限公司广州分行 注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明HLSJCG-20191001，以便查询。 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 20.1 | 投标有效期：90天。 |
| 21.1 | 投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 22.1 | 为方便开标唱标，投标人应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“开标信封”的字样，内容包括开标一览表(报价表)、投标保证金缴付凭证、电子文件。 |
| 23.1 | 投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。 |
| 五、开标与评标 |
| 26.1 | 评标委员会由5名单数组成，全部从广东省综合评标专家库随机抽取。 |
| 26.4 | 评标方法：采用综合评分法。 |
| 27.1 | 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查通过后，由评标委员会进行符合性审查及综合评分。 |
| 30.2 | 定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 |
| 六、授予合同 |
| 34.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三日内 |
| 36.1 | 履约保证金：中标金额的10%，签订合同后10日内支付 |
| 37.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格(2011(534号文规定的“货物类”计算。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； 招标代理服务费付至：详见《招标代理服务费承诺书》 在组织招标采购过程中所发生的场地费(如有)、评审产生的评审专家劳务报酬（含异地专家交通费，如有）等由中标人支付，投标人在进行投标报价时应充分考虑投标成本。 投标人应签署第六章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。 中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 第七章为合同格式，合同具体细则以采购人及中标人双方协定为准。 |

# 第三章  用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备技术参数仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本项目要求的标准。若用户需求书中没有规定标准，供应商应说明其所用的标准。

## 项目概况

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟训练器采购 | 1批 | 30日历天内（具体按投标人承诺的交货期为准，不超过30日历天） | 人民币 407 万元 |

## 采购产品及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 基本性能指标 | 使用计划 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCR-96G电台通信指挥模拟训练系统 | 套 | 1 | 1带10 | 全旅共配1套 （96坦克电台） | 详见附件一 |
| 2 | TCR-96F电台通信指挥模拟训练系统 | 套 | 1 | 1带10 | 全旅共配1套 （86A步战车电台） | 详见附件二 |
| 3 | 86A式步兵战车驾驶训练模拟器 | 台 | 8 | 主动式 | 每个装步连1台 | 详见附件三 |
| 4 | 86A式步兵战车集团式驾驶训练模拟系统 | 套 | 1 |  | 模拟中心配备1套 | 详见附件四 |
| 5 | 96式坦克驾驶训练模拟器 | 台 | 8 | 主动式 | 每个坦克连1台 | 详见附件五 |
| 6 | 96式坦克集团式驾驶训练模拟系统 | 套 | 1 | 1带10 | 模拟中心配备1套 | 详见附件六 |
| 7 | 86A式步兵战车射击训练模拟器 | 台 | 8 |  | 每个装步连1台 | 详见附件七 |
| 8 | 96式坦克稳像火控射击训练模拟器 | 台 | 8 |  | 每个坦克连1台 | 详见附件八 |
| 9 | 96式坦克稳像火控面板操作训练模拟器 | 台 | 8 |  | 每个坦克连1台 | 详见附件九 |
| 10 | 120反坦克火箭训练模拟器 | 台 | 4 |  | 每个火力连1台 | 详见附件十 |
| 11 | 红箭9重型反坦克火箭训练模拟器 | 台 | 2 |  | 炮兵营反坦克导弹连每排1台 | 详见附件十一 |
| 总 计 | 407万元 |

## 商务要求：

### 质保期及售后服务要求

- 质量保证期（简称“质保期”）为 5 年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对采购人的维保服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

### 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、安装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

### 安装、调试与验收

- 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

### 履约保证金：

- 提交时间：合同签订之日起  10  日内；

- 金额：合同金额的 10 %；

- 方式：银行转账。

- 退还：若中标单位没有违约行为，履约保证金在合同周期期满后10个工作日内无息退还。

### 付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 预付款：签订合同后  10   个工作日内，支付合同总价的  30    %。

- 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后  20   个工作日内，支付合同总价的   65  %。

- 从验收合格之日起，正常使用  12   个月后  30   个工作日内，支付合同总价的  5   %。

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

- 因采购人使用的是部队专项资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

# 附件一：TCR-96G电台通信指挥模拟训练系统技术指标要求

# 一、组成：

- TCR-96G电台通信指挥模拟训练系统由10套TCR-96G装甲车载式超短波模拟电台、1台网络交换机等组成。

- TCR-96G装甲车载式超短波模拟电台由收发信机、底座、电源电缆等组成，无多余盒体，与实装一致，各部件均模拟实装电台外形、外观及功能。

二、功能：

- TCR-96G电台通信指挥模拟训练系统可以完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》规定的课目训练要求和考核内容。

- TCR-96G装甲车载式超短波模拟电台的外形尺寸、外观颜色、操作流程、操作方式与实装相同。

- TCR-96G电台通信指挥模拟训练系统可满足10名指战员同时进行通信训练。

- 系统可扩展，模拟电台数量可按需增加，最多可满足30名指战员同时训练的要求。

# 二、技术性能要求

1.外形尺寸

模拟电台各部件外形尺寸与实装基本一致。

2.环境适应性

2.1工作温度：-10℃～+45℃。

2.2储存温度：-20℃～+65℃。

2.3工作湿度：20%-75%RH

2.4储存湿度：30%-60%RH

2.5电源：支持两种供电方式，并可输出DC5V 2A电源1路。① AC 110V-250V 50/60Hz，无需外置电源转换盒，直接连接市电工作。② DC 8-45V，-30℃～+45℃温度下电源可稳定工作。

3.数据要求

3.1通信方式：以太网，UDP通信。

3.2通信速率：不小于50Mbps

3.3通信误码率：不大于0.1%。

5.可靠性

5.1连续工作时间大于12小时。

5.2无故障工作时间大于1000小时

6.保障性

6.1系统的准备、起动时间不超过3分钟，为保障较快启动和较低功耗，采用ARM内核嵌入式主板。

6.2使用说明书应能指导操作者正确操作使用产品。

7.外观颜色

各仿真部件外观颜色与实装相应部件颜色基本一致。

# 附件二：TCR-96F电台通信指挥模拟训练系统技术指标要求

# 一、组成：

- TCR-96F电台通信指挥模拟训练系统由10套TCR-96F装甲车载式超短波模拟电台、1台网络交换机等组成。

- TCR-96F装甲车载式超短波模拟电台由收发信机、底座、电源电缆等组成，无多余盒体，与实装一致，各部件均模拟实装电台外形、外观及功能。

二、功能：

- TCR-96F电台通信指挥模拟训练系统可以完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》规定的课目训练要求和考核内容。

- TCR-96F装甲车载式超短波模拟电台的外形尺寸、外观颜色、操作流程、操作方式与实装相同。

- TCR-96F电台通信指挥模拟训练系统可满足10名指战员同时进行通信训练。

- 系统可扩展，模拟电台数量可按需增加，最多可满足30名指战员同时训练的要求。

# 二、技术性能要求

1.外形尺寸

模拟电台各部件外形尺寸与实装基本一致。

2.环境适应性

2.1工作温度：-10℃～+45℃。

2.2储存温度：-20℃～+65℃。

2.3工作湿度：20%-75%RH

2.4储存湿度：30%-60%RH

2.5电源：支持两种供电方式，并可输出DC5V 2A电源1路。① AC 110V-250V 50/60Hz，无需外置电源转换盒，直接连接市电工作。② DC 8-45V，-30℃～+45℃温度下电源可稳定工作。

3.数据要求

3.1通信方式：以太网，UDP通信。

3.2通信速率：不小于50Mbps

3.3通信误码率：不大于0.1%。

5.可靠性

5.1连续工作时间大于12小时。

5.2无故障工作时间大于1000小时

6.保障性

6.1系统的准备、起动时间不超过3分钟，为保障较快启动和较低功耗，采用ARM内核嵌入式主板。

6.2使用说明书应能指导操作者正确操作使用产品。

7.外观颜色

各仿真部件外观颜色与实装相应部件颜色基本一致。

附件三：86A式步兵战车驾驶训练模拟器技术指标参数

一、组成：

86A式步兵战车驾驶训练模拟器包括舱体、变速器、潜望镜、仪表板、转向操纵装置、离合踏板、水上转向操纵装置、油门踏板、制动踏板、灭火控制盒、视景显示器、训练控制器、采集计算设备、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够在控制台控制下实现新下达的训练教范指导下的驾驶专业技术训练、多车驾驶专业协同训练（联网模式下），并能对训练结果进行评判；

- 驾驶训练能实现驾驶操作技能模拟训练，能够为驾驶员提供水平不小于120度观察视场，可实现升、降座两种观察方式；

- 支持联网模式下教员控制台对所连接的训练模拟器进行训练管理，科目设置、训练过程监视及控制，及对训练结果进行数据评估；

- 能实现车辆发动机及车辆发动、行驶的声音模拟；

- 支持同一教员控制台可以同时控制不小于10套模拟器；

- 能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》、《中国人民解放军陆军军事训练大纲》规定的训练与考核；

- 能够完成三防系统的检测及使用训练；

- 具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1驾驶模拟训练舱不大于1300×1300×1500（mm）；

1.2训练舱内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

1.3训练器需加装4轴3自由度机电运动平台；

2.电气系统要求：

2.1计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证，ISO5001能源管理体系认证；

2.2 模拟器采集系统上下位机相连均采用以太网总线。

3.软件系统要求：

3.1 电子地图采用矢量地图，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统，虚拟场景的主要显示分辨率：不低于1280×1024；

3.2 能够提供满足水陆训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，应包含平原土地、山区、沙漠、森林、农田、河流和乡村等典型地形地貌，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物，限制杆、树木、植被、建筑、沟壕等，分布与尺寸均满足教范要求和训练需求；

3.3具备训练地图外部载入及动态加载外部地形数据（不小于4000平方公里）能力；

3.4能够实现由装备生产厂家认证的车辆行驶性能、典型故障仿真；

3.5 运动平台参数

姿态	位移	速度	加速度

俯仰	±8°	15°/S	60°/S²

滚转	±8°	10°/S	60°/S²

Z垂直升降	0-100mm	167mm/s	0.6g

平台操控软件，响应时间＜30ms，控制时间＜20ms

4.环境适应性：

4.1工作温度：0℃～+40℃；

4.2市电工作；

5.安全性：

5.1具有接地保护；

5.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

6.保障性：

6.1使用说明书应能指导操作使用产品；

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于8小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

- 使用年限：8年以上

附件四：86A式步兵战车集团式驾驶训练模拟系统技术指标要求

# 一、组成

由控制台及10套驾驶终端组成。

控制台主要由计算机、显示器、音箱、网络交换机、系统软件等组成。

驾驶终端均由架体、驾驶员座椅、仪表板、手制动、离合器、制动器、脚油门、变速操纵装置、转向操纵装置、数据采集电路、显示器等组成。

转向操纵装置、离合器、变速操纵装置、制动器、脚油门等关键部件的外形外观、空间定位、使用方法、操作行程、动作力感应与实装部件一致。

二、功能要求

3.1能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》规定的基本驾驶课目的训练与考核；

3.2计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证，ISO5001能源管理体系认证，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统；

3.3能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，应包含平原土地、山区、沙漠、森林、农田、河流和乡村等典型地形地貌，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物，限制杆、树木、植被、建筑、沟壕等，分布与尺寸均满足教范要求和训练需求；

3.4车辆的发动、起车、换挡、转向、制动、熄火等驾驶流程均与实装操作一致，通过限制路与障碍物的方式方法符合规范要求。

3.5驾驶视景中的限制路与障碍物的种类不低于10种。

3.6声音素材，如发动机轰鸣、喇叭声等应取自实装。

3.7能够根据教范要求自动评定训练成绩，并对训练成绩进行存储、浏览、查询、删除等操作。

3.8应具有详尽的帮助文件。

3.9具有训练扩展功能，具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

3.10驾驶终端的显示器能清晰显示驾驶视景，且不小于15寸。

# 二、技术性能要求

1.外形尺寸

1.1控制台：不大于1000×600×1200（mm）。

1.2驾驶终端：不大于1300×1300×1550（mm）。

2.环境适应性

2.1工作温度：0℃～+40℃。

2.2储存温度：-20℃～+60℃。

2.3相对湿度：35%～85%。

2.4工作电压：AC220V±10% /50Hz±1Hz。

3.数据要求

3.1数据通信方式：以太网总线。

4.显示要求

4.1视景分辨率：不低于1024×768。

4.2场景刷新率：不低于25帧。

5.可靠性

5.1连续工作时间大于8小时。

7.保障性

7.1系统的准备、起动时间不超过10分钟。

7.2使用说明书应能指导操作者正确操作使用产品。

附件五：96式坦克驾驶训练模拟器技术指标参数

一、组成：

96式坦克驾驶训练模拟器包括舱体、变速操纵装置、座椅、转向操纵装置、仪表板、手油门、潜望镜总成、灭火控制盒、报警照射量仪、油门踏板、制动踏板、离合器踏板、视景显示器、训练控制器、采集计算设备、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够在训练控制器控制下实现新下达的训练教范指导下的驾驶专业技术训练、多车驾驶专业协同训练（联网模式下），并能对训练结果进行评判；

- 驾驶训练能实现驾驶操作技能模拟训练，能够为驾驶员提供水平不小于120度观察视场，可实现升、降座两种观察方式；

- 支持联网模式下教员控制台对所连接的训练模拟器进行训练管理，科目设置、训练过程监视及控制，及对训练结果进行数据评估；

- 能实现车辆发动机及车辆发动、行驶的声音模拟；

- 支持同一教员控制台可以同时控制不小于10套模拟器；

- 能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》、《中国人民解放军陆军军事训练大纲》规定的训练与考核；

- 能够完成三防、灭火系统的检测及使用训练；

- 能够完成典型故障的设置及处理流程训练；

- 具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1驾驶模拟训练舱不大于1300×1300×1500（mm）；

1.2训练舱内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

1.3训练器需加装通用4轴3自由度机电运动平台；

2.电气系统要求：

2.1计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证及ISO5001能源管理体系认证；

2.2 模拟器采集系统上下位机相连均采用以太网总线。

3.软件系统要求：

3.1 电子地图采用矢量地图，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统，虚拟场景的主要显示分辨率：不低于1280×1024；

3.2 能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，应包含平原土地、山区、沙漠、森林、农田、河流和乡村等典型地形地貌，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物，限制杆、树木、植被、建筑、沟壕等，分布与尺寸均满足教范要求和训练需求；

3.3具备训练地图外部载入及动态加载外部地形数据（不小于4000平方公里）能力；

3.4能够实现由装备生产厂家认证的车辆行驶性能、典型故障仿真；

3.5 运动平台参数

姿态	位移	速度	加速度

俯仰	±8°	15°/S	60°/S²

滚转	±8°	10°/S	60°/S²

Z垂直升降	0-100mm	167mm/s	0.6g

平台操控软件，响应时间＜30ms，控制时间＜20ms

4.环境适应性：

4.1工作温度：0℃～+40℃；

4.2市电工作；

5.安全性：

5.1具有接地保护；

5.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

6.保障性：

6.1使用说明书应能指导操作使用产品；

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于8小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

四、使用年限：8年以上

附件六：	96式坦克集团式驾驶训练模拟系统技术指标要求

# 一、组成

由控制台及10套驾驶终端组成。

控制台主要由计算机、显示器、音箱、网络交换机、系统软件等组成。

驾驶终端均由架体、驾驶员座椅、仪表板、离合器、制动器、脚油门、变速操纵装置、转向操纵装置、数据采集电路、显示器等组成。

转向操纵装置、离合器、变速操纵装置、制动器、脚油门等关键部件的外形外观、空间定位、使用方法、操作行程、动作力感应与实装部件一致。

二、功能要求

3.1能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》规定的基本驾驶课目的训练与考核；

3.2计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证，ISO5001能源管理体系认证，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统；

3.3能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，应包含平原土地、山区、沙漠、森林、农田、河流和乡村等典型地形地貌，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物，限制杆、树木、植被、建筑、沟壕等，分布与尺寸均满足教范要求和训练需求；

3.4车辆的发动、起车、换挡、转向、制动、熄火等驾驶流程均与实装操作一致，通过限制路与障碍物的方式方法符合规范要求。

3.5驾驶视景中的限制路与障碍物的种类不低于10种。

3.6声音素材，如发动机轰鸣、喇叭声等应取自实装。

3.7能够根据教范要求自动评定训练成绩，并对训练成绩进行存储、浏览、查询、删除等操作。

3.8应具有详尽的帮助文件。

3.9具有训练扩展功能，具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

3.10驾驶终端的显示器能清晰显示驾驶视景，且不小于15寸。

# 二、技术性能要求

1.外形尺寸

1.1控制台：不大于1000×600×1200（mm）。

1.2驾驶终端：不大于1300×1300×1550（mm）。

2.环境适应性

2.1工作温度：0℃～+40℃。

2.2储存温度：-20℃～+60℃。

2.3相对湿度：35%～85%。

2.4工作电压：AC220V±10% /50Hz±1Hz。

3.数据要求

3.1数据通信方式：以太网总线。

4.显示要求

4.1视景分辨率：不低于1024×768。

4.2场景刷新率：不低于25帧。

5.可靠性

5.1连续工作时间大于8小时。

7.保障性

7.1系统的准备、起动时间不超过10分钟。

7.2使用说明书应能指导操作者正确操作使用产品。

附件七：86A式步兵战车射击训练模拟器技术指标参数

一、组成：

86A式步兵战车射击训练模拟器包括舱体、炮长座椅、操纵台、炮长瞄准镜、电源计数器、视景显示器、训练控制器、采集计算设备、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够在控制台控制下实现新下达训练教范指导下的射击训练、多车射击专业协同训练（联网模式下），并能对训练结果进行评判；

- 射击训练能实现昼夜间多弹种、多观察模式、多种工况下的射击操作技能的模拟训练，弹种包括30mm火炮、并列机枪、导弹等；

- 支持联网模式下教员控制台对所连接的训练模拟器进行训练管理，科目设置、训练过程监视及控制，及对训练结果进行数据评估；

- 能实现车辆发动机及车辆行驶、射击时的声音模拟；

- 具备支持训练管控、训练记录的能力，支持同一教员控制台可以同时控制不少于10套模拟器；

- 能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》、《中国人民解放军陆军军事训练大纲》规定的训练与考核；

- 具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1射击模拟训练舱不大于1300×1000×1500（mm）；

1.2训练舱内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

1.3训练器可以无损加装通用4轴3自由度机电运动平台；

2.电气系统要求：

2.1计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证及ISO5001能源管理体系认证；

2.2 模拟器采集系统上下位机相连均采用以太网总线。

3.软件系统要求：

3.1 电子地图采用矢量地图，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统，虚拟场景的主要显示分辨率：不低于1280×1024；

3.2 能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物分布与尺寸均满足教范要求和训练需求，能够满足各类目标出现、交火等要求；

3.3具备训练地图外部载入及动态加载外部地形数据（不小于3000平方公里）能力、地形物理毁伤能力；

3.4能够实现由装备生产厂家认证的车辆炮控系统、外弹道模型、毁伤模型仿真；

4.环境适应性：

4.1工作温度：0℃～+40℃；

4.2市电工作；

5.安全性：

5.1具有接地保护；

5.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

6.保障性：

6.1使用说明书应能指导操作使用产品；

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于8小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

四、使用年限：8年以上

附件八：96式坦克稳像射击训练模拟器技术指标参数

一、组成：

96式坦克稳像射击训练模拟器包括舱体、座椅、操纵台、瞄准镜总成、夜视观察镜、控制盒、火控计算机、1倍观察镜、视景显示器、训练控制器、采集计算设备、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够在控制器控制下实现新下达训练教范指导下的稳像射击训练、多车射击专业协同训练（联网模式下），并能对训练结果进行评判；

- 射击训练能实现昼夜间多弹种、多观察模式、稳像工况下的射击操作技能的模拟训练，弹种包括125mm火炮、并列机枪等；

- 支持联网模式下教员控制台对所连接的训练模拟器进行训练管理，科目设置、训练过程监视及控制，及对训练结果进行数据评估；

- 能实现车辆发动机及车辆行驶、射击时的声音模拟；

- 具备训练管控、训练记录的能力，支持同一教员控制台同时控制不少于10套模拟器；

- 能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》、《中国人民解放军陆军军事训练大纲》规定的训练与考核；

- 具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1射击模拟训练器不大于1300×1000×1500（mm）；

1.2训练器内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

1.3训练器可以无损加装通用4轴3自由度机电运动平台；

2.电气系统要求：

2.1计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证及ISO5001能源管理体系认证；

2.2 训练器采集系统上下位机相连均采用以太网总线。

3.软件系统要求：

3.1 电子地图采用矢量地图，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统，虚拟场景的主要显示分辨率：不低于1280×1024；

3.2 能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物分布与尺寸均满足教范要求和训练需求，能够满足各类目标出现、交火等要求；

3.3具备训练地图外部载入及动态加载外部地形数据（不小于3000平方公里）能力、地形物理毁伤能力；

3.4能够实现由装备生产厂家认证的车辆炮控系统、外弹道模型、毁伤模型仿真；

4.环境适应性：

4.1工作温度：0℃～+40℃；

4.2市电工作；

5.安全性：

5.1具有接地保护；

5.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

6.保障性：

6.1使用说明书应能指导操作使用产品；

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于8小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

四、使用年限：3年以上

附件九：96式坦克稳像火控面板操作训练模拟器技术指标参数

一、组成：

96式坦克稳像火控面板操作训练模拟器包括主体框架、车长配电盒、装弹操纵台、炮控箱、座椅、操纵台、瞄准镜、控制盒、火控计算机、炮长配电盒、解脱子、视景显示器、炮尾显示器、采集计算设备、训练控制器、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够完成实车火控系统的操作，并自动判定操作是否正确，并给出提示；

- 能够在系统指导下完成实车装弹操纵台的相关功能。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1模拟器不大于1500×2000×1500（mm）；

1.2模拟器内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

2.软件系统要求：

2.1能够实现由装备生产厂家认证的稳像射击流程及装弹机运行流程仿真；

3.环境适应性：

3.1工作温度：0℃～+40℃；

3.21市电工作；

4.安全性：

4.1具有接地保护；

4.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

5.保障性：

5.1使用说明书应能指导操作使用产品；

6.可靠性：

6.1连续工作时间不小于8小时；

6.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

四、使用年限：8年以上

附件十：120反坦克火箭训练模拟器技术指标参数

一、组成：

120反坦克火箭训练模拟器包括模拟发射筒、营用击发机、三脚架、模拟火控、配重弹、主控计算机、电缆及训练软件等。

二、功能：

- 能够完成装备射击操作技能训练；

三、技术性能要求：

1.结构要求：

模拟发射筒：与实装外形、结构一致。

营用击发：外形与实装一致，击发后能够触发计算机程序。

三脚架：与实装一致

配重弹：重量与实弹相同。

2.目标类型

坦克、步战车、直升机、土木工事、砂石工事、兵组。

3.目标距离

500——2000米。

4.目标范围

±150º。

5.目标速度

履带车辆：0——60km/h

轮式车辆：0——90km/h。

6.运动方式

有航路角的匀速运动、变向运动、与地形匹配的上下坡运动、运动过程中的遮蔽。

7.场景类型

包括沙漠、草原、山地、树林等。

8.夜间训练

有微光训练功能。

9.弹道

能够反应出火箭弹的飞行时间、落点、偏差、风偏等情况。

10.操作方法

符合实弹操作规范、与实装操作一致。

11.成绩评定

根据不同科目训练，能够按照时间和精度两项进行成绩评定，能够存储管理训练成绩。

12.展开时间：≤30min，撤收时间：≤10min

13.平均无故障工作时间（MTBF）：≥800h

平均故障修复时间（MTTR）：≤10min

14.使用环境条件  工作环境温度0℃～＋40℃；工作环境相对湿度不大于80%（温度35摄氏度）；供电电压：交流220V±10%；供电频率：50Hz±5％

15.主要模块单元能完全互换。

16.运输 产品包装具有防震标志，包装好的产品能适应汽车、火车、轮船等运输工具进行运输；运输箱上的储运标志符合GJB471A-1995和图样的规定。

17.保障性 产品的技术说明书和操作使用说明书能指导操作者正确使用产品。

附件十一：红箭9重型反坦克导弹训练模拟器技术指标参数

一、组成：

红箭9重型反坦克导弹训练模拟器包括仿真计算机、模拟射手操纵台、模拟射手显示器、电缆及训练软件等。

二、功能：

- 能够完成装备射击操作流程训练；

- 能够完成装备射击操作技能训练；

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1主机尺寸不大于400×300×400（mm），包装箱尺寸不大于500×350×450（mm）；

1.2模拟射手操纵台不大于1200×800×1500（mm），包装箱不大于1300×900×1600（mm）；

1.3模拟器主机（含包装箱）总重量不大于10kg，其中主机不大于6kg；

1.4 模拟射手操纵台（含包装箱）总重量不大于35kg，其中模拟射手操纵台不大于25kg；

2.训练仿真度：

2.1模拟操控手柄操作手感与实装一致（操纵手柄质感与实装相似度不低于80%，操作范围应于实装完全一致，操作阻力感受与实装相似度不低于80%）；

2.2 系统中导弹的仿真弹道与实弹高度接近，射击感受与实弹射击一致（弹道数据计算应于实装计算使用数据一致，射弹飞行时间应于实装一致，射击应具有与实装相似的声、光、震感感受）；

2.3 系统能对射手操作训练进行成绩评定，评定模型科学合理。

3.训练科目设置：

- 训练科目：基础训练、正常射击训练；

- 昼夜选择：白昼、夜晚；

- 地形类型：平原、丘陵、山地；

- 作战环境：草地、雪地、荒漠、沙漠；

- 目标速度：静止、低速、中速、高速；

- 目标距离：远、中、近；

- 目标方向：随机角度、正面、侧面

4.使用环境：

工作温度：-20℃～+40℃；

工作环境相对湿度不大于80%（温度30℃）

供电电压：220V±10%

供电频率：50Hz±5%

5.安全性：

电气接口具有防插错措施

6.展开撤收时间：

展开时间不大于10分钟

撤收时间不大于10分钟

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于4小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于120小时；

7.3平均故障修复时间不大于30分钟；

7.4 最大修复时间不大于2小时；

# 第四章  评分体系与标准

- 本评标办法采用综合评分法。

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查通过后，由评标委员会进行符合性审查及综合评分。

- 评标步骤：评标委员会先进行投标文件符合性审查，对通过符合性审查的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。

- 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

- 商务、技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

- 商务、技术评分中的证明材料均须加盖投标人公章，不提供或所提供的资料不清晰导致不能辨认的，不得分。

### 资格性评审条款

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 |
|  | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需在投标文件中提供相关证明资料） |
|  | 不属于联合体投标 |
|  | 投标文件满足招标文件中规定的其它资格条款 |
| 备注：投标人必须严格按照资格性评审条款及采购文件的要求如实提供证明材料，对缺漏和不符合项将直接导致无效投标。 |

### 符合性评审条款

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标报价未超过本项目采购预算的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
| 备注：投标人必须严格按照符合性评审条款的要求如实提供证明材料，对缺漏和不符合项将直接导致无效投标。 |

### 技术部分评分表

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术力量 （7分） | 2 | 以提供所投产品技术专利证书（不包括外观专利）数量进行排名，数量最多的得2分，其余依次递减0.2分，最低0分，无则不得分。 |
| 2 |  | 1 | 投标产品生产企业参与制定与投标产品相关的国际、国家、行业、企业标准的，提供证明材料，按照数量进行排名，最多得1分，其余依次递减0.2分，最低0分，无则不得分。(需提供标准级别、标准号、颁布年月和标准归口单位)。 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  | 2 | 中高级技术职称人数按照人数多少排序，最高得1分，依次递减0.2，最低0分，无则不得分。 本科及其以上学历工程技术人员人数多少排序，最高得1分，依次递减0.2，最低0分，无则不得分。 |
| 6 |  | 1 | 具备武器科研许可证的一类许可得1分，二类得0.5，不累计得分，无则不得分。 |
| 7 |  | 1 | 对本产品对应装备技术状态充分了解，研发过对应装备的相关系统，能够按要求制定、完成技术开发、生产及培训方案，并提供完整准确的技术资料，综合评定第一名得1分，其余依次递减0.25分，最低0分，无则不得分。 |
| 8 | 质量控制 （5分） | 1 | 投标企业通过GJB9001C质量体系或两证合一得1分，通过ISO9000的得0.5分，不累计得分，无则不得分。 |
| 9 |  | 2 | 所投标产品对应装备技术来源为总师或设计单位，提供相关证明的得2分，无则不得分。 |
| 10 |  | 2 | 相关操作部件按所对应实际装备原装部件的多少进行排名，第一名的2分，依次递减0.2，最低0分，无则不得分。 |
| 11 | 技术偏离 （27分） | 27 | 性能指标（以检测报告等证明材料为准）满足采购文件技术要求，得基准24分；技术指标正偏离1项，加1分，加分最高为3分。技术指标负偏离每项减2分，负偏离超过3项，本项目得0分。经试验收验证后不满足无偏离或正偏离标准，超过3项不得验收。 |
| 12 | 售后服务 （15分） | 5 | 所有产品免费质保期：在满足招标文件要求的基础上，投标企业每增加6个月得0.5分，最多得5分。 |
| 13 |  | 3 | 主要产品零配件支持：提供零配件全国统一报价，军队用户更换配件价格不超过统一报价的70%。在满足招标文件要求的基础上，根据主要产品零配件价格排名，报价最低的得标准分值，其余排名依次递减0.5分，最低0分。三分之二以上评标专家认为报价不合理的得0分。 |
| 14 |  | 2 | 按照报价方承诺的零配件保证供应时间长短排名，时间最长的得2分，依次递减0.2分，最低0分，无则不得分。 |
| 15 |  | 2 | 到位维修响应：满足招标文件要求的基础上，根据对维修所投产品的到位维修响应时间排名，三分之二以上技术专家认为合理且最快的得2分，依次递减0.5分，最低得0分。三分之二以上技术专家认为不合理的得0分。（所有产品到位响应时间必须一致） |
| 16 |  | 3 | 报价方技术支持和服务网点： 1.产品和品牌具有较高知名度及广泛普及度，提供指定地点的现场服务支持，具备全国各主要省份的售后服务网络和对应的24小时服务支持热线且技术力量能满足部队维修服务需求的得1分，不满足得0分； 2.根据服务网点数量排名，第一名得3分，依次递减0.5分，最低0分。 |
| 合计 | 54分 |

### 商务部分评分表

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 4 | 近5年内承担过军队、企业类似项目，类似项目数量、质量等方面进行评价，提供相关或相类似产品经历或项目建设经历证明，综合评分，每提供一份合同或相关证明材料得1分。最高得4分。投标单位需对真实性负责，造假查实取消投标或中标资格。 |
|  | 技术服务 | 4 | 1、企业通过武器装备质量管理体系认证，得2分，未认证得0分； 2、质期保期满足或优于招标文件要求，服务流程简洁高效，响应速度快速，为大型军事演习，国庆阅兵等活动做过军备保障服务工作，能够保证及时的现场或远程技术支持，能够按要求制定、完成技术培训方案，综合评定第一名得2分，其余依次递减0.5分，最低0分。 |
|  | 企业资质 | 5 | 1、具备武器装备科研生产许可证第一类许可的得2分，具备武器装备科研生产许可证第二类许可的得1分，不具备武器装备科研生产许可证许可的得0分综合评分；（该小项不累计得分） 2、具备中国中央军委装备发展部颁发的装备承制单位注册证书第一类证书的得2分，第二类证书的得1.5分，第三类证书得1分，不具备得0分。（该小项不累计得分） 3、投标产品生产企业为上市或挂牌公司的，数量最多的得0.5分，其余依次递减0.1分，最低0分，无则不得分。 4、投标产品生产企业为高新技术企业，最多得0.5分，其余依次递减0.1分，最低0分，无则不得分。 |
|  | 综合实力 | 4 | 根据供应商财务状况综合评定，以第三方会计师事务所出具的近3年的财务审计报告为准，资产规模第一名得2分，其余依次递减0.5分，最低0分，无则不得分。 投标企业近三年获得税务部门评定的纳税信用A级评价的得2分，未获得得0分。 |
|  | 供货周期 | 3 | 承诺合同签订15日内供货，得3分，供货周期每增加1日递减0.2分，超过30日得0分。 |
| 合计 | 20分 |

备注：以上商务及技术评审项目均须提供相关证明材料，不提供的不得分。

### 价 格 评 分 表

（26分）

- 价格核准：

  - 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见第六章第27.3条相关条款。

  - 按下列第3点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

备注：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计；

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五章投标文件格式）。

  - 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

    - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

    - 参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章投标文件格式），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，其所提供的《残疾人福利性单位声明函》将随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

  - 投标人同时为小型、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业中的任意两种情况或三种情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 节能产品、环境标志产品价格扣除：

  - 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入财政部 国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在80%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在80%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 投标人采用节能产品(针对非政府强制采购产品)参加投标的，须在投标分项报价表中予以注明，并标注清楚该部分产品的投标报价，同时提供投标产品所在财政部 国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单页作为证明材料，否则不予认可。

  - 投标产品纳入财政部 环境保护部颁布最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在80%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在80%以下的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 投标人采用环境标志产品参加投标的，须在投标分项报价表中予以注明，并标注清楚该部分产品的投标报价，同时提供投标产品所在财政部 环境保护部颁布最新一期环境标志产品清单页作为证明材料，否则不予认可。

# 第五章  投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号：HLSJCG-20191001 项目名称：31626部队模拟训练器采购项目 投标人名称： 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 投标文件目录表

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |  |
| 一、初审文件 |
|  | 投标函 |  |  |  |  |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |  |  |
|  | 投标人资格声明函及附件 |  |  |  |  |
|  | 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关失信记录已失效的证明材料（如有） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 投标人认为需要提供的其他说明和资料 |  |  |  |  |
| 二、技术文件 |
|  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  | 政策适用性说明（如有） |  |  |  |  |
| a) | 中小企业声明函（如有） |  |  |  |  |
| b) | 监狱企业证明材料（如有） |  |  |  |  |
| c) | 残疾人福利性单位声明函（如有） |  |  |  |  |
| d) | 节能产品、环境标志产品证明材料（如有） |  |  |  |  |
|  | 政策性产品投标报价一览表（如有） |  |  |  |  |
|  | 用户需求技术条款响应一览表及其附件 |  |  |  |  |
|  | 技术力量 |  |  |  |  |
|  | 质量控制 |  |  |  |  |
|  | 技术偏离 |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |
|  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 三、商务文件 |
|  | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  | 同类项目业绩情况一览表 |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |
|  | 企业资质 |  |  |  |  |
|  | 综合实力 |  |  |  |  |
|  | 供货周期 |  |  |  |  |
|  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |  |  |
|  | 投标人认为需要提供的其他说明和资料 |  |  |  |  |

## 投  标  函

致：华联世纪工程咨询股份有限公司

我方确认收到贵方           31626部队模拟训练器采购项目        采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：HLSJCG-20191001），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

## 投标人资格声明函

华联世纪工程咨询股份有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布             项目（项目编号：HLSJCG-20191001）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备第一章投标邀请中的“合格投标人资格要求”的资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件：

- 2018年经第三方审核财务状况报告复印件；其他组织提供银行出具的资信证明材料复印件；供应商为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。

- 投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

- 2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就31626部队模拟训练器采购项目、项目编号：HLSJCG-20191001的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称：（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

## 开标一览表(报价表)

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 采购内容 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 31626部队模拟训练器采购项目 | 小写：RMB 大写： | 日历天（不超过30日历天） |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 此表为投标文件的组成部分，须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中。

  - 此表内投标报价为最终价，除招标文件另有规定外，开标信封或投标文件内不得含有任何对本报价进行价格扣除的说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第六章“投标报价”要求。

## 投标分项报价表

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

（格式自定）

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

## 政策适用性说明（如有）

## 中小企业声明函（如有）

（投标供应商认为其为中小企业的应提交本函及《政策适用性说明》，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   31626部队模拟训练器采购项目       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

## 残疾人福利性单位声明函（如有）

（投标供应商认为其为残疾人福利性单位的应提交本函，并对其真实性负责，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

注：

- 如投标人不属于以上相关情况的，可不提供政策适用性说明的相关声明函。

- 投标人在投标文件中声明不适用（或不属于）政策适用性说明的相关情况但又同时提供了相关声明函的，按不适用进行评审。

## 政策性产品投标报价一览表（如有）

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 类别 | 产品名称（品牌、型号）/服务内容 | 制造商/技术服务企业 | 制造商/技术服务企业类型 | 金额（人民币 元） | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品 |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商 | 金额（人民币 元） | 金额占总报价比重（累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 说明 |  |

注：

- 投标人符合政策适用的相关情况的，应按照《政策性产品投标报价一览表》填写，否则由此造成无法确定政策性产品投标报价而导致无法进行价格扣除的，由投标人自己承担后果。

- 制造商/技术服务企业为小型或微型企业时才需要填“制造商/技术服务企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 节能产品是纳入财政部 国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单的，须提供投标产品所属清单页加盖投标人公章。

- 环保标志产品是纳入财政部 环境保护部颁布最新一期环保标志产品清单的，须提供投标产品所属清单页加盖投标人公章。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 用户需求技术条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。不填写或填写不完整的视为完全响应。

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 |  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 5 |  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 6 |  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| …… | …… | …… | …… | …… | 见《投标文件》第 页 |

备注：本表的“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 投标货物的详细情况及技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 技术力量

- 质量控制

- 技术偏离

- 售后服务

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 同类项目业绩情况一览表

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 主要服务内容 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 项目经理及管理技术人员一览表

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 用户需求商务条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。不填写或填写不完整的视为完全响应。

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目概况 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 合同条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的合同条款逐条应答并按要求填写下表。不填写或填写不完整的视为完全响应。

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

项目编号：HLSJCG-20191001

| 序号 | 招标文件中合同条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 招标代理服务费承诺书

华联世纪工程咨询股份有限公司

本公司       (投标人名称)      在参加       31626部队模拟训练器采购项目      (项目编号：HLSJCG-20191001)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意华联世纪工程咨询股份有限公司办理支付手续，并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

附：缴纳招标代理服务费账号：

| 收款人名称 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 广发银行股份有限公司广州分行 |
| 账 号 | 9550880066641000231 |

## 退投标保证金说明

特别提醒：

投标人缴纳的投标保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为       （项目名称）      的投标（项目编号为：      ）所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵司退还 （项目名称） 投标保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”，按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A. 若投标人投标后，其单位名称变更，退还其投标保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B. 若投标人只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，投标人需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后，传真至020-83643125。

投标人（公章）：

日期：

# 第六章  投标人须知

## 说 明

1

### 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目。

### 招标采购单位

  - 招标采购单位指招标人及招标代理机构。

  - 招标人：详见投标邀请，与“采购人”同义。

  - 招标代理机构：详见投标邀请，与“采购代理机构人”同义。指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的招标代理机构名称、地址、电话和传真见投标邀请。

### 合格的投标人

  - 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的投标人

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构的供货商才能参加投标。

    - 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参与同一个项目（包组）的竞争。

    - 符合第一章投标邀请“投标人资格”的特殊条款。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 合格的货物和服务

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

### 政府采购信用担保（本项目不适用）

### 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

## 招标文件

### 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制参考《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。

招标文件共七章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　用户需求书

第四章　评分体系和标准

第五章　投标文件格式

第六章　投标人须知

第七章　合同书格式

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 本招标文件的解释权归“华联世纪工程咨询股份有限公司”所有。

### 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标采购单位可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改（更正）的，于投标截止时间的15日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人，报名及购买招标文件的投标人在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。澄清或修改（更正）不足15日的，招标采购单位在征得当时已报名及购买招标文件的投标人同意并书面确认（传真有效）后，可不改变投标截止时间。

  - 招标采购单位发出的澄清或修改（更正）的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 招标文件的答疑或现场考察

  - 除非依本须知第9.1条规定的有必要时或投标资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至招标代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

  - 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

## 投标文件的编制

### 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

### 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

### 投标文件的编写

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表(报价表)、投标分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及相关部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

### 投标报价

  - 投标人应按照“第三章　用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

  - 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标分项报价表内容应包含：

14.3.1 招标文件要求全部服务所需的费用；

14.3.2 投标报价包含履行合同所有相关服务所需的费用；

14.3.3 投标报价均应包含所有的税费；

14.3.4 其他一切隐含及不可预见的费用；

  - 投标报价为本次招标内容的总价包干，投标报价即为合同价，不得在中标后提出任何增加费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。

  - 投标人在中标并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由中标人负责，招标人将不再支付任何费用。

  - 投标人根据本须知第14.3条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

### 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

### 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“合格的投标人”的特殊条款要求；

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

    - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

### 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

    - 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

### 投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 投标保证金的退还：详见投标资料表。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与招标人签订合同；

    - 依法取消中标资格；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

### 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标文件递交截止时间起，并在投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的式样和签署

  - 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和投标资料表中规定数目的副本。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标唱标，投标人应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“开标信封”的字样，内容包括开标一览表(报价表)、投标保证金缴付凭证、电子文件。若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交。开标信封是投标文件的组成部分。

  - 投标文件封装：

    - 清楚写明投标人名称和地址。

    - 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 投标截止期

  - 投标人应在不迟于投标资料表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是投标资料表中指明的地址。

  - 招标人或者招标代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标代理机构将拒收在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件。

### 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人在投标截止后或在招标文件中规定的投标有效期内不可撤销其投标，否则，不予退还其投标保证金。

## 开标与评标

### 开标

  - 招标代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

  - 在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 招标代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

### 评标委员会和评标方法

  - 评标由评标委员会负责。评标委员会成员按规定由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，招标人代表人数、专家人数构成将按照投标资料表中确定。评标委员会成员从专家库中随机抽取。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 参与招标文件论证的；

    - 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

    - 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会将按照投标资料表中确定的评标方法和本招标文件第四章中规定的评标标准进行评标。

### 投标文件的初审

  - 开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查通过后，由评标委员会进行符合性审查及综合评分。

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由评标委员会以书面形式要求投标人作出澄清，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

    - 在资格性审查时，未能通过资格性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，由招标人和招标人代理机构成员按简单多数原则表决决定。如招标人和招标人代理机构成员为双数，则从招标代理机构成员中减少一名成员进行表决。无效投标不能参与下一轮符合性评审。具体条款详见招标文件《资格性审查表》。

    - 在符合性检查时，未能通过符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。具体条款详见招标文件《符合性审查表》。

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### 投标文件的澄清

  - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 投标文件详细评价

  - 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 授标与定标原则

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。除投标人须知前附表另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报招标人确认，招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后招标代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，招标代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 评审结果确定后，招标人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送招标人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。招标人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，报相关部门核实后按虚假应标处理。

  - 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，也可以重新开展采购活动。

### 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

### 询问、质疑、投诉

  - 询问

    - 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位（或招标代理机构）提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 招标采购单位（或招标代理机构）在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 质疑期限：

      - 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。

      - 投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

      - 投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（加盖投标人公章，投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位（或招标代理机构）提出质疑。

      - 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 招标采购单位（或招标代理机构）在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

### 中标通知书

  - 中标人确定后，招标代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。招标文件随中标、成交结果同时公告。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

## 授予合同

### 合同的订立

  - 除非投标资料表另有规定，招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 合同的履行

  - 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

### 履约保证金

  - 中标人应按照投标资料表规定的金额，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人可以接受的其他形式向招标人提交履约保证金。

### 招标代理服务费

  - 详见投标资料表。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% |

例如：某服务招标中标金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

（850-500）万元×0.45%=1.575万元

合计=1.5+3.2+1.575=6.275（万元）

例如：某货物招标中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计=1.5+4.4（万元）

  - 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

### 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 1：询问函格式

询问函

中国人民解放军31626部队：

华联世纪工程咨询股份有限公司：

我单位已报名并准备参与31626部队模拟训练器采购项目项目（项目采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

#### 2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

中国人民解放军31626部队：

华联世纪工程咨询股份有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于   年   月    日组织的采购活动。我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果） 损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益，

事实依据：                           （证据见附件第   页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

质疑采购过程

1．于   年   月   日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第   页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

质疑采购结果

1．于    年   月   日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第   页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照招标文件有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）

主要负责人 ：        （签名或盖章）

项目联系人：

地址：

法定代表人：        （签名或盖章）

职位：

电话（手机/座机）：

邮编：

电子邮箱：

传真：

年    月    日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，招标代理机构将有可能不予受理。

# 第七章  合同书格式

31626部队模拟训练器采购项目合同书

项目编号：HLSJCG-20191001

项目名称：31626部队模拟训练器采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。但不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

甲    方（采购人）：   31626部队

电    话：           　   传  真：020-61656121 地  址：广州市花都区秀全街拥军路71号

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据  31626部队模拟训练器采购项目  （项目编号：HLSJCG-20191001）的采购结果，按照《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 项目概况及合同金额

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 合同金额 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟训练器采购 |  | 自合同签订之日起 30日历天内 | 小写：RMB 大写： |

### 服务内容及要求

乙方提供的货物必须是全新的、未使用过的，物资质量应符合投标书或投标文件承诺。

### 采购产品及技术要求（见附件一）

### 商务要求

### 质保期及售后服务要求

- 质量保证期（简称“质保期”）为 5 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

### 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至甲方指定的使用现场的包装、安装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

### 安装、调试与验收

- 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

### 履约保证金：

- 提交时间：合同签订之日起  10  日内；

- 金额：合同金额的 10 %；

- 方式：银行转账。

- 退还：若乙方没有违约行为，履约保证金在合同周期期满后10个工作日内无息退还。

### 付款方式

甲方按下列程序付款：

- 预付款：签订合同后  10   个工作日内，支付合同总价的  30    %。

- 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后  20   个工作日内，支付合同总价的   65  %。

- 从验收合格之日起，正常使用  12   个月后  30   个工作日内，支付合同总价的  5   %。

- 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

- 因甲方使用的是部队专项资金，甲方在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

### 验收

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

### 知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

### 保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

### 违约责任与赔偿损失

- 乙方提供的货物或服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### 争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

### 其它

- 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 所有经双方或多方签署确认的文件（包括补充协议、会议纪要、往来信函）、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。当各文件的约定出现矛盾或冲突时，按以下文件顺序进行解释：

（1）经双方或多方签署确认的文件（包括补充协议、会议纪要、往来信函）；

（2）本合同；

（3）招标文件；

（4）中标通知书；

（5）投标文件、相应承诺文件；

（6）其他文件。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 合同生效

- 本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字日期为准。

- 在执行合同过程中，所有经甲乙方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

- 本合同一式  份，具有同等法律效力，由甲方保存  份，乙方保存  份，采购代理单位1份。

(以下无正文)

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法人代表或委托代表人（签字）：        法人代表或授权代理人（签字）：

地址：                               地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

日期：2019年 月  日                  日期：201年 月  日

收款专户如下

开户名称：

银行帐号：

开户行：

附注：

1、本合同所有条款均在签订合同时编制，确定合同内容依据为采购文件和乙方的投标文件及

相关确认文件；

2、项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件；

# 附件一：TCR-96G电台通信指挥模拟训练系统技术指标要求

# 一、组成：

- TCR-96G电台通信指挥模拟训练系统由10套TCR-96G装甲车载式超短波模拟电台、1台网络交换机等组成。

- TCR-96G装甲车载式超短波模拟电台由收发信机、底座、电源电缆等组成，无多余盒体，与实装一致，各部件均模拟实装电台外形、外观及功能。

二、功能：

- TCR-96G电台通信指挥模拟训练系统可以完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》规定的课目训练要求和考核内容。

- TCR-96G装甲车载式超短波模拟电台的外形尺寸、外观颜色、操作流程、操作方式与实装相同。

- TCR-96G电台通信指挥模拟训练系统可满足10名指战员同时进行通信训练。

- 系统可扩展，模拟电台数量可按需增加，最多可满足30名指战员同时训练的要求。

# 二、技术性能要求

1.外形尺寸

模拟电台各部件外形尺寸与实装基本一致。

2.环境适应性

2.1工作温度：-10℃～+45℃。

2.2储存温度：-20℃～+65℃。

2.3工作湿度：20%-75%RH

2.4储存湿度：30%-60%RH

2.5电源：支持两种供电方式，并可输出DC5V 2A电源1路。① AC 110V-250V 50/60Hz，无需外置电源转换盒，直接连接市电工作。② DC 8-45V，-30℃～+45℃温度下电源可稳定工作。

3.数据要求

3.1通信方式：以太网，UDP通信。

3.2通信速率：不小于50Mbps

3.3通信误码率：不大于0.1%。

5.可靠性

5.1连续工作时间大于12小时。

5.2无故障工作时间大于1000小时

6.保障性

6.1系统的准备、起动时间不超过3分钟，为保障较快启动和较低功耗，采用ARM内核嵌入式主板。

6.2使用说明书应能指导操作者正确操作使用产品。

7.外观颜色

各仿真部件外观颜色与实装相应部件颜色基本一致。

附件二：TCR-96F电台通信指挥模拟训练系统技术指标要求

# 一、组成：

- TCR-96F电台通信指挥模拟训练系统由10套TCR-96F装甲车载式超短波模拟电台、1台网络交换机等组成。

- TCR-96F装甲车载式超短波模拟电台由收发信机、底座、电源电缆等组成，无多余盒体，与实装一致，各部件均模拟实装电台外形、外观及功能。

二、功能：

- TCR-96F电台通信指挥模拟训练系统可以完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》规定的课目训练要求和考核内容。

- TCR-96F装甲车载式超短波模拟电台的外形尺寸、外观颜色、操作流程、操作方式与实装相同。

- TCR-96F电台通信指挥模拟训练系统可满足10名指战员同时进行通信训练。

- 系统可扩展，模拟电台数量可按需增加，最多可满足30名指战员同时训练的要求。

# 二、技术性能要求

1.外形尺寸

模拟电台各部件外形尺寸与实装基本一致。

2.环境适应性

2.1工作温度：-10℃～+45℃。

2.2储存温度：-20℃～+65℃。

2.3工作湿度：20%-75%RH

2.4储存湿度：30%-60%RH

2.5电源：支持两种供电方式，并可输出DC5V 2A电源1路。① AC 110V-250V 50/60Hz，无需外置电源转换盒，直接连接市电工作。② DC 8-45V，-30℃～+45℃温度下电源可稳定工作。

3.数据要求

3.1通信方式：以太网，UDP通信。

3.2通信速率：不小于50Mbps

3.3通信误码率：不大于0.1%。

5.可靠性

5.1连续工作时间大于12小时。

5.2无故障工作时间大于1000小时

6.保障性

6.1系统的准备、起动时间不超过3分钟，为保障较快启动和较低功耗，采用ARM内核嵌入式主板。

6.2使用说明书应能指导操作者正确操作使用产品。

7.外观颜色

各仿真部件外观颜色与实装相应部件颜色基本一致。

附件三：86A式步兵战车驾驶训练模拟器技术指标参数

一、组成：

86A式步兵战车驾驶训练模拟器包括舱体、变速器、潜望镜、仪表板、转向操纵装置、离合踏板、水上转向操纵装置、油门踏板、制动踏板、灭火控制盒、视景显示器、训练控制器、采集计算设备、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够在控制台控制下实现新下达的训练教范指导下的驾驶专业技术训练、多车驾驶专业协同训练（联网模式下），并能对训练结果进行评判；

- 驾驶训练能实现驾驶操作技能模拟训练，能够为驾驶员提供水平不小于120度观察视场，可实现升、降座两种观察方式；

- 支持联网模式下教员控制台对所连接的训练模拟器进行训练管理，科目设置、训练过程监视及控制，及对训练结果进行数据评估；

- 能实现车辆发动机及车辆发动、行驶的声音模拟；

- 支持同一教员控制台可以同时控制不小于10套模拟器；

- 能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》、《中国人民解放军陆军军事训练大纲》规定的训练与考核；

- 能够完成三防系统的检测及使用训练；

- 具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1驾驶模拟训练舱不大于1300×1300×1500（mm）；

1.2训练舱内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

1.3训练器需加装4轴3自由度机电运动平台；

2.电气系统要求：

2.1计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证，ISO5001能源管理体系认证；

2.2 模拟器采集系统上下位机相连均采用以太网总线。

3.软件系统要求：

3.1 电子地图采用矢量地图，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统，虚拟场景的主要显示分辨率：不低于1280×1024；

3.2 能够提供满足水陆训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，应包含平原土地、山区、沙漠、森林、农田、河流和乡村等典型地形地貌，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物，限制杆、树木、植被、建筑、沟壕等，分布与尺寸均满足教范要求和训练需求；

3.3具备训练地图外部载入及动态加载外部地形数据（不小于4000平方公里）能力；

3.4能够实现由装备生产厂家认证的车辆行驶性能、典型故障仿真；

3.5 运动平台参数

姿态	位移	速度	加速度

俯仰	±8°	15°/S	60°/S²

滚转	±8°	10°/S	60°/S²

Z垂直升降	0-100mm	167mm/s	0.6g

平台操控软件，响应时间＜30ms，控制时间＜20ms

4.环境适应性：

4.1工作温度：0℃～+40℃；

4.2市电工作；

5.安全性：

5.1具有接地保护；

5.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

6.保障性：

6.1使用说明书应能指导操作使用产品；

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于8小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

- 使用年限：8年以上

附件四：86A式步兵战车集团式驾驶训练模拟系统技术指标要求

# 一、组成

由控制台及10套驾驶终端组成。

控制台主要由计算机、显示器、音箱、网络交换机、系统软件等组成。

驾驶终端均由架体、驾驶员座椅、仪表板、手制动、离合器、制动器、脚油门、变速操纵装置、转向操纵装置、数据采集电路、显示器等组成。

转向操纵装置、离合器、变速操纵装置、制动器、脚油门等关键部件的外形外观、空间定位、使用方法、操作行程、动作力感应与实装部件一致。

二、功能要求

3.1能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》规定的基本驾驶课目的训练与考核；

3.2计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证，ISO5001能源管理体系认证，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统；

3.3能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，应包含平原土地、山区、沙漠、森林、农田、河流和乡村等典型地形地貌，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物，限制杆、树木、植被、建筑、沟壕等，分布与尺寸均满足教范要求和训练需求；

3.4车辆的发动、起车、换挡、转向、制动、熄火等驾驶流程均与实装操作一致，通过限制路与障碍物的方式方法符合规范要求。

3.5驾驶视景中的限制路与障碍物的种类不低于10种。

3.6声音素材，如发动机轰鸣、喇叭声等应取自实装。

3.7能够根据教范要求自动评定训练成绩，并对训练成绩进行存储、浏览、查询、删除等操作。

3.8应具有详尽的帮助文件。

3.9具有训练扩展功能，具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

3.10驾驶终端的显示器能清晰显示驾驶视景，且不小于15寸。

# 二、技术性能要求

1.外形尺寸

1.1控制台：不大于1000×600×1200（mm）。

1.2驾驶终端：不大于1300×1300×1550（mm）。

2.环境适应性

2.1工作温度：0℃～+40℃。

2.2储存温度：-20℃～+60℃。

2.3相对湿度：35%～85%。

2.4工作电压：AC220V±10% /50Hz±1Hz。

3.数据要求

3.1数据通信方式：以太网总线。

4.显示要求

4.1视景分辨率：不低于1024×768。

4.2场景刷新率：不低于25帧。

5.可靠性

5.1连续工作时间大于8小时。

7.保障性

7.1系统的准备、起动时间不超过10分钟。

7.2使用说明书应能指导操作者正确操作使用产品。

附件五：96式坦克驾驶训练模拟器技术指标参数

一、组成：

96式坦克驾驶训练模拟器包括舱体、变速操纵装置、座椅、转向操纵装置、仪表板、手油门、潜望镜总成、灭火控制盒、报警照射量仪、油门踏板、制动踏板、离合器踏板、视景显示器、训练控制器、采集计算设备、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够在训练控制器控制下实现新下达的训练教范指导下的驾驶专业技术训练、多车驾驶专业协同训练（联网模式下），并能对训练结果进行评判；

- 驾驶训练能实现驾驶操作技能模拟训练，能够为驾驶员提供水平不小于120度观察视场，可实现升、降座两种观察方式；

- 支持联网模式下教员控制台对所连接的训练模拟器进行训练管理，科目设置、训练过程监视及控制，及对训练结果进行数据评估；

- 能实现车辆发动机及车辆发动、行驶的声音模拟；

- 支持同一教员控制台可以同时控制不小于10套模拟器；

- 能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》、《中国人民解放军陆军军事训练大纲》规定的训练与考核；

- 能够完成三防、灭火系统的检测及使用训练；

- 能够完成典型故障的设置及处理流程训练；

- 具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1驾驶模拟训练舱不大于1300×1300×1500（mm）；

1.2训练舱内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

1.3训练器需加装通用4轴3自由度机电运动平台；

2.电气系统要求：

2.1计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证及ISO5001能源管理体系认证；

2.2 模拟器采集系统上下位机相连均采用以太网总线。

3.软件系统要求：

3.1 电子地图采用矢量地图，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统，虚拟场景的主要显示分辨率：不低于1280×1024；

3.2 能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，应包含平原土地、山区、沙漠、森林、农田、河流和乡村等典型地形地貌，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物，限制杆、树木、植被、建筑、沟壕等，分布与尺寸均满足教范要求和训练需求；

3.3具备训练地图外部载入及动态加载外部地形数据（不小于4000平方公里）能力；

3.4能够实现由装备生产厂家认证的车辆行驶性能、典型故障仿真；

3.5 运动平台参数

姿态	位移	速度	加速度

俯仰	±8°	15°/S	60°/S²

滚转	±8°	10°/S	60°/S²

Z垂直升降	0-100mm	167mm/s	0.6g

平台操控软件，响应时间＜30ms，控制时间＜20ms

4.环境适应性：

4.1工作温度：0℃～+40℃；

4.2市电工作；

5.安全性：

5.1具有接地保护；

5.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

6.保障性：

6.1使用说明书应能指导操作使用产品；

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于8小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

四、使用年限：8年以上

附件六：	96式坦克集团式驾驶训练模拟系统技术指标要求

# 一、组成

由控制台及10套驾驶终端组成。

控制台主要由计算机、显示器、音箱、网络交换机、系统软件等组成。

驾驶终端均由架体、驾驶员座椅、仪表板、离合器、制动器、脚油门、变速操纵装置、转向操纵装置、数据采集电路、显示器等组成。

转向操纵装置、离合器、变速操纵装置、制动器、脚油门等关键部件的外形外观、空间定位、使用方法、操作行程、动作力感应与实装部件一致。

二、功能要求

3.1能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》规定的基本驾驶课目的训练与考核；

3.2计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证，ISO5001能源管理体系认证，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统；

3.3能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，应包含平原土地、山区、沙漠、森林、农田、河流和乡村等典型地形地貌，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物，限制杆、树木、植被、建筑、沟壕等，分布与尺寸均满足教范要求和训练需求；

3.4车辆的发动、起车、换挡、转向、制动、熄火等驾驶流程均与实装操作一致，通过限制路与障碍物的方式方法符合规范要求。

3.5驾驶视景中的限制路与障碍物的种类不低于10种。

3.6声音素材，如发动机轰鸣、喇叭声等应取自实装。

3.7能够根据教范要求自动评定训练成绩，并对训练成绩进行存储、浏览、查询、删除等操作。

3.8应具有详尽的帮助文件。

3.9具有训练扩展功能，具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

3.10驾驶终端的显示器能清晰显示驾驶视景，且不小于15寸。

# 二、技术性能要求

1.外形尺寸

1.1控制台：不大于1000×600×1200（mm）。

1.2驾驶终端：不大于1300×1300×1550（mm）。

2.环境适应性

2.1工作温度：0℃～+40℃。

2.2储存温度：-20℃～+60℃。

2.3相对湿度：35%～85%。

2.4工作电压：AC220V±10% /50Hz±1Hz。

3.数据要求

3.1数据通信方式：以太网总线。

4.显示要求

4.1视景分辨率：不低于1024×768。

4.2场景刷新率：不低于25帧。

5.可靠性

5.1连续工作时间大于8小时。

7.保障性

7.1系统的准备、起动时间不超过10分钟。

7.2使用说明书应能指导操作者正确操作使用产品。

附件七：86A式步兵战车射击训练模拟器技术指标参数

一、组成：

86A式步兵战车射击训练模拟器包括舱体、炮长座椅、操纵台、炮长瞄准镜、电源计数器、视景显示器、训练控制器、采集计算设备、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够在控制台控制下实现新下达训练教范指导下的射击训练、多车射击专业协同训练（联网模式下），并能对训练结果进行评判；

- 射击训练能实现昼夜间多弹种、多观察模式、多种工况下的射击操作技能的模拟训练，弹种包括30mm火炮、并列机枪、导弹等；

- 支持联网模式下教员控制台对所连接的训练模拟器进行训练管理，科目设置、训练过程监视及控制，及对训练结果进行数据评估；

- 能实现车辆发动机及车辆行驶、射击时的声音模拟；

- 具备支持训练管控、训练记录的能力，支持同一教员控制台可以同时控制不少于10套模拟器；

- 能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》、《中国人民解放军陆军军事训练大纲》规定的训练与考核；

- 具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1射击模拟训练舱不大于1300×1000×1500（mm）；

1.2训练舱内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

1.3训练器可以无损加装通用4轴3自由度机电运动平台；

2.电气系统要求：

2.1计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证及ISO5001能源管理体系认证；

2.2 模拟器采集系统上下位机相连均采用以太网总线。

3.软件系统要求：

3.1 电子地图采用矢量地图，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统，虚拟场景的主要显示分辨率：不低于1280×1024；

3.2 能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物分布与尺寸均满足教范要求和训练需求，能够满足各类目标出现、交火等要求；

3.3具备训练地图外部载入及动态加载外部地形数据（不小于3000平方公里）能力、地形物理毁伤能力；

3.4能够实现由装备生产厂家认证的车辆炮控系统、外弹道模型、毁伤模型仿真；

4.环境适应性：

4.1工作温度：0℃～+40℃；

4.2市电工作；

5.安全性：

5.1具有接地保护；

5.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

6.保障性：

6.1使用说明书应能指导操作使用产品；

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于8小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

四、使用年限：8年以上

附件八：96式坦克稳像射击训练模拟器技术指标参数

一、组成：

96式坦克稳像射击训练模拟器包括舱体、座椅、操纵台、瞄准镜总成、夜视观察镜、控制盒、火控计算机、1倍观察镜、视景显示器、训练控制器、采集计算设备、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够在控制器控制下实现新下达训练教范指导下的稳像射击训练、多车射击专业协同训练（联网模式下），并能对训练结果进行评判；

- 射击训练能实现昼夜间多弹种、多观察模式、稳像工况下的射击操作技能的模拟训练，弹种包括125mm火炮、并列机枪等；

- 支持联网模式下教员控制台对所连接的训练模拟器进行训练管理，科目设置、训练过程监视及控制，及对训练结果进行数据评估；

- 能实现车辆发动机及车辆行驶、射击时的声音模拟；

- 具备训练管控、训练记录的能力，支持同一教员控制台同时控制不少于10套模拟器；

- 能够完成《中国人民解放军陆军装甲兵专业技术教范》、《中国人民解放军陆军军事训练大纲》规定的训练与考核；

- 具备同厂家模拟训练产品训练功能互联。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1射击模拟训练器不大于1300×1000×1500（mm）；

1.2训练器内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

1.3训练器可以无损加装通用4轴3自由度机电运动平台；

2.电气系统要求：

2.1计算机采用国内自主品牌计算机，计算机生产厂商应通过ISO27001信息安全管理体系认证及ISO5001能源管理体系认证；

2.2 训练器采集系统上下位机相连均采用以太网总线。

3.软件系统要求：

3.1 电子地图采用矢量地图，视景软件均采用Unity3D引擎；采用Windows7 64位操作系统，虚拟场景的主要显示分辨率：不低于1280×1024；

3.2 能够提供满足训练需要的不少于两种典型作战区域地形，地形尺寸应不小于5×5km，天气环境可动态变换，能够模拟晴、雨、雪、雾等气候条件，能够模拟昼夜训练场景，各种地物分布与尺寸均满足教范要求和训练需求，能够满足各类目标出现、交火等要求；

3.3具备训练地图外部载入及动态加载外部地形数据（不小于3000平方公里）能力、地形物理毁伤能力；

3.4能够实现由装备生产厂家认证的车辆炮控系统、外弹道模型、毁伤模型仿真；

4.环境适应性：

4.1工作温度：0℃～+40℃；

4.2市电工作；

5.安全性：

5.1具有接地保护；

5.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

6.保障性：

6.1使用说明书应能指导操作使用产品；

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于8小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

四、使用年限：3年以上

附件九：96式坦克稳像火控面板操作训练模拟器技术指标参数

一、组成：

96式坦克稳像火控面板操作训练模拟器包括主体框架、车长配电盒、装弹操纵台、炮控箱、座椅、操纵台、瞄准镜、控制盒、火控计算机、炮长配电盒、解脱子、视景显示器、炮尾显示器、采集计算设备、训练控制器、音箱及训练软件等。

二、功能：

- 能够完成实车火控系统的操作，并自动判定操作是否正确，并给出提示；

- 能够在系统指导下完成实车装弹操纵台的相关功能。

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1模拟器不大于1500×2000×1500（mm）；

1.2模拟器内各部件外形尺寸、空间定位、使用方法、行程力感、显示状态与实装部件一致；

2.软件系统要求：

2.1能够实现由装备生产厂家认证的稳像射击流程及装弹机运行流程仿真；

3.环境适应性：

3.1工作温度：0℃～+40℃；

3.21市电工作；

4.安全性：

4.1具有接地保护；

4.2机械部件人体接触、碰撞处需做倒角处理，防止碰伤或划伤。

5.保障性：

5.1使用说明书应能指导操作使用产品；

6.可靠性：

6.1连续工作时间不小于8小时；

6.2平均无故障间隔时间不小于100小时。

四、使用年限：8年以上

附件十：120反坦克火箭训练模拟器技术指标参数

一、组成：

120反坦克火箭训练模拟器包括模拟发射筒、营用击发机、三脚架、模拟火控、配重弹、主控计算机、电缆及训练软件等。

二、功能：

- 能够完成装备射击操作技能训练；

三、技术性能要求：

1.结构要求：

模拟发射筒：与实装外形、结构一致。

营用击发：外形与实装一致，击发后能够触发计算机程序。

三脚架：与实装一致

配重弹：重量与实弹相同。

2.目标类型

坦克、步战车、直升机、土木工事、砂石工事、兵组。

3.目标距离

500——2000米。

4.目标范围

±150º。

5.目标速度

履带车辆：0——60km/h

轮式车辆：0——90km/h。

6.运动方式

有航路角的匀速运动、变向运动、与地形匹配的上下坡运动、运动过程中的遮蔽。

7.场景类型

包括沙漠、草原、山地、树林等。

8.夜间训练

有微光训练功能。

9.弹道

能够反应出火箭弹的飞行时间、落点、偏差、风偏等情况。

10.操作方法

符合实弹操作规范、与实装操作一致。

11.成绩评定

根据不同科目训练，能够按照时间和精度两项进行成绩评定，能够存储管理训练成绩。

12.展开时间：≤30min，撤收时间：≤10min

13.平均无故障工作时间（MTBF）：≥800h

平均故障修复时间（MTTR）：≤10min

14.使用环境条件  工作环境温度0℃～＋40℃；工作环境相对湿度不大于80%（温度35摄氏度）；供电电压：交流220V±10%；供电频率：50Hz±5％

15.主要模块单元能完全互换。

16.运输 产品包装具有防震标志，包装好的产品能适应汽车、火车、轮船等运输工具进行运输；运输箱上的储运标志符合GJB471A-1995和图样的规定。

17.保障性 产品的技术说明书和操作使用说明书能指导操作者正确使用产品。

附件十一：红箭9重型反坦克导弹训练模拟器技术指标参数

一、组成：

红箭9重型反坦克导弹训练模拟器包括仿真计算机、模拟射手操纵台、模拟射手显示器、电缆及训练软件等。

二、功能：

- 能够完成装备射击操作流程训练；

- 能够完成装备射击操作技能训练；

三、技术性能要求：

1.结构要求：

1.1主机尺寸不大于400×300×400（mm），包装箱尺寸不大于500×350×450（mm）；

1.2模拟射手操纵台不大于1200×800×1500（mm），包装箱不大于1300×900×1600（mm）；

1.3模拟器主机（含包装箱）总重量不大于10kg，其中主机不大于6kg；

1.4 模拟射手操纵台（含包装箱）总重量不大于35kg，其中模拟射手操纵台不大于25kg；

2.训练仿真度：

2.1模拟操控手柄操作手感与实装一致（操纵手柄质感与实装相似度不低于80%，操作范围应于实装完全一致，操作阻力感受与实装相似度不低于80%）；

2.2 系统中导弹的仿真弹道与实弹高度接近，射击感受与实弹射击一致（弹道数据计算应于实装计算使用数据一致，射弹飞行时间应于实装一致，射击应具有与实装相似的声、光、震感感受）；

2.3 系统能对射手操作训练进行成绩评定，评定模型科学合理。

3.训练科目设置：

- 训练科目：基础训练、正常射击训练；

- 昼夜选择：白昼、夜晚；

- 地形类型：平原、丘陵、山地；

- 作战环境：草地、雪地、荒漠、沙漠；

- 目标速度：静止、低速、中速、高速；

- 目标距离：远、中、近；

- 目标方向：随机角度、正面、侧面

4.使用环境：

工作温度：-20℃～+40℃；

工作环境相对湿度不大于80%（温度30℃）

供电电压：220V±10%

供电频率：50Hz±5%

5.安全性：

电气接口具有防插错措施

6.展开撤收时间：

展开时间不大于10分钟

撤收时间不大于10分钟

7.可靠性：

7.1连续工作时间不小于4小时；

7.2平均无故障间隔时间不小于120小时；

7.3平均故障修复时间不大于30分钟；

7.4 最大修复时间不大于2小时；

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）